# 一种石英晶体谐振器的基座结构论文和设计-崔应文

### 全文摘要

本实用新型公开了一种石英晶体谐振器的基座结构，包括基座、外壳、晶体片、支架片、引脚、圆边和圆槽，所述基座上表面边缘处开设有圆槽，所述基座上方套有外壳，所述外壳底端边缘处焊接有圆边，且圆边卡入圆槽内，所述外壳内部卡接有晶体片，所述晶体片两侧对称卡有支架片，所述支架片底部胶合有引脚，且引脚底部穿出基座，此石英晶体谐振器的基座结构通过圆槽与外壳的圆边卡接，便捷实现对外壳的位置固定，再通过胶槽内填装封胶增大基座和外壳的胶粘面积，增加固定稳定性，同时增加胶粘的整齐度，提高产品的美观度。

### 主设计要求

1.一种石英晶体谐振器的基座结构，其特征在于：包括基座(1)、外壳(2)、晶体片(3)、支架片(5)、引脚(7)、圆边(8)和圆槽(10)，所述基座(1)上表面边缘处开设有圆槽(10)，所述基座(1)上方套有外壳(2)，所述外壳(2)底端边缘处焊接有圆边(8)，且圆边(8)卡入圆槽(10)内，所述外壳(2)内部卡接有晶体片(3)，所述晶体片(3)两侧对称卡有支架片(5)，所述支架片(5)底部胶合有引脚(7)，且引脚(7)底部穿出基座(1)。

### 设计方案

1.一种石英晶体谐振器的基座结构，其特征在于：包括基座(1)、外壳(2)、晶体片(3)、支架片(5)、引脚(7)、圆边(8)和圆槽(10)，所述基座(1)上表面边缘处开设有圆槽(10)，所述基座(1)上方套有外壳(2)，所述外壳(2)底端边缘处焊接有圆边(8)，且圆边(8)卡入圆槽(10)内，所述外壳(2)内部卡接有晶体片(3)，所述晶体片(3)两侧对称卡有支架片(5)，所述支架片(5)底部胶合有引脚(7)，且引脚(7)底部穿出基座(1)。

2.根据权利要求1所述的一种石英晶体谐振器的基座结构，其特征在于：所述基座(1)上表面位于圆槽(10)外侧开设有胶槽(9)。

3.根据权利要求1所述的一种石英晶体谐振器的基座结构，其特征在于：所述基座(1)上表面的圆槽(10)侧壁胶合有橡胶层(11)，且橡胶层(11)与圆槽(10)配合包裹圆边(8)。

4.根据权利要求1所述的一种石英晶体谐振器的基座结构，其特征在于：所述引脚(7)外侧位于引脚(7)与基座(1)接触部位套接有绝缘体(6)，所述绝缘体(6)底部与基座(1)底部齐平。

5.根据权利要求1所述的一种石英晶体谐振器的基座结构，其特征在于：所述外壳(2)内部顶端对称胶合有限位块(4)，且限位块(4)采用绝缘橡胶材质制成，所述限位块(4)截面呈梯形状，且限位块(4)与晶体片(3)挤压接触。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及谐振器技术领域，具体为一种石英晶体谐振器的基座结构。

背景技术

石英晶体谐振器，简称石英晶体或晶振，是利用石英晶体的压电效应，用来产生高精度振荡频率的一种电子元件，属于被动元件，根据引线状况可分为直插(有引线)与表面贴装(无引线)两种类型，谐振器在成产过程中由于其尺寸小，外壳与基座的胶粘固定比较麻烦，费时费工，为此，我们提出一种石英晶体谐振器的基座结构。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种石英晶体谐振器的基座结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种石英晶体谐振器的基座结构，包括基座、外壳、晶体片、支架片、引脚、圆边和圆槽，所述基座上表面边缘处开设有圆槽，所述基座上方套有外壳，所述外壳底端边缘处焊接有圆边，且圆边卡入圆槽内，所述外壳内部卡接有晶体片，所述晶体片两侧对称卡有支架片，所述支架片底部胶合有引脚，且引脚底部穿出基座。

优选的，所述基座上表面位于圆槽外侧开设有胶槽。

优选的，所述基座上表面的圆槽侧壁胶合有橡胶层，且橡胶层与圆槽配合包裹圆边。

优选的，所述引脚外侧位于引脚与基座接触部位套接有绝缘体，所述绝缘体底部与基座底部齐平。

优选的，所述外壳内部顶端对称胶合有限位块，且限位块采用绝缘橡胶材质制成，所述限位块截面呈梯形状，且限位块与晶体片挤压接触。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：装置安装时将外壳底部的圆边卡入基座表面的圆槽内，再使用往胶槽内填入封胶，实现外壳与基座的固定连接，通过支架片与限位块的挤压实现对晶体片的限位，此石英晶体谐振器的基座结构通过圆槽与外壳的圆边卡接，便捷实现对外壳的位置固定，再通过胶槽内填装封胶增大基座和外壳的胶粘面积，增加固定稳定性，同时增加胶粘的整齐度，提高产品的美观度。

附图说明

图1为本实用新型整体剖视结构示意图；

图2为本实用新型基座结构示意图；

图3为本实用新型外壳基座卡接结构示意图。

图中：1、基座；2、外壳；3、晶体片；4、限位块；5、支架片；6、绝缘体；7、引脚；8、圆边；9、胶槽；10、圆槽；11、橡胶层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种石英晶体谐振器的基座结构，包括基座1、外壳2、晶体片3、支架片5、引脚7、圆边8和圆槽10，所述基座1上表面边缘处开设有圆槽10，所述基座1上方套有外壳2，所述外壳2底端边缘处焊接有圆边8，且圆边8卡入圆槽10内，所述外壳2内部卡接有晶体片3，所述晶体片3两侧对称卡有支架片5，所述支架片5底部胶合有引脚7，且引脚7底部穿出基座1。

优选地，所述基座1上表面位于圆槽10外侧开设有胶槽9，方便对外壳2和基座1连接的胶体添加。

优选地，所述基座1上表面的圆槽10侧壁胶合有橡胶层11，且橡胶层11与圆槽10配合包裹圆边8，橡胶层11具有弹力，方便外壳2与基座1的挤压卡接。

优选地，所述引脚7外侧位于引脚7与基座1接触部位套接有绝缘体6，所述绝缘体6底部与基座1底部齐平，绝缘体6对引脚7起到绝缘固定作用。

优选地，所述外壳2内部顶端对称胶合有限位块4，且限位块4采用绝缘橡胶材质制成，所述限位块4截面呈梯形状，且限位块4与晶体片3挤压接触，限位块4对晶体片3的挤压使晶体片3的固定位置稳定。

工作原理：装置安装时将外壳2底部的圆边8卡入基座1表面的圆槽10内，再使用往胶槽9内填入封胶，实现外壳2与基座1的固定连接，通过支架片5与限位块4的挤压实现对晶体片3的限位，此石英晶体谐振器的基座结构通过圆槽10与外壳2的圆边8卡接，便捷实现对外壳2的位置固定，再通过胶槽9内填装封胶增大基座1和外壳2的胶粘面积，增加固定稳定性，同时增加胶粘的整齐度，提高产品的美观度。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104637.3

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209345114U

授权时间:20190903

主分类号:H03H 9/05

专利分类号:H03H9/05;H03H9/19

范畴分类:38K;

申请人:铜陵日科电子有限责任公司

第一申请人:铜陵日科电子有限责任公司

申请人地址:244000 安徽省铜陵市狮子山经济开发区栖凤路3609号

发明人:崔应文;张海翔

第一发明人:崔应文

当前权利人:铜陵日科电子有限责任公司

代理人:王红太

代理机构:34124

代理机构编号:合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0f8c0612c8fb4c2e62d02686.html