# 一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，它涉及生活用品领域，它包含手柄、柄环、金属杆、指示灯、开关、柄帽、绳孔、转动轮、电动机、电池槽、电池、硅胶层、伸缩杆、金属细杆，手柄一侧设置有柄环，柄环一端设置有金属杆，金属杆内侧设置有金属细杆，金属细杆与金属杆间隙配合，手柄上靠近柄环处设置有指示灯，指示灯一侧远离柄环处设置有开关，手柄上远离所述柄环处设置有柄帽，柄帽上设置有绳孔，手柄内侧靠近柄帽处设置有电池槽，电池槽内安装有电池，手柄内位于电池槽一侧设置有电动机。它通过金属杆端部与螺钉接触，推动开关，使电动机转动调整金属细杆与螺钉槽适配，从而实现一把螺丝刀适应不同类型螺丝的使用，简单便利。

### 主设计要求

1.一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：它包含手柄(1)、柄环(2)、金属杆(3)、指示灯(4)、开关(5)、柄帽(6)、绳孔(7)、转动轮(8)、电动机(9)、电池槽(10)、电池(11)、硅胶层(12)、伸缩杆(13)、金属细杆(14)，手柄(1)一侧设置有柄环(2)，柄环(2)一端设置有金属杆(3)，金属杆(3)内侧设置有金属细杆(14)，金属细杆(14)与金属杆(3)间隙配合，手柄(1)上靠近柄环(2)处设置有指示灯(4)，指示灯(4)一侧远离柄环(2)处设置有开关(5)，手柄(1)上远离所述柄环(2)处设置有柄帽(6)，柄帽(6)上设置有绳孔(7)，手柄(1)内侧靠近柄帽(6)处设置有电池槽(10)，电池槽(10)内安装有电池(11)，手柄(1)内位于电池槽(10)一侧设置有电动机(9)，电动机(9)上安装有转动轮(8)，转动轮(8)下侧设置有伸缩杆(13)，手柄(1)外侧包裹有硅胶层(12)。

### 设计方案

1.一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：它包含手柄(1)、柄环(2)、金属杆(3)、指示灯(4)、开关(5)、柄帽(6)、绳孔(7)、转动轮(8)、电动机(9)、电池槽(10)、电池(11)、硅胶层(12)、伸缩杆(13)、金属细杆(14)，手柄(1)一侧设置有柄环(2)，柄环(2)一端设置有金属杆(3)，金属杆(3)内侧设置有金属细杆(14)，金属细杆(14)与金属杆(3)间隙配合，手柄(1)上靠近柄环(2)处设置有指示灯(4)，指示灯(4)一侧远离柄环(2)处设置有开关(5)，手柄(1)上远离所述柄环(2)处设置有柄帽(6)，柄帽(6)上设置有绳孔(7)，手柄(1)内侧靠近柄帽(6)处设置有电池槽(10)，电池槽(10)内安装有电池(11)，手柄(1)内位于电池槽(10)一侧设置有电动机(9)，电动机(9)上安装有转动轮(8)，转动轮(8)下侧设置有伸缩杆(13)，手柄(1)外侧包裹有硅胶层(12)。

2.根据权利要求1所述的一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：所述的金属杆(3)为中空圆柱状，金属细杆(14)填充在金属杆(3)内部。

3.根据权利要求1所述的一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：所述的金属细杆(14)穿过金属杆(3)，金属细杆(14)与转动轮(8)接触端处设置有螺纹。

4.根据权利要求1所述的一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：所述的电动机(9)内嵌在手柄(1)上，电动机(9)与转动轮(8)焊接。

5.根据权利要求1所述的一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：所述的电池(11)卡接在电池槽(10)内。

6.根据权利要求1所述的一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：所述的柄帽(6)与手柄(1)螺纹连接，所述绳孔(7)与柄帽(6)一体成型。

7.根据权利要求1所述的一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：所述的开关(5)内嵌在手柄(1)上，指示灯(4)内嵌在手柄(1)上。

8.根据权利要求1所述的一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：所述的指示灯(4)可显示为红色和绿色。

9.根据权利要求1所述的一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，其特征在于：所述的金属杆(3)内嵌在手柄(1)上，开关(5)与电动机(9)、伸缩杆(13)、电池(11)电连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀，属于生活用品领域。

背景技术

螺丝是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理，循序渐进地紧固器物机件的工具，螺丝为日常生活中不可或缺的工业必需品，螺丝有一字头、十字头、内六角等多种类型，在日常使用时需要用到不同类型的螺丝刀来满足需求，如果使用过程中有多种螺丝需求，那么为了拧螺丝需要找各种类型头的螺丝刀，非常麻烦。

实用新型内容

针对上述问题，本实用新型要解决的技术问题是提供一种可伸缩式多功能探测型螺丝刀。

本实用新型的可伸缩式多功能探测型螺丝刀，它包含手柄、柄环、金属杆、指示灯、开关、柄帽、绳孔、转动轮、电动机、电池槽、电池、硅胶层、伸缩杆、金属细杆，手柄一侧设置有柄环，柄环一端设置有金属杆，金属杆内侧设置有金属细杆，金属细杆与金属杆间隙配合，手柄上靠近柄环处设置有指示灯，指示灯一侧远离柄环处设置有开关，手柄上远离所述柄环处设置有柄帽，柄帽上设置有绳孔，手柄内侧靠近柄帽处设置有电池槽，电池槽内安装有电池，手柄内位于电池槽一侧设置有电动机，电动机上安装有转动轮，转动轮下侧设置有伸缩杆，手柄外侧包裹有硅胶层。

作为优选，所述的金属杆为中空圆柱状，金属细杆填充在金属杆内部，这样设置方便金属细杆通过金属杆，调整为需要螺丝刀形状。

作为优选，所述的金属细杆穿过金属杆，金属细杆与转动轮接触端处设置有螺纹，这样设置便于转动轮调整金属细杆的伸出长度。

作为优选，所述的电动机内嵌在手柄上，电动机与转动轮焊接，这样设置使电动机与手柄连接为一体，提高转动质量。

作为优选，所述的电池卡接在电池槽内，这样设置便于电池的安装固定。

作为优选，所述的柄帽与手柄螺纹连接，所述绳孔与柄帽一体成型，这样设置便于柄帽与手柄的连接，方便更换电池。

作为优选，所述的开关内嵌在手柄上，指示灯内嵌在手柄上，这样设置提高开关、指示灯与手柄的连接牢固性。

作为优选，所述的指示灯可显示为红色和绿色，这样设置便于进行工作状态的观察，当显示为红色时，表示金属细杆处于伸缩状态，当显示为绿色时，表示金属细杆已经调整好长度。

作为优选，所述的金属杆内嵌在手柄上，开关与电动机、伸缩杆、电池电连接，这样设置使开关控制电池为用电元件提供电能。

本实用新型的有益效果：通过金属杆端部与螺钉接触，推动开关，使电动机转动调整金属细杆与螺钉槽适配，从而实现一把螺丝刀适应不同类型螺丝的使用，简单便利。

附图说明

为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

图1为本实用新型的外形结构示意图；

图2为本实用新型的主视结构示意图；

图3为本实用新型的使用状态下的俯视示意图；

图4为本实用新型的A处放大结构左视示意图。

1-手柄；2-柄环；3-金属杆；4-指示灯；5-开关；6-柄帽；7-绳孔；8-转动轮；9-电动机；10-电池槽；11-电池；12-硅胶层；13-伸缩杆；14-金属细杆。

具体实施方式

如图1、图2、图3和图4所示，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含手柄1、柄环2、金属杆3、指示灯4、开关5、柄帽6、绳孔7、转动轮8、电动机9、电池槽10、电池11、硅胶层12、伸缩杆13、金属细杆14，手柄1一侧设置有柄环2，对手部起到限位作用，柄环2一端设置有金属杆3，固定容纳金属细杆14，金属杆3内侧设置有金属细杆14，形成螺栓钉转动形状，金属细杆14与金属杆3间隙配合，手柄1上靠近柄环2处设置有指示灯4，显示金属细杆14工作状态，指示灯4一侧远离柄环2处设置有开关5，控制螺丝刀运行，手柄1上远离所述柄环2处设置有柄帽6，柄帽6上设置有绳孔7，手柄1内侧靠近柄帽6处设置有电池槽10，便于容纳电池11，电池槽10内安装有电池11，提供电能，手柄1内位于电池槽10一侧设置有电动机9，调整金属细杆14伸缩，电动机9上安装有转动轮8，转动轮8下侧设置有伸缩杆13，对转动轮8进行锁紧，手柄1外侧包裹有硅胶层12，提高使用舒适性。

其中，所述的金属杆3为中空圆柱状，金属细杆14填充在金属杆3内部，这样设置方便金属细杆14通过金属杆3，调整为需要螺丝刀形状；所述的金属细杆14穿过金属杆3，金属细杆14与转动轮8接触端处设置有螺纹，这样设置便于转动轮8调整金属细杆14的伸出长度；所述的电动机9内嵌在手柄1上，电动机9与转动轮8焊接，这样设置使电动机9与手柄1连接为一体，提高转动质量；所述的电池11卡接在电池槽10内，这样设置便于电池11的安装固定；所述的柄帽6与手柄1螺纹连接，所述绳孔7与柄帽6一体成型，这样设置便于柄帽6与手柄1的连接，方便更换电池11；所述的开关5内嵌在手柄1上，指示灯4内嵌在手柄1上，这样设置提高开关5、指示灯4与手柄1的连接牢固性；所述的指示灯4可显示为红色和绿色，这样设置便于进行工作状态的观察，当显示为红色时，表示金属细杆14处于伸缩状态，当显示为绿色时，表示金属细杆14已经调整好长度；所述的金属杆3内嵌在手柄1上，开关5与电动机9、伸缩杆13、电池11电连接，这样设置使开关5控制电池11为用电元件提供电能。

本具体实施方式的工作原理：将电池11固定在电池槽10内，旋紧柄帽6，将金属杆3端部对准螺钉帽，推动开关5一下，电动机9开始工作，带动转动轮8旋转，进而带动金属细杆14转动外伸，当金属细杆14遇到阻碍物时，与转动轮8进行空转，不再推动金属细杆14向前伸长，无遇到阻碍物的金属细杆14继续伸长，直到指示灯4从红色变为绿色，继续推动开关5，伸缩杆13对转动轮8进行顶紧，即可进行螺钉的安装拆卸，使用后将开关5推回，伸缩杆13缩回，电动机9反转，对金属细杆14进行收缩。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920289221.3

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209698957U

授权时间:20191129

主分类号:B25B15/02

专利分类号:B25B15/02

范畴分类:26G;

申请人:王浩丞

第一申请人:王浩丞

申请人地址:255000 山东省淄博市淄川区松龄华府

发明人:王浩丞

第一发明人:王浩丞

当前权利人:王浩丞

代理人:谢肖雄

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0fdfd882db7baf776f3f21f9.html