# 交流阻抗谱技术研究有机薄膜太阳电池

### 论文摘要

利用交流阻抗谱技术对结构为ITO/ZnO/PTB7-Th:PC71BM/MoO3/Ag的有机薄膜太阳电池进行阻抗分析。对不同面积的器件进行阻抗等效电路拟合分析,器件随面积增加填充因子（Filling Factor,FF）下降是器件内阻减小导致太阳电池在工作状态下漏电流增大造成的。交流阻抗谱技术在有机薄膜太阳电池研究中的实际应用,有助于学生深入理解交流阻抗谱技术原理和掌握阻抗分析的实验方法。

### 论文目录

- 1 实验仪器

- 2 实验

- 2.1 样品制备

- 2.2 交流阻抗谱测试

- 3 实验数据分析与讨论

- 3.1 交流阻抗谱的Cole-Cole图

- 3.2 器件的等效电路

- 3.3 交流阻抗谱的拟合

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄文波,庞小雷,刘力千,傅伟文,姚日晖

关键词: 有机薄膜太阳电池,交流阻抗谱,阻抗等效电路

来源: 实验技术与管理 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室,华南理工大学材料科学与工程国家级实验教学示范中心

基金: 国家自然科学重点项目(U1301243),广东省自然科学基金项目(2016A030310434)

分类号: TM914.4

DOI: 10.16791/j.cnki.sjg.2019.02.015

页码: 58-61+107

总页数: 5

文件大小: 354K

下载量: 317

### 相关论文文献

- [1].交流阻抗谱辅助混凝土配合比设计[J]. 上海建材 2010(01)

- [2].利用通用迁移率模型计算有机二极管的交流阻抗谱[J]. 半导体光电 2013(03)

- [3].阴极低铂载量催化剂直接甲醇燃料电池的交流阻抗谱[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(12)

- [4].交流阻抗谱方法评估矿渣粉活性的可用性初探[J]. 粉煤灰综合利用 2011(04)

- [5].交流阻抗谱法在混凝土溶蚀中应用的研究[J]. 工程质量 2016(01)

- [6].基于声发射和交流阻抗谱的钢筋-混凝土粘结性能实验研究[J]. 科学技术与工程 2019(02)

- [7].基于交流阻抗谱的锂离子电池老化模式量化方法[J]. 武汉大学学报(工学版) 2019(07)

- [8].新型低Cr钢在饱和CO_2溶液中的腐蚀行为[J]. 材料保护 2018(11)

- [9].交流阻抗谱法检测热障涂层中热致氧化层的厚度[J]. 稀有金属材料与工程 2018(S1)

- [10].直接甲醇燃料电池中交流阻抗法的研究进展[J]. 绥化学院学报 2009(01)

- [11].基于Zview和Origin软件的交流阻抗谱的实验数据处理[J]. 大学物理实验 2018(03)

- [12].Na~+导电陶瓷的交流阻抗谱[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [13].普鲁士蓝/壳聚糖共沉积膜修饰电极的交流阻抗谱研究[J]. 分析测试学报 2009(02)

- [14].原电池变温阻抗分析[J]. 电池工业 2011(01)

- [15].2,4-二氟联苯用作高电压锂离子电池防过充剂[J]. 电池 2017(04)

- [16].锶掺杂量对La_(1-x)Sr_xMnO_3电极交流阻抗谱的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S1)

- [17].锡电极嵌锂过程的交流阻抗谱[J]. 中国有色金属学报 2012(05)

- [18].采用交流阻抗谱研究Gd_2O_3-Yb_2O_3共掺杂二氧化锆基热障涂层的高温氧化行为(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(05)

- [19].镁合金阳极氧化膜成膜过程的交流阻抗谱研究[J]. 稀有金属材料与工程 2012(07)

- [20].RC并联电路的交流阻抗谱[J]. 大学物理实验 2011(05)

- [21].交流阻抗谱法研究燃料电池的极化阻力[J]. 电源技术 2009(04)

- [22].Ti/Ir_xSn_(1-x)O_2电极的交流阻抗谱法研究[J]. 测试技术学报 2013(02)

- [23].表面处理对铝合金健身器材抗腐蚀性能的影响[J]. 合成材料老化与应用 2019(02)

- [24].低合金钢实海腐蚀电化学阻抗谱研究[J]. 装备环境工程 2009(01)

- [25].水泥基材料氯离子扩散性交流阻抗谱研究方法综述[J]. 硅酸盐学报 2012(05)

- [26].X100钢在模拟碱性土壤溶液中的腐蚀行为[J]. 材料保护 2019(05)

- [27].纳米BaF_2在压力下的电输运[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [28].基体曲率对热障涂层结合强度影响的无损检测研究[J]. 航空学报 2012(06)

- [29].萘酚绿B在N80钢片表面的吸附行为初步分析[J]. 新疆师范大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [30].提高铝合金耐腐蚀性能的热处理工艺研究[J]. 机车车辆工艺 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/10257e6e641c125ecb481110.html