# 艺术设计用刻刀论文和设计-吴欣彦

### 全文摘要

本实用新型美术工具领域，尤其涉及一种帮助新学徒练习直线走刀动作的艺术设计用刻刀，包括刻刀头和刻刀把组成，刻刀头和刻刀把通过螺纹副相连接，连接套的内壁上设有摩擦层，刻刀把中部的外圆面上设有环形凹槽，凹槽内设有圆环套，圆环套的外壁上设有两个导向柱，本装置还包括支架，所述支架的下底面为平面，支架的上部为两个彼此相对的竖直状支撑板，支撑板的板面上设有一道弧形槽，两个弧形槽之间设有行刀架，行刀架外壁上设有耳板，耳板设在支撑板上的弧形槽内，行刀架的内壁上自上而下设有多条弧形导槽，导向柱能够沿着弧形导槽运动，刻刀只能沿着弧形导槽的弧线限制的方向和角度运动，初学者最终养成手感，掌握正确的行刀姿势。

### 主设计要求

1.一种艺术设计用刻刀，包括刻刀头和刻刀把组成，刻刀头的上部设置有连接套，连接套的内壁上设置有内螺纹，刻刀把的下部为圆柱形，刻刀把下部的外圆面上设置有外螺纹，刻刀头和刻刀把通过螺纹副相连接，其特征在于：所述连接套的内壁上设置有摩擦层，所述刻刀把中部的外圆面上设置有环形凹槽，凹槽内设置有圆环套，圆环套的外壁上设置有两个导向柱，两个导向柱位于同一直线上；本装置还包括支架，所述支架的下底面为平面，支架的上部为两个彼此相对的竖直状支撑板，支撑板的板面上设置有一道弧形槽，弧形槽在板面上开口的形状为矩形，两个弧形槽之间设置有行刀架，所述的行刀架包括左右块圆板，两块圆板的上部和下部之间设置有连板，每个圆板的外板面上分别设置有一个弧形的耳板，耳板设置在支撑板上的弧形槽内，圆板的内壁上自上而下设置有多条弧形导槽，弧形导槽的尾部一根连接槽，连接槽将多根弧形导槽的尾部联通，圆环套的外壁上的导向柱设置在弧形导槽内，导向柱能够沿着弧形导槽运动。

### 设计方案

1.一种艺术设计用刻刀，包括刻刀头和刻刀把组成，刻刀头的上部设置有连接套，连接套的内壁上设置有内螺纹，刻刀把的下部为圆柱形，刻刀把下部的外圆面上设置有外螺纹，刻刀头和刻刀把通过螺纹副相连接，其特征在于：所述连接套的内壁上设置有摩擦层，所述刻刀把中部的外圆面上设置有环形凹槽，凹槽内设置有圆环套，圆环套的外壁上设置有两个导向柱，两个导向柱位于同一直线上；本装置还包括支架，所述支架的下底面为平面，支架的上部为两个彼此相对的竖直状支撑板，支撑板的板面上设置有一道弧形槽，弧形槽在板面上开口的形状为矩形，两个弧形槽之间设置有行刀架，所述的行刀架包括左右块圆板，两块圆板的上部和下部之间设置有连板，每个圆板的外板面上分别设置有一个弧形的耳板，耳板设置在支撑板上的弧形槽内，圆板的内壁上自上而下设置有多条弧形导槽，弧形导槽的尾部一根连接槽，连接槽将多根弧形导槽的尾部联通，圆环套的外壁上的导向柱设置在弧形导槽内，导向柱能够沿着弧形导槽运动。

2.根据权利要求1中所述的艺术设计用刻刀，其特征在于：所述摩擦层为设置在连接套内壁上的塑料毛。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型美术工具领域，尤其涉及一种帮助新学徒练习直线走刀动作的艺术设计用刻刀。

背景技术

在木刻是我国传统工艺中的一个瑰宝，成为一个手艺娴熟的手艺人需要长久的学习。木刻的学习过程中，新学徒需要学习和练习各种刀法和走刀动作，通过反复的练习某种走刀动作来熟悉正确的姿势，最终达到掌握刀法的目的。用刻刀在平面木板上刻出直线槽是初学者经常练习的技法，尤其是木刻版画领域的初学者，需要在平面木板大量练习直线刀法，以便掌握正确的行刀方法。

发明内容

本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的不足而提供的一种帮助新学徒练习直线走刀动作的艺术设计用刻刀。

本实用新型是这样实现的：一种艺术设计用刻刀，包括刻刀头和刻刀把组成，刻刀头的上部设置有连接套，连接套的内壁上设置有内螺纹，刻刀把的下部为圆柱形，刻刀把下部的外圆面上设置有外螺纹，刻刀头和刻刀把通过螺纹副相连接，其特征在于：所述连接套的内壁上设置有摩擦层，所述刻刀把中部的外圆面上设置有环形凹槽，凹槽内设置有圆环套，圆环套的外壁上设置有两个导向柱，两个导向柱位于同一直线上；本装置还包括支架，所述支架的下底面为平面，支架的上部为两个彼此相对的竖直状支撑板，支撑板的板面上设置有一道弧形槽，弧形槽在板面上开口的形状为矩形，两个弧形槽之间设置有行刀架，所述的行刀架包括左右块圆板，两块圆板的上部和下部之间设置有连板，每个圆板的外板面上分别设置有一个弧形的耳板，耳板设置在支撑板上的弧形槽内，圆板的内壁上自上而下设置有多条弧形导槽，弧形导槽的尾部一根连接槽，连接槽将多根弧形导槽的尾部联通，圆环套的外壁上的导向柱设置在弧形导槽内，导向柱能够沿着弧形导槽运动。

所述摩擦层为设置在连接套内壁上的塑料毛。

本装置具有以下优点：

本装置中支架的底面与平面木板的上表面相接触，行刀架上设置有多条弧形导槽，初学者手握着刻刀把运刀，刻刀把上的导向柱沿着弧形导槽的弧线运动，刻刀头在木板平面直线运动，通过弧形导轨对刻刀运动轨迹的限制，刻刀只能沿着弧形导槽的弧线限制的方向和角度运动，初学者最终养成手感，掌握正确的行刀姿势。

附图说明

图1为本装置主视方向的结构示意图。

图2为本装置左视方向的结构示意图。

图3为本装置中刻刀部分的结构示意图。

图4为支座左视方向的结构示意图。

图5为图4的A—A向视图。

图6为图5的B—B向视图。

图7行刀架俯视方向的结构示意图。

图8为图7的C—C向视图。

图9为刻刀头上部连接套的结构示意图。

具体实施方式

实施例1：如图1到图9所示，一种艺术设计用刻刀，包括刻刀头1和刻刀把2组成，刻刀头1的上部设置有连接套3，连接套3的内壁上设置有内螺纹，刻刀把1的下部为圆柱形，刻刀把1下部的外圆面上设置有外螺纹，刻刀头2和刻刀把1通过螺纹副相连接，所述连接套的内壁上设置有摩擦层4，所述摩擦层4为设置在连接套内壁上的塑料毛，所述刻刀把2中部的外圆面上设置有环形凹槽，凹槽内设置有圆环套5，圆环套5能够在凹槽内转动，圆环套5的外壁上设置有两个导向柱6，两个导向柱6位于同一直线上；本装置还包括支架7，所述支架7的下底面为平面，支架7的后侧面为弧形面，弧形面的设计给手留出空间，方便使用者抓握，支架7的上部为两个彼此相对的竖直状支撑板8，支撑板8的板面上设置有一道弧形槽9，弧形槽9在板面上开口的形状为矩形，两个弧形槽9之间设置有行刀架10，所述的行刀架10包括左右块圆板10-1，两块圆板10-1的上部和下部之间设置有连板10-2，每个圆板10-1的外板面上分别设置有一个弧形的耳板10-3，耳板10-3设置在支撑板上的弧形槽9内，圆板的内壁上自上而下设置有多条弧形导槽10-4，弧形导槽10-4的尾部一根连接槽，连接槽将多根弧形导槽的尾部联通，圆环套的外壁上的导向柱设置在弧形导槽内，导向柱能够沿着弧形导槽运动。

本装置中支架7的底面与平面木板的上表面相接触，支架7增加了刻刀的稳定性，支架7的支撑板8上设置有弧形槽9，行刀架外壁上的耳板10-3设置在弧形槽9内部，在水平方向上行刀架可以在弧形槽9转动一定的角度，从而允许刻刀在水平方向上转动一定的角度，增加练习的范围。行刀架上设置有多条弧形导槽，圆环套的外壁上的导向柱设置在弧形导槽内，导向柱能够沿着弧形导槽运动，初学者手握着刻刀把运刀，刻刀把上的导向柱沿着弧形导槽的弧线运动，刻刀头在木板平面直线运动，通过弧形导轨对刻刀运动轨迹的限制，刻刀只能沿着弧形导槽的弧线限制的方向和角度运动，初学者最终养成手感，掌握正确的行刀姿势。由于不同的弧形导轨距离支架底部高度不同和不同弧形轨道长度也不同，所以刻刀在不同弧形轨道时，需要调整刻刀头距离平面木板的距离，以便在平面木板上刻出凹槽，刻刀头2和刻刀把1通过螺纹副相连接，通过扭转刻刀头，刻刀头距离平面木板板面的距离即可调整，连接套的内壁上设置有摩擦层，摩擦层增加了刻刀头和刻刀把之间的摩擦力，方便刻刀的使用，所述刻刀把2中部的外圆面上设置有环形凹槽，凹槽内设置有圆环套5，圆环套5能够在凹槽内转动，通过转动刻刀把，使得刻刀下部的刀刃正对着平面木板上。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用以限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920103187.6

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209616761U

授权时间:20191112

主分类号:B44B 11/02

专利分类号:B44B11/02

范畴分类:15D;

申请人:郑州科技学院

第一申请人:郑州科技学院

申请人地址:450000河南省郑州市马砦经济开发区

发明人:吴欣彦;朱柳颖;孟娴

第一发明人:吴欣彦

当前权利人:郑州科技学院

代理人:游国战

代理机构:41177

代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/10411f21b9d7c26d5c3ad454.html