# 温度和压力载荷作用下NEPE推进剂的老化性能

### 论文摘要

为研究NEPE推进剂在诱发压力载荷作用下的老化性能,在75℃、1MPa下进行了双应力加速寿命试验,研究了温度和压力对NEPE推进剂燃烧性能、能量性能、力学性能和安全特性的影响;采用交联密度、动态力学性能及扫描电镜分析了NEPE推进剂力学性能的变化机理。结果表明,在75℃、1MPa下,30d加速老化过程中,在温度和压力的共同作用下,NEPE推进剂爆热为6007～6192kJ/kg、燃速为10.36～10.64mm/s、安定剂质量分数为0.43%～0.48%,均不随老化时间的增加而变化;抗拉强度随老化时间的增加而降低,老化30d后,抗拉强度由0.612MPa降至0.433MPa,变化率29.2%,表明力学性能的变化是推进剂的主要失效模式;温度和压力双应力载荷作用下失效机理为温度使黏合剂降解,交联网络中结点受到破坏及固体颗粒分解引起脱湿,压力的存在强化了脱湿现象,导致力学强度快速下降。

### 论文目录

- 引 言

- 1 实 验

- 1.1 样 品

- 1.2 试验设计

- 1.3 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 老化对推进剂性能的影响

- 2.1.1 对NEPE推进剂力学性能的影响

- 2.1.2 对NEPE推进剂燃烧性能的影响

- 2.1.3 对NEPE推进剂能量性能的影响

- 2.1.4 对NEPE推进剂安定剂含量的影响

- 2.2 老化性能变化及失效模式确定

- 2.3 交联密度分析

- 2.4 动态力学性能分析

- 2.5 微观形貌分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 安静,丁黎,梁忆,祝艳龙,周静,杜姣姣,王克勇

关键词: 物理化学,推进剂,老化性能,失效模式,交联密度,动态力学性能,脱湿现象

来源: 火炸药学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,航空航天科学与工程

单位: 西安近代化学研究所

基金: 国家自然科学基金(No.21805223,No.21805226),国防科技工业技术基础研究项目(No.H092011A001)

分类号: V512

DOI: 10.14077/j.issn.1007-7812.2019.04.010

页码: 375-379

总页数: 5

文件大小: 1455K

下载量: 61

### 相关论文文献

- [1].铝含量和含氟有机化合物对丁羟推进剂燃烧性能的影响[J]. 火炸药学报 2020(01)

- [2].新型碳材料及其复合物在推进剂催化中的应用[J]. 兵器装备工程学报 2019(04)

- [3].低易损推进剂机械刺激下的试验、机理、配方的研究进展[J]. 装备环境工程 2019(09)

- [4].镁粉对含硼富燃料推进剂能量释放特性的影响[J]. 固体火箭技术 2018(04)

- [5].含四(3,5-二硝基-1,2,4-三唑基)硼酸肼推进剂的能量特性计算[J]. 火工品 2019(03)

- [6].镁铝富燃料推进剂燃烧性能研究[J]. 固体火箭技术 2008(03)

- [7].RDX/HMX对含硼富燃料推进剂燃烧性能的影响(英文)[J]. 含能材料 2013(02)

- [8].添加剂对含硼推进剂微尺度燃烧及推进特性的影响[J]. 能源工程 2017(06)

- [9].废弃推进剂改善无烟煤燃烧的热重-红外实验研究[J]. 含能材料 2019(04)

- [10].光敏推进剂激光烧蚀过程建模与仿真[J]. 上海航天 2018(03)

- [11].团聚硼对富燃料推进剂燃烧性能的影响[J]. 固体火箭技术 2008(02)

- [12].含高氮化合物的CMDB推进剂的燃烧特性[J]. 火炸药学报 2017(06)

- [13].添加剂种类及添加比例对KNDX推进剂燃烧性能的影响[J]. 创新时代 2014(09)

- [14].硝酸酯增塑聚醚（NEPE）推进剂燃烧的数值与试验研究（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2020(10)

- [15].含碳氢燃料(ACH)的低特征信号富燃料推进剂特性[J]. 固体火箭技术 2018(06)

- [16].温度对粒铸XLDB推进剂固化的影响[J]. 含能材料 2019(04)

- [17].含锆或氢化锆推进剂的能量特性分析[J]. 固体火箭技术 2019(01)

- [18].滴定法测定含硼富燃推进剂燃烧残渣中总硼含量[J]. 理化检验(化学分册) 2008(04)

- [19].含TKX—50推进剂能量性能及特征信号研究[J]. 化学推进剂与高分子材料 2019(02)

- [20].少烟PBT推进剂制备及性能研究[J]. 爆破器材 2019(04)

- [21].Ⅰ类AP初始缺陷对丁羟推进剂力学性能的影响[J]. 火炸药学报 2018(03)

- [22].包覆及团聚硼对富燃料推进剂燃烧性能的影响[J]. 推进技术 2009(01)

- [23].HTPE推进剂的老化性能研究[J]. 固体火箭技术 2019(03)

- [24].键合剂对HTPE推进剂力学性能的影响[J]. 化学推进剂与高分子材料 2018(02)

- [25].固体火箭发动机推进剂材料HTPB断裂力学性能测量[J]. 价值工程 2018(24)

- [26].推进剂装药的球形AP处理集成智能化工艺[J]. 固体火箭技术 2018(04)

- [27].炭黑粒度对CMDB推进剂燃烧性能的影响[J]. 化学推进剂与高分子材料 2012(06)

- [28].纳米Cu对HTPB-AP推进剂性能的影响[J]. 爆破器材 2019(05)

- [29].CL-20/Al-CMDB推进剂能量释放规律研究[J]. 火工品 2017(05)

- [30].燃烧催化剂及降速剂对CMDB推进剂燃烧性能的影响[J]. 化工新型材料 2017(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/107527aa1d51ad20ef1db627.html