# 一种具有快速定位功能的木工雕刻机论文和设计-霍军

### 全文摘要

本实用新型提供一种具有快速定位功能的木工雕刻机，包括木工雕刻机，所述木工雕刻机上端面等距焊接多组T型条，相邻两组T型条之间设置限位板一，所述限位板一下端面固定牛眼珠，且牛眼珠球面下侧与木工雕刻机上端面相接触，所述限位板一上端面中间位置固定螺杆，所述螺杆环形侧面上套设限位板二，且螺杆环形侧面上啮合螺母，所述限位板一右端安装连杆，所述连杆右端固定薄板，所述薄板右端面通过胶水粘贴海绵块，所述海绵块将两组T型条之间的间隙填充，与现有技术相比，本实用新型具有如下的有益效果：达到清理间隙安装间隙的目的，摩擦力小，拆卸更换方便。

### 主设计要求

1.一种具有快速定位功能的木工雕刻机，包括木工雕刻机，其特征在于：所述木工雕刻机上端面等距焊接多组T型条，相邻两组T型条之间设置限位板一，所述限位板一下端面固定牛眼珠，且牛眼珠球面下侧与木工雕刻机上端面相接触，所述限位板一上端面中间位置固定螺杆，所述螺杆环形侧面上套设限位板二，且螺杆环形侧面上啮合螺母，所述限位板一右端安装连杆，所述连杆右端固定薄板，所述薄板右端面通过胶水粘贴海绵块，所述海绵块将两组T型条之间的间隙填充。

### 设计方案

1.一种具有快速定位功能的木工雕刻机，包括木工雕刻机，其特征在于：所述木工雕刻机上端面等距焊接多组T型条，相邻两组T型条之间设置限位板一，所述限位板一下端面固定牛眼珠，且牛眼珠球面下侧与木工雕刻机上端面相接触，所述限位板一上端面中间位置固定螺杆，所述螺杆环形侧面上套设限位板二，且螺杆环形侧面上啮合螺母，所述限位板一右端安装连杆，所述连杆右端固定薄板，所述薄板右端面通过胶水粘贴海绵块，所述海绵块将两组T型条之间的间隙填充。

2.根据权利要求1所述的一种具有快速定位功能的木工雕刻机，其特征在于：所述限位板二下端面右侧通过胶水粘贴有橡胶垫。

3.根据权利要求1所述的一种具有快速定位功能的木工雕刻机，其特征在于：所述限位板一下端面右侧边缘处开设有T型槽，所述连杆左端设置T型块，所述T型块安插在T型条内，所述T型块和连杆为一体成型结构。

4.根据权利要求1所述的一种具有快速定位功能的木工雕刻机，其特征在于：所述限位板二上端面左侧开设圆孔，所述圆孔的直径大于螺杆的直径。

5.根据权利要求1所述的一种具有快速定位功能的木工雕刻机，其特征在于：所述牛眼珠设有两组，两组所述牛眼珠对称固定在限位板一下端面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是一种具有快速定位功能的木工雕刻机，属于木工雕刻机技术领域。

背景技术

木工雕刻机是一种用于木工雕刻的机械，分三种控制方式：一是所有的运算工作由电脑控制完成，雕刻机在工作时电脑处于工作状态，二是采用单片机的控制，雕刻机工作的同时可进行排版，但不能关闭电脑，三是采用USB口传输数据，系统有着32M以上的内存容量，保存完文件即可完全脱离电脑、关闭电脑或进行其它排版，在木工雕刻机上的相邻两组T型条之间安插限位板的方式来安装螺杆，然后利用另一组限位板压持并用螺母紧固的方式实现压持固定木板边缘，但在限位板插入两组T型条之间的间隙并在间隙内移动时，间隙内残留细小木屑容易阻碍限位板运动，同时限位板与木工雕刻机之间的摩擦为滑动摩擦，对限位板的运动阻碍较大，影响定位效果。

发明内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种具有快速定位功能的木工雕刻机，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型便捷清理运动空间，运动阻力小，拆装方便。

为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种具有快速定位功能的木工雕刻机，包括木工雕刻机，所述木工雕刻机上端面等距焊接多组T型条，相邻两组T型条之间设置限位板一，所述限位板一下端面固定牛眼珠，且牛眼珠球面下侧与木工雕刻机上端面相接触，所述限位板一上端面中间位置固定螺杆，所述螺杆环形侧面上套设限位板二，且螺杆环形侧面上啮合螺母，所述限位板一右端安装连杆，所述连杆右端固定薄板，所述薄板右端面通过胶水粘贴海绵块，所述海绵块将两组T型条之间的间隙填充。

进一步地，所述限位板二下端面右侧通过胶水粘贴有橡胶垫。

进一步地，所述限位板一下端面右侧边缘处开设有T型槽，所述连杆左端设置T型块，所述T型块安插在T型条内，所述T型块和连杆为一体成型结构。

进一步地，所述限位板二上端面左侧开设圆孔，所述圆孔的直径大于螺杆的直径。

进一步地，所述牛眼珠设有两组，两组所述牛眼珠对称固定在限位板一下端面。

本实用新型的有益效果：本实用新型的一种具有快速定位功能的木工雕刻机，因本实用新型添加了牛眼珠、连杆、薄板以及海绵块，该设计利用牛眼珠的滚动代替限位板一与木工雕刻机之间的滑动，实现滚动摩擦代替滑动摩擦，降低限位板一的运动阻碍，有利于提高限位板一的安装效率，通过限位板一运动时带动连杆运动，从而实现薄板右端的海绵块在两组T型条之间的间隙内滑动，达到便捷推动间隙内杂质的目的，有利于提高牛眼珠运动的稳定性，同时提高限位板一安装的稳定性，提高定位效率，本实用新型便捷清理运动空间，运动阻力小，拆装方便。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型一种具有快速定位功能的木工雕刻机的结构示意图；

图2为本实用新型一种具有快速定位功能的木工雕刻机中A处局部放大图；

图3为本实用新型一种具有快速定位功能的木工雕刻机中T型条与限位板一的装配示意图；

图4为本实用新型一种具有快速定位功能的木工雕刻机中连杆和限位板一的装配图；

图5为本实用新型一种具有快速定位功能的木工雕刻机中限位板二的立体图；

图中：1-木工雕刻机、2-T型条、3-牛眼珠、4-限位板一、5-螺杆、6-螺母、7-限位板二、8-橡胶垫、9-连杆、10-薄板、11-海绵块、12-T型槽、13-T型块、14-圆孔。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-图5，本实用新型提供一种技术方案：一种具有快速定位功能的木工雕刻机，包括木工雕刻机1，木工雕刻机1上端面等距焊接多组T型条2，相邻两组T型条2之间设置限位板一4，多组T型条2便于在不同位置安插限位板一4，便于对木工雕刻机1上的木板边缘进行多个位置的定位，限位板一4下端面固定牛眼珠3，且牛眼珠3球面下侧与木工雕刻机1上端面相接触，牛眼珠3内的滚珠实现滚动摩擦代替滑动摩擦，限位板一4上端面中间位置固定螺杆5，螺杆5环形侧面上套设限位板二7，且螺杆5环形侧面上啮合螺母6，限位板一4右端安装连杆9，将限位板一4安插在两组T型条2之间的间隙内，使得牛眼珠3球面下端与木工雕刻机1上端面相接触，此时螺杆5上端穿过间隙延伸至T型条2上侧，沿着间隙滑动限位板一4，实现牛眼珠3下端沿着木工雕刻机1上端面滚动，以此将滑动摩擦变为滚动摩擦，摩擦阻力下降，移动速度加快，从而提高安装速度，连杆9右端固定薄板10，薄板10右端面通过胶水粘贴海绵块11，海绵块11将两组T型条2之间的间隙填充，将限位板一4插入间隙前，使得海绵块11、薄板10和连杆9依次插入间隙内，从而推动限位板一4时，海绵块11在间隙内运动，并推动间隙内的杂质，达到清理杂质的目的，被推动的杂质不会影响木板的加工，所以在木板加工完毕取下木板后清理即可，当限位板一4移动到合适位置后，将木板放置在T型条2上端面，移动限位板一4至合适位置后，将限位板二7套在螺杆5上，并使得限位板一4下端压持木板，将螺母6拧在螺杆5环形侧面上并使其下端面与限位板二7上端面相贴合，实现限位板二7的固定，最终实现木板的定位。

限位板二7下端面右侧通过胶水粘贴有橡胶垫8，橡胶垫8的设计能够避免限位板二7与木板直接接触，起到防护木板的作用。

限位板一4下端面右侧边缘处开设有T型槽12，连杆9左端设置T型块13，T型块13安插在T型条2内，T型块13和连杆9为一体成型结构将T型块13安插在T型槽12内，实现连杆9与限位板一4的便捷连接，当海绵块11需要更换时，拆卸T型块13，即可实现连杆9与限位板一4的分离。

限位板二7上端面左侧开设圆孔14，圆孔14的直径大于螺杆5的直径，圆孔14的设计方便限位板二7套设在螺杆5上。

牛眼珠3设有两组，两组牛眼珠3对称固定在限位板一4下端面，两组牛眼珠3提高限位板一4在间隙内运动的稳定性。

以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822252337.8

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209381657U

授权时间:20190913

主分类号:B44B 1/00

专利分类号:B44B1/00;B44B1/06;B44B3/00;B44B3/06

范畴分类:15D;

申请人:济南三轴数控设备有限公司

第一申请人:济南三轴数控设备有限公司

申请人地址:250300 山东省济南市长清区孝里镇工业园区付燕路8号

发明人:霍军;鲁宜龙;武岩振;陈延鹏

第一发明人:霍军

当前权利人:济南三轴数控设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/10ed8b170324027eae3e8a7f.html