# 民用住宅采暖通风系统设计及施工应遵循的原则朱晓雷

大连裕丰供热集团有限责任公司辽宁大连116300

摘要：本文重点讨论的是在目前我国的房屋住宅建设中，质量控制一直作为采暖通风工程技术的实施要点存在着，只有加强对采暖通风工程施工中的质量控制，才能促进建筑暖通行业的持续发展。

关键词：采暖通风；工程技术；措施；房屋住宅；运用分析；

随着我国社会和经济的飞速发展，城市化进程也在不断加快，推动了我国建筑行业的蓬勃发展，并且由于人们生活水平的日益提高，人们对生活环境的舒适度和质量提出了更高的要求，同时也就引起了他们对住宅区环境质量的重视。而采暖通风工程的建立，对有效改善和提高居民居住环境的质量具有十分重要的意义，怎样保证环境质量，是采暖通风工程施工中需要考虑的重点问题，同时也是采暖同分施工技术中的关键环节。因此应采取有效措施保证采暖通风技术的稳定性，从而保证房屋住宅采暖通风工程的质量，同时又能满足人们日益变化的生活需求，在技术质量达标的前提下，实现企业的可持续发展。

1.采暖通风工程的基本情况分析

采暖通风工程在房屋建筑工程施工过程中，常被称为暖通工程，这样的一个工程从单纯的采暖和通风设备的安装逐渐发展成了一个较为完整的采暖通风系统。根据施工楼层的高矮位置，一般把采暖通风系统分为一高一低两个系统。通常来讲，十三层以上的就被定为高区住宅，所使用的也是采暖通风的高区系统，而十三层以下自然就属于低区系统，特别要注意地下室是不需要安装暖通设备的。在施工过程中，回水管所使用的管道材质是PPR管，PE-RT管主要被用于地热系统中，通风管道使用的是聚氨酯材质的环保通风管道。合理的布局和设置各种管线是采暖通风工程中非常重要的施工内容，在这个过程中还要对供暖、空调等动力设备进行安装，以此来保证建筑的采暖通风系统的正常和稳定运行。在具体施工中，采暖通风工程环节较为繁琐，会涉及到许多不同的工种，并且各种新型材料和工艺技术被应用于施工中，从目前看，随着行业的迅速发展，要求相关施工人员和设计人员必须具备更高水平的专业素养，以此来推动采暖通风工程施工技术水平的提高，进而使施工企业在不断变化的工程需求中求得生存与发展。

2.房屋住宅采暖通风施工技术的原则

2.1遵循冬暖夏凉的施工设计原则

严格依照冬暖夏凉的原则，以此来开展采暖通风的施工设计。首先要对室内空间进行科学合理的布局，并将室内的相关的通风设备有规律的进行分布，然后针对四周环境以及室内空间大小的考虑，对可能会产生的噪音予以控制，不仅能提高空间利用率，又能保证居住环境的舒适度。在我国目前有关的采暖通风工程的国家文件中，有对采暖通风的具体施工技术参数予以明确要求，包括有效控制热媒的温度，其规定温度是在65℃以下，对低温情况也有所规定，应该保持在30℃到40℃之间，而供回水温度应该控制在10℃到18℃最为适宜，最后就是对整个采暖通风工程中的总体供暖系统结构上压力的规定，最好不要超过0.8Mpa，在这之前，应根据南北温差的不同对具体数据做出适当的调整。

2.2采暖耗热能量的设计要符合设计规范的原则

首先要严格遵循我国关于采暖通风以及空气调节设计的相关要求，在采暖耗热能量设计过程中，对参数进行计算。而平均值是需要依据单位面积辐射的热度进行选择的，当相关数据都明确后，再对整个房屋的耗热指标进行计算。在一般情况下，在建筑采暖通风施工过程中，要保证地面结构的厚度在80mm以上，并且管道之间的距离在150mm到30mm之间是最为合适的。为了能够对供热管道的技术进行有效施工，就必须做好各种参数的合理设置。在这之中还有一个非常重要的点是根据住宅的房间数量，并依照不同分水器的来确定分水器支环路的安置数量。

3.提高采暖通风工程施工技术的作用

对后续施工来说，采暖通风工程施工开始之前所做的准备工作是具有重要的指导意义的，因此必须加强重视并采取有效措施保证施工的有效性。首先要对施工图纸进行深入研究和全面分析，特别是安排相关技术人员对预留洞口的位置、管道的管径和坡向设置等进行确定和核对。然后是对提前方案进行评估，主要是针对施工过程中可能产生的问题以及出现的各种突发状况，及时找到应对策略。采暖通风工程的相关技术人员在明确施工参数之前，要先到施工现场了解一下具体情况，再对参数的合理性和准确性进行评判，并对施工工艺技术的要点进行制定。其次还要督促施工人员对施工图纸多做了解，提高对其的熟悉度。要想保证各工序之间能够完美的配合，就必须做好采暖通风工程各技术要点的充分准备。另外把开工后可能会用到的设备器材准备好，并对其进行检查和保养，保证在施工过程中各种机械或电气设备能够正常运作。除此之外，在把相关物质材料运送到施工现场后，要安排相关人员对材料的数量、质量、性能等方面进行检查，保证所购材料是符合标准的。再就是制定一系列的安全措施，最好在施工开始之间就把潜在的安全隐患消灭掉，从而保证施工过程中所有施工人员的安全以及工程项目的顺利进行。

4.结束语

综上所述，由于城市化建筑工程的火热开展，采暖通风工程技术也逐渐被广泛应用，同时在一定程度上它也是房屋住宅功能性的体现。在采暖通风工程的具体施工中会涉及到许多不同的工工种，施工程序也相对复杂，一旦出现质量问题，将会影响到整个供暖通风系统的运行，这不只是造成经济损失那么简单，很有可能对企业的可持续发展道路产生阻碍。因此必须加强对采暖通风工程施工中的质量控制，并依照相关要求及设计方案进行施工，同时要加强施工人员的专业素质的培养，转变思想和理念，积极开发和引进先进的技术和施工设备，为施工企业的发展提供技术保障，从而满足人们对居住环境的供暖和通风功能的需求。

参考文献：

[1]马汝权.建筑工程采暖通风设计要点把控[J].住宅与房地产，2018（15）：87-88.

[2]赵林建.试析房屋住宅采暖通风工程技术措施[J].建材与装饰，2017（39）：72.

[3]张冰.浅析民用住宅采暖通风系统设计及施工应遵循的原则[J].门窗，2016（06）：136.

[4]马维尼.房屋住宅采暖通风工程技术措施研究[J].品牌（下半月），2015（06）：181-182.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/115104fee2408f002d8efb30.html