# 煤矿机电设备接线装置拆装工具论文和设计-任建业

### 全文摘要

本实用新型涉及机电检修领域，提出了一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，包括第一部件、第二部件和第三部件，第一部件的一端部设置有第一连接部，第二部件的一端部设置有第二连接部，第一连接部和第二连接部通过固定销轴铰接，第一部件外周上套设有锁扣套，第二部件上设置有与所述锁扣套配合的丝扣部；第一部件的另一端部设置有固定叉、键槽、螺栓通孔和销轴孔，第三部件包括移动叉和平键部，平键部内设置有与开合叉调整螺栓配合的螺纹孔，平键部设置在键槽内，开合叉调整螺栓的螺纹部穿过第一部件上的螺栓通孔并通过螺纹孔与第三部件固定连接。本实用新型结构简单，使用方便，可以提高井上下机电工机电设备接线效率。

### 主设计要求

1.一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，其特征在于，包括第一部件（1）、第二部件（2）和第三部件（3），所述第一部件（1）的一端部设置有第一连接部（11），所述第二部件（2）的一端部设置有第二连接部（21），所述第一连接部（11）和第二连接部（21）通过固定销轴（4）铰接，所述第一部件（1）外周上套设有锁扣套（12），所述第二部件（2）上设置有与所述第二连接部（21）连接的丝扣部（22），所述丝扣部（22）外周设置有用于与所述锁扣套（12）的内扣配合的丝扣，使所述锁扣套（12）套设在所述第一连接部（11）和第二连接部（21）的外周上；所述第一部件（1）的另一端部设置有固定叉（13）、键槽（14）、螺栓通孔（15）和销轴孔（16），所述第三部件（3）包括移动叉（31）和平键部（32），所述平键部（32）内设置有与开合叉调整螺栓（5）配合的螺纹孔（33），所述平键部（32）设置在所述键槽（14）内，开合叉调整螺栓（5）的螺纹部穿过所述第一部件（1）上的螺栓通孔（15）并通过所述螺纹孔（33）与所述第三部件（3）固定连接，所述开合叉调整螺栓（5）上设置有与所述销轴孔（16）位置对应的销轴槽（51），连接销轴（6）的一端穿过所述销轴孔（16）设置在销轴槽（51）内，使所述开合叉调整螺栓（5）与所述第一部件（1）固定连接。

### 设计方案

1.一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，其特征在于，包括第一部件（1）、第二部件（2）和第三部件（3），所述第一部件（1）的一端部设置有第一连接部（11），所述第二部件（2）的一端部设置有第二连接部（21），所述第一连接部（11）和第二连接部（21）通过固定销轴（4）铰接，所述第一部件（1）外周上套设有锁扣套（12），所述第二部件（2）上设置有与所述第二连接部（21）连接的丝扣部（22），所述丝扣部（22）外周设置有用于与所述锁扣套（12）的内扣配合的丝扣，使所述锁扣套（12）套设在所述第一连接部（11）和第二连接部（21）的外周上；

所述第一部件（1）的另一端部设置有固定叉（13）、键槽（14）、螺栓通孔（15）和销轴孔（16），所述第三部件（3）包括移动叉（31）和平键部（32），所述平键部（32）内设置有与开合叉调整螺栓（5）配合的螺纹孔（33），所述平键部（32）设置在所述键槽（14）内，开合叉调整螺栓（5）的螺纹部穿过所述第一部件（1）上的螺栓通孔（15）并通过所述螺纹孔（33）与所述第三部件（3）固定连接，所述开合叉调整螺栓（5）上设置有与所述销轴孔（16）位置对应的销轴槽（51），连接销轴（6）的一端穿过所述销轴孔（16）设置在销轴槽（51）内，使所述开合叉调整螺栓（5）与所述第一部件（1）固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，其特征在于，所述第一连接部（11）为耳形，所述第二连接部（21）为中间设置有连接槽（23）的双耳形结构，所述第一连接部（11）设置在所述连接槽（23）内，所述第二部件（2）的另一端设置有一字形改锥头（24）。

3.根据权利要求1所述的一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，其特征在于，所述锁扣套（12）上设置有滚花纹。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机电检修领域，具体涉及一种煤矿机电设备接线装置拆装工具。

背景技术

煤矿井下所使用的机电设备是必须符合防爆要求，是矿井生产机械化和自动化中必不可少的重要设备之一，而且煤矿井下机电设备的线路与设备的连接，是电缆通过机电设备上的接线装置进入机电设备内。接线装置分为动力线和控制线接线装置。现在电工在操作拆装接线装置一般使用的是活口扳手，由于控制线接线装置相互间距离较近，拆装极不方便，有时安装在深处很难拆装，甚至无法拆装，严重影响设备的防爆性能。现在的工具已远远不能满足现有安装、检修工作需求，并存在安全隐患。

以某煤矿矿机修厂电气车间为例，主要服务于全矿井上下的所有综采、掘进、运输等全矿大型机电设备检修及维护。设备使用量大，检修任务重，检修人员少，造成设备检修工期长，每次在接线调试时，因接线喇叭嘴拆装不便，造成部分时间的浪费，增加检修人员身体体质透支，无形资金浪费。因此，对机电设备的检修和维护显得尤为重要。而在检修过程中，由于所检修的机电设备的种类、型号、规格多，检修的程度不一，喇叭嘴也不尽相同，影响检修时间和检修质量，降低工作效率。所以煤矿机电设备上的喇叭嘴的拆装，一直以来都是难以解决检修人员检修方法的问题之一。

因此，需要发明一种拆装工具，实现机电设备接线装置的高效拆装。

实用新型内容

本实用新型克服现有技术存在的不足，所要解决的技术问题为：提供一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，以提高机电设备的检修效率，减轻检修人员的劳动强度。

为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，包括第一部件、第二部件和第三部件，所述第一部件的一端部设置有第一连接部，所述第二部件的一端部设置有第二连接部，所述第一连接部和第二连接部通过固定销轴铰接，所述第一部件外周上套设有锁扣套，所述第二部件上设置有与所述第二连接部连接的丝扣部，所述丝扣部外周设置有用于与所述锁扣套的内扣配合的丝扣，使所述锁扣套套设在所述所述第一连接部和第二连接部的外周上；

所述第一部件的另一端部设置有固定叉、键槽、螺栓通孔和销轴孔，所述第三部件包括移动叉和平键部，所述平键部内设置有与开合叉调整螺栓配合的螺纹孔，所述平键部设置在所述键槽内，开合叉调整螺栓的螺纹部穿过所述第一部件上的螺栓通孔并通过所述螺纹孔与所述第三部件固定连接，所述开合叉调整螺栓上设置有与所述销轴孔位置对应的销轴槽，连接销轴的一端穿过所述销轴孔设置在销轴槽内，使所述开合叉调整螺栓与所述第一部件固定连接。

所述第一连接部为耳形，所述第二连接部为中间设置有连接槽的双耳形结构，所述第一连接部设置在所述连接槽内，所述第二部件的另一端设置有一字形改锥头。

所述锁扣套上设置有滚花纹。

本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果：本实用新型提供了一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，可以调节两叉之间的间距，以适应于不同大小的喇叭嘴拆装，而且，工具的柄部为直柄曲柄两用杆，可以适用于多种深度的喇叭嘴拆装，此外，该工具还可以拆装部分螺栓，因此，本实用新型不仅结构简单，而且使用方便，可以提高井上下机电工机电设备接线效率。

附图说明

图1为本实用新型实施例提供的一种煤矿机电设备接线装置拆装工具主视图；

图2为图1的俯视图；

图3为图1的仰视图；

图4为图2的AA’剖视图；

图5为本实用新型实施例提供的一种煤矿机电设备接线装置拆装工具的使用状态示意图；

图中：1为第一部件，2为第二部件，3为第三部件，4为固定销轴，5为开合叉调整螺栓，6为连接销轴，11为第一连接部，12为锁扣套，13为固定叉，14为键槽，15为螺栓通孔，16为销轴孔，21为第二连接部，22为丝扣部，23为连接槽，24为一字形改锥头，31为移动叉，32为平键部，33为螺纹孔，51为销轴槽。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1~4所示，本实用新型实施例提供了一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，包括第一部件1、第二部件2、和第三部件3，所述第一部件1的一端部设置有第一连接部11，所述第二部件2的一端部设置有第二连接部21，所述第一连接部11和第二连接部21通过固定销轴4铰接，所述第一部件1外周上套设有锁扣套12，所述第二部件2上设置有与所述第二连接部21连接的丝扣部22，所述丝扣部22外周设置有用于与所述锁扣套12的内扣配合的丝扣，使所述锁扣套12套设在所述所述第一连接部11和第二连接部21的外周上。

所述第一部件1的另一端部设置有固定叉13、键槽14、螺栓通孔15和销轴孔16，所述第三部件3包括移动叉31和平键部32，所述平键部32内设置有与开合叉调整螺栓5配合的螺纹孔33，所述平键部32设置在所述键槽14内，开合叉调整螺栓5的螺纹部穿过所述第一部件1上的螺栓通孔15并通过所述螺纹孔33与所述第三部件3固定连接，所述开合叉调整螺栓5上设置有与所述销轴孔16位置对应的销轴槽51，连接销轴6的一端穿过所述销轴孔16设置在销轴槽51内，使所述开合叉调整螺栓5与所述第一部件1固定连接。

具体地，本实施例中，所述第一连接部11为耳形，所述第二连接部21为中间设置有连接槽23的双耳形结构，所述第一连接部11设置在所述连接槽23内，所述第二部件2的另一端设置有一字形改锥头24。

进一步地，本实施例中，所述锁扣套12上设置有防滑的滚花纹。滚花纹的设置，使得工具在使用时锁扣套12更容易拧下或拧上。

本实用新型的使用方法如下：拆装煤矿机电设备的喇叭嘴时，有些机电设备的喇叭嘴安装在深处，使用前观察喇叭嘴的大小，通过旋转工具上的开合叉调整螺栓5，可以调整移动叉23与开合叉调整螺栓5端部的距离，调整好后，将连接销轴6插入销轴孔16，并位于所述开合叉调整螺栓5上的销轴槽51内，则可以使开合叉调整螺栓5固定在第一部件1上，由于每次调节完成后，连接销轴6可以使开合叉调整螺栓5与固定叉13的相对位置固定，因此，通过调节开合叉调整螺栓5插入螺纹孔33的深度，即可以调节固定叉13与移动叉31的间距以适应不同的喇叭嘴大小。然后将工具上的双叉插入喇叭嘴内，拧开设置在第二部件2上的丝扣部22上的锁扣套12，并将其移动到靠近第一部件1的一端，可以使第二部件与第一部件成一定角度，如图5所示，旋转第二部件带动第一部件旋转，可以将喇叭嘴拆装；如果遇见更深的喇叭嘴时，则可以使第一部件与第二部件形成直线，然后拧上锁扣套12至第二部件2的丝扣部上使它们保持成一直线，然后用活口扳手夹住乙部件一端的一字形改锥头24，旋转活口扳手带动第一部件和第二部件转动，完成喇叭嘴拆装。同时，此项工具具有可以拆装部分螺栓的功能。

本实用新型提供了一种煤矿机电设备接线装置拆装工具，可以调节两叉之间的间距，以适应于不同大小的喇叭嘴拆装，而且，工具的柄部为直柄曲柄两用杆，可以适用于多种深度的喇叭嘴拆装，此外，该工具还可以拆装部分螺栓，因此，本实用新型可以提高井上下机电工机电设备接线效率。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012072.6

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209461787U

授权时间:20191001

主分类号:H01R 43/26

专利分类号:H01R43/26

范畴分类:38E;

申请人:山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿

第一申请人:山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿

申请人地址:046031 山西省长治市故县潞安集团王庄煤矿

发明人:任建业;张爱忠;付保书;焦燕;李婧帆;田冲;张兴

第一发明人:任建业

当前权利人:山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿

代理人:王瑞玲

代理机构:14110

代理机构编号:太原晋科知识产权代理事务所（特殊普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/115a5d86ba9a5c54210cb97e.html