# 一种无纺布立体手提袋制袋机论文和设计-曲思明

### 全文摘要

本实用新型公开了一种无纺布立体手提袋制袋机，包括机架，所述机架底部中端横向设置有放置槽，且放置槽内横向设置有输送装置，所述放置槽上方设有印胶辊，且印胶辊上设有印胶块，所述印胶辊上方设有传胶辊，且传胶辊上设有印胶海绵，所述机架内腔底部设有驱动装置，且驱动装置上方设有推杆装置，所述机架顶部左右两端内侧分别设有转轴座和第一固定座，所述机架顶部右端前侧壁上设有带处理器的控制器，所述机架上方设有支撑架，且支撑架右端前侧壁上设有上胶装置，所述支撑架内侧顶部设有第二固定座，且第二固定座下方设有下胶装置。本实用新型设计新颖，结构合理，装置整体操作简单，使用效果好。

### 主设计要求

1.一种无纺布立体手提袋制袋机，包括机架（1），其特征在于：所述机架（1）底部中端横向设置有放置槽（2），且放置槽（2）内横向设置有输送装置（3），所述输送装置（3）由框架、传动辊（31）和输送带组成，所述放置槽（2）上方设有印胶辊（4），且印胶辊（4）上设有印胶块（5），所述印胶辊（4）上方设有传胶辊（6），且传胶辊（6）上设有印胶海绵（7），所述机架（1）内腔底部设有驱动装置（8），且驱动装置（8）上方设有推杆装置（9），所述驱动装置（8）由驱动电机（81）、变速箱、小转盘、可调节传动带（82）和大转盘组成，所述推杆装置（9）由滑块、气动杆和升降气缸（91）组成，所述机架（1）顶部左右两端内侧分别设有转轴座（10）和第一固定座（11），所述机架（1）顶部右端前侧壁上设有带处理器的控制器（12），所述机架（1）上方设有支撑架（13），且支撑架（13）右端前侧壁上设有上胶装置（14），所述上胶装置（14）由胶筒（141）、定时真空泵自动抽料装置（142）、输胶管（143）、计量泵（144）和空气泵（145）组成，所述支撑架（13）内侧顶部设有第二固定座（100），且第二固定座（100）下方设有下胶装置（15），所述下胶装置（15）由立柱（151）、腰型杆（152）、偏心轮（153）、传动主杆（154）、旋转电机（155）、连接座（156）、胶盒（157）、压板（158）和出胶口（159）组成，所述控制器（12）中的处理器型号为SC2410的中央处理器，所述控制器（12）中的处理器与外部电源电连接，所述控制器（12）中的处理器输出端分别与驱动装置（8）中的驱动电机（81）、推杆装置（9）中的升降气缸（91）、上胶装置（14）中的定时真空泵自动抽料装置（142）、计量泵（144）、空气泵（145）和下胶装置（15）中的旋转电机（155）输入端电性连接。

### 设计方案

1.一种无纺布立体手提袋制袋机，包括机架（1），其特征在于：所述机架（1）底部中端横向设置有放置槽（2），且放置槽（2）内横向设置有输送装置（3），所述输送装置（3）由框架、传动辊（31）和输送带组成，所述放置槽（2）上方设有印胶辊（4），且印胶辊（4）上设有印胶块（5），所述印胶辊（4）上方设有传胶辊（6），且传胶辊（6）上设有印胶海绵（7），所述机架（1）内腔底部设有驱动装置（8），且驱动装置（8）上方设有推杆装置（9），所述驱动装置（8）由驱动电机（81）、变速箱、小转盘、可调节传动带（82）和大转盘组成，所述推杆装置（9）由滑块、气动杆和升降气缸（91）组成，所述机架（1）顶部左右两端内侧分别设有转轴座（10）和第一固定座（11），所述机架（1）顶部右端前侧壁上设有带处理器的控制器（12），所述机架（1）上方设有支撑架（13），且支撑架（13）右端前侧壁上设有上胶装置（14），所述上胶装置（14）由胶筒（141）、定时真空泵自动抽料装置（142）、输胶管（143）、计量泵（144）和空气泵（145）组成，所述支撑架（13）内侧顶部设有第二固定座（100），且第二固定座（100）下方设有下胶装置（15），所述下胶装置（15）由立柱（151）、腰型杆（152）、偏心轮（153）、传动主杆（154）、旋转电机（155）、连接座（156）、胶盒（157）、压板（158）和出胶口（159）组成，所述控制器（12）中的处理器型号为SC2410的中央处理器，所述控制器（12）中的处理器与外部电源电连接，所述控制器（12）中的处理器输出端分别与驱动装置（8）中的驱动电机（81）、推杆装置（9）中的升降气缸（91）、上胶装置（14）中的定时真空泵自动抽料装置（142）、计量泵（144）、空气泵（145）和下胶装置（15）中的旋转电机（155）输入端电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种无纺布立体手提袋制袋机，其特征在于：所述输送装置（3）中的框架设置在放置槽（2）内并与放置槽（2）内侧壁固定连接，所述输送装置（3）中的传动辊（31）等间距设置在框架上并与框架内侧壁转动连接，所述输送装置（3）中的输送带设置在传动辊（31）外侧并与传动辊啮合连接，所述印胶辊（4）上横向设置有滑轨，所述印胶块（5）位于滑轨内并与滑轨滑动连接，所述印胶块（5）为三组并等间距设置在印胶辊（4）上，所述印胶块（5）通过螺栓与印胶辊（4）固定连接，所述印胶海绵（7）包覆在传胶辊（6）上。

3.根据权利要求1所述的一种无纺布立体手提袋制袋机，其特征在于：所述驱动装置（8）和推杆装置（9）分别与输送装置（3）和印胶辊（4）位置相对应，所述驱动装置（8）中的驱动电机（81）和变速箱分别设置在传动辊（31）左右两端，所述变速箱右端和印胶辊（4）中心轴上分别连接有小转盘和大转盘，所述小转盘与大转盘之间连接有可调节传动带（82），所述推杆装置（9）中的滑块设置在印胶辊（4）中心轴外端并与机架（1）内侧壁滑动连接，所述气动杆一端与滑块固定连接，另一端与升降气缸（91）固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种无纺布立体手提袋制袋机，其特征在于：所述传胶辊（6）一端与转轴座（10）固定连接，另一端通过第一固定座（11）和螺栓配合与机架（1）右端顶部固定连接，所述转轴座（10）与机架（1）转动连接并通过调节旋钮与机架（1）固定连接，所述机架（1）右端与传胶辊（6）中心轴和第一固定座（11）位置相对应处均设有卡槽，所述传胶辊（6）中心轴和第一固定座（11）均位于卡槽内并与卡槽卡接固定。

5.根据权利要求1所述的一种无纺布立体手提袋制袋机，其特征在于：所述上胶装置（14）中的输胶管（143）一端与胶筒（141）固定连接，另一端与设置在胶盒（157）后侧壁上的进液口固定连接，所述定时真空泵自动抽料装置（142）、计量泵（144）和空气泵（145）由上而下依次设置在输胶管（143）上，所述胶筒（141）上设有刻度线，所述计量泵（144）上设有计量检测器，所述支撑架（13）右端底部内侧横向设置有支撑杆，所述输胶管（143）设置在支撑杆上。

6.根据权利要求1所述的一种无纺布立体手提袋制袋机，其特征在于：所述下胶装置（15）为三组，三组所述下胶装置（15）等间距设置在第二固定座（100）上并与印胶块（5）位置相对应，所述传动主杆（154）一端与设置在立柱（151）一侧旋转电机（155）的输出轴固定连接，另一端贯穿立柱（151）并与立柱（151）外侧壁转动连接，所述传动主杆（154）上套设有偏心轮（153），且偏心轮（153）与传动主杆（154）固定连接，所述偏心轮（153）外侧设有腰型杆（152），且腰型杆（152）位于立柱（151）内并呈上下运动，所述立柱（151）底部连接有连接座（156），且连接座（156）上设有胶盒（157），所述压板（158）位于胶盒（157）内并呈上下运动，所述压板（158）顶端与腰型杆（152）一端固定连接，所述出胶口（159）位于胶盒（157）底部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及制袋机技术领域，特别涉及一种无纺布立体手提袋制袋机。

背景技术

手提袋制袋机是手提袋生产厂家采用的一种加工设备，现有简单的手提袋中制袋机还多采用手工上胶，手工上胶因人工手法不一，浪费胶水严重，产品质量不统一，而复杂一点的手提袋中制袋机多采用机器上胶，但是目前使用的上胶机器多为一次性全部上胶，不能自主、分区域上胶，同时还容易将胶滴落到其他地方，清理极为麻烦。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，而提出一种无纺布立体手提袋制袋机。

为解决上述问题，本实用新型提供以下技术方案：一种无纺布立体手提袋制袋机，包括机架，所述机架底部中端横向设置有放置槽，且放置槽内横向设置有输送装置，所述输送装置由框架、传动辊和输送带组成，所述放置槽上方设有印胶辊，且印胶辊上设有印胶块，所述印胶辊上方设有传胶辊，且传胶辊上设有印胶海绵，所述机架内腔底部设有驱动装置，且驱动装置上方设有推杆装置，所述驱动装置由驱动电机、变速箱、小转盘、可调节传动带和大转盘组成，所述推杆装置由滑块、气动杆和升降气缸组成，所述机架顶部左右两端内侧分别设有转轴座和第一固定座，所述机架顶部右端前侧壁上设有带处理器的控制器，所述机架上方设有支撑架，且支撑架右端前侧壁上设有上胶装置，所述上胶装置由胶筒、定时真空泵自动抽料装置、输胶管、计量泵和空气泵组成，所述支撑架内侧顶部设有第二固定座，且第二固定座下方设有下胶装置，所述下胶装置由立柱、腰型杆、偏心轮、传动主杆、旋转电机、连接座、胶盒、压板和出胶口组成，控制器中的处理器型号为SC2410的中央处理器，所述控制器中的处理器与外部电源电连接，所述控制器中的处理器输出端分别与驱动装置中的驱动电机、推杆装置中的升降气缸、上胶装置中的定时真空泵自动抽料装置、计量泵、空气泵和下胶装置中的旋转电机输入端电性连接。

优选的，所述输送装置中的框架设置在放置槽内并与放置槽内侧壁固定连接，所述输送装置中的传动辊等间距设置在框架上并与框架内侧壁转动连接，所述输送装置中的输送带设置在传动辊外侧并与传动辊啮合连接，所述印胶辊上横向设置有滑轨，所述印胶位于滑轨内并与滑轨滑动连接，所述印胶块为三组并等间距设置在印胶辊上，所述印胶块通过螺栓与印胶辊固定连接，所述印胶海绵包覆在传胶辊上。

优选的，所述驱动装置和推杆装置分别与输送装置和印胶辊位置相对应，所述驱动装置中的驱动电机和变速箱分别设置在传动辊左右两端，所述变速箱右端和印胶辊中心轴上分别连接有小转盘和大转盘，所述小转盘与大转盘之间连接有可调节传动带，所述推杆装置中的滑块设置在印胶辊中心轴外端并与机架内侧壁滑动连接，所述气动杆一端与滑块固定连接，另一端与升降气缸固定连接。

优选的，所述传胶辊一端与转轴座固定连接，另一端通过第一固定座和螺栓配合与机架右端顶部固定连接，所述转轴座与机架转动连接并通过调节旋钮与机架固定连接，所述机架右端与传胶辊中心轴和第一固定座位置相对应处均设有卡槽，所述传胶辊中心轴和第一固定座均位于卡槽内并与卡槽卡接固定。

优选的，所述上胶装置中的输胶管一端与胶筒固定连接，另一端与设置在胶盒后侧壁上的进液口固定连接，所述定时真空泵自动抽料装置、计量泵和空气泵由上而下依次设置在输胶管上，所述胶筒上设有刻度线，所述计量泵上设有计量检测器，所述支撑架右端底部内侧横向设置有支撑杆，所述输胶管设置在支撑杆上。

优选的，所述下胶装置为三组，三组所述下胶装置等间距设置在第二固定座上并与印胶块位置相对应，所述传动主杆一端与设置在立柱一侧旋转电机的输出轴固定连接，另一端贯穿立柱并与立柱外侧壁转动连接，所述传动主杆上套设有偏心轮，且偏心轮与传动主杆固定连接，所述偏心轮外侧设有腰型杆，且腰型杆位于立柱内并呈上下运动，所述立柱底部连接有连接座，且连接座上设有胶盒，所述压板位于胶盒内并呈上下运动，所述压板顶端与腰型杆一端固定连接，所述出胶口位于胶盒底部。

有益效果：本实用新型设计新颖，结构合理，下胶装置设计便于统一下胶，方便管理，同时可更换不同长度的传动主杆来控制相对应的胶盒，上胶装置便于自动定时定量补胶，通过与空气泵相配合，便于将胶输送至胶盒内，传胶辊和印胶海绵设计便于吸收来自胶盒滴下的胶，防止流失，可转动设计便于更换打扫，印胶辊和印胶块设计便于根据手提袋大小做出更改，操作简单，使用方便，推杆装置设计便于调节印胶辊的高度，通过调节高度来调节压力，可调节传动带设计便于将印胶辊与输送辊联动，实现一个动力源带动两组辊筒工作，节省生产成本。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型上胶装置的结构示意图；

图3为本实用新型系统原理框图。

图中：1-机架、2-放置槽、3-输送装置、4-印胶辊、5-印胶块、6-传胶辊、7-印胶海绵、8-驱动装置、81-驱动电机、82-可调节传动带、9-推杆装置、91-升降气缸、10-转轴座、11-第一固定座、12-控制器、13-支撑架、14-上胶装置、141-胶筒、142-定时真空泵自动抽料装置、143-输胶管、144-计量泵、145-空气泵、100-第二固定座、15-下胶装置、151-立柱、152-腰型杆、153-偏心轮、154-传动主杆、155-旋转电机、156-连接座、157-胶盒、158-压板、159出胶口。

具体实施方式

下面结合说明书附图和实施例，对本实用新型的具体实施例做进一步详细描述：

请参阅图1和图3，本实用新型提供一种技术方案：一种无纺布立体手提袋制袋机，包括机架1，机架1底部中端横向设置有放置槽2，且放置槽2内横向设置有输送装置3，输送装置3由框架、传动辊31和输送带组成，放置槽2上方设有印胶辊4，且印胶辊4上设有印胶块5，印胶辊4上方设有传胶辊6，且传胶辊6上设有印胶海绵7，机架1内腔底部设有驱动装置8，且驱动装置8上方设有推杆装置9，驱动装置8由驱动电机81、变速箱、小转盘、可调节传动带82和大转盘组成，推杆装置9由滑块、气动杆和升降气缸91组成，机架1顶部左右两端内侧分别设有转轴座10和第一固定座11，机架1顶部右端前侧壁上设有带处理器的控制器12，机架1上方设有支撑架13，且支撑架13右端前侧壁上设有上胶装置14，上胶装置14由胶筒141、定时真空泵自动抽料装置142、输胶管143、计量泵144和空气泵145组成，支撑架13内侧顶部设有第二固定座100，且第二固定座100下方设有下胶装置15，下胶装置15由立柱151、腰型杆152、偏心轮153、传动主杆154、旋转电机155、连接座156、胶盒157、压板158和出胶口159组成，控制器12中的处理器型号为SC2410的中央处理器，控制器12中的处理器与外部电源电连接，控制器12中的处理器输出端分别与驱动装置8中的驱动电机81、推杆装置9中的升降气缸91、上胶装置14中的定时真空泵自动抽料装置142、计量泵144、空气泵145和下胶装置15中的旋转电机155输入端电性连接。

其中，输送装置3中的框架设置在放置槽2内并与放置槽2内侧壁固定连接，输送装置3中的传动辊31等间距设置在框架上并与框架内侧壁转动连接，输送装置3中的输送带设置在传动辊31外侧并与传动辊啮合连接，印胶辊4上横向设置有滑轨，印胶块5位于滑轨内并与滑轨滑动连接，印胶块5为三组并等间距设置在印胶辊4上，印胶块5通过螺栓与印胶辊4固定连接，印胶海绵7包覆在传胶辊6上，驱动装置8和推杆装置9分别与输送装置3和印胶辊4位置相对应，驱动装置8中的驱动电机81和变速箱分别设置在传动辊31左右两端，变速箱右端和印胶辊4中心轴上分别连接有小转盘和大转盘，小转盘与大转盘之间连接有可调节传动带82，推杆装置9中的滑块设置在印胶辊4中心轴外端并与机架1内侧壁滑动连接，气动杆一端与滑块固定连接，另一端与升降气缸91固定连接，传胶辊6一端与转轴座10固定连接，另一端通过第一固定座11和螺栓配合与机架1右端顶部固定连接，转轴座10与机架1转动连接并通过调节旋钮与机架1固定连接，机架1右端与传胶辊6中心轴和第一固定座11位置相对应处均设有卡槽，传胶辊6中心轴和第一固定座11均位于卡槽内并与卡槽卡接固定，上胶装置14中的输胶管143一端与胶筒141固定连接，另一端与设置在胶盒157后侧壁上的进液口固定连接，定时真空泵自动抽料装置142、计量泵144和空气泵145由上而下依次设置在输胶管143上，胶筒141上设有刻度线，计量泵144上设有计量检测器，支撑架13右端底部内侧横向设置有支撑杆，输胶管143设置在支撑杆上，下胶装置15为三组，三组下胶装置15等间距设置在第二固定座100上并与印胶块5位置相对应，传动主杆154一端与设置在立柱151一侧旋转电机155的输出轴固定连接，另一端贯穿立柱151并与立柱151外侧壁转动连接，传动主杆154上套设有偏心轮153，且偏心轮153与传动主杆154固定连接，偏心轮153外侧设有腰型杆152，且腰型杆152位于立柱151内并呈上下运动，立柱151底部连接有连接座156，且连接座156上设有胶盒157，压板158位于胶盒157内并呈上下运动，压板158顶端与腰型杆152一端固定连接，出胶口159位于胶盒157底部。

本实用新型的工作原理及使用流程：使用本装置时，根据所需点胶手提袋的尺寸选择相对应的印胶块5数量和胶盒157数量，选择完毕后通过控制器12开启驱动装置8、推杆装置9、上胶装置14和下胶装置15，在驱动装置8的作用下带动输送装置3上的手提袋向内运动，经过印胶辊4时，印胶块5对经过的手提袋进行点胶，点胶完毕后通过输送装置3继续输送至下一工序，当控制器12设定的上胶时间到达时，定时真空泵自动抽料装置142自动抽取胶筒141内的胶并经计量泵144计量定量后在空气泵145的作用下通过输胶管143输送到胶盒157内，然后下胶装置15中的旋转电机155运转带动偏心轮153在腰型杆152内运动，腰型杆152在偏心轮153的作用下在立柱151上下运动并带动压板158在胶盒157内上下运动，从而使胶通过出胶口159滴落到传胶辊6上的印胶海绵7上，通过印胶块5与印胶海绵7接触，实现胶的转移，同时传胶辊6可转动设计便于将传胶辊6上的印胶海绵7拆卸，便于更换。

以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型的技术范围作出任何限制，故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型的技术方案的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920099852.9

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209832789U

授权时间:20191224

主分类号:B31B70/00

专利分类号:B31B70/00;B31B70/62;B31B70/74

范畴分类:24J;34A;

申请人:淮安市羽安包装印刷有限公司

第一申请人:淮安市羽安包装印刷有限公司

申请人地址:223400 江苏省淮安市淮阴区松江路85号

发明人:曲思明;张连杰;房硕辉;朱广平

第一发明人:曲思明

当前权利人:淮安市羽安包装印刷有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/11f89589f2e777d293bdca81.html