# 星形支化溴化丁基橡胶在全钢载重子午线轮胎气密层中的应用

### 论文摘要

研究星形支化溴化丁基橡胶(BIIR) 6222在全钢载重子午线轮胎气密层中的应用,并与传统BIIR2222进行对比。结果表明:与BIIR2222胶料相比,BIIR6222胶料的加工性能较好,焦烧时间延长;硫化胶的耐热老化性能和耐臭氧性能优异,气密性能提高;成品轮胎的耐久性能提高。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 主要原材料

- 1.2 配方

- 1.3 主要设备和仪器

- 1.4 混炼工艺

- 1.4.1 小配合试验

- 1.4.2 大配合试验

- 1.5 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 理化分析

- 2.2 小配合试验

- 2.2.1 硫化特性

- 2.2.2 物理性能

- 2.2.3 气密性能

- 2.3 大配合试验

- 2.4 工艺性能

- 2.5 成品性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 薛彬彬,陈建军,倪海超

关键词: 溴化丁基橡胶,星形支化,全钢载重子午线轮胎,气密层,气密性能

来源: 轮胎工业 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 山东华盛橡胶有限公司

分类号: TQ336.1

页码: 731-734

总页数: 4

文件大小: 1484K

下载量: 2941

### 相关论文文献

- [1].药用溴化丁基橡胶塞中溴离子的提取研究[J]. 中国包装 2019(12)

- [2].影响溴化丁基橡胶灰分含量因素分析[J]. 橡塑技术与装备 2019(19)

- [3].一种溴化丁基橡胶塞及其制备方法[J]. 橡胶工业 2016(09)

- [4].一种溴化丁基橡胶污水回收用气力提升[J]. 橡塑技术与装备 2014(23)

- [5].轻质高强溴化丁基橡胶气密性材料及其制备方法和用途[J]. 橡胶科技 2016(08)

- [6].超高分子量聚乙烯微粉在溴化丁基橡胶瓶塞中的应用[J]. 橡塑技术与装备 2014(01)

- [7].溴化丁基橡胶受热微观结构变化规律研究[J]. 化工管理 2014(18)

- [8].溴化丁基橡胶特性及其应用[J]. 弹性体 2012(05)

- [9].溴化丁基橡胶具有优异性能[J]. 特种橡胶制品 2010(02)

- [10].溴化丁基橡胶生产技术在杭取得突破[J]. 现代橡胶技术 2010(06)

- [11].一种溴化丁基橡胶/蒙脱土纳米复合材料的制备[J]. 橡胶科技市场 2009(18)

- [12].溴化丁基橡胶技术新进展[J]. 合成橡胶工业 2008(02)

- [13].溴化丁基橡胶技术有新进展[J]. 弹性体 2008(02)

- [14].医用热塑性溴化丁基橡胶市场前景分析[J]. 中国橡胶 2017(05)

- [15].煅烧高岭土在药用溴化丁基橡胶瓶塞胶料中的应用[J]. 橡胶科技 2016(09)

- [16].溴化丁基橡胶成套技术升级[J]. 橡胶工业 2015(09)

- [17].交联溴化丁基橡胶与聚乙烯的共混研究[J]. 湖北工程学院学报 2014(03)

- [18].溴化丁基橡胶/有机蒙脱土纳米复合材料的制备和性能研究[J]. 现代化工 2010(09)

- [19].环氧化天然橡胶在溴化丁基橡胶中的应用研究[J]. 大众科技 2018(01)

- [20].不同型号溴化丁基橡胶塞对注射用无菌粉末相容性的影响[J]. 世界橡胶工业 2013(04)

- [21].浙江龙盛:密切关注溴化丁基橡胶产业化进程[J]. 股市动态分析 2010(49)

- [22].混炼温度对溴化丁基橡胶性能影响机理分析[J]. 合成橡胶工业 2019(02)

- [23].一种低硬度医用热塑性溴化丁基橡胶及其制备方法[J]. 橡胶科技 2017(07)

- [24].北京化工大学开发出溴化丁基橡胶制备新方法[J]. 橡塑技术与装备 2016(11)

- [25].溴化丁基橡胶应用及市场分析[J]. 合成材料老化与应用 2013(05)

- [26].产品合格率91% 溴利用率86% 溴化丁基橡胶成套技术升级[J]. 中国石油和化工 2015(08)

- [27].燕山石化溴化丁基橡胶迈进防腐涂层领域[J]. 特种橡胶制品 2013(03)

- [28].交联溴化丁基橡胶的再生研究[J]. 科技创业月刊 2012(04)

- [29].新型微粉填充溴化丁基橡胶的配方设计与优化[J]. 特种橡胶制品 2018(02)

- [30].炭黑对高阻尼天然橡胶/溴化丁基橡胶并用胶性能的影响[J]. 橡胶工业 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/122980bae415613d9e9fd4d3.html