# 淤泥质地质论文_张生兵

导读:本文包含了淤泥质地质论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:淤泥,粘土,力学,地质,特性,性质,工程地质。

### 淤泥质地质论文文献综述

张生兵[1]（2017）在《在淤泥质地质条件下的旋挖成孔灌注桩施工质量控制要点》一文中研究指出旋挖成孔灌注桩工艺具有钻孔速度快、综合成本低、安全性好、绿色环保等特点,在工程中应用广泛。文章结合工程实例,介绍了在淤泥质地质条件下旋挖成孔灌注桩的施工质量控制要点,以提高施工质量。(本文来源于《河南建材》期刊2017年06期）

陶梦玲,安旭[2]（2017）在《某跨海大桥淤泥质黏土工程地质特性试验研究》一文中研究指出基于某跨海大桥淤泥质黏土的土工试验数据,分析了该类土的天然含水量、孔隙比、液限、塑性指数及抗剪强度等物理力学性质指标。通过对淤泥质黏土的物理力学性质指标进行线性回归分析,总结归纳了指标间的内在联系和规律,并计算得到了各参数间的关系式,对该地区类似工程中的淤泥质黏土物理力学指标快速确定及地基加固设计等具有一定的参考和指导价值。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2017年23期）

王磊[3]（2017）在《沼泽淤泥质土地质条件下隧道施工技术研究》一文中研究指出结合在建的青海S102线静房隧道工程实例,分析了穿越沼泽淤泥质土地质条件下隧道施工中存在的问题,论述了该地质情况下施工技术及控制要点,为同类型隧道施工提供参考和借鉴。(本文来源于《山西建筑》期刊2017年09期）

王力[4]（2015）在《淤泥质土地质条件下基坑开挖施工问题及对策》一文中研究指出淤泥质土物理性质特殊,在大面积基坑土方开挖施工中有着较大的难度。施工中应分析工程现场地质条件,安排合理的降水方式,在地下水位降低之前尽量减少对土体的振动和扰动,规划好合理的边坡比及边坡支护方式,做好防治措施,才能降低施工难度,节约工程成本。(本文来源于《水利建设与管理》期刊2015年08期）

张纪欣,刘辉,徐小明[5]（2015）在《塞拉利昂Pepel地区淤泥质软土工程地质特性》一文中研究指出根据塞拉利昂Pepel地区沿岸港口工程的地质勘察资料,通过对该区域淤泥质软土的物理、力学性质指标进行统计与分析,探讨Pepel地区淤泥质软土的工程地质特性,为该地区港口工程规划和水工建(构)筑物的设计提供必要参考。(本文来源于《港工技术》期刊2015年02期）

陈洛氚[6]（2014）在《深厚淤泥质土地质条件下基坑坑内加固工程效用研究》一文中研究指出珠叁角地区软土具有含水率高、受荷变形大、承载力低、时空效应明显等特点，如何处理基坑施工过程中遇到的软土变形成为广大工程人员遇到的共同难题。由于珠叁角地区软土为第四纪新近沉积土，多数为正常固结土或欠固结土，土体结构松软，土体开挖后，基坑内侧被动区对支护结构的嵌固作用贡献有限，所能提供的土压力与常用设计软件提供的被动土压力的计算模式存在较大差异，为增强基坑支护结构的安全性与稳定性，在实际施工过程中常常通过对被动区域进行加固来改善被动区的土压力条件，但是在实际工程中，诸如理正深基坑等常用的岩土设计软件，对于基坑内侧被动区的加固效果方面的判断存在一定的缺陷与不足，对设计人员正确的进行基坑被动区加固设计造成困扰。本文从珠叁角地区的软土成因及软土的微观结构及力学性质出发，通过对珠叁角地区软土被动区土压力的计算理论及被动区土体加固的相关方法、理论进行研究，借助数值分析方法讨论基坑工程中被动区土体加固方法，对比研究不同加固因素的改变对基坑被动区支护结构变形及土体土压力的影响，对珠叁角地区深厚软土的加固理论进行进一步的研究，并借助Midas GTS岩土有限元分析软件，通过对南沙丰田北基坑建立模型进行分析。本文主要研究工作有，分析讨论珠叁角地区基坑工程中被动区土压力的分布特点，及采用坑内加固时，加固体的深度、宽度、加固体的布置形式等因素对于基坑支护结构的位移及周边土体位移、被动区土体应力等的影响，试图得出较有价值的研究成果，为以后的工程实践中坑内加固方案的选择提供参考。(本文来源于《华南理工大学》期刊2014-05-26）

孟令福,徐小明,王德水[7]（2013）在《珠海地区淤泥和淤泥质软土的工程地质特性》一文中研究指出根据珠海地区沿岸港口和近海工程的地质勘察资料,针对室内土工试验中获得的当地淤泥和淤泥质土的物理力学指标进行统计分析,揭示珠海地区淤泥和淤泥质土中各大层、亚层的工程地质特性,可为珠海地区港口规划和近海水工建筑物的设计提供参考。(本文来源于《港工技术》期刊2013年01期）

陈开阳,任晓梅[8]（2011）在《泥水平衡顶管技术在淤泥质粉质粘土地质中的应用》一文中研究指出本文结合青岛胶州湾产业基地基础设施工程混凝土管道顶进施工,指出了泥水平衡顶管施工的优点,并根据工程实践,总结出泥水平衡顶管施工技术在淤泥质粉质粘土中顶进的施工技术措施及应注意的问题,包括合理确定顶力的方法、测量纠偏措施、注浆减阻措施、中继间措施、出洞的方法等,从而为相关工程的施工提供借鉴。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2011年35期）

张云,薛禹群,吴吉春,施小清,何佳佳[9]（2010）在《江苏太仓浅部淤泥质土层的工程地质特征》一文中研究指出太仓浅部广泛分布的淤泥质粉质粘土层具有高含水量、高压缩性和低渗透性,对开采浅层地下水引起的地面沉降研究有重要意义。本文通过一系列微观和宏观室内试验,查明该层土的矿物成分主要为伊利石,其次为绿泥石、高岭石,土中孔隙主要为中孔隙和小孔隙。在一定应力范围内,随固结压力增大,土中的中孔隙明显减小,渗透系数也明显减小,孔隙比与渗透系数之间有单对数线性关系,但当固结压力超过一定值后,土中以小孔隙为主,随固结压力增大,孔径分布变化不明显,渗透系数随孔隙比的变化也小得多。淤泥质粉质粘土层的变形以不可恢复的塑性变形为主,具有显着的蠕变性,在开采地下水引起的地面沉降中将会有明显的变形迟后。(本文来源于《水文地质工程地质》期刊2010年04期）

郑学军[10]（2008）在《利用数学地质方法分析山区淤泥质土等软弱沉积物的沉积规律》一文中研究指出对采自浙江丽水地区相同地点不同时期河流相沉积物的软弱层,结合室内土工试验采用数理统计的方法进行统计,得到其沉积规律。结合其在深度和沉积年代上的变化关系,分析影响其沉积规律的因素,为公路工程提供准确的地质资料。(本文来源于《林区教学》期刊2008年12期）

### 淤泥质地质论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于某跨海大桥淤泥质黏土的土工试验数据,分析了该类土的天然含水量、孔隙比、液限、塑性指数及抗剪强度等物理力学性质指标。通过对淤泥质黏土的物理力学性质指标进行线性回归分析,总结归纳了指标间的内在联系和规律,并计算得到了各参数间的关系式,对该地区类似工程中的淤泥质黏土物理力学指标快速确定及地基加固设计等具有一定的参考和指导价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 淤泥质地质论文参考文献

[1].张生兵.在淤泥质地质条件下的旋挖成孔灌注桩施工质量控制要点[J].河南建材.2017

[2].陶梦玲,安旭.某跨海大桥淤泥质黏土工程地质特性试验研究[J].工程建设与设计.2017

[3].王磊.沼泽淤泥质土地质条件下隧道施工技术研究[J].山西建筑.2017

[4].王力.淤泥质土地质条件下基坑开挖施工问题及对策[J].水利建设与管理.2015

[5].张纪欣,刘辉,徐小明.塞拉利昂Pepel地区淤泥质软土工程地质特性[J].港工技术.2015

[6].陈洛氚.深厚淤泥质土地质条件下基坑坑内加固工程效用研究[D].华南理工大学.2014

[7].孟令福,徐小明,王德水.珠海地区淤泥和淤泥质软土的工程地质特性[J].港工技术.2013

[8].陈开阳,任晓梅.泥水平衡顶管技术在淤泥质粉质粘土地质中的应用[J].黑龙江科技信息.2011

[9].张云,薛禹群,吴吉春,施小清,何佳佳.江苏太仓浅部淤泥质土层的工程地质特征[J].水文地质工程地质.2010

[10].郑学军.利用数学地质方法分析山区淤泥质土等软弱沉积物的沉积规律[J].林区教学.2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/123c266b085bce4b47a4a8c8.html