# 小尺度畸变波前论文_罗智锋,陈怀新,丁磊

导读:本文包含了小尺度畸变波前论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:波带片,畸变,尺度,阵列,传感器,哈特曼,质心。

### 小尺度畸变波前论文文献综述

罗智锋,陈怀新,丁磊[1]（2006）在《利用Zernike法进行激光小尺度畸变波前的重构》一文中研究指出提出利用阵列菲涅耳波带片作为波前分割传感,采用Zernike模式法进行高功率系统激光束小尺度相位畸变波前重构方法。通过数值模拟讨论了畸变波前的纹波尺寸因子、畸变波前的幅度大小对波前探测重构的精度影响,并得到小尺度畸变波前重构的Zernike的优化阶数。(本文来源于《激光杂志》期刊2006年03期）

罗智锋[2]（2006）在《激光小尺度畸变波前探测误差分析及其补偿研究》一文中研究指出激光小尺度畸变波前的检测和控制是ICF激光驱动器等其它高功率固体激光器关心的重要课题，它对光束的传输、放大过程及聚焦性质有重要影响。其中，激光中频段的小尺度畸变波前的探测与控制是波前质量控制的重要研究课题。本文针对采用阵列菲涅耳波带片为波前传感器，研究了系统组装误差和参考光源误差对波前重构的影响；针对液晶空间光调制器的波前补偿器件，开展了激光小尺度畸变波前探测补偿方法的研究。得到的主要研究成果和创新如下： 一、分析了利用阵列菲涅耳波带片进行激光小尺度畸变波前探测的可行性，并对SouthWell区域算法和Zernike模式算法在小尺度畸变波前恢复效果进行比较分析。 二、分析了波前畸变探测传感的误差来源，分别讨论了波前分割阵列菲涅耳波带片的倾斜，波前采集CCD的离焦、错位对小尺度畸变波前恢复的影响，并进行了数值仿真。 叁、分析非标准参考波前对小尺度畸变波前探测的影响，详细讨论了参考波倾斜入射、会聚入射，以及具有高频噪声调制情况对于小尺度畸变波前探测与恢复的影响，并作了数值模拟，为波前探测系统设计提供参考。 四、分析补偿错位对小尺度畸变波前进行补偿的影响，提出采用子区域法来代替以往使用的点对点补偿，以降低补偿误差。 通过非标准参考光源、系统装配误差对小尺度畸变波前探测与恢复的影响分析以及数值模拟研究，为波前探测系统的设计提供依据，并为减小补偿误差提供可行的方法。(本文来源于《四川大学》期刊2006-05-10）

王薇[3]（2005）在《激光小尺度畸变波前探测精度和误差分析研究》一文中研究指出在驱动聚变的高功率激光系统中,激光束的质量控制是确保激光系统安全运行,激光束能量有效提升的重要前提之一。其中,激光中频段的小尺度波前畸变的探测与控制是波前质量控制的重要研究课题。本文采用阵列菲涅耳波带片作为波前传感器,对激光小尺度波前畸变探测误差和如何提高探测精度进行了理论分析与光学实验研究,得到的主要研究成果如下: 一、根据哈特曼—夏克波前传感原理,采用振幅型阵列菲涅耳波带片作为波前传感器,分析了菲涅耳波带片的波前测量灵敏度和测量动态范围,实验研究了菲涅耳波带片的聚焦特性。 二、分析了光源高斯随机噪声和波带片阵列结构对激光波前恢复的影响,为提高激光小尺度波前探测与补偿能力提供了系统设计和实际操作的参考。 叁、通过五种滤波光斑图抑噪方法的分析比较,提出采用两种非线性滤波的光斑图去噪方法。根据图像处理中插值理论,提出基于双立方插值处理的光斑质心探测方法,极大地提高了质心探测精度。 四、提出另一种提高质心探测精度的新方法---基于优化的探测窗口的光斑质心探测方法,改进质心计算算法,提高了探测波前的重建精度。 五、针对长焦距透镜和平晶玻璃所引入的波前畸变,分别采用双立方插值法、基于优化的探测窗口法进行激光小尺度畸变波前探测与恢复的实验研究,初步证实了本文提出方法对激光小尺度畸变波前探测的有效性,并给出了波前探测与恢复精度。 本论文研究为激光工程中激光小尺度畸变波前探测精度提高提供了有益的探索与可行性方法。(本文来源于《四川大学》期刊2005-05-01）

李大海,隋展,李小舜,陈怀新[4]（2004）在《用液晶电视控制激光束小尺度波前畸变研究》一文中研究指出将两块液晶电视(LCTV)通过中继成像方式级联,一块用于模拟小尺度畸变波前,另一块用于控制和衰减前面的小尺度畸变,通过环路径向剪切干涉(CRSI)装置对畸变波前的控制结果进行检测,从实验上实现了LCTV对激光光束小尺度波前畸变的控制。从理论上对实验原理进行了分析,给出了补偿后波前存在剩余波前起伏的合理解释。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2004年08期）

伍波[5]（2004）在《激光小尺度畸变波前检测与控制研究》一文中研究指出激光小尺度畸变波前的检测和控制是ICF激光驱动器等其它高功率固体激光器关心的重要课题，它对光束的传输、放大过程及聚焦性质有重要影响。本论文对激光小尺度畸变波前检测和控制的可行性进行了研究，提出采用阵列菲涅耳波带片的激光束的波前畸变探测方法，并利用液晶空间光调制器进行小尺度波前位相畸变补偿。本论文主要研究内容和创新结果如下： 一、分析小尺度波前及其对高功率激光系统的影响。根据哈特曼—夏克波前传感原理，提出采用阵列菲涅耳波带片作为波前传感器，测量激光小尺度波前畸变。分析液晶空间光调制器的光学位相调制特性及其补偿小尺度畸变波前的可行性。 二、阐述了哈特曼-夏克波前传感方法原理，分析了哈特曼—夏克传感器波前探测误差。分析了阵列菲涅耳波带片的聚焦特性与质心探测精度，提出基于分数傅立叶变换的菲涅耳波带片的波前衍射计算方法，并进行了其聚焦模拟研究，同时开展了相关的实验研究，证实了模拟计算方法的有效性。 叁、对区域波前重构的Southwell算法，模拟计算了其算法的波前重构误差。研究了波前传感器参数、入射光束参量对波前重构精度的影响，提出了菲涅耳波带片的合理阵列数目。详细讨论了非均匀强度分布的入射光束、圆形入射光束和超高斯入射光束等情形对波前重构的影响。 四、建立了激光小尺度畸变波前探测与自适应补偿系统，并进行激光畸变波前探测与补偿实验研究。实验结果表明：本文提出的方法与系统对激光小尺度畸变波前可进行有效探测和控制。 通过以上研究，说明了我们采用阵列菲涅耳波带片的波前传感与利用液晶空间光调制器的位相调制特性进行激光小尺度畸变波前的补偿是有效性，这种方法在激光工程的小尺度波前探测与补偿应用上具有可行性。(本文来源于《四川大学》期刊2004-05-01）

### 小尺度畸变波前论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

激光小尺度畸变波前的检测和控制是ICF激光驱动器等其它高功率固体激光器关心的重要课题，它对光束的传输、放大过程及聚焦性质有重要影响。其中，激光中频段的小尺度畸变波前的探测与控制是波前质量控制的重要研究课题。本文针对采用阵列菲涅耳波带片为波前传感器，研究了系统组装误差和参考光源误差对波前重构的影响；针对液晶空间光调制器的波前补偿器件，开展了激光小尺度畸变波前探测补偿方法的研究。得到的主要研究成果和创新如下： 一、分析了利用阵列菲涅耳波带片进行激光小尺度畸变波前探测的可行性，并对SouthWell区域算法和Zernike模式算法在小尺度畸变波前恢复效果进行比较分析。 二、分析了波前畸变探测传感的误差来源，分别讨论了波前分割阵列菲涅耳波带片的倾斜，波前采集CCD的离焦、错位对小尺度畸变波前恢复的影响，并进行了数值仿真。 叁、分析非标准参考波前对小尺度畸变波前探测的影响，详细讨论了参考波倾斜入射、会聚入射，以及具有高频噪声调制情况对于小尺度畸变波前探测与恢复的影响，并作了数值模拟，为波前探测系统设计提供参考。 四、分析补偿错位对小尺度畸变波前进行补偿的影响，提出采用子区域法来代替以往使用的点对点补偿，以降低补偿误差。 通过非标准参考光源、系统装配误差对小尺度畸变波前探测与恢复的影响分析以及数值模拟研究，为波前探测系统的设计提供依据，并为减小补偿误差提供可行的方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 小尺度畸变波前论文参考文献

[1].罗智锋,陈怀新,丁磊.利用Zernike法进行激光小尺度畸变波前的重构[J].激光杂志.2006

[2].罗智锋.激光小尺度畸变波前探测误差分析及其补偿研究[D].四川大学.2006

[3].王薇.激光小尺度畸变波前探测精度和误差分析研究[D].四川大学.2005

[4].李大海,隋展,李小舜,陈怀新.用液晶电视控制激光束小尺度波前畸变研究[J].强激光与粒子束.2004

[5].伍波.激光小尺度畸变波前检测与控制研究[D].四川大学.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1253a4e4026b70d6b27ab0fb.html