# 一种方便组装可调节缝隙的拦污栅论文和设计-周娟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，包括主体、第一连接板、右连接卡、左连接卡、第一固定卡、拦污架、右连接板和左连接板，所述主体左右的中心两侧设置有第一卡槽，所述主体的上下固定有第三卡槽，所述拦污架固定在第二卡槽和固定槽之间，所述左连接板连接在左连接卡的左侧，且左连接板后方设置有左支撑架。该方便组装可调节缝隙的拦污栅，设置有主体、第一卡槽、第三卡槽、第一连接板、弹簧和第二连接板，装置使用前，通过将第一连接板卡进第一卡槽和第三卡槽内，然后将弹簧固定在第一连接板的上方，之后通过按压第二连接板使弹簧收缩，将第二连接板也卡进第一卡槽内，实现第一连接板和第二连接板的安装。

### 主设计要求

1.一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，包括主体(1)、第一连接板(5)、右连接卡(9)、左连接卡(11)、第一固定卡(13)、拦污架(14)、右连接板(20)和左连接板(22)，其特征在于：所述主体(1)内部左右两侧设置有第一卡槽(2)，所述主体(1)内部上下两侧固定有第三卡槽(4)，所述第三卡槽(4)侧边设置有第二卡槽(3)，所述第一连接板(5)安装在第一卡槽(2)的内部，且第一连接板(5)的上方连接有弹簧(6)，所述弹簧(6)的上方安装有第二连接板(7)，且第二连接板(7)的上方设置有固定槽(8)，所述右连接卡(9)设置在主体(1)的右侧，且右连接卡(9)的内部设置有连接槽(10)，所述左连接卡(11)固定在主体(1)的左侧，且左连接卡(11)的内部设置有连接口(12)，所述第一固定卡(13)放置在连接口(12)的内部，所述拦污架(14)固定在第二卡槽(3)和固定槽(8)之间，且拦污架(14)的底部设置有滑槽(15)，拦污架(14)的顶部设置有固定区(19)，所述滑槽(15)的上方连接有栏杆(16)，且栏杆(16)的顶部设置有固定卡槽(17)，所述固定卡槽(17)的内部连接有第二固定卡(18)，且第二固定卡(18)的设置在固定区(19)，所述右连接板(20)连接在右连接卡(9)的右侧，且右连接板(20)的后方固定有右支撑架(23)，所述左连接板(22)连接在左连接卡(11)的左侧，且左连接板(22)后方设置有左支撑架(21)。

### 设计方案

1.一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，包括主体(1)、第一连接板(5)、右连接卡(9)、左连接卡(11)、第一固定卡(13)、拦污架(14)、右连接板(20)和左连接板(22)，其特征在于：所述主体(1)内部左右两侧设置有第一卡槽(2)，所述主体(1)内部上下两侧固定有第三卡槽(4)，所述第三卡槽(4)侧边设置有第二卡槽(3)，所述第一连接板(5)安装在第一卡槽(2)的内部，且第一连接板(5)的上方连接有弹簧(6)，所述弹簧(6)的上方安装有第二连接板(7)，且第二连接板(7)的上方设置有固定槽(8)，所述右连接卡(9)设置在主体(1)的右侧，且右连接卡(9)的内部设置有连接槽(10)，所述左连接卡(11)固定在主体(1)的左侧，且左连接卡(11)的内部设置有连接口(12)，所述第一固定卡(13)放置在连接口(12)的内部，所述拦污架(14)固定在第二卡槽(3)和固定槽(8)之间，且拦污架(14)的底部设置有滑槽(15)，拦污架(14)的顶部设置有固定区(19)，所述滑槽(15)的上方连接有栏杆(16)，且栏杆(16)的顶部设置有固定卡槽(17)，所述固定卡槽(17)的内部连接有第二固定卡(18)，且第二固定卡(18)的设置在固定区(19)，所述右连接板(20)连接在右连接卡(9)的右侧，且右连接板(20)的后方固定有右支撑架(23)，所述左连接板(22)连接在左连接卡(11)的左侧，且左连接板(22)后方设置有左支撑架(21)。

2.根据权利要求1所述的一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，其特征在于：所述第一连接板(5)通过弹簧(6)和第二连接板(7)构成伸缩结构，且第一连接板(5)和第二连接板(7)之间距离等于第一卡槽(2)的宽度，并且第一连接板(5)和第二连接板(7)与第一卡槽(2)构成活动结构。

3.根据权利要求1所述的一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，其特征在于：所述固定槽(8)和第二卡槽(3)形状相同，且固定槽(8)的内部尺寸和拦污架(14)的外部尺寸大小相同，并且固定槽(8)和拦污架(14)构成卡合结构，而且拦污架(14)设置有四个，同时拦污架(14)均匀分布在主体(1)内部。

4.根据权利要求1所述的一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，其特征在于：所述右连接卡(9)和左连接卡(11)构成卡合结构，且左连接卡(11)的中心位置设置有连接口(12)，并且连接口(12)的半径和连接槽(10)的半径相同，而且连接槽(10)和第一固定卡(13)构成伸缩结构。

5.根据权利要求1-4任一所述的一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，其特征在于：滑槽(15)和栏杆(16)构成滑动结构，且栏杆(16)的顶部镶嵌有固定卡槽(17)，并且固定卡槽(17)和第二固定卡(18)为螺纹连接。

6.根据权利要求1所述的一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，其特征在于：右连接板(20)和左连接板(22)关于主体(1)构成对称结构，且左连接板(22)和左支撑架(21)之间的夹角为30°，并且主体(1)和左连接板(22)的高度相同。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水利工程技术领域，具体为一种方便组装可调节缝隙的拦污栅。

背景技术

随着经济的繁荣昌盛，人们生活水平的不断的提高，生产技术的发展越来越好，人们对自己时间的利用越来越苛刻，生活中，我们对于设备的要求越来越高，希望能够通过对设备的创新来提高设备的工作效率，减少工作时间，提高使用效率，使之发挥出最大的价值，随着科技的发展，方便组装可调节缝隙的拦污栅有了很大程度的发展，它的发展给人们在对河道污染治理时带来了很大的便利，其种类和数量也正在与日俱增。

目前市场上的拦污栅虽然种类和数量非常多，但是有这样的缺点，不方便进行组装，且拦污栅不能根据不同的河道情况调节拦污杆之间的缝隙，并且不能根据不同河道宽度进行调节，而且装置不方便进行固定，同时装置拦截的垃圾不方便进行回收，因此要对现在的拦污栅的进行改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，以解决上述背景技术提出的目前市场上的不方便进行组装，且拦污架固定麻烦，并且拦污栅不能根据不同的河道情况调节拦污杆之间的缝隙，而且不能根据不同河道宽度进行调节，同时装置不方便进行固定的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，包括主体、第一连接板、右连接卡、左连接卡、第一固定卡、拦污架、右连接板和左连接板，所述主体内部左右两侧设置有第一卡槽，所述主体内部上下两侧固定有第三卡槽，所述第三卡槽侧边设置有第二卡槽，所述第一连接板安装在第一卡槽的内部，且第一连接板的上方连接有弹簧，所述弹簧的上方安装有第二连接板，且第二连接板的上方设置有固定槽，所述右连接卡设置在主体的右侧，且右连接卡的内部设置有连接槽，所述左连接卡固定在主体的左侧，且左连接卡的内部设置有连接口，所述第一固定卡放置在连接口的内部，所述拦污架固定在第二卡槽和固定槽之间，且拦污架的底部设置有滑槽，拦污架的顶部设置有固定区，所述滑槽的上方连接有栏杆，且栏杆的顶部设置有固定卡槽，所述固定卡槽的内部连接有第二固定卡，且第二固定卡的设置在固定区，所述右连接板连接在右连接卡的右侧，且右连接板的后方固定有右支撑架，所述左连接板连接在左连接卡的左侧，且左连接板后方设置有左支撑架。

优选的，所述主体为矩形框体，所述第一连接板和第二连接板为“T”形支架，支架末端设置弹簧。

优选的，第一卡槽和第三卡槽分别位于主体侧边的中点。

优选的，所述第一连接板通过弹簧和第二连接板构成伸缩结构，且第一连接板和第二连接板之间距离等于第一卡槽的宽度，并且第一连接板和第二连接板与第一卡槽构成活动结构。

优选的，所述固定槽和第二卡槽形状相同，且固定槽的内部尺寸和拦污架的外部尺寸大小相同，并且固定槽和拦污架构成卡合结构，而且拦污架设置有四个，同时拦污架均匀分布在主体内部。

优选的，所述右连接卡和左连接卡构成卡合结构，且左连接卡的中心位置设置有连接口，并且连接口的半径和连接槽的半径相同，而且连接槽和第一固定卡构成伸缩结构。

优选的，所述滑槽和栏杆构成滑动结构，且栏杆的顶部镶嵌有固定卡槽，并且固定卡槽和第二固定卡为螺纹连接。

优选的，所述右连接板和左连接板关于主体构成对称结构，且左连接板和左支撑架之间的夹角为30°，并且主体和左连接板的高度相同。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.设置有主体、第一卡槽、第三卡槽、第一连接板、弹簧和第二连接板，装置使用前，通过将第一连接板卡进第一卡槽和第三卡槽内，然后将弹簧固定在第一连接板的上方，之后通过按压第二连接板使弹簧收缩，将第二连接板也卡进第一卡槽内，实现第一连接板和第二连接板的安装；

2.设置有第二卡槽和固定槽，固定拦污架时，将拦污架的一端卡进固定槽中，通过按压拦污架，使固定槽压缩弹簧，增加第二卡槽和固定槽之间的距离，待第二卡槽和固定槽之间距离大于拦污架长度时，放下拦污架卡进第二卡槽和固定槽之间，使弹簧恢复，通过弹簧固定拦污架，使拦污架的固定更加方便；

3.设置有滑槽、栏杆、固定卡槽和第二固定卡，根据河道的污染程度不同，通过在滑槽内部滑动栏杆，调节栏杆之间的距离，使栏杆之间的缝隙改变，栏杆调节到合适的距离后，通过旋转第二固定卡，使第二固定卡连接栏杆顶部的固定卡槽，进而使栏杆固定，避免栏杆移动，到达调节栏杆之间缝隙的目的；

4.设置有右连接卡、连接槽、左连接卡、连接口和第一固定卡，当河道的距离远大于主体本身的宽度时，可以将两个主体通过右连接卡和左连接卡进行卡合拼接，在拼接结束后，将第一固定卡穿过连接口卡进右连接卡内部的连接槽中，使两个主体拼接固定，增加了拦污栅的使用宽度，使装置适用于不同宽度的河道；

5.设置有右连接板、右支撑架、左连接板和左支撑架，将右连接板通过左连接卡连接到右连接卡内部，将第一固定卡穿过连接口卡进右连接卡内部的连接槽中，使右连接板和主体固定，同理连接左连接板和主体，通过右支撑架和左支撑架支撑主体，使主体受到水的冲击也不会倾倒，该装置更加的实用，使用方便。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型俯视结构示意图；

图3为本实用新型拦污架结构示意图；

图4为本实用新型右连接卡结构示意图；

图5为本实用新型左连接卡结构示意图；

图6为本实用新型右支撑架结构示意图；

图7为本实用新型左支撑架结构示意图；

图8为本实用新型图3中A处局部放大结构示意图；。

图中：1、主体，2、第一卡槽，3、第二卡槽，4、第三卡槽，5、第一连接板，6、弹簧，7、第二连接板，8、固定槽，9、右连接卡，10、连接槽，11、左连接卡，12、连接口，13、第一固定卡，14、拦污架，15、滑槽，16、栏杆，17、固定卡槽，18、第二固定卡，19、固定区，20、右连接板，21、左支撑架，22、左连接板，23、右支撑架。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案：一种方便组装可调节缝隙的拦污栅，包括主体1、第一卡槽2、第二卡槽3、第三卡槽4、第一连接板5、弹簧6、第二连接板7、固定槽8、右连接卡9、连接槽10、左连接卡11、连接口12、第一固定卡13、拦污架14、滑槽15、栏杆16、固定卡槽17、第二固定卡18、固定区19、右连接板20、右支撑架23、左连接板22和左支撑架21，主体1为矩形框体，主体1内部左右两侧设置有第一卡槽2，主体1内部上下两侧固定有第三卡槽4，第一卡槽2和第三卡槽4分别位于主体1侧边的中点，第三卡槽4侧边设置有第二卡槽3。第一连接板5和第二连接板7为“T”形支架，支架末端设置弹簧，第一连接板5安装在第一卡槽2的内部，且第一连接板5的上方连接有弹簧6，第一连接板5通过弹簧6和第二连接板7构成伸缩结构，且第一连接板5和第二连接板7之间距离等于第一卡槽2的宽度，并且第一连接板5和第二连接板7与第一卡槽2构成活动结构，装置使用前，通过将第一连接板5卡进第一卡槽2和第三卡槽4内，然后将弹簧6固定在第一连接板5的上方，之后通过按压第二连接板7使弹簧6收缩，将第二连接板7也卡进第一卡槽2内，实现第一连接板5和第二连接板7的安装，弹簧6的上方安装有第二连接板7，且第二连接板7的上方设置有固定槽8，固定槽8和第二卡槽3形状相同，且固定槽8的内部尺寸和拦污架14的外部尺寸大小相同，并且固定槽8和拦污架14构成卡合结构，而且拦污架14设置有四个，同时拦污架14均匀分布在主体1内部，将拦污架14的一端卡进固定槽8中，通过按压拦污架14，使固定槽8压缩弹簧6，增加第二卡槽3和固定槽8之间的距离，待第二卡槽3和固定槽8之间距离大于拦污架14长度时，放下拦污架14，卡进第二卡槽3和固定槽8之间，使弹簧6恢复，通过弹簧6固定拦污架14，使拦污架14的固定更加方便，右连接卡9设置在主体1的右侧，且右连接卡9的内部设置有连接槽10，右连接卡9和左连接卡11构成卡合结构，且左连接卡11的中心位置设置有连接口12，并且连接口12的半径和连接槽10的半径相同，而且连接槽10和第一固定卡13构成伸缩结构，当河道的距离远大于主体1本身的宽度时，可以将两个主体1通过右连接卡9和左连接卡11进行卡合拼接，在拼接结束后，将第一固定卡13穿过连接口12卡进右连接卡9内部的连接槽10中，使两个主体1拼接固定，增加了拦污栅的使用宽度，使装置适用于不同宽度的河道，左连接卡11固定在主体1的左侧，且左连接卡11的内部设置有连接口12，第一固定卡13放置在连接口12的内部，拦污架14固定在第二卡槽3和固定槽8之间，且拦污架14的底部设置有滑槽15，拦污架14的顶部设置有固定区19，滑槽15和栏杆16构成滑动结构，且栏杆16的顶部镶嵌有固定卡槽17，并且固定卡槽17和第二固定卡18为螺纹连接，根据河道的污染程度不同，通过在滑槽15内部滑动栏杆16，调节栏杆16之间的距离，使栏杆16之间的缝隙改变，栏杆16调节到合适的距离后，通过旋转第二固定卡18，使第二固定卡18连接栏杆16顶部的固定卡槽17，进而使栏杆16固定，避免栏杆16移动，到达调节栏杆16之间缝隙的目的，滑槽15的上方连接有栏杆16，且栏杆16的顶部设置有固定卡槽17，固定卡槽17的内部连接有第二固定卡18，且第二固定卡18的设置在固定区19，右连接板20连接在右连接卡9的右侧，且右连接板20的后方固定有右支撑架23，右连接板20和左连接板22关于主体1构成对称结构，且左连接板22和左支撑架21之间的夹角为30°，并且主体1和左连接板22的高度相同，将右连接板20通过左连接卡11连接到右连接卡9内部，将第一固定卡13穿过连接口12卡进右连接卡9内部的连接槽10中，使右连接板20和主体1固定，同理连接左连接板22和主体1，通过右支撑架23和左支撑架21支撑主体1，使主体1受到水的冲击也不会倾倒，左连接板22连接在左连接卡11的左侧，且左连接板22后方设置有左支撑架21。

在使用该方便组装可调节缝隙的拦污栅时，首先通过将第一连接板5卡进第一卡槽2和第三卡槽4内，然后将弹簧6固定在第一连接板5的上方，之后通过按压第二连接板7使弹簧6收缩，将第二连接板7也卡进第一卡槽2内，实现第一连接板5和第二连接板7的安装，然后根据河道的污染程度不同，通过在滑槽15内部滑动栏杆16，调节栏杆16之间的距离，使栏杆16之间的缝隙改变，栏杆16调节到合适的距离后，通过旋转第二固定卡18，使第二固定卡18连接栏杆16顶部的固定卡槽17，进而使栏杆16固定，调节好后，将拦污架14的一端卡进固定槽8中，通过按压拦污架14，使固定槽8压缩弹簧6，增加第二卡槽3和固定槽8之间的距离，待第二卡槽3和固定槽8之间距离大于拦污架14长度时，放下拦污架14，卡进第二卡槽3和固定槽8之间，使弹簧6恢复，通过弹簧6固定拦污架14，当河道的距离远大于主体1本身的宽度时，可以将两个主体1通过右连接卡9和左连接卡11进行卡合拼接，在拼接结束后，将第一固定卡13穿过连接口12卡进右连接卡9内部的连接槽10中，使两个主体1拼接固定，增加了拦污栅的使用宽度，最后将右连接板20通过左连接卡11连接到右连接卡9内部，将第一固定卡13穿过连接口12卡进右连接卡9内部的连接槽10中，使右连接板20和主体1固定，同理连接左连接板22和主体1，通过右支撑架23和左支撑架21支撑主体1，使主体1受到水的冲击也不会倾倒，本说明中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920028554.0

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209652892U

授权时间:20191119

主分类号:E02B 15/06

专利分类号:E02B15/06

范畴分类:36B;26P;

申请人:南京汇锦工程项目管理有限公司

第一申请人:南京汇锦工程项目管理有限公司

申请人地址:211300 江苏省南京市高淳区淳溪镇学山路107号1幢

发明人:周娟;韩兆喜;褚奇;赵亲国;李文学;朱小磊;陈清明;陈雁翔;芮伟宏;汪庆发;姚玉扣;凌莉;蒋喆琦;张朝利

第一发明人:周娟

当前权利人:南京汇锦工程项目管理有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/13213d0e34446b89f9dc095b.html