# 基于智能显示终端的3D交互方法论文和设计-王洋

### 全文摘要

本发明涉及一种基于智能显示终端的3D交互方法，包括：在智能显示终端的操作系统中构建3D模型；所述3D模型接收控制指令设备的控制指令并执行对应的动作。本发明在操作系统中构建3D模型，使得智能显示终端交互设计更加炫酷，交互体验更丰富，交互UI更具有吸引力。

### 主设计要求

1.一种基于智能显示终端的3D交互方法，其特征在于，包括：在智能显示终端的操作系统中构建3D模型；所述3D模型接收控制指令设备的控制指令并执行对应的动作。

### 设计方案

1.一种基于智能显示终端的3D交互方法，其特征在于，包括：

在智能显示终端的操作系统中构建3D模型；

所述3D模型接收控制指令设备的控制指令并执行对应的动作。

2.根据权利要求1所述的交互方法，其特征在于，所述3D模型包括：

3D交互终端层，用于接收所述控制指令设备的控制指令；

3D交互技术层，用于对交互的指令内容进行架构和实现。

3.根据权利要求1所述的交互方法，其特征在于，所述3D交互技术层包括：

HTML5 CSS3D技术、OpenGL ES3D渲染技术、OpenGL渲染技术。

4.根据权利要求1所述的交互方法，其特征在于，所述3D模型采用：

长方体，所述长方体包括前面、后面、顶面和底面。

5.根据权利要求4所述的交互方法，其特征在于，

所述长方体以中轴线为轴进行向上旋转或向下旋转；

所述中轴线为连接左侧面的中心点与右侧面的中心点的连线。

6.根据权利要求5所述的交互方法，其特征在于，

所述长方体以中轴线旋转时，每次旋转的角度为90度。

7.根据权利要求5所述的交互方法，其特征在于，所述控制指令设备设有控制按键；

所述控制按键包括：

上键和下键，用于控制所述长方体以中轴线为轴进行旋转；

所述控制指令设备还设有语音模块，用于与所述智能显示终端进行语音交互。

8.根据权利要求4所述的交互方法，其特征在于，

所述长方体的前面、后面、顶面或底面均为完整的UI界面。

9.根据权利要求8所述的交互方法，其特征在于，所述智能显示终端开机时的首屏面为：

长方体的前面、后面、顶面或底面中的一面。

10.根据权利要求1至8任一项所述的交互方法，其特征在于，所述智能显示终端包括：

公共场所的广告终端或个人移动终端或计算机终端或家用的电视终端。

### 设计说明书

技术领域

本发明属于智能显示终端技术领域，具体涉及一种基于智能显示终端的3D交互方法。

背景技术

随着显示技术的飞速发展，显示技术的不断创新也在改变我们的生活。但是相关技术中，基于显示的交互UI都是2D平面交互设计，观看效果差，用户体验度低。

发明内容

有鉴于此，本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种基于智能显示终端的3D交互方法，以解决现有技术中电机的交互UI都是2D平面交互设计使得观看效果差、用户体验度低的问题。

为实现以上目的，本发明采用如下技术方案：本发明提供一种基于智能显示终端的3D交互方法，包括：

在智能显示终端的操作系统中构建3D模型；

所述3D模型接收控制指令设备的控制指令并执行对应的动作。

进一步的，所述3D模型包括：

3D交互终端层，用于接收所述控制指令设备的控制指令；

3D交互技术层，用于对交互的指令内容进行架构和实现。

进一步的，所述3D交互技术层包括：

HTML5CSS 3D技术、OpenGL ES 3D渲染技术、OpenGL渲染技术。

进一步的，所述3D模型采用：

长方体，所述长方体包括前面、后面、顶面和底面。

进一步的，所述长方体以中轴线为轴进行向上旋转或向下旋转；

所述中轴线为连接左侧面的中心点与右侧面的中心点的连线。

进一步的，所述长方体以中轴线旋转时，每次旋转的角度为90度。

进一步的，所述控制指令设备设有控制按键；

所述控制按键包括：

上键和下键，用于控制所述长方体以中轴线为轴进行旋转；

所述控制指令设备还设有语音模块，用于与所述智能显示终端进行语音交互。

进一步的，所述长方体的前面、后面、顶面或底面均为完整的UI界面。

进一步的，所述智能显示终端开机时的首屏面为：

长方体的前面、后面、顶面或底面中的一面。

进一步的，所述智能显示终端包括：

公共场所的广告终端或个人移动终端或计算机终端或家用的电视终端。

本发明采用以上技术方案，能够达到的有益效果包括：

本发明通过在智能显示终端的操作系统中构建3D模型，使得智能显示终端与控制指令设备进行交互时呈现3D效果，使得智能显示终端交互设计更加炫酷，更具有吸引力。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明一种基于智能显示终端的3D交互方法的步骤示意图；

图2为本发明提供的长方体的旋转示意图；

图3为本发明提供的长方体的另一个旋转示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本发明所保护的范围。

下面结合附图介绍本申请实施例中提供的一个具体的基于智能显示终端的3D交互方法。

如图1所示，本申请实施例中提供的基于智能显示终端的3D交互方法包括以下步骤：

S101、在智能显示终端的操作系统中构建3D模型；

S102、所述3D模型接收控制指令设备的控制指令并执行对应的动作。

交互方法的工作原理为：首先在智能显示终端的操作系统中构建3D模型，所述3D模型接收控制指令设备的控制指令并执行对应的动作，从而在智能显示终端实现3D的交互效果。其中，本申请提供的智能显示终端可以是公共场所的广告终端或个人移动终端或计算机终端或家用的电视终端。

所述控制指令设备的控制指令触发设备包括，但不限于遥控器、键盘、语音等设备。

优选的，所述3D模型包括：

3D交互终端层，用于接收所述控制指令设备的控制指令；

3D交互技术层，用于对交互的指令内容进行架构和实现；

其中，3D交互终端层接收控制指令设备的控制指令并通过3D交互技术层对交互的指令内容进行架构和实现，实现高效的交互方式。

优选的，所述3D交互技术层包括：

HTML5CSS 3D技术、OpenGL ES 3D渲染技术、OpenGL渲染技术。

需要说明的是，本申请采用的3D交互技术层还可以包括其他可实现该3D交互功能的渲染技术，本申请在此不做限定。

优选的，如图2所示，所述3D模型采用：

长方体，所述长方体包括前面、后面、顶面和底面。

需要说明的是，本申请提供的3D模型还可以采用正方体等，主要为适用于智能显示终端的形状。

优选的，所述长方体以中轴线为轴进行向上旋转或向下旋转；

所述中轴线为连接左侧面的中心点与右侧面的中心点的连线。

所述长方体以中轴线旋转时，每次旋转的角度为90度。

优选的，所述控制指令设备的控制指令触发设备支持向上或向下旋转指令，用于控制所述长方体以中轴线为轴进行旋转。

需要说明的是，所述长方体的前面、后面、顶面或底面均为完整的UI界面。

具体的，如图3所示，用户在使用时，开始智能显示终端界面是A界面，向上旋转时，智能显示终端界面由A界面旋转为B界面，旋转过程中用户可以看到A界面转换为B界面的过程，也就是说，旋转时A界面、B界面存在于同一界面，直到完全转换为B界面。当开始智能显示终端界面是B界面，向下旋转时，智能显示终端界面由B界面旋转为A界面。具体的，旋转中显示的界面为图3所示。

优选的，所述智能显示终端开机时的首屏面为：

长方体的前面、后面、顶面或底面中的一面。

所述智能显示终端包括：

公共场所的广告终端或个人移动终端或计算机终端或家用的电视终端。

综上所述，本发明本发明通过在智能显示终端的操作系统中构建3D模型，使得智能显示终端进行交互时呈现3D效果，使得智能显示终端交互设计更加炫酷，更具有吸引力。

可以理解的是，上述提供的方法实施例与上述的交互方法实施例对应，相应的具体内容可以相互参考，在此不再赘述。

本领域内的技术人员应明白，本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和\/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和\/或方框图中的每一流程和\/或方框、以及流程图和\/或方框图中的流程和\/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和\/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的交互方法。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令交互方法的制造品，该指令交互方法实现在流程图一个流程或多个流程和\/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和\/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201910529626.4

申请日:2019-06-19

公开号:CN110262734A

公开日:2019-09-20

国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:授权时间:主分类号:G06F 3/0484

专利分类号:G06F3/0484

范畴分类:40B;

申请人:北京比利信息技术有限公司

第一申请人:北京比利信息技术有限公司

申请人地址:100010 北京市东城区青龙胡同1号1304-6号

发明人:王洋

第一发明人:王洋

当前权利人:北京比利信息技术有限公司

代理人:马晓腾

代理机构:11471

代理机构编号:北京细软智谷知识产权代理有限责任公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/13294c2a8272923a8b85e70e.html