# 双轴向经编织物论文-王炜,刘玲

导读:本文包含了双轴向经编织物论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:经编织物,VARTM,冲击,压缩

### 双轴向经编织物论文文献综述

王炜,刘玲[1]（2019）在《VARTM成型双轴向经编织物层板及其冲击性能研究》一文中研究指出由于经编织物在成本和性能上具有巨大优势,已被广泛应用于能源、交通、飞行器、运动器材等领域。针对双轴向(!45/-45)碳纤维经编织物层板,采用真空辅助树脂传递模塑(VARTM)工艺制备了[(45/-45)/(0/90)]2s(Layup-1)和[(60/-30)(-60/30)(0/90)]s(Layup-2)两种不同厚度和铺层的层合板,并检测了板的成型质量和纤维体积含量;研究了两种层合板的落锤冲击性能和冲击后的压缩强度。结果表明,通过合理控制工艺参数,可以制备出成型质量均匀且纤维体积含量可达54. 2%的层合板。并且,Layup-1层合板可承受更高的冲击载荷,并具有较高的剩余压缩强度。而Layup-2层合板具有更大的抵抗冲击变形的能力和吸收更多冲击能的能力,在冲击过程中具有明显的损伤发生和损伤累积过程,但其冲击后的压缩强度比Layup-1稍低。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2019年02期）

敬凌霄,何婷婷,陈星安,王婷,陈南梁[2]（2017）在《涤纶多轴向经编织物拉伸性能研究》一文中研究指出采用利巴Copentra Multi-axial型多轴向经编机织造相似规格的双轴向和四轴向经编织物,对增强纱以及涤纶双轴向经编织物和四轴向经编织物各纤维方向进行拉伸性能测试。分析增强纱拉伸断裂强力和断裂伸长、双轴向和四轴向经编织物拉伸过程中的平均载荷-位移关系曲线,以及织物中的纱线强力利用率。结果表明,铺层越多,织物越厚,尺寸越稳定,增强纱越不容易产生滑移,其强力利用率也越高。(本文来源于《针织工业》期刊2017年12期）

钟文鑫,马丕波[3]（2015）在《风电叶片用多轴向经编织物发展现状》一文中研究指出介绍了风电叶片的构成,描述了多轴向经编织物的结构特点与性能,阐述了多轴向经编织物的制备方法与生产工艺,详细介绍了德国Karl Mayer和Liba公司生产的碳纤维多轴向经编机与玻璃纤维多轴向经编机,并与国内多轴向经编机进行对比,最后展望了多轴向经编机的发展前景。(本文来源于《玻璃纤维》期刊2015年06期）

敬凌霄,童亚彪,徐海燕,陈南梁[4]（2015）在《涤纶四轴向经编织物开发》一文中研究指出介绍在利巴Copentra Multi-axial型多轴向经编机上,使用涤纶高强工业丝和涤纶DTY编织四轴向经编针织物的工艺,包括设备参数、原料选择、整经工艺、铺层工艺、上机编织工艺等。并对面料参数和性能进行测试,结果表明该织物具有良好的各向增强特性,适合制作柔性膜结构复合材料的增强体。(本文来源于《针织工业》期刊2015年06期）

叶伙荣,王涛[5]（2015）在《多轴向经编织物的现状与发展》一文中研究指出本文以经编多轴向技术为研究对象,从其机械水平、技术特点、应用实例叁方面对其概述,并从中总结出经编多轴向技术的发展方向并作出展望。(本文来源于《中国纤检》期刊2015年07期）

唐金钱,朱小芹,鲁晓锋,张登刚[6]（2015）在《风电叶片多轴向经编织物建模方式研究》一文中研究指出本文针对风电叶片常用的多轴向经编织物的建模方式进行研究,主要通过计算纤维失效进行分析验证。因此本文首先探讨了复合材料的多个纤维失效准则,并对其优缺点作出对比,选取Puck准则进行下一步分析。接着对Puck准则进行了详细描述。最后研究了多轴向经编织物采用多层单轴向经编织物分层建模和通过合理等效简化成一层单轴织物建模,两者建模方式及纤维失效结果的差异,证明两种建模方式均是可行的,采用简化建模更能减少工作量。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2015年01期）

张发,万玉敏[7]（2014）在《多轴向经编织物增强复合材料有限元建模》一文中研究指出以地组织为开口编链的±45°多轴向织物增强复合材料为例,基于NURBS曲线和曲面方法结合单胞思路,借助于叁维绘图软件CATIA建立多轴向经编针织物的叁维实体细观结构模型。把建好的多轴向经编织物和树脂基体导入有限元软件ABAQUS进行前处理网格划分。通过检测复合材料细观结构模型的网格质量,发现该模型没有错误网格,质量偏低的网格只存在于基体且只占网格总数的1.16%。结合ABAQUS求解器计算得到复合材料各部分的应力场云图。结果表明,该有限元几何模型既能有效地实现多轴向经编织物的叁维形态仿真,又可以满足有限元数值分析对模型建立的要求,为该类材料的优化设计及其力学性能分析提供一种有效的分析方法。(本文来源于《针织工业》期刊2014年04期）

李丽英,孟松鹤,张涛,王国勇,田正刚[8]（2014）在《定型剂对单轴向经编织物复合材料力学性能影响的试验研究》一文中研究指出研究了真空辅助树脂注射(VARI)工艺中定型剂对环氧树脂的影响及其在织物表面的分布形式,以及定型剂用量对单轴向经编织物复合材料力学性能的影响,以确定最优的定型参数。采用示差扫描量热法(DSC)和扫描电镜(SEM)分别对加入不同用量定型剂的环氧树脂的玻璃化转变温度和相形貌进行分析,并测试了加入不同用量定型剂后复合材料的力学性能。结果表明:随着定型剂用量的增加,环氧树脂的玻璃化转变温度逐渐降低,且其相形貌逐渐由海岛结构经过双连续相结构到最后的相反转结构;室温下,随着定型剂用量的增加,织物表面定型剂的厚度及不均匀性增加,经过高温处理后,定型剂均匀分布在织物表面。定型剂用量对单轴向经编织物复合材料力学性能有较大影响,用量为20g/m2时,复合材料体系的综合力学性能最优。(本文来源于《复合材料学报》期刊2014年02期）

王雪芳,丛洪莲,张爱军[9]（2012）在《风电用多轴向经编织物的结构设计》一文中研究指出多轴向经编技术是一种新型的多头衬纬编织技术,该技术生产的多轴向经编织物具有尺寸稳定、延伸率小等特点,在产业用领域已受到广泛的重视。本文介绍了多轴向经编织物的结构与性能以及纱层方向的表示方法,从风力发电机叶片结构、多轴向经编织物材料、叶片受力分析、制造工艺方面详细介绍了多轴向经编织物在风力发电机叶片中的应用,以双斜向经编织物为例,采用WKCAD设计仿真并分析。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2012年06期）

孔祥勇,缪旭红[10]（2012）在《多轴向经编织物的防刺性能》一文中研究指出为研究多轴向经编织物的防刺性能,选用了不同规格的多轴向经编织物进行准静态防刺性能测试,分析多轴向经编织物的结构参数对防刺性能的影响,以及多轴向经编织物的防刺特性。且通过SEM观察多轴向经编织物在穿刺时织物断裂口纤维的截面形貌,探讨多轴向经编织物在防刺过程中的能量吸收机制。结果表明:织物的体积质量与最大穿刺力存在正相关关系,体积质量增加,织物的最大穿刺力提高;提高经编多轴向织物的表面紧密度,有利于提高织物的防刺性能。在多轴向经编织物中使用较细的纱线编织而成的四轴向织物防刺性能最佳,能够很好地吸收穿刺能量,抵抗刀刃切割。(本文来源于《纺织学报》期刊2012年07期）

### 双轴向经编织物论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用利巴Copentra Multi-axial型多轴向经编机织造相似规格的双轴向和四轴向经编织物,对增强纱以及涤纶双轴向经编织物和四轴向经编织物各纤维方向进行拉伸性能测试。分析增强纱拉伸断裂强力和断裂伸长、双轴向和四轴向经编织物拉伸过程中的平均载荷-位移关系曲线,以及织物中的纱线强力利用率。结果表明,铺层越多,织物越厚,尺寸越稳定,增强纱越不容易产生滑移,其强力利用率也越高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双轴向经编织物论文参考文献

[1].王炜,刘玲.VARTM成型双轴向经编织物层板及其冲击性能研究[J].玻璃钢/复合材料.2019

[2].敬凌霄,何婷婷,陈星安,王婷,陈南梁.涤纶多轴向经编织物拉伸性能研究[J].针织工业.2017

[3].钟文鑫,马丕波.风电叶片用多轴向经编织物发展现状[J].玻璃纤维.2015

[4].敬凌霄,童亚彪,徐海燕,陈南梁.涤纶四轴向经编织物开发[J].针织工业.2015

[5].叶伙荣,王涛.多轴向经编织物的现状与发展[J].中国纤检.2015

[6].唐金钱,朱小芹,鲁晓锋,张登刚.风电叶片多轴向经编织物建模方式研究[J].玻璃钢/复合材料.2015

[7].张发,万玉敏.多轴向经编织物增强复合材料有限元建模[J].针织工业.2014

[8].李丽英,孟松鹤,张涛,王国勇,田正刚.定型剂对单轴向经编织物复合材料力学性能影响的试验研究[J].复合材料学报.2014

[9].王雪芳,丛洪莲,张爱军.风电用多轴向经编织物的结构设计[J].玻璃钢/复合材料.2012

[10].孔祥勇,缪旭红.多轴向经编织物的防刺性能[J].纺织学报.2012

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/135b096959d87bb06710a100.html