# 板条激光器论文_闫钰锋,于洋,白素平,倪小龙,张晖

导读:本文包含了板条激光器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:激光器,板条,谐振,光学,环形,焦距,固体。

### 板条激光器论文文献综述

闫钰锋,于洋,白素平,倪小龙,张晖[1]（2019）在《板条激光器光束质量控制技术研究进展》一文中研究指出随着激光二极管技术的发展,以及一些先进热管理方案和新型加工工艺的涌现,固体激光器的输出功率已达到百千瓦量级,而光束质量的控制问题却日益凸显。本文归纳了板条激光器的光束质量控制技术,对当前已经实现了的几种技术路线进行了深入细致的分析,包括静态相位校正技术、非线性光学校正技术、自适应光学校正技术、几何光学校正技术等,并分别介绍了其工作原理、研究进展以及优缺点。(本文来源于《中国光学》期刊2019年04期）

张伟桥,刘洋,陈念江,王超,唐晓军[2]（2019）在《激光二极管双端双程抽运Yb∶YAG板条激光器》一文中研究指出报道了一种激光二极管阵列双端双程抽运Yb∶YAG板条激光器。基于抽运光在晶体中的吸收特性,建立双端双程抽运与双端单程抽运结构的抽运分布模型,理论分析了双端双程抽运的优点。在抽运光重复频率为400 Hz、脉宽为1 ms、单脉冲总能量为12 J的条件下,利用偏振复用技术实现双端双程抽运板条激光器,获得单脉冲激光的输出能量约为6.13 J,光-光转化效率约为50%。与具有相同掺杂浓度以及相同抽运光吸收效率的双端单程抽运方式相比,双端双程抽运的输出激光能量更高,转化效率更高,稳定性更强。理论分析与实验结果证明双端双程抽运方式有利于进一步提升激光输出的能量与效率。(本文来源于《中国激光》期刊2019年11期）

王勋[3]（2019）在《环形非稳腔板条激光器腔内自适应光学技术研究》一文中研究指出近年来,固体激光器因体积小、质量轻、全电运行和坚固耐用等优点,已成为激光领域的研究热点。随着科学发展和工业需求,高功率、高光束质量和高效率逐渐成为固体激光器所追求的目标。其中非稳腔式固体激光器结构紧凑、器件少、可靠性高,现已成为固体激光器实现功率定标放大的重要技术路线之一。然而固体激光器随着泵浦功率和增益模块数目增加,将产生大量的废热,造成腔内像差急剧变化,严重制约激光输出功率和光束质量。为保持固体激光器的紧凑性,提出了腔内校正像差影响的自适应光学技术需求。本文紧紧围绕环形非稳腔固体激光器及其腔内自适应光学技术开展理论和实验研究。搭建了环形非稳腔Nd:YAG板条激光器,实现了高功率单向激光输出,并且进一步集成了腔内自适应光学系统,显着改善了输出光束质量。论文的主要研究内容分为以下叁个方面:首先,针对现有的Nd:YAG板条激光器的环形非稳腔方案进行了分析,对现有环形腔中倒向波抑制的方法进行了归纳和总结,并结合板条激光器的像差特性和实际应用需求,选取了限孔光阑抑制倒向波的方案;通过求解环形非稳腔的特征光束,建立了限孔光阑尺寸与增益介质中倒向波体积的数学解析关系,定量研究了倒向波抑制对限孔光阑尺寸的要求,并通过实验验证了限孔光阑抑制倒向波的有效性,最终在环形非稳腔板条激光器中实现了高功率单向激光输出。其次,针对环形非稳腔激光模式计算的问题,结合环形腔的实际情况,选取了Fox-Li数值迭代算法进行求解;通过物理光学解决了环形腔内衍射传输的问题,构建了环形非稳腔的数值计算模型,定量分析了腔内倾斜对环形非稳腔输出光束的影响;基于数值计算结果,分析并制定了一种倾斜校正策略,最终通过实验验证了该策略的有效性,提高了环形非稳腔输出功率,抑制了输出光束抖动。最后,根据波前斜率信息利用模式法对腔内像差进行复原,定量研究了该环形非稳腔板条激光器对腔内自适应光学系统的参数要求,并结合现有实验条件,选取了自适应光学系统参数,数值分析了腔内自适应光学校正对输出激光的影响;基于腔内自适应光学校正的数值计算结果,搭建了腔内像差校正实验,验证了环形非稳腔腔内自适应光学校正的有效性,最终在低功率下实现较好的腔内像差校正,将输出光束质量提升到1.61倍衍射极限(β),在高功率下提高了输出功率的同时,提升了激光输出光束质量。通过对环形非稳腔板条激光器的倒向波抑制和腔内自适应光学技术的研究,从理论和实验上证明了此方法的可行性,为非稳腔式固体激光器实现高功率、高光束质量的目标提供一种新思路。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院光电技术研究所)》期刊2019-06-01）

张向阳,郎野[4]（2019）在《用于远程激光测距机的板条激光器》一文中研究指出研制了用于远程激光脉冲测距机的板条激光器。使用半导体泵浦的MOPA激光结构实现了大于250 mJ的脉冲激光输出,输出脉冲宽度为12.83 ns,最终输出激光光束束散角为0.18 mrad。该激光测照器可应用于远程激光测距。对激光测距机的测距与照射能力进行了理论计算与分析。理论分析表明,应用于机载平台时,该激光测照器能够实现50 km距离的激光测距。该型激光测距机具有测距距离远,重量轻,结构紧凑等特点,具有广泛的应用前景。(本文来源于《激光与红外》期刊2019年05期）

王勋,赖柏衡,董理治,杨平,陈善球[5]（2019）在《百瓦级环形非稳腔板条激光器腔内校正》一文中研究指出提出一种环形非稳腔结构,该结构将传统驻波非稳腔腔内的非共轭像差校正转换为共轭像差校正。搭建了百瓦级环形非稳腔Nd:YAG板条激光器,采用59单元自适应光学系统对腔内像差进行校正。利用980 nm参考光束和Shack-Hartmann波前传感器测量腔内像差,采用加权最小二乘法复原波前像差,最后用倾斜镜和变形镜进行校正。最终在低抽运功率下将输出功率从105.8 W提高到113.1 W,光束质量β因子从6.98优化到2.33。该研究为环形非稳腔应用于高功率固体激光器并获取高输出光束质量提供了一种技术途径。(本文来源于《中国激光》期刊2019年08期）

熊新健,陈培锋,王英,杨亚楠,李响[6]（2019）在《半导体侧面抽运板条激光器光束质量优化》一文中研究指出为了优化高功率板条激光器的光束质量,采用提高单侧基模光束的尺寸来限制腔内部分高阶模式振荡的方法,针对半导体侧面抽运板条激光器,测量了激光器在抽运状态下水平和竖直方向热焦距,建立了热透镜等效模型,并以平-平腔为参考,设计了水平和竖直方向单侧基模尺寸均会扩大的平-凹腔。验证了对于激光介质截面尺寸固定的板条激光器,扩大单侧基模尺寸可以限制高阶模式从而优化光束质量,并提出了进一步优化板条激光器性能的研究方法。结果表明,当平-凹腔的腔长为370mm时,输出功率为59. 9W,水平方向M2因子由平-平腔的115. 6显着优化至32. 9,竖直方向M2因子由116. 4显着优化为60. 9。该研究对于板条激光器获得高质量输出及相关应用有实际意义。(本文来源于《激光技术》期刊2019年05期）

熊新健[7]（2019）在《侧面泵浦板条激光器的性能研究》一文中研究指出为了优化高功率板条激光器的光束质量,在晶体尺寸和泵浦条件限定时,可以提高单侧基模光束的尺寸以限制腔内部分高阶模的振荡,达到提高激光光束质量的目的。本论文根据上述思想研究半导体侧面泵浦板条激光器的光束质量改善。文章对LD侧面泵浦板条激光器进行了结构设计、理论仿真和实验研究。设计了热焦距的测量方案,并实验分别测量了激光器在泵浦状态下水平和竖直方向热焦距,建立了热透镜等效模型,进行了等效腔稳定性及腔内基模光斑半径的仿真分析,在仿真计算多种腔型后将平凹腔与平平腔结构进行了对比性实验研究。理论分析表明,平凹腔相较于平平腔,晶体端面一侧的基模光束尺寸水平和竖直方向均会扩大。实验结果表明,在泵浦电功率1030W时,测得宽度方向和高度方向热焦距分别为99.4mm和327.7mm。当同样的泵浦电流20A输入,腔长均为370mm时,平凹腔输出功率59.9W,稍小于平平腔的101.2W。但输出光束水平方向M~2因子由115.6显着优化至32.9,竖直方向M~2因子由116.4显着优化为60.9。本论文验证了扩大单侧基模尺寸可以限制高阶模式从而优化光束质量,而同时由于实际振荡模式数降低,晶体利用率下降,使得输出功率下降。并提出了进一步优化板条激光器性能的研究方向,该研究对于板条激光器输出获得高质量输出及相关应用有实际意义。(本文来源于《华中科技大学》期刊2019-01-01）

董理治,许冰,杨平,陈善球,刘文劲[8]（2018）在《中国科学院光电技术研究所固体板条激光器光束净化研究进展》一文中研究指出高功率固体板条激光器的光束质量严重受限于增益介质热效应等多种因素。如何同时获得高平均功率和高光束质量是激光发展过程中面临的一个基本物理问题。自适应光学技术能够有效补偿固体板条激光系统输出光束的静态和动态像差,是改善光束质量的有效手段。近年来中国科学院光电技术研究所掌握了低阶像差补偿器、加权优化波前复原方法、通用波前处理机等关键技术,为国内多个固体板条激光系统研制了二十余套自适应光学光束净化系统,显着改善了光束质量,保障了上述激光系统的有效运用。(本文来源于《光电工程》期刊2018年03期）

丁宇,闫秀生[9]（2018）在《Tm:YAP板条激光器的数值分析》一文中研究指出建立了在双端泵浦Tm:YAP板条晶体条件下激光能级跃迁的准叁能级速率方程模型。通过对准叁能级速率方程进行求解,数值仿真了晶体温度分布、上转换效应、泵浦光斑尺寸以及输出镜透过率等参数对Tm:YAP板条激光器输出功率的影响,为高功率Tm:YAP板条激光器的设计提供必要的数值分析基础。(本文来源于《光电技术应用》期刊2018年01期）

吴昌洁,王文涛,雷健,刘洋,刘磊[10]（2017）在《浸入式板条激光器的ASE抑制研究》一文中研究指出放大自发辐射及其形成的寄生振荡对谐振腔中主激光的振荡产生了诸多不利的影响。分析了板条型增益介质中光束传输距离和表面反射率对放大自发辐射的影响,通过实验验证了端面键合Cr~(4+)∶YAG晶体能够有效地抑制浸入式板条谐振腔中的放大自发辐射,从而提高谐振腔的输出能量。与端面抛光相比,其输出单脉冲能量提升了38.4%,并获得了32.3%的光-光转化效率。(本文来源于《激光与红外》期刊2017年10期）

### 板条激光器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

报道了一种激光二极管阵列双端双程抽运Yb∶YAG板条激光器。基于抽运光在晶体中的吸收特性,建立双端双程抽运与双端单程抽运结构的抽运分布模型,理论分析了双端双程抽运的优点。在抽运光重复频率为400 Hz、脉宽为1 ms、单脉冲总能量为12 J的条件下,利用偏振复用技术实现双端双程抽运板条激光器,获得单脉冲激光的输出能量约为6.13 J,光-光转化效率约为50%。与具有相同掺杂浓度以及相同抽运光吸收效率的双端单程抽运方式相比,双端双程抽运的输出激光能量更高,转化效率更高,稳定性更强。理论分析与实验结果证明双端双程抽运方式有利于进一步提升激光输出的能量与效率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 板条激光器论文参考文献

[1].闫钰锋,于洋,白素平,倪小龙,张晖.板条激光器光束质量控制技术研究进展[J].中国光学.2019

[2].张伟桥,刘洋,陈念江,王超,唐晓军.激光二极管双端双程抽运Yb∶YAG板条激光器[J].中国激光.2019

[3].王勋.环形非稳腔板条激光器腔内自适应光学技术研究[D].中国科学院大学(中国科学院光电技术研究所).2019

[4].张向阳,郎野.用于远程激光测距机的板条激光器[J].激光与红外.2019

[5].王勋,赖柏衡,董理治,杨平,陈善球.百瓦级环形非稳腔板条激光器腔内校正[J].中国激光.2019

[6].熊新健,陈培锋,王英,杨亚楠,李响.半导体侧面抽运板条激光器光束质量优化[J].激光技术.2019

[7].熊新健.侧面泵浦板条激光器的性能研究[D].华中科技大学.2019

[8].董理治,许冰,杨平,陈善球,刘文劲.中国科学院光电技术研究所固体板条激光器光束净化研究进展[J].光电工程.2018

[9].丁宇,闫秀生.Tm:YAP板条激光器的数值分析[J].光电技术应用.2018

[10].吴昌洁,王文涛,雷健,刘洋,刘磊.浸入式板条激光器的ASE抑制研究[J].激光与红外.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/138525455dfd95ddc65613e5.html