# 一种热轧U型钢板桩整形设备论文和设计-屈乐书

### 全文摘要

一种热轧U型钢板桩整形设备，包括操作台、液压机、左侧液压整形座、右侧液压整形座、上液压整形座、U型快换模块、I型快换模块、输送辊道、举升辊道，液压机设置在操作台的上方，在液压机上设置有左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座，在左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座的固定座上设有沿U型钢板桩行进方向纵伸的燕尾槽，U型快换模块安装在上液压整形座的固定座的燕尾槽中，I型快换模块安装在左侧液压整形座和右侧液压整形座的固定座的燕尾槽中。采用本实用新型对热轧U型钢板桩产生的局部变形进行修正，可以对热轧U型钢板桩某一个点或某一段的局部变形进行修正，达到形状及尺寸符合要求。

### 主设计要求

1.一种热轧U型钢板桩整形设备，其特征在于，包括操作台、液压机、左侧液压整形座、右侧液压整形座、上液压整形座、U型快换模块、I型快换模块、输送辊道、举升辊道，所述液压机设置在操作台的上方，在所述液压机上设置有左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座，在所述左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座的固定座上设有沿U型钢板桩行进方向纵伸的燕尾槽，多个或一个U型快换模块安装在上液压整形座的固定座的燕尾槽中，多个或一个I型快换模块安装在左侧液压整形座和右侧液压整形座的固定座的燕尾槽中；在操作台的前后设置有输送辊道，操作台的前后与操作台相邻的两个辊道为举升辊道。

### 设计方案

1.一种热轧U型钢板桩整形设备，其特征在于，包括操作台、液压机、左侧液压整形座、右侧液压整形座、上液压整形座、U型快换模块、I型快换模块、输送辊道、举升辊道，所述液压机设置在操作台的上方，在所述液压机上设置有左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座，在所述左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座的固定座上设有沿U型钢板桩行进方向纵伸的燕尾槽，多个或一个U型快换模块安装在上液压整形座的固定座的燕尾槽中，多个或一个I型快换模块安装在左侧液压整形座和右侧液压整形座的固定座的燕尾槽中；在操作台的前后设置有输送辊道，操作台的前后与操作台相邻的两个辊道为举升辊道。

2.根据权利要求1所述的一种热轧U型钢板桩整形设备，其特征在于，所述左侧液压整形座包括液压活塞柱、导向柱、导向固定架、固定座，所述液压活塞柱由液压机驱动伸缩，导向柱设置在液压活塞柱的两侧，导向柱与导向固定架滑动连接，导向固定架固定在液压机上，固定座固定在液压活塞柱和导向柱的端部。

3.根据权利要求1所述的一种热轧U型钢板桩整形设备，其特征在于，所述右侧液压整形座包括液压活塞柱、导向柱、导向固定架、固定座，所述液压活塞柱由液压机驱动伸缩，导向柱设置在液压活塞柱的两侧，导向柱与导向固定架滑动连接，导向固定架固定在液压机上，固定座固定在液压活塞柱和导向柱的端部。

4.根据权利要求1所述的一种热轧U型钢板桩整形设备，其特征在于，所述上液压整形座包括液压活塞柱、导向柱、上导向固定架、固定座，所述液压活塞柱由液压机驱动伸缩，导向柱设置在液压活塞柱的两侧，导向柱与上导向固定架滑动连接，上导向固定架固定在液压机上，固定座固定在液压活塞柱和导向柱的端部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及具有腹板、翼板和翼板两侧锁口结构的热轧U型钢板桩的生产工艺，尤其涉及一种热轧U型钢板桩整形设备。

背景技术

热轧U型钢板桩是带有锁口的一种型钢，因其截面成U型而得名，可以自由组合以形成一种连续紧密的挡土或挡水墙的钢结构体。因其高强轻质、止水性好、耐久性强、施工效率高、占地少等独特性，应用领域几乎贯穿整个建筑基础施工行业。作为一种现代基础与地下工程领域的重要施工材料，钢板桩可满足传统水利、土木、道路交通工程、环境污染整治及突发性灾害控制等众多工程领域的施工要求。近年来随着国民经济建设的高速发展，钢板桩已逐渐在堤防加固、截流围堰、构筑船坞码头及挡水墙等水利工程以及构建挡土墙、山体护坡、筑造基坑支护等基础工程中等到应用。

热轧U型钢板桩是由钢坯一次热轧而成，钢坯加热后通过初轧机和精轧机轧制成材，轧制成品经冷床冷却降温后，通过矫直机进行矫直。在生产过程中，热轧U型钢板桩轧制成品局部位置会出现变形，导致形状及尺寸发生变化。变形部位可能是一个点也可能是一段，导致对成品的精整难度加大。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种热轧U型钢板桩整形设备，其目的在于对热轧U型钢板桩产生的局部变形进行修正，可以对热轧U型钢板桩某一个点或某一段的局部变形进行修正，已达到形状及尺寸符合要求的目的。

为了达到上述目的，本实用新型采用以下技术方案实现：

一种热轧U型钢板桩整形设备，包括操作台、液压机、左侧液压整形座、右侧液压整形座、上液压整形座、U型快换模块、I型快换模块、输送辊道、举升辊道，所述液压机设置在操作台的上方，在所述液压机上设置有左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座，在所述左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座的固定座上设有沿U型钢板桩行进方向纵伸的燕尾槽，多个或一个U型快换模块安装在上液压整形座的固定座的燕尾槽中，多个或一个I型快换模块安装在左侧液压整形座和右侧液压整形座的固定座的燕尾槽中；在操作台的前后设置有输送辊道，操作台的前后与操作台相邻的两个辊道为举升辊道。

所述左侧液压整形座包括液压活塞柱、导向柱、导向固定架、固定座，所述液压活塞柱由液压机驱动伸缩，导向柱设置在液压活塞柱的两侧，导向柱与导向固定架滑动连接，导向固定架固定在液压机上，固定座固定在液压活塞柱和导向柱的端部。

所述右侧液压整形座包括液压活塞柱、导向柱、导向固定架、固定座，所述液压活塞柱由液压机驱动伸缩，导向柱设置在液压活塞柱的两侧，导向柱与导向固定架滑动连接，导向固定架固定在液压机上，固定座固定在液压活塞柱和导向柱的端部。

所述上液压整形座包括液压活塞柱、导向柱、上导向固定架、固定座，所述液压活塞柱由液压机驱动伸缩，导向柱设置在液压活塞柱的两侧，导向柱与上导向固定架滑动连接，上导向固定架固定在液压机上，固定座固定在液压活塞柱和导向柱的端部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

一种热轧U型钢板桩整形设备，对热轧U型钢板桩产生的局部变形进行修正，可以对热轧U型钢板桩某一个点或某一段的局部变形进行修正，已达到形状及尺寸符合要求的目的。

本实用新型将固定座与整形模块之间的夹持结构设计为燕尾槽形的可快捷更换的结构形式，可以根据生产热轧U型钢板桩规格的不同，快速更换不同规格的U型快换模块。同时也可以安装一个或多个同规格的U型快换模块，对不同长度的变形部位进行同时整形，提升工作效率。可以根据U型快换模块的累加长度调整I型快换模块整形长度，快速更换不同规格的I型快换模块。

附图说明

图1是本实用新型的液压机和操作台的组合立体结构示意图；

图2是图1的主视图；

图3是图2的A-A向视图；

图4是液压机、操作台和输送辊道的位置结构示意图。

图中：1-操作台、2-右固定座、3-U型快换模块、4-上固定座、5-液压机、6-I型快换模块、7-左固定座、8-导向柱、9-燕尾槽、10-举升辊道、11-U型钢板桩、12-举升油缸、13-输送辊道、14-液压活塞柱、15-导向固定架、16-上导向固定架。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明：

见图1-图4，一种热轧U型钢板桩整形设备，包括操作台1、液压机5、左侧液压整形座、右侧液压整形座、上液压整形座、U型快换模块3、I型快换模块6、输送辊道13、举升辊道12，所述液压机5设置在操作台1的上方，在所述液压机2上设置有左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座，在所述左侧液压整形座、右侧液压整形座和上液压整形座的固定座(左固定座7、右固定座2、上固定座4)上设有沿U型钢板桩11行进方向纵伸的燕尾槽9，多个或一个U型快换模块3安装在上液压整形座的固定座(上固定座4)的燕尾槽9中，多个或一个I型快换模块6安装在左侧液压整形座和右侧液压整形座的固定座(左固定座7、右固定座2)的燕尾槽9中；在操作台1的前后设置有输送辊道13，操作台1的前后与操作台1相邻的两个辊道为举升辊道10。

在U型快换模块3和I型快换模块6上均设有与燕尾槽9形状相匹配的凸块，U型快换模块3和I型快换模块6从侧面插入固定座的燕尾槽9中即可定位。多个U型快换模块3叠加插入上固定座4的燕尾槽9中，累加长度适用于U型钢板桩11的矫形长度。与多个U型快换模块3累加长度相适配，将多个I型快换模块6插入左固定座7和右固定座2上，用于与U型快换模块3配合压紧U型钢板桩11进行矫形。

所述左侧液压整形座包括液压活塞柱14、导向柱8、导向固定架15、固定座(左固定座7)，所述液压活塞柱14由液压机5驱动伸缩，导向柱8设置在液压活塞柱14的两侧，导向柱8与导向固定架15滑动连接，导向固定架15固定在液压机5上，固定座固定在液压活塞柱14和导向柱8的端部。

所述右侧液压整形座包括液压活塞柱14、导向柱8、导向固定架15、固定座(右固定座2)，所述液压活塞柱14由液压机5驱动伸缩，导向柱8设置在液压活塞柱14的两侧，导向柱8与导向固定架15滑动连接，导向固定架15固定在液压机5上，固定座固定在液压活塞柱14和导向柱8的端部。

所述上液压整形座包括液压活塞柱14、导向柱8、上导向固定架16、固定座(上固定座4)，所述液压活塞柱14由液压机5驱动伸缩，导向柱8设置在液压活塞柱14的两侧，导向柱8与上导向固定架16滑动连接，上导向固定架16固定在液压机5上，固定座固定在液压活塞柱14和导向柱8的端部。

导向柱8起到液压活塞柱14导向的作用，防止液压活塞柱14伸出或缩回时发生旋转。

输送辊道13设计在操作台1的前后两侧，将热轧U型钢板桩11输送到操作台1上。输送辊道13与操作台1在同一个水平面，轧件在输送过程中下平面会与操作台1平面产生摩擦，不利于轧件输送。轧件输送到举升辊道10后，架设在举升辊道10底部的举升油缸12将举升辊道10托起，使轧件高于操作台1平面向前输送，达到需要整形的位置后，缩回举升油缸12，输送辊道10下落，轧件落在操作台1上。整形完成后，伸出举升油缸12，使轧件高于操作台1平面向前输送。

具体实施方法：

把热轧U型钢板桩11吊至输送辊道13上，通过输送辊道13把U型钢板桩11需整形部位输送至操作台1上；根据需整形部位长度选择一个或多个相应的U型快换模块3安装在上固定座4上；左固定座7、右固定座2上安装对应规格和数量的I型快换模块6；左右两侧液压活塞柱14伸出，通过I型快换模块6对U型钢板桩11固定；上液压活塞柱14伸出，通过U型快换模块3对U型钢板桩11变形部位进行整形。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920067555.6

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:21(辽宁)

授权编号:CN209465494U

授权时间:20191008

主分类号:B21D 3/14

专利分类号:B21D3/14

范畴分类:26J;

申请人:鞍山紫竹重型特钢有限公司

第一申请人:鞍山紫竹重型特钢有限公司

申请人地址:114000 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇周正街道办紫竹路555号

发明人:屈乐书;高宇;徐光宇

第一发明人:屈乐书

当前权利人:鞍山紫竹重型特钢有限公司

代理人:张群

代理机构:21224

代理机构编号:鞍山嘉讯科技专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/13a6ff9e595731d7d0287163.html