# 一种蓄电池检测自拍器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及蓄电池检测技术领域，尤其是一种蓄电池检测自拍器，包括箱体，箱体下底面中部固定安装有升降机构，升降机构下端固定安装有三角支架，箱体上表面中部开设有开口，箱体内壁一侧中部贯穿设置有第二轴承，箱体内部另一侧通过传动机构固定安装有调节杆，且调节杆一端延伸至第二轴承内，箱体内底部通过滑动机构固定安装有两个移动块，两个移动块上端均延伸至开口正上方并固定安装有连接板，两个连接板相对一侧上部均通过减震机构固定安装有夹板，两个夹板之间夹持有检测自拍器本体，检测自拍器本体上端固定安装有拍摄装置。该蓄电池检测自拍器便于固定，调节简单，实用性强，值得推广。

### 主设计要求

1.一种蓄电池检测自拍器，包括箱体（1），其特征在于，所述箱体（1）下底面中部固定安装有升降机构，所述升降机构下端固定安装有三角支架（5），所述箱体（1）上表面中部开设有开口（16），所述箱体（1）内壁一侧中部贯穿设置有第二轴承（23），所述箱体（1）内部另一侧通过传动机构固定安装有调节杆（20），且调节杆（20）一端延伸至第二轴承（23）内，所述箱体（1）内底部通过滑动机构固定安装有两个移动块（12），且两个所述移动块（12）均分别螺纹连接在调节杆（20）外侧两端，两个所述移动块（12）上端均延伸至开口（16）正上方并固定安装有连接板（6），两个所述连接板（6）相对一侧上部均通过减震机构固定安装有夹板（7），两个所述夹板（7）之间夹持有检测自拍器本体（8），检测自拍器本体（8）上端固定安装有拍摄装置（9）。

### 设计方案

1.一种蓄电池检测自拍器，包括箱体（1），其特征在于，所述箱体（1）下底面中部固定安装有升降机构，所述升降机构下端固定安装有三角支架（5），所述箱体（1）上表面中部开设有开口（16），所述箱体（1）内壁一侧中部贯穿设置有第二轴承（23），所述箱体（1）内部另一侧通过传动机构固定安装有调节杆（20），且调节杆（20）一端延伸至第二轴承（23）内，所述箱体（1）内底部通过滑动机构固定安装有两个移动块（12），且两个所述移动块（12）均分别螺纹连接在调节杆（20）外侧两端，两个所述移动块（12）上端均延伸至开口（16）正上方并固定安装有连接板（6），两个所述连接板（6）相对一侧上部均通过减震机构固定安装有夹板（7），两个所述夹板（7）之间夹持有检测自拍器本体（8），检测自拍器本体（8）上端固定安装有拍摄装置（9）。

2.根据权利要求1所述的一种蓄电池检测自拍器，其特征在于，所述升降机构包括固定安装在箱体（1）下底面中部的圆杆（2）以及固定安装在三角支架（5）上端的圆管（4），所述圆杆（2）下端插设在圆管（4）内，所述圆管（4）一侧上部固定安装有紧固螺母（3）。

3.根据权利要求1所述的一种蓄电池检测自拍器，其特征在于，所述传动机构包括固定安装在调节杆（20）一端的从动齿轮（15）、贯穿设置在箱体（1）内壁一侧中部的第一轴承（17）以及固定安装在箱体（1）下底面一侧的电机箱（13），所述电机箱（13）内固定安装有电机（19），电机（19）的输出轴一端同时贯穿电机箱（13）和箱体（1）并固定安装有主动齿轮（18），且主动齿轮（18）与所述从动齿轮（15）相互啮合，所述从动齿轮（15）一侧固定安装有转轴（14），且转轴（14）一端延伸至第一轴承（17）内。

4.根据权利要求1所述的一种蓄电池检测自拍器，其特征在于，所述减震机构包括固定安装在连接板（6）和夹板（7）之间的伸缩杆（10），所述伸缩杆（10）外侧套设有弹簧（11），且弹簧（11）一端固定连接在连接板（6）上，所述弹簧（11）另一端固定连接在夹板（7）上。

5.根据权利要求4所述的一种蓄电池检测自拍器，其特征在于，所述伸缩杆（10）包括固定安装在连接板（6）一侧的套管（24）以及固定安装在夹板（7）一侧的套杆（26），所述套杆（26）一端插设在套管（24）内并固定安装有限位板（25）。

6.根据权利要求1所述的一种蓄电池检测自拍器，其特征在于，所述滑动机构包括开设在箱体（1）内底部的滑槽（21）以及分别固定安装在两个所述移动块（12）下端的两个滑块（22），两个所述滑块（22）均滑动设置在滑槽（21）内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及蓄电池检测技术领域，尤其涉及一种蓄电池检测自拍器。

背景技术

在对蓄电池的检测过程中，需要使用到蓄电池检测器，而目前的检测器只是具备检测的功能，无法对检测的情况进行拍照记录，因此，不利于对检测数据进行归类整理，同时，目前的检测器大多数都是工作人员手持着使用，操作起来极为不便，会带来很多的麻烦。因此，针对上述问题，需要对其进行改进。

发明内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种蓄电池检测自拍器。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

设计一种蓄电池检测自拍器，包括箱体，所述箱体下底面中部固定安装有升降机构，所述升降机构下端固定安装有三角支架，所述箱体上表面中部开设有开口，所述箱体内壁一侧中部贯穿设置有第二轴承，所述箱体内部另一侧通过传动机构固定安装有调节杆，且调节杆一端延伸至第二轴承内，所述箱体内底部通过滑动机构固定安装有两个移动块，且两个所述移动块均分别螺纹连接在调节杆外侧两端，两个所述移动块上端均延伸至开口正上方并固定安装有连接板，两个所述连接板相对一侧上部均通过减震机构固定安装有夹板，两个所述夹板之间夹持有检测自拍器本体，检测自拍器本体上端固定安装有拍摄装置。

优选的，所述升降机构包括固定安装在箱体下底面中部的圆杆以及固定安装在三角支架上端的圆管，所述圆杆下端插设在圆管内，所述圆管一侧上部固定安装有紧固螺母。

优选的，所述传动机构包括固定安装在调节杆一端的从动齿轮、贯穿设置在箱体内壁一侧中部的第一轴承以及固定安装在箱体下底面一侧的电机箱，所述电机箱内固定安装有电机，电机的输出轴一端同时贯穿电机箱和箱体并固定安装有主动齿轮，且主动齿轮与所述从动齿轮相互啮合，所述从动齿轮一侧固定安装有转轴，且转轴一端延伸至第一轴承内。

优选的，所述减震机构包括固定安装在连接板和夹板之间的伸缩杆，所述伸缩杆外侧套设有弹簧，且弹簧一端固定连接在连接板上，所述弹簧另一端固定连接在夹板上。

优选的，所述伸缩杆包括固定安装在连接板一侧的套管以及固定安装在夹板一侧的套杆，所述套杆一端插设在套管内并固定安装有限位板。

优选的，所述滑动机构包括开设在箱体内底部的滑槽以及分别固定安装在两个所述移动块下端的两个滑块，两个所述滑块均滑动设置在滑槽内。

本实用新型提出的一种蓄电池检测自拍器，有益效果在于：该蓄电池检测自拍器通过调节杆、移动块、滑块、滑槽、电机、主动齿轮、从动齿轮以及夹板等多种结构之间的相互配合，从而能够使得两个移动块发生方向相反的位置移动，当需要对检测自拍器本体进行固定时，只需将两个移动块相互靠近移动，即可将检测自拍器本体夹紧固定住，操作十分简单，而且，通过套杆、套管、限位板以及弹簧等多种结构之间的相互配合，从而能够产生一定的缓冲作用力，起到对检测自拍器本体缓冲保护的作用，防止由于两个夹板之间的压力过大而造成损毁，该蓄电池检测自拍器的拍摄装置内设有蓝牙，从而可以实现远程控制其拍摄功能，方便了工作人员对蓄电池检测的情况进行拍照记录，具备极强的实用性能，值得推广。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种蓄电池检测自拍器的结构示意图。

图2为本实用新型提出的一种蓄电池检测自拍器的结构俯视图。

图3为本实用新型提出的一种蓄电池检测自拍器的箱体的内部结构示意图。

图4为本实用新型提出的一种蓄电池检测自拍器的伸缩杆的结构示意图。

图中：箱体1、圆杆2、紧固螺母3、圆管4、三角支架5、连接板6、夹板7、检测自拍器本体8、拍摄装置9、伸缩杆10、弹簧11、移动块12、电机箱13、转轴14、从动齿轮15、开口16、第一轴承17、主动齿轮18、电机19、调节杆20、滑槽21、滑块22、第二轴承23、套管24、限位板25、套杆26。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-4，一种蓄电池检测自拍器，包括箱体1，箱体1下底面中部固定安装有升降机构，升降机构下端固定安装有三角支架5，三角支架5具备高稳定性的特点，从而能够提高该装置整体结构的稳定性和牢固性。

升降机构包括固定安装在箱体1下底面中部的圆杆2以及固定安装在三角支架5上端的圆管4，圆杆2下端插设在圆管4内，圆管4一侧上部固定安装有紧固螺母3，通过圆杆2、圆管4以及紧固螺母3之间的相互配合，从而使得该装置具备可调节高度的功能，方便了工作人员的使用。

箱体1上表面中部开设有开口16，箱体1内壁一侧中部贯穿设置有第二轴承23，箱体1内部另一侧通过传动机构固定安装有调节杆20，且调节杆20一端延伸至第二轴承23内，传动机构包括固定安装在调节杆20一端的从动齿轮15、贯穿设置在箱体1内壁一侧中部的第一轴承17以及固定安装在箱体1下底面一侧的电机箱13，电机箱13内固定安装有电机19，箱体1下底面固定设置有蓄电池组，电机19通过导线与蓄电池组连接，且导线上固定安装有控制电机19运行的开关，电机19的型号为60V1200W60#。。

电机19的输出轴一端同时贯穿电机箱13和箱体1并固定安装有主动齿轮18，且主动齿轮18与从动齿轮15相互啮合，从动齿轮15一侧固定安装有转轴14，且转轴14一端延伸至第一轴承17内，开启电机19，使得主动齿轮18发生转动，从动齿轮15就会带着调节杆20跟着发生转动。

箱体1内底部通过滑动机构固定安装有两个移动块12，且两个移动块12均分别螺纹连接在调节杆20外侧两端，两个移动块12上端均延伸至开口16正上方并固定安装有连接板6，滑动机构包括开设在箱体1内底部的滑槽21以及分别固定安装在两个移动块12下端的两个滑块22，两个滑块22均滑动设置在滑槽21内，调节杆20外表面设置有两个相反方向的螺纹，两种螺纹的长度相同且为相对设置，两个移动块12内均设有相同方向的螺纹孔，从而，调节杆20的转动，能够使得两个移动块12在滑槽21的限制下沿着其轴线方向发生方向相反的运动，即两个移动块12可以相互靠近，也可以相互远离，当需要对检测自拍器本体8进行固定时，只需开启电机19，使两个移动块12相互靠近，两个夹板7也会发生相对运动，即可将检测自拍器本体8夹持固定住。

两个连接板6相对一侧上部均通过减震机构固定安装有夹板7，减震机构包括固定安装在连接板6和夹板7之间的伸缩杆10，伸缩杆10包括固定安装在连接板6一侧的套管24以及固定安装在夹板7一侧的套杆26，套杆26一端插设在套管24内并固定安装有限位板25，通过限位板25，能够对套杆26进行限位，防止套杆26从套管24内弹出而造成损坏。

伸缩杆10外侧套设有弹簧11，且弹簧11一端固定连接在连接板6上，弹簧11另一端固定连接在夹板7上，通过套杆26、套管24、限位板25以及弹簧11等多种结构之间的相互配合，从而能够产生一定的缓冲作用力，起到对检测自拍器本体8缓冲保护的作用，防止由于两个夹板7之间的压力过大而造成损毁。

两个夹板7之间夹持有检测自拍器本体8，检测自拍器本体8上端固定安装有拍摄装置9，拍摄装置9配置有一个自拍器，拍摄装置9内设有一个蓝牙主控装置，蓝牙主控装置内包含一个蓝牙芯片，通过该芯片，能够实现自拍器与拍摄装置9中的蓝牙无线连接配对，自拍器上安装有一个按键，可远程控制拍摄装置9的拍摄功能，蓝牙芯片的型号为BCM20730，在工作人员对蓄电池进行检测时，方便了对蓄电池的检测情况进行拍照记录。。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920296253.6

申请日:2019-03-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209587571U

授权时间:20191105

主分类号:F16M 11/22

专利分类号:F16M11/22;F16M11/04;F16M11/18;F16F15/04;H04N5/232;G08C17/02

范畴分类:27H;

申请人:浙江科畅电子股份有限公司

第一申请人:浙江科畅电子股份有限公司

申请人地址:325800 浙江省温州市苍南县灵溪镇山海大道666号

发明人:陈媚;李小姿;董加都;梁世敬;陈林钢

第一发明人:陈媚

当前权利人:浙江科畅电子股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/148ba21a61c541d19991318f.html