# 一种分析效率高的液相分析仪论文和设计-许娟

### 全文摘要

本实用新型涉及液相分析仪技术领域，且公开了一种分析效率高的液相分析仪，包括恒温箱，所述恒温箱的顶部固定安装有进样箱，所述进样箱与恒温箱通过色谱柱连通，所述进样箱的顶部固定安装有放置箱，所述放置箱的内部固定安装有进药箱，所述放置箱的内部固定安装有位于进药箱上方的漏板，所述漏板的顶部开设有漏孔。该分析效率高的液相分析仪，设置推杆，当需要上药品到液相分析仪时，向右拉动推杆，当活塞移动到倒料口右侧时，倒料口打开，从倒料口倒入药品到导向槽内，向左推动推杆，活塞与药品接触后带动药品向左移动，即可从下药口穿过漏孔流入到进药箱内，实现便于添加药品的效果，达到了通过拉扯推杆即可便于添加药品的目的，提高了液相分析仪的工作效率。

### 主设计要求

1.一种分析效率高的液相分析仪，包括恒温箱(1)，其特征在于：所述恒温箱(1)的顶部固定安装有进样箱(2)，所述进样箱(2)与恒温箱(1)通过色谱柱(3)连通，所述进样箱(2)的顶部固定安装有放置箱(4)，所述放置箱(4)的内部固定安装有进药箱(5)，所述放置箱(4)的内部固定安装有位于进药箱(5)上方的漏板(6)，所述漏板(6)的顶部开设有漏孔(7)，所述放置箱(4)的内部固定安装有位于漏板(6)上方并一端延伸至放置箱(4)右侧的导向板(8)，所述导向板(8)的顶部开设有导向槽(9)，所述导向槽(9)的内腔底壁开设有位于漏孔(7)上方的下药口(10)，所述放置箱(4)顶部的右侧开设有一端与导向槽(9)连通的倒料口(19)，所述导向槽(9)的内部活动安装有一端延伸至导向板(8)右侧的推杆(11)，所述推杆(11)的左侧固定安装有位于导向槽(9)内部的活塞(12)，所述放置箱(4)的顶部固定安装有检测箱(13)，所述检测箱(13)的顶部固定安装有水泵箱(14)，所述水泵箱(14)的左侧连通有一端与进药箱(5)连通的第一管道(15)，所述水泵箱(14)的右侧连通有一端与恒温箱(1)连通并位于色谱柱(3)下方的第二管道(18)，所述水泵箱(14)的顶部固定安装有脱气箱(16)，所述脱气箱(16)的顶部固定安装有溶剂槽(17)。

### 设计方案

1.一种分析效率高的液相分析仪，包括恒温箱(1)，其特征在于：所述恒温箱(1)的顶部固定安装有进样箱(2)，所述进样箱(2)与恒温箱(1)通过色谱柱(3)连通，所述进样箱(2)的顶部固定安装有放置箱(4)，所述放置箱(4)的内部固定安装有进药箱(5)，所述放置箱(4)的内部固定安装有位于进药箱(5)上方的漏板(6)，所述漏板(6)的顶部开设有漏孔(7)，所述放置箱(4)的内部固定安装有位于漏板(6)上方并一端延伸至放置箱(4)右侧的导向板(8)，所述导向板(8)的顶部开设有导向槽(9)，所述导向槽(9)的内腔底壁开设有位于漏孔(7)上方的下药口(10)，所述放置箱(4)顶部的右侧开设有一端与导向槽(9)连通的倒料口(19)，所述导向槽(9)的内部活动安装有一端延伸至导向板(8)右侧的推杆(11)，所述推杆(11)的左侧固定安装有位于导向槽(9)内部的活塞(12)，所述放置箱(4)的顶部固定安装有检测箱(13)，所述检测箱(13)的顶部固定安装有水泵箱(14)，所述水泵箱(14)的左侧连通有一端与进药箱(5)连通的第一管道(15)，所述水泵箱(14)的右侧连通有一端与恒温箱(1)连通并位于色谱柱(3)下方的第二管道(18)，所述水泵箱(14)的顶部固定安装有脱气箱(16)，所述脱气箱(16)的顶部固定安装有溶剂槽(17)。

2.根据权利要求1所述的一种分析效率高的液相分析仪，其特征在于：所述漏孔(7)与下药口(10)的数量均不少于六个，且漏孔(7)呈等距离分布在漏板(6)的顶部。

3.根据权利要求1所述的一种分析效率高的液相分析仪，其特征在于：所述检测箱(13)的正面固定安装有显示屏，且显示屏的正面固定安装有透明防护罩。

4.根据权利要求1所述的一种分析效率高的液相分析仪，其特征在于：所述推杆(11)为塑胶，且推杆(11)的右侧包裹有橡胶。

5.根据权利要求1所述的一种分析效率高的液相分析仪，其特征在于：所述活塞(12)呈圆形状，且活塞(12)为硅胶。

6.根据权利要求1所述的一种分析效率高的液相分析仪，其特征在于：所述第一管道(15)和第二管道(18)均为软管，且第一管道(15)与第二管道(18)的直径相等。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及液相分析仪技术领域，具体为一种分析效率高的液相分析仪。

背景技术

液相分析仪由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成，利用混合物在液固或不互溶的两种液体之间分配比的差异，对混合物进行先分离，而后分析鉴定的仪器。

目前市场上的液相分析仪，由于在使用液相分析仪时不便于添加药品，导致工作效率低下，故而提出一种分析效率高的液相分析仪来解决上述所提的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种分析效率高的液相分析仪，具备便于添加药品等优点，解决了不便于添加药品的问题。

(二)技术方案

为实现上述便于添加药品的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种分析效率高的液相分析仪，包括恒温箱，所述恒温箱的顶部固定安装有进样箱，所述进样箱与恒温箱通过色谱柱连通，所述进样箱的顶部固定安装有放置箱，所述放置箱的内部固定安装有进药箱，所述放置箱的内部固定安装有位于进药箱上方的漏板，所述漏板的顶部开设有漏孔，所述放置箱的内部固定安装有位于漏板上方并一端延伸至放置箱右侧的导向板，所述导向板的顶部开设有导向槽，所述导向槽的内腔底壁开设有位于漏孔上方的下药口，所述放置箱顶部的右侧开设有一端与导向槽连通的倒料口，所述导向槽的内部活动安装有一端延伸至导向板右侧的推杆，所述推杆的左侧固定安装有位于导向槽内部的活塞，所述放置箱的顶部固定安装有检测箱，所述检测箱的顶部固定安装有水泵箱，所述水泵箱的左侧连通有一端与进药箱连通的第一管道，所述水泵箱的右侧连通有一端与恒温箱连通并位于色谱柱下方的第二管道，所述水泵箱的顶部固定安装有脱气箱，所述脱气箱的顶部固定安装有溶剂槽。

优选的，所述漏孔与下药口的数量均不少于六个，且漏孔呈等距离分布在漏板的顶部。

优选的，所述检测箱的正面固定安装有显示屏，且显示屏的正面固定安装有透明防护罩。

优选的，所述推杆为塑胶，且推杆的右侧包裹有橡胶。

优选的，所述活塞呈圆形状，且活塞为硅胶。

优选的，所述第一管道和第二管道均为软管，且第一管道与第二管道的直径相等。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种分析效率高的液相分析仪，具备以下有益效果：

1、该分析效率高的液相分析仪，通过设置推杆，当需要上药品到液相分析仪时，向右拉动推杆，推杆带动活塞在导向槽内向右移动，当活塞移动到倒料口右侧时，倒料口打开，从倒料口倒入药品到导向槽内，向左推动推杆，活塞与药品接触后带动药品向左移动，当药品到下药口时，即可从下药口穿过漏孔流入到进药箱内，实现便于添加药品的效果，达到了通过拉扯推杆即可便于添加药品的目的，提高了液相分析仪的工作效率。

2、该分析效率高的液相分析仪，通过设置推杆为塑胶，塑胶较轻，且硬度高，不容易损坏，推杆的右侧包裹有橡胶，防止拉扯时，手与推杆出现滑脱，增加推杆与之间的摩擦力，设置第一管道与第二管道均为软管，使其便于调节，提高了液相分析仪的灵活性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大图。

图中：1恒温箱、2进样箱、3色谱柱、4放置箱、5进药箱、6漏板、7漏孔、8导向板、9导向槽、10下药口、11推杆、12活塞、13检测箱、14水泵箱、15第一管道、16脱气箱、17溶剂槽、18第二管道、19倒料口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，一种分析效率高的液相分析仪，包括恒温箱1，恒温箱1的顶部固定安装有进样箱2，进样箱2与恒温箱1通过色谱柱3连通，进样箱2的顶部固定安装有放置箱4，放置箱4的内部固定安装有进药箱5，放置箱4的内部固定安装有位于进药箱5上方的漏板6，漏板6的顶部开设有漏孔7，放置箱4的内部固定安装有位于漏板6上方并一端延伸至放置箱4右侧的导向板8，导向板8的顶部开设有导向槽9，导向槽9的内腔底壁开设有位于漏孔7上方的下药口10，漏孔7与下药口10的数量均不少于六个，且漏孔7呈等距离分布在漏板6的顶部，放置箱4顶部的右侧开设有一端与导向槽9连通的倒料口19，导向槽9的内部活动安装有一端延伸至导向板8右侧的推杆11，推杆11为塑胶，且推杆11的右侧包裹有橡胶，通过设置推杆11为塑胶，塑胶较轻，且硬度高，不容易损坏，推杆11的右侧包裹有橡胶，防止拉扯时，手与推杆11出现滑脱，增加推杆11与之间的摩擦力，推杆11的左侧固定安装有位于导向槽9内部的活塞12，活塞12呈圆形状，且活塞12为硅胶，放置箱4的顶部固定安装有检测箱13，检测箱13的正面固定安装有显示屏，且显示屏的正面固定安装有透明防护罩，检测箱13的顶部固定安装有水泵箱14，水泵箱14内部固定安装有水泵，水泵箱14的左侧连通有一端与进药箱5连通的第一管道15，水泵箱14的右侧连通有一端与恒温箱1连通并位于色谱柱3下方的第二管道18，第一管道15和第二管道18均为软管，且第一管道15与第二管道18的直径相等，设置第一管道15与第二管道18均为软管，使其便于调节，提高了液相分析仪的灵活性，水泵箱14的顶部固定安装有脱气箱16，脱气箱16的顶部固定安装有溶剂槽17，通过设置推杆11，当需要上药品到液相分析仪时，向右拉动推杆11，推杆11带动活塞12在导向槽9内向右移动，当活塞12移动到倒料口19右侧时，倒料口19打开，从倒料口19倒入药品到导向槽9内，向左推动推杆11，活塞12与药品接触后带动药品向左移动，当药品到下药口10时，即可从下药口10穿过漏孔7流入到进药箱5内，实现便于添加药品的效果，达到了通过拉扯推杆11即可便于添加药品的目的，提高了液相分析仪的工作效率。

综上所述，该分析效率高的液相分析仪，通过设置推杆11，当需要上药品到液相分析仪时，向右拉动推杆11，推杆11带动活塞12在导向槽9内向右移动，当活塞12移动到倒料口19右侧时，倒料口19打开，从倒料口19倒入药品到导向槽9内，向左推动推杆11，活塞12与药品接触后带动药品向左移动，当药品到下药口10时，即可从下药口10穿过漏孔7流入到进药箱5内，实现便于添加药品的效果，达到了通过拉扯推杆11即可便于添加药品的目的，提高了液相分析仪的工作效率，通过设置推杆11为塑胶，塑胶较轻，且硬度高，不容易损坏，推杆11的右侧包裹有橡胶，防止拉扯时，手与推杆11出现滑脱，增加推杆11与之间的摩擦力，设置第一管道15与第二管道18均为软管，使其便于调节，提高了液相分析仪的灵活性。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007220.5

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:15(内蒙古)

授权编号:CN209247709U

授权时间:20190813

主分类号:G01N 30/02

专利分类号:G01N30/02;G01N30/16

范畴分类:31E;

申请人:许娟

第一申请人:许娟

申请人地址:024000 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇锦园社区居委会湖滨新区8号楼1单元4楼西户

发明人:许娟

第一发明人:许娟

当前权利人:许娟

代理人:丁国勇

代理机构:51289

代理机构编号:成都明涛智创专利代理有限公司 51289

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/14cc2cc5032c100dece49dda.html