# 一种风吸式杀虫灯论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种风吸式杀虫灯，包括底座、电箱、灯杆、光伏板以及诱虫灯，电箱固定于基座顶端，电箱内固定设有集虫网，集虫网沿水平方向铺满整个电箱；灯杆沿竖直方向依次贯穿电箱顶端及集虫网，且灯杆呈中空柱状，灯杆的外周面依次与电箱顶端、集虫网固定相连；集虫网的下表面固定设有集虫斗；灯杆的下端全部位于集虫斗内，且集虫斗仅覆盖部分集虫网；集虫斗底部设有出料口，出料口外设有盖子，出料口上电箱内还设有蓄电池、控制器及风机；风机固定于电箱的内壁上，且电箱的内壁与风机相应处开设有出风口。本实用新型具有结构简洁大方、杀虫效率高、操作简单方便、使用寿命长等优点。

### 主设计要求

1.一种风吸式杀虫灯，其特征在于，本杀虫灯包括底座(1)、电箱(2)、灯杆(3)、光伏板(4)以及诱虫灯，所述电箱(2)固定于底座(1)顶端，所述电箱(2)内固定设有集虫网(21)，所述集虫网(21)沿水平方向铺满整个电箱(2)；所述灯杆(3)沿竖直方向依次贯穿电箱(2)顶端及集虫网(21)，且灯杆(3)呈中空柱状，灯杆(3)的外周面依次与电箱(2)顶端、集虫网(21)固定相连；所述集虫网(21)的下表面固定设有集虫斗(22)；所述灯杆(3)的下端全部位于集虫斗(22)内，且集虫斗(22)仅覆盖部分集虫网(21)；所述集虫斗(22)底部设有出料口(23)，所述出料口(23)外设有盖子(24)，所述出料口(23)上所述电箱(2)内还设有蓄电池(25)、控制器(26)及风机(27)；所述风机(27)固定于电箱(2)的内壁上，且电箱(2)的内壁与风机(27)相应处开设有出风口(28)；所述诱虫灯包括喇叭口(51)、光源(52)和灯罩(53)，所述喇叭口(51)较小一端与灯杆(3)的顶端固定相连接，所述喇叭口(51)的外壁上于中间位置处固定设有支撑盘(54)，所述灯罩(53)内壁上固定设有若干支撑杆(55)，各所述支撑杆(55)下端均设有固定螺母(56)，所述灯罩(53)可通过支撑杆(55)及固定螺母(56)固定于支撑盘(54)上，所述支撑盘(54)的上表面设有玻璃罩(57)；所述玻璃罩(57)呈筒状，且玻璃罩(57)的下部壁面上开设有若干通孔(58)；所述灯罩(53)内壁上固定设有光源(52)；所述光源(52)及喇叭口(51)均位于玻璃罩(57)内，且玻璃罩(57)的内径略大于喇叭口(51)外径，所述灯杆(3)上端外壁上固定有支架(31)，所述支架(31)上固定有光伏板(4)，所述光伏板(4)位于诱虫灯上方。

### 设计方案

1.一种风吸式杀虫灯，其特征在于，本杀虫灯包括底座(1)、电箱(2)、灯杆(3)、光伏板(4)以及诱虫灯，所述电箱(2)固定于底座(1)顶端，所述电箱(2)内固定设有集虫网(21)，所述集虫网(21)沿水平方向铺满整个电箱(2)；所述灯杆(3)沿竖直方向依次贯穿电箱(2)顶端及集虫网(21)，且灯杆(3)呈中空柱状，灯杆(3)的外周面依次与电箱(2)顶端、集虫网(21)固定相连；所述集虫网(21)的下表面固定设有集虫斗(22)；所述灯杆(3)的下端全部位于集虫斗(22)内，且集虫斗(22)仅覆盖部分集虫网(21)；所述集虫斗(22)底部设有出料口(23)，所述出料口(23)外设有盖子(24)，所述出料口(23)上所述电箱(2)内还设有蓄电池(25)、控制器(26)及风机(27)；所述风机(27)固定于电箱(2)的内壁上，且电箱(2)的内壁与风机(27)相应处开设有出风口(28)；所述诱虫灯包括喇叭口(51)、光源(52)和灯罩(53)，所述喇叭口(51)较小一端与灯杆(3)的顶端固定相连接，所述喇叭口(51)的外壁上于中间位置处固定设有支撑盘(54)，所述灯罩(53)内壁上固定设有若干支撑杆(55)，各所述支撑杆(55)下端均设有固定螺母(56)，所述灯罩(53)可通过支撑杆(55)及固定螺母(56)固定于支撑盘(54)上，所述支撑盘(54)的上表面设有玻璃罩(57)；所述玻璃罩(57)呈筒状，且玻璃罩(57)的下部壁面上开设有若干通孔(58)；所述灯罩(53)内壁上固定设有光源(52)；所述光源(52)及喇叭口(51)均位于玻璃罩(57)内，且玻璃罩(57)的内径略大于喇叭口(51)外径，所述灯杆(3)上端外壁上固定有支架(31)，所述支架(31)上固定有光伏板(4)，所述光伏板(4)位于诱虫灯上方。

2.根据权利要求1所述一种风吸式杀虫灯，其特征在于，所述电箱(2)的顶部与灯杆(3)之间通过若干导流板(32)相连接，所述导流板(32)与灯杆(3)之间的夹角大于90度。

3.根据权利要求2所述一种风吸式杀虫灯，其特征在于，所述玻璃罩(57)与灯罩(53)之间具有一定的缝隙，且玻璃罩(57)的上端略高于灯罩(53)的下端；所述通孔(58)位于喇叭口(51)上缘的下方。

4.根据权利要求3所述一种风吸式杀虫灯，其特征在于，所述电箱(2)具有一个门(a)，所述门(a)与门(a)框之间设有密封胶条(29)，所述出风口(28)为防雨风口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于农用机械技术领域，具体涉及一种风吸式杀虫灯。

背景技术

随着广大消费者对农产品质量安全日益重视，由于农残超标引起的农产品质量安全，人们已谈“药”色变到不敢随意购买农产品。鉴于目前我国广大农民在病虫害防治技术水平不高，防治粗放，农药乱配滥用现象比较普遍，防治成本大，防效差，造成农产品农药残留超标，农产品质量品质下降，直接影响到了农产品的市场销售和消费者身体健康。解决这一问题的根本出路在于加大普及推广农业病虫害综合物理防治技术的应用，提高农业物理防治的技术水平，使农民综合运用各种物理防治措施，科学、合理、安全使用化学农药，把病虫害控制在经济阈值以下，对国家实现“2020年农药零增长行动方案”，具有重要意义。太阳能杀虫灯，具有安装便捷，综合使用寿命较长，年均折旧成本低，绿色无污染等特点，能有效控制虫害和虫媒病害，尤其是风吸式杀虫灯不仅性能稳定，而且安全也明显优于高压电网式杀虫灯，是绿色防控的首选产品。

实用新型内容

本实用新型的目的是针对现有的技术存在的上述问题，提供一种风吸式杀虫灯，使其具有结构简洁大方、杀虫效率高、操作简单方便、使用寿命长等优点。

本实用新型目的可通过下列技术方案来实现：一种风吸式杀虫灯，其特征在于，本杀虫灯包括底座、电箱、灯杆、光伏板以及诱虫灯，所述电箱固定于底座顶端，所述电箱内固定设有集虫网，所述集虫网沿水平方向铺满整个电箱；所述灯杆沿竖直方向依次贯穿电箱顶端及集虫网，且灯杆呈中空柱状，灯杆的外周面依次与电箱顶端、集虫网固定相连；所述集虫网的下表面固定设有集虫斗；所述灯杆的下端全部位于集虫斗内，且集虫斗仅覆盖部分集虫网；所述集虫斗底部设有出料口，所述出料口外设有盖子，所述出料口上所述电箱内还设有蓄电池、控制器及风机；所述风机固定于电箱的内壁上，且电箱的内壁与风机相应处开设有出风口；所述诱虫灯包括喇叭口、光源和灯罩，所述喇叭口较小一端与灯杆的顶端固定相连接，所述喇叭口的外壁上于中间位置处固定设有支撑盘，所述灯罩内壁上固定设有若干支撑杆，各所述支撑杆下端均设有固定螺母，所述灯罩可通过支撑杆及固定螺母固定于支撑盘上，所述支撑盘的上表面设有玻璃罩；所述玻璃罩呈筒状，且玻璃罩的下部壁面上开设有若干通孔；所述灯罩内壁上固定设有光源；所述光源及喇叭口均位于玻璃罩内，且玻璃罩的内径略大于喇叭口外径，所述灯杆上端外壁上固定有支架，所述支架上固定有光伏板，所述光伏板位于诱虫灯上方。

本杀虫灯电箱的壁面上设有出风口，出风口上设有风机，而灯杆呈中空柱状，且集虫斗仅覆盖部分集虫网，故当风机工作时，空气将由喇叭口进入，经灯杆内部、集虫斗、集虫网进入电箱内部，并最终由出风口排出，其将于喇叭口附近形成向电箱内部的负压。

本杀虫灯上设有光感应装置，其能控制本杀虫灯于白天时，处于充电状态，此时，光源不工作，而风机保持工作状态；而到了夜间，杀虫灯将处于工作状态，此时，风机及光源均处于工作状态，在这期间，虫子在趋光性的作用下，将由通孔进入玻璃罩内，尔后由玻璃罩和喇叭口之间的缝隙进一步靠近光源，接着在负压的作用下由灯杆内部进入集虫斗，并最终在集虫斗内无法逃出。无论白天还是夜间，风机均处于工作状态，故诱虫灯诱捕到的虫子将必须停留在集虫斗内直到死亡，故本杀虫灯具有很高的杀虫效率；而集虫斗下端开设有出料口，出料口外设有盖子，工作人员只需定期去打开盖子，将诱捕到的虫子收集起来即可，操作简单方便。

本杀虫灯上还设有温度感应装置，在寒冷的冬天夜间，风机将停止工作，而光源能继续工作，本杀虫灯能够作为普通路灯使用，使本杀虫灯的使用范围更广。

在上述一种风吸式杀虫灯中，所述电箱的顶部与灯杆之间通过若干导流板相连接，所述导流板与灯杆之间的夹角大于90度。

本杀虫灯中，电箱的顶部与灯杆之间通过若干导流板相连接，于电箱顶部形成防雨罩，能有效避免雨水及灰尘在电箱顶部停留而腐蚀电箱，使本杀虫灯使用寿命更长。

在上述一种风吸式杀虫灯中，所述玻璃罩与灯罩之间具有一定的缝隙，且玻璃罩的上端略高于灯罩的下端；所述通孔位于喇叭口上缘的下方。

玻璃罩与灯罩之间留有一定的缝隙，使虫子也可由该缝隙处进入玻璃罩内，这样有利于提高诱虫灯的诱捕效率，进一步提高本杀虫灯的杀虫灯的杀虫效率。而玻璃罩的上端略高于灯罩的下端，且通孔位于喇叭口上缘的下方，这样设置能有效防止大雨天雨水进入玻璃罩内，进而进入电箱中，能够进一步延长本杀虫灯的使用寿命。

在上述一种风吸式杀虫灯中，所述电箱具有一个门，所述门与门框之间设有密封胶条，所述出风口为防雨风口。

本杀虫灯的电箱门与门框之间设有密封胶条，能有效提高电箱门的气密性和水密性。

与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：

1、本杀虫灯结构简洁大方、使用寿命长。

2、无论白天还是夜间，本杀虫灯的风机均处于工作状态，故诱虫灯诱捕到的虫子将必须停留在集虫斗内直到死亡，故本杀虫灯具有很高的杀虫效率。

3、本杀虫灯的集虫斗下端开设有出料口，出料口外设有盖子，工作人员只需定期去打开盖子，将诱捕到的虫子收集起来即可，操作简单方便。

4、本杀虫灯上还设有温度感应装置，在寒冷的冬天夜间，风机将停止工作，而光源能继续工作，本杀虫灯能够作为普通路灯使用，使本杀虫灯的使用范围更广。

附图说明

图1是本本风吸式杀虫灯的立体结构示意图。

图2是本风吸式杀虫灯的正视结构示意图。

图3是本风吸式杀虫灯的剖视图。

图4是风吸式杀虫灯的电气连接框图。

图中，1、底座；2、电箱；21、集虫网；22、集虫斗；23、出料口；24、盖子；25、蓄电池；26、控制器；27、风机；28、出风口；29、密封胶条；3、灯杆；31、支架；32、导流板；4、光伏板；51、喇叭口；52、光源；53、灯罩；54、支撑盘；55、支撑杆；56、固定螺母；57、玻璃罩；58、通孔；a、门。

具体实施方式

以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

如图1、图2、图3和图4所示，一种风吸式杀虫灯，包括底座1、电箱2、灯杆3、光伏板4以及诱虫灯，电箱2固定于底座1顶端，电箱2内固定设有集虫网21，集虫网21沿水平方向铺满整个电箱2；灯杆3沿竖直方向依次贯穿电箱2顶端及集虫网21，且灯杆3呈中空柱状，灯杆3的外周面依次与电箱2顶端、集虫网21固定相连；集虫网21的下表面固定设有集虫斗22；灯杆3的下端全部位于集虫斗22内，且集虫斗22仅覆盖部分集虫网21；集虫斗22底部设有出料口23，出料口23外设有盖子24，出料口23上电箱2内还设有蓄电池25、控制器26及风机27；风机27固定于电箱2的内壁上，且电箱2的内壁与风机27相应处开设有出风口28；诱虫灯包括喇叭口51、光源52和灯罩53，喇叭口51较小一端与灯杆3的顶端固定相连接，喇叭口51的外壁上于中间位置处固定设有支撑盘54，灯罩53内壁上固定设有若干支撑杆55，各支撑杆55下端均设有固定螺母56，灯罩53可通过支撑杆55及固定螺母56固定于支撑盘54上，支撑盘54的上表面设有玻璃罩57；玻璃罩57呈筒状，且玻璃罩57的下部壁面上开设有若干通孔58；灯罩53内壁上固定设有光源52；光源52及喇叭口51均位于玻璃罩57内，且玻璃罩57的内径略大于喇叭口51外径，灯杆3上端外壁上固定有支架31，支架31上固定有光伏板4，光伏板4位于诱虫灯上方。本杀虫灯电箱2的壁面上设有出风口28，出风口28上设有风机27，而灯杆3呈中空柱状，且集虫斗22仅覆盖部分集虫网21，故当风机27工作时，空气将由喇叭口51进入，经灯杆3内部、集虫斗22、集虫网21进入电箱2内部，并最终由出风口28排出，其将于喇叭口51附近形成向电箱2内部的负压。本杀虫灯上设有光感应装置，其能控制本杀虫灯于白天时，处于充电状态，此时，光源52不工作，而风机27保持工作状态；而到了夜间，杀虫灯将处于工作状态，此时，风机27及光源52均处于工作状态，在这期间，虫子在趋光性的作用下，将由通孔58进入玻璃罩57内，尔后由玻璃罩57和喇叭口51之间的缝隙进一步靠近光源52，接着在负压的作用下由灯杆3内部进入集虫斗22，并最终在集虫斗22内无法逃出。无论白天还是夜间，风机27均处于工作状态，故诱虫灯诱捕到的虫子将必须停留在集虫斗22内直到死亡，故本杀虫灯具有很高的杀虫效率；而集虫斗22下端开设有出料口23，出料口23外设有盖子24，工作人员只需定期去打开盖子24，将诱捕到的虫子收集起来即可，操作简单方便。本杀虫灯上还设有温度感应装置，在寒冷的冬天夜间，风机27将停止工作，而光源52能继续工作，本杀虫灯能够作为普通路灯使用，使本杀虫灯的使用范围更广。

电箱2的顶部与灯杆3之间通过若干导流板32相连接，导流板32与灯杆3之间的夹角大于90度；本杀虫灯中，电箱2的顶部与灯杆3之间通过若干导流板32相连接，于电箱2顶部形成防雨罩，能有效避免雨水及灰尘在电箱2顶部停留而腐蚀电箱2，使本杀虫灯使用寿命更长。

玻璃罩57与灯罩53之间具有一定的缝隙，且玻璃罩57的上端略高于灯罩53的下端；通孔58位于喇叭口51上缘的下方；玻璃罩57与灯罩53之间留有一定的缝隙，使虫子也可由该缝隙处进入玻璃罩57内，这样有利于提高诱虫灯的诱捕效率，进一步提高本杀虫灯的杀虫灯的杀虫效率。而玻璃罩57的上端略高于灯罩53的下端，且通孔58位于喇叭口51上缘的下方，这样设置能有效防止大雨天雨水进入玻璃罩57内，进而进入电箱2中，能够进一步延长本杀虫灯的使用寿命。

电箱2具有一个门a，门a与门框之间设有密封胶条29，出风口28为防雨风口；本杀虫灯的电箱2门a与门a框之间设有密封胶条29，能有效提高电箱2的气密性和水密性。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291215.1

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209677165U

授权时间:20191126

主分类号:A01M1/08

专利分类号:A01M1/08;A01M1/04;F21S9/03;F21V23/00;F21V31/00;F21V33/00

范畴分类:申请人:咸宁职业技术学院

第一申请人:咸宁职业技术学院

申请人地址:437100 湖北省咸宁市咸安区咸宁大道118号

发明人:汪涛

第一发明人:汪涛

当前权利人:咸宁职业技术学院

代理人:汪彩彩;阳会用

代理机构:42249

代理机构编号:咸宁鸿信专利代理事务所(普通合伙) 42249

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/14d4effc0789a1a8b27cf0cf.html