# 适用于坚硬致密地层的孕镶金刚石钻头唇面结构设计

### 论文摘要

随着地质钻探深度的不断增加,钻遇坚硬致密岩层的可能性越来越大。孕镶金刚石钻头在坚硬致密岩层中钻进时,一方面由于岩石的强度大、压入硬度高,金刚石压入岩石的深度很小,导致孕镶金刚石钻头只能以表面磨损破碎的方式碎岩,钻进效率低;另一方面,岩石的研磨性弱并且钻头产生的细岩屑对钻头胎体的磨损小,导致钻头中的金刚石不能及时出刃,容易出现“打滑”现象。针对孕镶金刚石钻头在坚硬致密岩层中出现的“打滑”和钻进效率低的问题,通过单颗金刚石压入岩石全过程的室内实验,定量分析了孕镶金刚石钻头在坚硬致密岩层中钻进时的碎岩机理。从岩石单位体积破碎能耗、“自由切削面”和“局部体积破碎”角度出发,提出了利用岩石局部体积破碎以增加钻进效率的思路,并提出了掏槽式超前齿结构和低位齿结构相结合的唇面结构设计方案。然后,以钻头水口流速、掏槽齿强度、低位压头直径以及岩脊最优尺寸为设计依据,推倒出了相应的计算公式并做了相应模拟,最后设计了φ36-18孕镶金刚石钻头。然后,用COMSOL软件对所设计钻头的水口进行了流速模拟,验证了钻头尺寸设计的合理性。通过室内微钻实验平台,设计了对比试验,即平底钻头和新唇面钻头在花岗岩中以相同钻速0.5m/h、相同转速300r/min下钻进1m。结果表明:新唇面结构钻头的平均钻压约为平底钻头钻压的1/2倍;新唇面结构钻头在钻进中产生的岩屑粒径约为平底钻头产生岩屑粒径的2-5倍,说明所设计钻头唇面能在较小钻压和较小扭矩下实现体积破碎。最后对比了两种钻头的磨损状况并做了相应分析,为钻头的进一步设计提供了依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国内外地质岩心深部钻探钻头的研究现状

- 1.2.1 钻头胎体配方方面的国内外研究现状

- 1.2.2 钻头制作工艺方面的国内外研究现状

- 1.2.3 钻头唇面结构设方的国内外研究现状

- 1.3 孕镶金刚石钻头的碎岩机理

- 1.3.1 孕镶金刚石钻头“磨削磨损”原理

- 1.3.2 孕镶金刚石钻头的微体积破碎原理

- 1.4 研究内容与科学问题

- 1.5 技术路线与研究方案

- 1.6 本章小结

- 2 孕镶金刚石钻头的设计理论与方法

- 2.1 坚硬致密岩层的物理力学特点分析

- 2.1.1 深部地层岩石的受力状况

- 2.1.2 深部岩石矿物组成

- 2.2 孕镶金刚石钻头在坚硬致密岩石中的碎岩机理研究

- 2.3 孕镶金刚石钻头唇面结构设计原则

- 2.4 本章小结

- 3 孕镶金刚石钻头唇面结构设计

- 3.1 金刚石钻头唇面结构方案设计

- 3.1.1 掏槽式超前齿结构设计

- 3.1.2 低位齿结构设计

- 3.2 钻头唇面结构尺寸设计

- 3.2.1 钻头水口流速

- 3.2.2 掏槽式超前齿结构的强度

- 3.2.3 低位齿和岩脊的最优尺寸

- 3.3 超前齿和低位齿结构钻头的水口模拟

- 3.3.1 流态的判断

- 3.3.2 钻头水口模拟步骤

- 3.3.3 钻头水口模拟结果与分析

- 3.4 新唇面结构钻头存在的问题

- 3.5 本章小结

- 4 室内微钻实验

- 4.1 实验

- 4.1.1 钻头制备

- 4.1.2 实验设备

- 4.1.3 实验方法

- 4.2 实验结果与分析

- 4.2.1 环形岩脊形成

- 4.2.2 体积破碎结果与分析

- 4.2.3 钻头钻进参数分析

- 4.3 钻头磨损

- 4.4 本章小结

- 结论和建议

- 致谢

- 参考文献

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 孙吉伟

导师: 杨甘生,沈立娜

关键词: 金刚石钻头,超前齿结构,大体积破碎,模拟仿真,微钻测试

来源: 中国地质大学(北京)

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,石油天然气工业,矿业工程

单位: 中国地质大学(北京)

分类号: P634.41

DOI: 10.27493/d.cnki.gzdzy.2019.001429

总页数: 66

文件大小: 4522K

下载量: 78

### 相关论文文献

- [1].西藏安多县多才玛矿区强研磨性地层孕镶金刚石钻头使用效果分析[J]. 地质与勘探 2019(06)

- [2].国外金刚石钻头新技术[J]. 内江科技 2020(05)

- [3].中原石油公司开发出新型纳米金刚石钻头[J]. 超硬材料工程 2020(01)

- [4].新型分层复合型金刚石钻头的研制[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2018(06)

- [5].深地工程添利器 新金刚石钻头问世[J]. 超硬材料工程 2017(02)

- [6].小口径孕镶金刚石钻头的研制与现场试验[J]. 中国石油石化 2017(04)

- [7].浅析孕镶金刚石钻头胎体掉落原因与事故处理[J]. 黑龙江科技信息 2017(15)

- [8].一种新型碎聚晶孕镶金刚石钻头[J]. 西部探矿工程 2017(06)

- [9].栅格胎体孕镶金刚石钻头的破岩机理分析[J]. 煤田地质与勘探 2017(05)

- [10].基于微钻试验金刚石钻头钻进速度的研究[J]. 地质科技情报 2015(02)

- [11].加压方式对金刚石钻头性能影响的研究[J]. 超硬材料工程 2015(03)

- [12].特高多层胎体孕镶金刚石钻头设计与数值模拟[J]. 煤田地质与勘探 2020(03)

- [13].坚硬致密打滑地层表镶金刚石钻头与孕镶钻头在东升庙矿区的应用[J]. 内蒙古水利 2017(12)

- [14].不同地层钻进用金刚石钻头分析研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2018(04)

- [15].钎焊镀钛金刚石钻头的研制及其钻进性能分析[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(01)

- [16].提高金刚石钻头在深孔硬岩钻进中寿命的途径[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(12)

- [17].浅析金刚石钻头在矿山地质钻探中的发展趋势[J]. 世界有色金属 2018(09)

- [18].改善钎焊金刚石钻头制造工艺的研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2017(02)

- [19].金刚石钻头分类命名法扩展的探讨[J]. 钻采工艺 2015(06)

- [20].国外金刚石钻头的新进展[J]. 石油机械 2016(08)

- [21].运用普通钻头与自形成同心径向环齿金刚石钻头的经济比较分析[J]. 企业技术开发 2014(13)

- [22].高胎体金刚石钻头设计制造中的几个关键技术[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2012(06)

- [23].耦合仿生孕镶金刚石钻头高效耐磨机理[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2012(S3)

- [24].高时效金刚石钻头的研究现状[J]. 河南建材 2011(03)

- [25].仿生耦合孕镶金刚石钻头的试验及碎岩机理分析[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [26].高时效金刚石钻头的研究现状[J]. 中国产业 2011(04)

- [27].孕镶金刚石钻头国内外应用[J]. 内蒙古石油化工 2010(05)

- [28].电镀金刚石钻头工艺的研究[J]. 电镀与环保 2009(04)

- [29].金刚石钻头的研究与应用现状[J]. 工具技术 2009(10)

- [30].超声波在电镀金刚石钻头工艺中的应用与研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2008(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/14ef6c64f720a6421dd0b1e1.html