# 一种加工液压组件中耳环的车床卡盘论文和设计-熊建明

### 全文摘要

本实用新型公开了一种加工液压组件中耳环的车床卡盘，包括多爪卡盘，其中多爪卡盘包括旋转盘体与可伸缩卡爪，可以伸缩旋转盘上的卡爪，这样可以通过一个卡盘夹持不同类型的耳环，在加工不同类型耳环的时候不需要更换夹具；设置的延伸块可以夹持体积较大的工件，同时设置的平板键与丝杆，便于加强延伸块固定在基座上的强度，设置的加强筋便于进一步的保证延伸块的强度。

### 主设计要求

1.一种加工液压组件中耳环的车床卡盘，包括多爪卡盘，其中多爪卡盘包括旋转盘体与可伸缩卡爪，其特征在于，其中旋转盘体上设置与多个可以相互靠拢的可伸缩卡爪，可伸缩卡爪包括基座与伸缩块，其中在基座朝向旋转盘中心的一面上开有凸形滑槽，在滑槽内嵌入有凸形的伸缩块，在基座的远离旋转盘中心的侧面上开有固定孔，在伸缩块上远离旋转盘中心的侧面上开有多等间距设置有定位孔，在固定孔内设置有内螺纹且在固定孔内插入有与固定孔螺纹配合的固定螺栓，固定螺栓的底部插入到伸缩块的定位孔内；在基座的顶部开有多个螺纹孔，在基座的顶部还开有键槽，在基座的顶部还设置有延伸块，在延伸块上穿过有多根丝杆且每根丝杆插入有螺纹孔内，在丝杆的顶部设置有螺帽且螺帽按压在延伸块上，在延伸块的底部同样开有与基座顶部键槽相对应的键槽，在两个键槽内嵌入有同一块平板键。

### 设计方案

1.一种加工液压组件中耳环的车床卡盘，包括多爪卡盘，其中多爪卡盘包括旋转盘体与可伸缩卡爪，其特征在于，其中旋转盘体上设置与多个可以相互靠拢的可伸缩卡爪，可伸缩卡爪包括基座与伸缩块，其中在基座朝向旋转盘中心的一面上开有凸形滑槽，在滑槽内嵌入有凸形的伸缩块，在基座的远离旋转盘中心的侧面上开有固定孔，在伸缩块上远离旋转盘中心的侧面上开有多等间距设置有定位孔，在固定孔内设置有内螺纹且在固定孔内插入有与固定孔螺纹配合的固定螺栓，固定螺栓的底部插入到伸缩块的定位孔内；在基座的顶部开有多个螺纹孔，在基座的顶部还开有键槽，在基座的顶部还设置有延伸块，在延伸块上穿过有多根丝杆且每根丝杆插入有螺纹孔内，在丝杆的顶部设置有螺帽且螺帽按压在延伸块上，在延伸块的底部同样开有与基座顶部键槽相对应的键槽，在两个键槽内嵌入有同一块平板键。

2.根据权利要求1所述的一种加工液压组件中耳环的车床卡盘，其特征在于，在延伸块上设置有加强筋且加强筋向下延伸，在加强筋的另外一端上设置有加强螺栓且加强螺栓的尾部嵌入有基座内，加强螺栓与基座螺纹配合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及液压组件的加工器械，具体涉及一种加工液压组件中耳环的车床卡盘。

背景技术

在加工液压组件中耳环的时候，需要先对耳环与缸体配合的一端先进行车削加工，但是在加工的时候，由于耳环的大小不一致，当卡盘的爪比较短且夹取比较长耳环的时候，卡盘的爪无法对工件进行夹紧，当卡盘的爪较长而夹取的耳环较短的时候，车床的车刀无法加工到耳环，因此在对不同类型的耳环进行加工的时候，需要更换车床上卡盘，这样工作量比较大，且更换卡盘的时间过长，这样影响了工件的生产效率，同时需要制备大量不同类型的卡盘作为备用，这样需要增加了生产成本。

发明内容

针对上述现有技术的不足，本实用新提出了一种加工液压组件中耳环的车床卡盘，便于对不同类型及大小的耳环进行夹取，同时便于车床对耳环进行加工，耳环夹取比较稳定。

为实现上述得到目的，本实用新型的方案：一种加工液压组件中耳环的车床卡盘，包括多爪卡盘，其中多爪卡盘包括旋转盘体与可伸缩卡爪，其中旋转盘体上设置与多个可以相互靠拢的可伸缩卡爪，可伸缩卡爪包括基座与伸缩块，其中在基座朝向旋转盘中心的一面上开有凸形滑槽，在滑槽内嵌入有凸形的伸缩块，在基座的远离旋转盘中心的侧面上开有固定孔，在伸缩块上远离旋转盘中心的侧面上开有多等间距设置有定位孔，在固定孔内设置有内螺纹且在固定孔内插入有与固定孔螺纹配合的固定螺栓，固定螺栓的底部插入到伸缩块的定位孔内；在基座的顶部开有多个螺纹孔，在基座的顶部还开有键槽，在基座的顶部还设置有延伸块，在延伸块上穿过有多根丝杆且每根丝杆插入有螺纹孔内，在丝杆的顶部设置有螺帽且螺帽按压在延伸块上，在延伸块的底部同样开有与基座顶部键槽相对应的键槽，在两个键槽内嵌入有同一块平板键。

优选地，在延伸块上设置有加强筋且加强筋向下延伸，在加强筋的另外一端上设置有加强螺栓且加强螺栓的尾部嵌入有基座内，加强螺栓与基座螺纹配合。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：1、可以伸缩旋转盘上的卡爪，这样可以通过一个卡盘夹持不同类型的耳环，在加工不同类型耳环的时候不需要更换夹具；2、设置的延伸块可以夹持体积较大的工件，同时设置的平板键与丝杆，便于加强延伸块固定在基座上的强度，设置的加强筋便于进一步的保证延伸块的强度。

附图说明

图1为本实用新型的主视图。

图2为本实用新型伸缩块与基座配合的示意图。

图3为本实用新型基座与延伸块的配合示意图。

其中，1、多爪卡盘，1.1、旋转盘体，1.2、可伸缩卡爪，1.21、基座，1.22、凸形滑槽，1.23、固定孔，1.24、螺纹孔，1.25、键槽，1.3、伸缩块，1.31、定位孔，1.32、固定螺栓，1.4、延伸块，1.41、丝杆，1.42、螺帽，1.43、平板键，1.5、加强筋，1.51、加强螺栓。

具体实施方式

现结合附图，对本实用新型进一步的阐述。

如图1-3所示，一种加工液压组件中耳环的车床卡盘，包括多爪卡盘1，其中多爪卡盘1包括旋转盘体1.1与可伸缩卡爪1.2，其中旋转盘体1.1上嵌入（即为常规的卡盘）有与多个可以相互靠拢的可伸缩卡爪1.2，可伸缩卡爪1.2包括基座1.21与伸缩块1.3，其中在基座1.21朝向旋转盘中心的一面上开有凸形滑槽1.22，在凸形滑槽1.22内嵌入有凸形的伸缩块1.3，伸缩块1.3在凸形滑槽1.22滑动来增加可伸缩卡爪1.2的长度，在基座1.21的远离旋转盘中心的侧面上开有固定孔1.23，在伸缩块1.3上远离旋转盘中心的侧面上开有多等间距设置有定位孔1.31，在固定孔1.23内攻有内螺纹且在固定孔1.23内插入有与固定孔1.23螺纹配合的固定螺栓1.32，固定螺栓1.32的底部插入到伸缩块1.3的定位孔1.31内，这样实现伸缩块1.3在凸形滑槽1.22内固定；在基座1.21的顶部开有多个螺纹孔1.24，在基座1.21的顶部还开有键槽1.25，在基座1.21的顶部还设置有延伸块1.4（当工件长度过长的时候，伸缩块1.3完全省伸出也无法满足可伸缩卡爪1.2的长度的时候，这时候通过外接延伸块1.4增加可伸缩卡爪1.2的长度），在延伸块1.4上穿过有多根丝杆1.41且每根丝杆1.41插入有螺纹孔1.24内，通过丝杆1.41将延伸块1.4与基座1.21进行固定连接，在丝杆1.41的顶部通过焊接的方式固定有螺帽1.42且螺帽1.42按压在延伸块1.4上，在延伸块1.4的底部同样开有与基座1.21顶部键槽1.25相对应的键槽1.25，在两个键槽1.25内嵌入有同一块平板键1.43，通过键槽1.25与平板键1.43实现延伸块1.4与基座1.21之间的配合稳定性（剪切力），防止丝杆1.41折断；在延伸块1.4上底部焊接有加强筋1.5且加强筋1.5向下延伸，在加强筋1.5的另外一端上穿过有加强螺栓1.51且加强螺栓1.51的尾部嵌入有基座1.21内（加强螺栓1.51与基座1.21螺纹配合），加强螺栓1.51与基座1.21螺纹配合，通过加强筋1.5进一步加强延伸块1.4与基座1.21之间稳定性。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920049988.9

申请日:2019-01-13

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209334747U

授权时间:20190903

主分类号:B23B 31/103

专利分类号:B23B31/103

范畴分类:26E;

申请人:常德市鼎城区中义机械有限公司

第一申请人:常德市鼎城区中义机械有限公司

申请人地址:415100 湖南省常德市鼎城区灌溪镇岗市村十二组

发明人:熊建明;方志勇

第一发明人:熊建明

当前权利人:常德市鼎城区中义机械有限公司

代理人:易炳炎

代理机构:43208

代理机构编号:常德市源友专利代理事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/15116c40da0f1cbe8b316f1a.html