# 机械活化下金与高岭石相互作用研究

### 论文摘要

金在湿法选冶过程中的细磨等机械活化作用下,与高岭石等硅酸盐类矿物相互作用,导致金回收难度增大,因此探索机械活化下金与高岭石的相互作用很有意义。将氯化金溶液与高岭石充分混合进行研磨试验,建立AuCl4-络合物与高岭石吸附模型,进行量子化学模拟计算,得出机械活化对金与高岭石相互作用的影响,通过MS软件模拟进一步说明金与高岭石的吸附机理。研磨试验表明:在pH=5.5、磨矿细度为-0.074 mm占75.00%、矿浆浓度为28.57%、氯化金溶液初始浓度为90.00 mg/L条件下,AuCl4-络合物与高岭石发生吸附,吸附量为0.111 mg/g、吸附率为49.16%。MS模拟结果表明,AuCl4-络合物的氧原子与高岭石表面固有的正电荷通过氢键或范德华力作用相互吸附,AuCl4-络合物在高岭石（001）表面的吸附能为-404.54 kJ/mol。

### 论文目录

- 1 试验原料及试验方法

- 1.1 矿石性质

- 1.2 试验方法

- 1.2.1 机械活化试验方法

- 1.2.2 MS模拟方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 磨矿细度试验

- 2.2 矿浆浓度试验

- 2.3 溶液金初始浓度试验

- 2.4 模拟分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘淑杰,代淑娟,李鹏程

关键词: 高岭石,活化作用,模拟

来源: 金属矿山 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 辽宁科技大学矿业工程学院

基金: 国家自然科学基金项目（编号：51574146）

分类号: TD953

DOI: 10.19614/j.cnki.jsks.201912018

页码: 99-102

总页数: 4

文件大小: 2294K

下载量: 39

### 相关论文文献

- [1].机械活化在矿物浸出过程中的应用研究[J]. 矿产综合利用 2018(04)

- [2].Ag_2O机械活化和热还原合成Ag的等温动力学(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(04)

- [3].机械活化含不同镁源的混合物合成堇青石[J]. 耐火材料 2013(01)

- [4].磷矿粉机械活化有效性研究[J]. 吉林农业科学 2014(01)

- [5].蒙古国磷矿中提取颜料的制备研究[J]. 清洗世界 2019(11)

- [6].机械活化粉煤灰活性研究综述[J]. 商品混凝土 2018(Z1)

- [7].交联酯化机械活化玉米复合变性淀粉的制备及其性能研究[J]. 食品与发酵工业 2012(06)

- [8].闪锌矿的机械活化储能对其溶解反应动力学的影响[J]. 化工矿物与加工 2009(04)

- [9].机械活化处理对绿豆淀粉理化性质的影响[J]. 中国酿造 2016(08)

- [10].机械活化法制备辛烯基琥珀酸淀粉酯工艺[J]. 江苏农业科学 2014(11)

- [11].机械活化氧化法制备锰酸锂及其性能研究[J]. 功能材料 2014(08)

- [12].机械活化淀粉接枝丙烯酰胺/丙烯酸反相乳液聚合动力学[J]. 功能材料 2014(14)

- [13].机械活化强化载金硫化矿浸出的研究进展[J]. 有色金属(冶炼部分) 2018(03)

- [14].粉煤灰综合利用的机械活化研究[J]. 节能与环保 2014(09)

- [15].尿素缓释膜材料——机械活化醋酸酯淀粉的制备及其膜性能[J]. 江苏农业学报 2014(03)

- [16].用氯化物-次氯酸盐从机械活化难处理硫化物精矿中浸出金[J]. 湿法冶金 2013(06)

- [17].机械活化黄铜矿浸出动力学研究[J]. 中国矿业 2018(02)

- [18].机械活化对废荧光粉中钇浸出动力学的影响[J]. 环境工程学报 2019(06)

- [19].研磨作用下长石吸附金的机械活化规律研究[J]. 矿业研究与开发 2017(12)

- [20].机械活化黄铁矿的储能研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2009(03)

- [21].机械活化对固相法制备金红石型钛镍黄陶瓷色料的影响[J]. 硅酸盐学报 2018(06)

- [22].机械活化石灰石粉处理钛白废酸制备水泥用石膏[J]. 有色金属(冶炼部分) 2018(11)

- [23].以机械活化玉米淀粉为原料酶法制备低DE值麦芽糊精[J]. 食品工业科技 2011(08)

- [24].机械活化固相共反应剂法制备硬脂酸淀粉酯[J]. 应用化工 2019(06)

- [25].机械活化和化学激发剂对粉煤灰活性的影响[J]. 混凝土 2018(03)

- [26].机械活化强化硅烷改性竹粉/PVC复合材料制备[J]. 应用化工 2018(03)

- [27].机械活化废CRTs锥玻璃中铅的浸出实验[J]. 环境工程 2018(04)

- [28].铝粉/聚四氟乙烯机械活化含能材料的制备及其微观性能研究[J]. 材料导报 2018(06)

- [29].机械活化木薯淀粉制备低取代度醋酸酯淀粉的研究[J]. 食品研究与开发 2014(17)

- [30].机械活化作用下MgO-CaO硅热还原反应的反应热力学分析及实验研究[J]. 轻金属 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/15163a9d285d673dd5c2fff8.html