# 一种大型潜水电泵吊装支架论文和设计-汪华

### 全文摘要

本实用新型属于吊装设备技术领域，尤其为一种大型潜水电泵吊装支架，包括第一条形块，所述第一条形块的下方设有潜水电泵本体，第一条形块的底部开设有第一凹槽，第一凹槽内滑动安装有第二条形块，第二条形块的底部开设有第二凹槽，第二凹槽的顶部内壁上固定安装有伺服电机，伺服电机的输出轴上固定安装有第一锥形齿轮，第二凹槽内转动安装有第一横杆，第一横杆上固定套设有第二锥形齿轮，第二锥形齿轮与第一锥形齿轮啮合，第一凹槽的一侧内壁上开设有放置槽。本实用新型结构简单，实用性强，可以在潜水电泵本体吊装期间对潜水电泵本体进行微调，节约工作时间，提高工作效率，操作起来简单便捷。

### 主设计要求

1.一种大型潜水电泵吊装支架，包括第一条形块(1)，其特征在于：所述第一条形块(1)的下方设有潜水电泵本体(2)，第一条形块(1)的底部开设有第一凹槽(3)，第一凹槽(3)内滑动安装有第二条形块(4)，第二条形块(4)的底部开设有第二凹槽(5)，第二凹槽(5)的顶部内壁上固定安装有伺服电机(6)，伺服电机(6)的输出轴上固定安装有第一锥形齿轮(7)，第二凹槽(5)内转动安装有第一横杆(8)，第一横杆(8)上固定套设有第二锥形齿轮(9)，第二锥形齿轮(9)与第一锥形齿轮(7)啮合，第一凹槽(3)的一侧内壁上开设有放置槽(10)，放置槽(10)的底部内壁上固定安装有推杆电机(11)，推杆电机(11)的输出轴延伸至放置槽(10)外并与第二条形块(4)固定连接，第一凹槽(3)内设有第二横杆(12)，第二横杆(12)的两端分别与第一凹槽(3)的两侧内壁固定连接。

### 设计方案

1.一种大型潜水电泵吊装支架，包括第一条形块(1)，其特征在于：所述第一条形块(1)的下方设有潜水电泵本体(2)，第一条形块(1)的底部开设有第一凹槽(3)，第一凹槽(3)内滑动安装有第二条形块(4)，第二条形块(4)的底部开设有第二凹槽(5)，第二凹槽(5)的顶部内壁上固定安装有伺服电机(6)，伺服电机(6)的输出轴上固定安装有第一锥形齿轮(7)，第二凹槽(5)内转动安装有第一横杆(8)，第一横杆(8)上固定套设有第二锥形齿轮(9)，第二锥形齿轮(9)与第一锥形齿轮(7)啮合，第一凹槽(3)的一侧内壁上开设有放置槽(10)，放置槽(10)的底部内壁上固定安装有推杆电机(11)，推杆电机(11)的输出轴延伸至放置槽(10)外并与第二条形块(4)固定连接，第一凹槽(3)内设有第二横杆(12)，第二横杆(12)的两端分别与第一凹槽(3)的两侧内壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种大型潜水电泵吊装支架，其特征在于：所述第一横杆(8)上螺纹套设有两个第一滑块，所述第一滑块的底部固定安装有方形块(13)，所述方形块(13)的底部固定安装有第一圆环(14)，所述潜水电泵本体(2)上对称固定安装有两个角型块，所述角型块上固定安装有第二圆环，所述第二圆环与对应的第一圆环(14)之间缠绕有同一个钢丝绳(15)。

3.根据权利要求2所述的一种大型潜水电泵吊装支架，其特征在于：所述第一滑块的一侧开设有第一通孔，所述第一通孔的内壁上开设有内螺纹，且两个内螺纹的螺纹旋向相反，所述第一横杆(8)上开设有外螺纹，两个第一通孔均与第一横杆(8)螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的一种大型潜水电泵吊装支架，其特征在于：所述第二横杆(12)上滑动套设有两个第二滑块，两个第二滑块均与第二条形块(4)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种大型潜水电泵吊装支架，其特征在于：所述第二凹槽(5)的两侧内壁上均开设有转动槽，所述第一横杆(8)的两端分别延伸至两个转动槽内并与对应的转动槽转动连接。

6.根据权利要求5所述的一种大型潜水电泵吊装支架，其特征在于：所述转动槽内设有轴承，所述轴承的外环与转动槽的内壁固定连接，两个轴承的内环均与第一横杆(8)固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及吊装设备技术领域，尤其涉及一种大型潜水电泵吊装支架。

背景技术

潜水电泵是一种泵体叶轮和驱动叶轮的电机都潜入水中工作的一种水泵，有深井用和作业面用两种，潜水电泵通过伸入井中的电缆向电机供电，免去了传动长轴，因而结构紧凑,重量轻,安装、使用和转移方便，而大型潜水电泵因体积较大不易吊装，经检索，授权公开号为CN203998584U的专利文件，公开了一种大型潜水电泵吊装支架，用于快速、准确、方便地吊装大型潜水电泵，其技术方案是：主吊支架与主吊钩采用分离结构，主吊支架与主吊钩之间安装推力轴承，主吊钩下端由锁紧环通过锁紧销钉锁紧，防止主吊钩向上滑出，电泵电缆由主吊支架两侧的吊臂上的电缆卡扣固定，推力轴承不但可以使主吊钩与主吊支架之间转动，调整潜水电泵起吊方向和移动方向，而且可以消除潜水电泵与电缆之间的扭力，其在吊装过程中，大型潜水电泵对中性好，与底座配合更准确，不再有吊索与电缆缠绕现象发生，吊装时间缩短，其具有操作方便、效率高、省力、吊装精度高等优点，适宜于大型潜水电泵的吊装作业。

但是，上述技术中还存在不足之处，由于其在工作期间，如只需要将潜水电泵轻微的移动和升高时，使用吊车将潜水电泵升高或移动时，产生幅度会比较大，需要操作多次，才能需要将其调整到合适的位置，浪费工作时间，降低工作效率，因此，提出一种大型潜水电泵吊装支架。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种大型潜水电泵吊装支架。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种大型潜水电泵吊装支架，包括第一条形块，所述第一条形块的下方设有潜水电泵本体，第一条形块的底部开设有第一凹槽，第一凹槽内滑动安装有第二条形块，第二条形块的底部开设有第二凹槽，第二凹槽的顶部内壁上固定安装有伺服电机，伺服电机的输出轴上固定安装有第一锥形齿轮，第二凹槽内转动安装有第一横杆，第一横杆上固定套设有第二锥形齿轮，第二锥形齿轮与第一锥形齿轮啮合，第一凹槽的一侧内壁上开设有放置槽，放置槽的底部内壁上固定安装有推杆电机，推杆电机的输出轴延伸至放置槽外并与第二条形块固定连接，第一凹槽内设有第二横杆，第二横杆的两端分别与第一凹槽的两侧内壁固定连接。

优选的，所述第一横杆上螺纹套设有两个第一滑块，所述第一滑块的底部固定安装有方形块，所述方形块的底部固定安装有第一圆环，所述潜水电泵本体上对称固定安装有两个角型块，所述角型块上固定安装有第二圆环，所述第二圆环与对应的第一圆环之间缠绕有同一个钢丝绳。

优选的，所述第一滑块的一侧开设有第一通孔，所述第一通孔的内壁上开设有内螺纹，且两个内螺纹的螺纹旋向相反，所述第一横杆上开设有外螺纹，两个第一通孔均与第一横杆螺纹连接。

优选的，所述第二横杆上滑动套设有两个第二滑块，两个第二滑块均与第二条形块固定连接。

优选的，所述第二凹槽的两侧内壁上均开设有转动槽，所述第一横杆的两端分别延伸至两个转动槽内并与对应的转动槽转动连接。

优选的，所述转动槽内设有轴承，所述轴承的外环与转动槽的内壁固定连接，两个轴承的内环均与第一横杆固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：首先，该装置通过第一条形块、潜水电泵本体、第一凹槽、第二条形块、第二凹槽、伺服电机、第一锥形齿轮、第一横杆、第二锥形齿轮、放置槽、推杆电机、第二横杆、方形块、第一圆环和钢丝绳相配合，潜水电泵本体在工作期间，需要对潜水电泵本体进行上、下微调时，第一条形块上装置有第一倒顺开关、第二倒顺开关，第一倒顺开关、伺服电机和外部电源通过电线依次电性连接构成闭合回路，第二倒顺开关、推杆电机和外部电源通过电线依次电性连接构成闭合回路，先扭动第一倒顺开关，第一倒顺开关，伺服电机将被启动，伺服电机的输出轴带动第一锥形齿轮转动，第一锥形齿轮带动第二锥形齿轮转动，第二锥形齿轮带动第一横杆转动，在螺纹的作用下，第一横杆带动两个第一滑块移动，使两个第一滑块相互远离，第一滑块带动方形块移动，方形块带动第一圆环移动，在钢丝绳的作用下，第一圆环带动第二圆环移动，第二圆环带动角型块移动，两个角型块带动潜水电泵本体向上移动，当需要对潜水电泵本体左、右微调时，再扭动第二倒顺开关，推杆电机将被启动，在第二横杆与两个第二滑块的共同作用下，推杆电机的输出轴带动第二条形块移动，第二条形块带动潜水电泵本体移动，使潜水电泵本体可以左、右轻微调动，从而完成本次潜水电泵本体吊装期间的微调工作。

本实用新型结构简单，实用性强，可以在潜水电泵本体吊装期间对潜水电泵本体进行微调，节约工作时间，提高工作效率，操作起来简单便捷。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图；

图2为图1中A部分的正视剖视结构示意图；

图3为图2中B部分的放大结构示意图；

图4为图2中C部分的放大结构示意图。

图中：1、第一条形块；2、潜水电泵本体；3、第一凹槽；4、第二条形块；5、第二凹槽；6、伺服电机；7、第一锥形齿轮；8、第一横杆；9、第二锥形齿轮；10、放置槽；11、推杆电机；12、第二横杆；13、方形块；14、第一圆环；15、钢丝绳。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参照图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种大型潜水电泵吊装支架，包括第一条形块1，第一条形块1的下方设有潜水电泵本体2，第一条形块1的底部开设有第一凹槽3，第一凹槽3内滑动安装有第二条形块4，第二条形块4的底部开设有第二凹槽5，第二凹槽5的顶部内壁上固定安装有伺服电机6，伺服电机6的输出轴上固定安装有第一锥形齿轮7，第二凹槽5内转动安装有第一横杆8，第一横杆8上固定套设有第二锥形齿轮9，第二锥形齿轮9与第一锥形齿轮7啮合，第一凹槽3的一侧内壁上开设有放置槽10，放置槽10的底部内壁上固定安装有推杆电机11，推杆电机11的输出轴延伸至放置槽10外并与第二条形块4固定连接，第一凹槽3内设有第二横杆12，第二横杆12的两端分别与第一凹槽3的两侧内壁固定连接；

第一横杆8上螺纹套设有两个第一滑块，第一滑块的底部固定安装有方形块13，方形块13的底部固定安装有第一圆环14，潜水电泵本体2上对称固定安装有两个角型块，角型块上固定安装有第二圆环，第二圆环与对应的第一圆环14之间缠绕有同一个钢丝绳15，第一滑块的一侧开设有第一通孔，第一通孔的内壁上开设有内螺纹，且两个内螺纹的螺纹旋向相反，第一横杆8上开设有外螺纹，两个第一通孔均与第一横杆8螺纹连接，第二横杆12上滑动套设有两个第二滑块，两个第二滑块均与第二条形块4固定连接，第二凹槽5的两侧内壁上均开设有转动槽，第一横杆8的两端分别延伸至两个转动槽内并与对应的转动槽转动连接，转动槽内设有轴承，轴承的外环与转动槽的内壁固定连接，两个轴承的内环均与第一横杆8固定连接，通过第一条形块1、潜水电泵本体2、第一凹槽3、第二条形块4、第二凹槽5、伺服电机6、第一锥形齿轮7、第一横杆8、第二锥形齿轮9、放置槽10、推杆电机11、第二横杆12、方形块13、第一圆环14和钢丝绳15相配合，潜水电泵本体2在工作期间，需要对潜水电泵本体2进行上、下微调时，第一条形块1上装置有第一倒顺开关、第二倒顺开关，第一倒顺开关、伺服电机6和外部电源通过电线依次电性连接构成闭合回路，第二倒顺开关、推杆电机11和外部电源通过电线依次电性连接构成闭合回路，先扭动第一倒顺开关，第一倒顺开关，伺服电机6将被启动，伺服电机6的输出轴带动第一锥形齿轮7转动，第一锥形齿轮7带动第二锥形齿轮9转动，第二锥形齿轮9带动第一横杆8转动，在螺纹的作用下，第一横杆8带动两个第一滑块移动，使两个第一滑块相互远离，第一滑块带动方形块13移动，方形块13带动第一圆环14移动，在钢丝绳15的作用下，第一圆环14带动第二圆环移动，第二圆环带动角型块移动，两个角型块带动潜水电泵本体2向上移动，当需要对潜水电泵本体2左、右微调时，再扭动第二倒顺开关，推杆电机11将被启动，在第二横杆12与两个第二滑块的共同作用下，推杆电机11的输出轴带动第二条形块4移动，第二条形块4带动潜水电泵本体2移动，使潜水电泵本体2可以左、右轻微调动，从而完成本次潜水电泵本体2吊装期间的微调工作，本实用新型结构简单，实用性强，可以在潜水电泵本体2吊装期间对潜水电泵本体2进行微调，节约工作时间，提高工作效率，操作起来简单便捷。

工作原理：潜水电泵本体2在工作期间，需要对潜水电泵本体2进行上、下微调时，第一条形块1上装置有第一倒顺开关、第二倒顺开关，第一倒顺开关、伺服电机6和外部电源通过电线依次电性连接构成闭合回路，第二倒顺开关、推杆电机11和外部电源通过电线依次电性连接构成闭合回路，先扭动第一倒顺开关，第一倒顺开关，伺服电机6将被启动，伺服电机6的输出轴带动第一锥形齿轮7转动，第一锥形齿轮7带动第二锥形齿轮9转动，第二锥形齿轮9带动第一横杆8在两个转动槽内转动，在螺纹的作用下，第一横杆8带动两个第一滑块移动，使两个第一滑块相互远离，第一滑块带动方形块13移动，方形块13带动第一圆环14移动，在钢丝绳15的作用下，第一圆环14带动第二圆环移动，第二圆环带动角型块移动，两个角型块带动潜水电泵本体2向上移动，当需要对潜水电泵本体2左、右微调时，再扭动第二倒顺开关，推杆电机11将被启动，在第二横杆12与两个第二滑块的共同作用下，推杆电机11的输出轴带动第二条形块4移动，第二条形块4带动潜水电泵本体2移动，使潜水电泵本体2可以左、右轻微调动，从而完成本次潜水电泵本体2的吊装期间的微调工作。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261859.4

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209621699U

授权时间:20191112

主分类号:F04D 29/00

专利分类号:F04D29/00

范畴分类:28D;

申请人:湖南朝阳泵业科技股份有限公司

第一申请人:湖南朝阳泵业科技股份有限公司

申请人地址:421421湖南省衡阳市衡东县大浦镇工业园湖南朝阳泵业科技股份有限公司

发明人:汪华

第一发明人:汪华

当前权利人:湖南朝阳泵业科技股份有限公司

代理人:张卫衡

代理机构:43101

代理机构编号:衡阳市科航专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/152650d77401d16d741889cf.html