# 超细晶硬质合金混合料的球磨混料机制

### 论文摘要

为对比研究超细晶硬质合金混合料的实验室和生产线球磨混料效率和机制,以比表面积为2.4 m~2/g的超细WC粉为原料,分别采用实验室2.4 L和生产线300 L球磨筒经过不同的球磨时间制备了8批超细硬质合金。对混合料中WC颗粒进行形貌观察,对合金进行金相测定和物理力学性能测试分析;结合实验室和生产线使用的球磨筒内壁结构对圆柱棒的受力和运动状态进行分析,对比研究实验室和生产线球磨混料效率及分析球磨混料机制。结果显示,随着研磨时间的延长,WC颗粒越细,物料混合越均匀;实验室球磨筒的球磨混料效率明显低于生产线。实验室圆柱棒在摩擦力的作用下发生短程运动,从而产生低效率的球磨混料。生产线圆柱棒在筋条推动下产生上抛、下落和剧烈的相对运动,显著提高了WC二次颗粒的破碎和混合料各组元的分散混合。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验方法

- 2 试验结果

- 2.1 混合料中WC颗粒形貌和合金金相测试结果

- 2.2 合金的物理力学性能

- 3 分析与讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 唐炜,肖颖奕,杨树忠,张帆,文小强,许洋

关键词: 超细晶硬质合金,球磨混料机制,微观组织结构,性能

来源: 中国钨业 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 赣州有色冶金研究所

基金: 江西省重点研发计划(20192BBE50034),江西省博士后科研项目(2018KY33)

分类号: TG73

页码: 47-54

总页数: 8

文件大小: 1836K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].超细晶硬质合金加工机理及加工性能[J]. 宇航材料工艺 2019(06)

- [2].高性能超细晶硬质合金新材料刀具工艺[J]. 安徽科技 2016(09)

- [3].热处理对超细晶硬质合金性能的影响[J]. 热处理技术与装备 2014(06)

- [4].超细晶硬质合金线切割加工过程的腐蚀机理研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2013(05)

- [5].中国超细晶硬质合金及原料制备技术进展[J]. 中国材料进展 2012(04)

- [6].0.2微米级超细晶硬质合金的烧结行为[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2009(04)

- [7].超细晶硬质合金显微组织参数与力学性能定量关系的研究[J]. 金属学报 2011(09)

- [8].超低温处理对超细晶硬质合金组织结构的影响[J]. 稀有金属 2018(11)

- [9].抑制剂对超细晶硬质合金性能影响概述[J]. 世界有色金属 2019(07)

- [10].退火热处理对WC-6%Co超细晶硬质合金抗弯强度的影响[J]. 硬质合金 2020(02)

- [11].WC-10Co超细晶硬质合金的注射成形工艺研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2017(05)

- [12].碳含量对WC-9Ni-1Cr细晶硬质合金组织结构及性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2015(03)

- [13].碳含量对WC-6%Ni细晶硬质合金组织结构及性能的影响[J]. 硬质合金 2013(04)

- [14].超细晶硬质合金用原料Co粉的选择[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2010(06)

- [15].烧结工艺对低Co超细晶硬质合金性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2010(06)

- [16].碳化物抑制剂对WC-2.5TiC-10Co超细晶硬质合金微观组织及力学性能的影响[J]. 材料研究学报 2015(12)

- [17].复合粉预处理对WC-10Co超细晶硬质合金刀具寿命的影响[J]. 机械工程材料 2017(04)

- [18].高性能超细晶硬质合金新材料刀具工艺[J]. 时代农机 2018(11)

- [19].添加VC与Cr_3C_2对超细晶硬质合金烧结过程的影响[J]. 硬质合金 2009(03)

- [20].基于多层钎焊金刚石砂轮在线电解修整技术的超细晶硬质合金精密磨削研究[J]. 机械工程学报 2018(21)

- [21].晶粒长大抑制剂对WC-9%Co超细晶硬质合金组织及性能的影响[J]. 硬质合金 2018(05)

- [22].真空烧结烧结温度和保温时间对WC-6%Ni细晶硬质合金组织及性能的影响[J]. 硬质合金 2017(06)

- [23].WC粉末特性对超细晶硬质合金烧结敏感性影响的研究[J]. 硬质合金 2020(01)

- [24].放电等离子烧结WC-6wt.%Co-VC超细晶硬质合金力学性能和微观组织研究[J]. 南京理工大学学报 2020(05)

- [25].成形工艺对WC-6Ni细晶硬质合金烧结致密度及组织缺陷的影响[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(05)

- [26].研磨体形状对亚细晶硬质合金混合料研磨效率及合金性能的影响[J]. 四川冶金 2019(03)

- [27].高性能硬质合金刀具材料的研究与开发[J]. 工具技术 2012(09)

- [28].热处理对超细晶WC-15Co-0.2VC-0.4Cr_3C_2组织和性能的影响[J]. 硬质合金 2008(02)

- [29].基于超细晶硬质合金钻头的AFRP钻削性能[J]. 复合材料学报 2017(10)

- [30].WC-10%Co非均匀结构细晶合金的研究[J]. 硬质合金 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/158703c3f68660cf7dedfbb8.html