# 掺杂钨纳米二氧化钒控温微胶囊的合成与表征

### 论文摘要

通过界面聚合法制备以阴离子石蜡为芯材,掺杂钨纳米二氧化钒（W-VO2）与羧甲基纤维素改性聚甲基丙烯酸甲酯（CMC-PMMA）为壳材的双层智能控温微胶囊（PCM/W-VO2）,并研究了其形貌、结构、成分及相关性能。结果表明,PCM/W-VO2微胶囊形态完整,表面附着一定量的W-VO2颗粒,平均粒径为12μm,石蜡含量约为50. 06%,相变温度为41. 2℃,熔融焓为48. 96 J/g。与传统微胶囊（PCM）相比较,PCM/W-VO2微胶囊随着温度的升高,质量损失减小,失重曲线明显向后推移,具有良好的热稳定性;同时,微胶囊的释放速度慢,密封性能良好,可以长期保存;温升曲线表明,PCM/W-VO2微胶囊也具有很好的导热性能。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验仪器

- 1.3 阴离子型石蜡乳液制备

- 1.4 PCM/W-VO2微胶囊的制备

- 1.5 测试与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 PCM/W-VO2微胶囊的表面微观形貌

- 2.2 PCM/W-VO2微胶囊囊芯包覆率分析

- 2.3 密封性能分析

- 2.4 PCM/W-VO2微胶囊的FTIR分析

- 2.5 PCM/W-VO2微胶囊和W-VO2的DSC分析

- 2.6 TG热重分析

- 2.7 PCM/W-VO2微胶囊的导热性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张鑫,党洪洋,龙柱

关键词: 相变微胶囊,掺杂钨纳米二氧化钒,阴离子石蜡,智能控温

来源: 塑料工业 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 江南大学生态纺织教育部重点实验室江南大学纺织服装学院造纸研究室

基金: 国家自然科学基金(31270633),制浆造纸工程国家重点实验室开放基金资助项目(201512),连云港“555工程”计划(2015-13)

分类号: TB34

页码: 31-36

总页数: 6

文件大小: 862K

下载量: 156

### 相关论文文献

- [1].功能性微胶囊油墨在网印中的应用[J]. 丝网印刷 2019(11)

- [2].咪鲜胺、芥末精油微胶囊对红毛丹果实保鲜效果的研究[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [3].什么是微胶囊染整技术[J]. 网印工业 2019(12)

- [4].微胶囊红磷阻燃木塑复合材料的性能研究[J]. 包装工程 2020(03)

- [5].微胶囊技术开辟纺织染整应用发展的新途径[J]. 乙醛醋酸化工 2020(03)

- [6].天然抗菌微胶囊的制备与应用[J]. 针织工业 2020(04)

- [7].正十六烷在芳香微胶囊中的应用研究[J]. 现代纺织技术 2020(03)

- [8].分散染料微胶囊的制备及性能[J]. 塑料工业 2020(04)

- [9].悬浮聚合制备交联聚苯乙烯石蜡微胶囊及性能研究[J]. 石油化工高等学校学报 2020(03)

- [10].中药香囊组方药材种植及其芳香气味在香味微胶囊中的开发可能性分析[J]. 农家参谋 2020(19)

- [11].石蜡微胶囊的制备及改性研究进展[J]. 包装工程 2018(05)

- [12].微胶囊芳香整理[J]. 印染 2017(01)

- [13].维生素E复凝聚微胶囊的制备及其稳定性研究[J]. 现代食品科技 2017(07)

- [14].自润滑微胶囊摩擦学研究进展[J]. 润滑与密封 2017(08)

- [15].微胶囊释放机制概述[J]. 现代农药 2017(05)

- [16].热膨胀微胶囊的研究进展[J]. 工程塑料应用 2017(08)

- [17].微胶囊相变悬浮液用于储能/输能系统的性能评价研究[J]. 新型建筑材料 2017(09)

- [18].浅谈高分子材料在微胶囊新技术中的应用[J]. 西部皮革 2016(10)

- [19].单宁酸缓释微胶囊的释放特性与应用研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2016(03)

- [20].相分离法制备多孔聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微胶囊[J]. 天津工业大学学报 2016(03)

- [21].有机无机掺杂微胶囊的制备及摩擦学性能[J]. 高分子材料科学与工程 2019(11)

- [22].壳聚糖/明胶抗菌微胶囊的制备及其应用[J]. 化工进展 2020(03)

- [23].茶多酚微胶囊对腊肉理化性质及挥发性风味物质的影响[J]. 食品工业科技 2020(11)

- [24].触发型微胶囊钢筋阻锈剂的制备及性能研究综述[J]. 混凝土与水泥制品 2020(02)

- [25].淀粉基食品微胶囊递送体系的构建及其控释特性研究进展[J]. 食品科学 2020(15)

- [26].苍耳子黄酮微胶囊的制备及其在冷鲜肉涂膜保鲜中的应用[J]. 应用化工 2020(10)

- [27].微胶囊在自修复混凝土制品中的试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2017(12)

- [28].微胶囊悬浮剂研究现状与展望[J]. 广东化工 2017(09)

- [29].芳烃油缓释微胶囊的制备及缓释性能研究[J]. 现代化工 2017(09)

- [30].卤油微胶囊的制备[J]. 中国调味品 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/159bf2b4b22d6bc2001b3096.html