# 高频电子镇流器论文_董扣杰

导读:本文包含了高频电子镇流器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电子镇流器,调光,钠灯,市电,谐振,金卤灯,荧光灯。

### 高频电子镇流器论文文献综述

董扣杰[1]（2018）在《面向特定谱段的可调光紫外线灯高频电子镇流器设计》一文中研究指出随着生活和科技水平的巨大进步,我国用水量剧增,产生了大量的生活和工业废水。为了促进水资源的可持续发展,必须通过污水处理的方式实现水资源的处理与可循环再利用。用紫外线灯产生的紫外辐射进行污水处理具有高效、节能、无副产物且成本较低的优势。然而,现在市场上的紫外线灯存在有效辐照度低、灯丝烧损严重、有效寿命低等问题。针对这些问题,提出一种综合考虑UVC辐照度和灯有效寿命的科学的设计方法。主要研究内容包括:首先,为了对紫外线灯气体放电等离子体进行描述和研究,对等离子体特性进行推导和分析,包括热电子发射、电子和离子在气体中的运动、双极性扩散、热量传递分析以及耦合速率方程等。基于推导和分析结果,分析汞原子激发辐射和UVC辐射功率与相关设计参数的关系。为了验证理论分析的正确性,通过实验得到不同灯功率下的UVC辐照度和“光效”,分析灯端参数对两者的影响。针对紫外线灯存在的UVC辐照度低和有效寿命短等问题,综合考虑UVC辐照度、“光效”和灯寿命等因素,为紫外线灯及其驱动提出科学的设计方法。之后,对紫外线灯的电极模型进行推导,包括等效功率模型、等效电压模型。同时,结合谐振特性分析和稳态工作模式分析,研究电子镇流器的半桥LCC谐振拓扑。为了延长灯的有效寿命,实现电极热点位置的迁移,提出优化的半桥LCC拓扑,并用PSIM进行仿真验证。基于以上分析,综合考虑灯的UVC辐照度、“光效”、有效寿命和调光设计,设计额定功率为120W的高频电子镇流器样机,包括EMI滤波器、全桥整流电路、Boost-PFC电路、半桥LCC电路和相应的控制及驱动电路的设计。为了在灯老化时可以实现电极热点位置的迁移,提出投切电容的优化方案并进行实现。在额定功率下,该镇流器的效率为90.5%,PF值为0.981。最后,为了解决传统紫外线灯电子镇流器设计无法实现功率调节的问题,实现紫外线灯UVC辐射剂量可调,设计0-10V模拟电压调光电路,并通过实验进行验证其线性度,得到有效辐照度和光效的提升率。同时,考虑到工业应用中多组灯同时调光的需求,对多组紫外线灯及其镇流器实现模拟电压组网调光方案。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01）

李陶胜,何莉,凌中水[2]（2017）在《基于模糊控制在恒功率HID灯高频电子镇流器中的应用》一文中研究指出近年来,LED灯被某种潮流强势推动并占据了市场的大部分份额,似有取代电光照明之势。然而,业内人士清晰地认识到,就当前的应用需求而言,大功率的户外照明和大型高棚植物培植工厂,植物补光等领域中,仍然以HID灯为主。因此,继续发展高功率、高可靠性、高光效、可调控的同时,将模糊控制应用到高频化HID灯电子镇流器,仍然是今后电光照明发展的一个方向。(本文来源于《科技风》期刊2017年22期）

高岩,傅振铭,刘杰[3]（2013）在《高频电子镇流器的PFC设计》一文中研究指出传统电感式镇流器具有效率低、重量大、闪烁严重、噪声大,功率因数低等缺点,使其不能满足人们对照明质量的要求。与之相比,高频电子镇流器具有重量轻、光效高、无闪烁、无噪声、寿命长等优点,被广泛用于照明系统中。目前,欧盟已对电气设备的功率因数提出了严格的要求,规定在欧盟销售的功率大于75W的电气设备的功率因数技术指标应该满足欧洲技术标(本文来源于《今日电子》期刊2013年08期）

王懿杰,张相军,王卫,徐殿国[4]（2012）在《应用于投影仪的高频数字化金卤灯电子镇流器》一文中研究指出提出一种全新的应用于投影仪用金卤灯电子镇流器的数字化控制方案。采用了LCC的谐振启动方式,在控制时考虑了系统无源元件的偏差问题,提出了一种自适应的启动方式,提高了启动的可靠性并降低了系统的成本。在过渡阶段使用了开环控制方案,使过渡更加平稳,不会产生过大的电流和电压冲击。提出一种简单的闭环控制方案,使灯功率能够可靠闭环,不会出现功率过冲。对于金卤灯中常见的声谐振问题,此处采用高频调制的驱动方式。实验中,制作了一个150W的样机,经测试系统能够可靠启动、过渡平稳,稳态时功率恒定,系统效率高达93%且无声谐振现象发生。(本文来源于《电工技术学报》期刊2012年04期）

黄成玉,任学军,张全柱,邓永红[5]（2011）在《高频电子镇流器的EMI滤波器的设计》一文中研究指出电子镇流器本质上是一高频化的供电电源,在照明设备中应用非常广泛。为了改善电磁环境,使电子镇流器符合国家标准GB17743—1999,达到国际EMC/EMI标准,利用电磁兼容理论和工程经验,采用双π型滤波器,针对1000W/110V高压钠灯电子镇流器,研究设计了一款经济实用且小型化的EMI滤波器。实验结果表明,该滤波器能有效地抑制传导干扰,使该镇流器符合国家标准GB17743—1999,具有极大的应用价值。(本文来源于《电气应用》期刊2011年06期）

张相军,王兴国,吕志伟[6]（2011）在《高频数字化低压钠灯电子镇流器研究》一文中研究指出基于低压钠灯(LPS)的光效-频率特性,针对24V低压直流输入,设计了一种高频数字化低压钠灯电子镇流器,并针对低压钠灯工作特性对其进行参数设计。通过数字化控制实现了低压钠灯的可靠起动,功率恒定,故障保护及时。实验验证镇流器工作可靠,镇流器和低压钠灯组成的系统效率最优。(本文来源于《电气应用》期刊2011年02期）

余荣斌,杨文[7]（2010）在《荧光灯电子镇流器高频泄漏电流的自动化测试方法》一文中研究指出本文概述了荧光灯电子镇流器高频泄漏电流的测试方法及原理。在指出传统方法的局限性基础上,提出了利用计算机实现电子镇流器高频泄漏电流的自动化测试,搭建了软件测试平台,从而提高了测试效率和结果的准确度。(本文来源于《自动化与信息工程》期刊2010年02期）

陈军,邹文,刘国强[8]（2008）在《高频电子镇流器的频率分析与设计》一文中研究指出从荧光灯的固有频率变化曲线特性出发,分析了负载对变频输入的响应以及灯管主要频率点与输出回路参数的相互关系,闸述了电子镇流器中电感、电容参数的选择如何与灯管的电气特性进行较好的匹配,利用BL8301芯片进行了电路设计。实验结果表明,灯管电气特性频率与电子镇流器参数相匹配的思路有利于延长灯管寿命。(本文来源于《江西电力职业技术学院学报》期刊2008年04期）

邵聪磊[9]（2008）在《无声谐振高频调光型金卤灯电子镇流器的关键问题研究》一文中研究指出金卤灯以其光效高、寿命长和显色性好等优点,在绿色照明工程中备受青睐,与之配套的电子镇流器也成为了研究的热点。体积小、效率高、并能实现智能控制的电子镇流器必将取代笨重、低效、无法智能控制的传统电感式镇流器。本文首先介绍了课题的背景、现代光源的基础知识和高压气体放电灯的一些特性,由此引出本文的研究目的。金卤灯存在着声谐振现象,应用无声谐振高频模式工作可以有效地解决这个问题,但同时也给电子镇流器的设计带来了难题:由于金卤灯启动时需要足够高度和宽度的点火脉冲,常用的点火电路可能难以提供合适的波形;频率的升高也对镇流器的可靠性提出了更高的要求;镇流器要实现智能控制,如调光等,该如何实现。附加点火电路因其可靠、电流应力小而被广泛使用。本文的第二章在研究常用的串联附加点火电路的两种工作模式基础上,提出了一种新的并联附加点火电路方式,其基本思想是将串联附件点火电路的变压器职能进行拆分。在仿真和实验的基础上证明此电路是实用、可靠的,并能满足更高频率时的点火要求。镇流器想达到效率高,稳定可靠的目标,实现逆变桥臂的零电压(ZVS)开通是必要条件。本文的第叁章在分析了不同负载条件下逆变级开关管的开关环境的基础上,针对金卤灯未击穿时的空载特性提出了解决办法,并用实验加以验证。本文的第四章对目前国际上比较通用的智能调光协议——DALI调光协议进行了介绍,并设计了相应的DALI调光模块对150W金卤灯进行调光,调光的范围从100%～38%,且调光过程中未出现声谐振和抖动的现象。(本文来源于《浙江大学》期刊2008-05-09）

[10]（2008）在《上海靖耕照明有限公司伞形节能灯和高频高效电子镇流器获上海市节能产品称号》一文中研究指出紧凑型叁基色节能灯光效高寿命长,作为政府大力推广的节能光源正在走进千家万户。这种节能灯的外形各异各具优点,但是都存在发光分散的缺点,为了让工作面获得更多的光照不得不依靠灯具进行了反光,照度不免受到损失。靖耕公司开发的各种伞形节能灯,灯管被盘成锥面具有很强(本文来源于《能源技术》期刊2008年01期）

### 高频电子镇流器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来,LED灯被某种潮流强势推动并占据了市场的大部分份额,似有取代电光照明之势。然而,业内人士清晰地认识到,就当前的应用需求而言,大功率的户外照明和大型高棚植物培植工厂,植物补光等领域中,仍然以HID灯为主。因此,继续发展高功率、高可靠性、高光效、可调控的同时,将模糊控制应用到高频化HID灯电子镇流器,仍然是今后电光照明发展的一个方向。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高频电子镇流器论文参考文献

[1].董扣杰.面向特定谱段的可调光紫外线灯高频电子镇流器设计[D].哈尔滨工业大学.2018

[2].李陶胜,何莉,凌中水.基于模糊控制在恒功率HID灯高频电子镇流器中的应用[J].科技风.2017

[3].高岩,傅振铭,刘杰.高频电子镇流器的PFC设计[J].今日电子.2013

[4].王懿杰,张相军,王卫,徐殿国.应用于投影仪的高频数字化金卤灯电子镇流器[J].电工技术学报.2012

[5].黄成玉,任学军,张全柱,邓永红.高频电子镇流器的EMI滤波器的设计[J].电气应用.2011

[6].张相军,王兴国,吕志伟.高频数字化低压钠灯电子镇流器研究[J].电气应用.2011

[7].余荣斌,杨文.荧光灯电子镇流器高频泄漏电流的自动化测试方法[J].自动化与信息工程.2010

[8].陈军,邹文,刘国强.高频电子镇流器的频率分析与设计[J].江西电力职业技术学院学报.2008

[9].邵聪磊.无声谐振高频调光型金卤灯电子镇流器的关键问题研究[D].浙江大学.2008

[10]..上海靖耕照明有限公司伞形节能灯和高频高效电子镇流器获上海市节能产品称号[J].能源技术.2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/15a204573030a006b5b5e1e7.html