# 一种高精度的钕铁硼调浆装置论文和设计-林剑

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高精度的钕铁硼调浆装置，包括支架底座，所述支架底座的左侧固定连接有支撑板，所述支撑板的顶部固定连接有电机，电机的输出轴贯穿至支架底座的内腔，支架底座内腔的右侧固定连接有调浆滚桶，电机的输出轴固定连接有搅拌轴，搅拌轴的右侧贯穿至调浆滚桶的内腔，支架底座内腔左侧的顶部固定连接有第一固定块。本实用新型通过向下拉动连接管，使得原本闭合的两个调节阀块分离打开，使得活动贯穿腔畅通，而两个调节阀块分开的距离可以通过连接管向下拉动的距离进行调节，从而使得浆料加注的量得到控制，进而提高浆料加注的精确度，达到高精度的目的，提高了钕铁硼的质量和性能，同时节省了人力。

### 主设计要求

1.一种高精度的钕铁硼调浆装置，包括支架底座(1)，其特征在于：所述支架底座(1)的左侧固定连接有支撑板(2)，所述支撑板(2)的顶部固定连接有电机(3)，所述电机(3)的输出轴贯穿至支架底座(1)的内腔，所述支架底座(1)内腔的右侧固定连接有调浆滚桶(4)，所述电机(3)的输出轴固定连接有搅拌轴，搅拌轴的右侧贯穿至调浆滚桶(4)的内腔，所述支架底座(1)内腔左侧的顶部固定连接有第一固定块(5)，所述第一固定块(5)的右侧固定连接有矩形块(6)，所述矩形块(6)的顶部连通有进料管(7)，所述矩形块(6)底部的右侧固定连接有定位块(8)，所述定位块(8)的右侧贯穿设置有定位销(9)，所述矩形块(6)的底部贯穿设置有连接管(11)，所述定位销(9)与连接管(11)相适配，所述调浆滚桶(4)顶部的左侧设置有进料斗(10)；所述连接管(11)的右侧开设有定位槽(12)，所述定位槽(12)的数量为三个，所述矩形块(6)的顶部开设有活动贯穿腔(13)，所述活动贯穿腔(13)内腔的两侧均开设有梯形槽(14)，所述梯形槽(14)内腔的顶部通转动轴活动连接有调节阀块(15)，所述调节阀块(15)远离梯形槽(14)的一侧延伸至活动贯穿腔(13)的内腔，所述调节阀块(15)表面的一侧套设有密封垫(16)，所述密封垫(16)位于活动贯穿腔(13)的内腔，所述密封垫(16)的数量为两个，两个密封垫(16)相对的一侧接触，所述调节阀块(15)的底部开设有滑动槽(17)，所述滑动槽(17)的内腔滑动连接有滑动件(18)，所述滑动件(18)远离滑动槽(17)的一侧活动连接有连杆(20)，所述连杆(20)远离滑动件(18)的一端活动连接有移动件(24)，所述移动件(24)远离连杆(20)的一侧活动连接有固定轨(19)，所述固定轨(19)远离移动件(24)的一侧与连接管(11)固定连接，所述梯形槽(14)内腔的一侧固定连接有第二固定块(21)，所述第二固定块(21)的表面套设有弹簧片(22)，所述弹簧片(22)与调节阀块(15)相适配。

### 设计方案

1.一种高精度的钕铁硼调浆装置，包括支架底座(1)，其特征在于：所述支架底座(1)的左侧固定连接有支撑板(2)，所述支撑板(2)的顶部固定连接有电机(3)，所述电机(3)的输出轴贯穿至支架底座(1)的内腔，所述支架底座(1)内腔的右侧固定连接有调浆滚桶(4)，所述电机(3)的输出轴固定连接有搅拌轴，搅拌轴的右侧贯穿至调浆滚桶(4)的内腔，所述支架底座(1)内腔左侧的顶部固定连接有第一固定块(5)，所述第一固定块(5)的右侧固定连接有矩形块(6)，所述矩形块(6)的顶部连通有进料管(7)，所述矩形块(6)底部的右侧固定连接有定位块(8)，所述定位块(8)的右侧贯穿设置有定位销(9)，所述矩形块(6)的底部贯穿设置有连接管(11)，所述定位销(9)与连接管(11)相适配，所述调浆滚桶(4)顶部的左侧设置有进料斗(10)；

所述连接管(11)的右侧开设有定位槽(12)，所述定位槽(12)的数量为三个，所述矩形块(6)的顶部开设有活动贯穿腔(13)，所述活动贯穿腔(13)内腔的两侧均开设有梯形槽(14)，所述梯形槽(14)内腔的顶部通转动轴活动连接有调节阀块(15)，所述调节阀块(15)远离梯形槽(14)的一侧延伸至活动贯穿腔(13)的内腔，所述调节阀块(15)表面的一侧套设有密封垫(16)，所述密封垫(16)位于活动贯穿腔(13)的内腔，所述密封垫(16)的数量为两个，两个密封垫(16)相对的一侧接触，所述调节阀块(15)的底部开设有滑动槽(17)，所述滑动槽(17)的内腔滑动连接有滑动件(18)，所述滑动件(18)远离滑动槽(17)的一侧活动连接有连杆(20)，所述连杆(20)远离滑动件(18)的一端活动连接有移动件(24)，所述移动件(24)远离连杆(20)的一侧活动连接有固定轨(19)，所述固定轨(19)远离移动件(24)的一侧与连接管(11)固定连接，所述梯形槽(14)内腔的一侧固定连接有第二固定块(21)，所述第二固定块(21)的表面套设有弹簧片(22)，所述弹簧片(22)与调节阀块(15)相适配。

2.根据权利要求1所述的一种高精度的钕铁硼调浆装置，其特征在于：所述进料管(7)的表面套设有连接件(23)，所述连接件(23)的底部贯穿至矩形块(6)的内部并与矩形块(6)螺纹连接。

3.根据权利要求2所述的一种高精度的钕铁硼调浆装置，其特征在于：所述连接件(23)包括连接块(231)，所述连接块(231)表面的一侧设置有外螺纹，所述连接块(231)的一侧开设有贯穿孔(232)。

4.根据权利要求1所述的一种高精度的钕铁硼调浆装置，其特征在于：所述弹簧片(22)包括弹片本体(221)，所述弹片本体(221)的一侧开设有开槽(222)，所述开槽(222)顶部的左侧开设有开口(223)。

5.根据权利要求1所述的一种高精度的钕铁硼调浆装置，其特征在于：所述滑动件(18)包括第一T形块(181)，所述第一T形块(181)顶部和底部的右侧均开设有凹槽(182)，所述凹槽(182)内腔的一侧固定连接有第一旋转轴(183)。

6.根据权利要求1所述的一种高精度的钕铁硼调浆装置，其特征在于：所述移动件(24)包括第二T形块(241)，所述第二T形块(241)的右侧开设有切槽(242)，所述切槽(242)的内腔固定连接有第二旋转轴(243)。

7.根据权利要求1所述的一种高精度的钕铁硼调浆装置，其特征在于：所述电机(3)的型号为YVF-132M-4P。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及钕铁硼技术领域，具体为一种高精度的钕铁硼调浆装置。

背景技术

钕磁铁也称为钕铁硼磁铁，是由钕、铁、硼形成的四方晶系晶体，钕铁硼分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼两种，粘结钕铁硼各个方向都有磁性，耐腐蚀；而烧结钕铁硼因易腐蚀，表面需镀层，一般有镀锌、镍、环保锌、环保镍、镍铜镍、环保镍铜镍等，而烧结钕铁硼一般分轴向充磁与径向充磁，根据所需要的工作面来定。

钕铁硼调浆装置是用于钕铁硼调浆的装置，然而传统的调浆装置，是通过人工进行加注的，但是人工加注，其加注精度不够精确，使用者无法对加注量精准控制，容易出现多加或是少加的情况，影响钕铁硼成品的质量，降低了钕铁硼的性能。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种高精度的钕铁硼调浆装置，具备高精度的优点，解决了传统的调浆装置，是通过人工进行加注的，但是人工加注，其加注精度不够精确，使用者无法对加注量精准控制，容易出现多加或是少加的情况，影响钕铁硼成品的质量，降低了钕铁硼性能的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高精度的钕铁硼调浆装置，包括支架底座，所述支架底座的左侧固定连接有支撑板，所述支撑板的顶部固定连接有电机，所述电机的输出轴贯穿至支架底座的内腔，所述支架底座内腔的右侧固定连接有调浆滚桶，所述电机的输出轴固定连接有搅拌轴，搅拌轴的右侧贯穿至调浆滚桶的内腔，所述支架底座内腔左侧的顶部固定连接有第一固定块，所述第一固定块的右侧固定连接有矩形块，所述矩形块的顶部连通有进料管，所述矩形块底部的右侧固定连接有定位块，所述定位块的右侧贯穿设置有定位销，所述矩形块的底部贯穿设置有连接管，所述定位销与连接管相适配，所述调浆滚桶顶部的左侧设置有进料斗。

所述连接管的右侧开设有定位槽，所述定位槽的数量为三个，所述矩形块的顶部开设有活动贯穿腔，所述活动贯穿腔内腔的两侧均开设有梯形槽，所述梯形槽内腔的顶部通转动轴活动连接有调节阀块，所述调节阀块远离梯形槽的一侧延伸至活动贯穿腔的内腔，所述调节阀块表面的一侧套设有密封垫，所述密封垫位于活动贯穿腔的内腔，所述密封垫的数量为两个，两个密封垫相对的一侧接触，所述调节阀块的底部开设有滑动槽，所述滑动槽的内腔滑动连接有滑动件，所述滑动件远离滑动槽的一侧活动连接有连杆，所述连杆远离滑动件的一端活动连接有移动件，所述移动件远离连杆的一侧活动连接有固定轨，所述固定轨远离移动件的一侧与连接管固定连接，所述梯形槽内腔的一侧固定连接有第二固定块，所述第二固定块的表面套设有弹簧片，所述弹簧片与调节阀块相适配。

优选的，所述进料管的表面套设有连接件，所述连接件的底部贯穿至矩形块的内部并与矩形块螺纹连接。

优选的，所述连接件包括连接块，所述连接块表面的一侧设置有外螺纹，所述连接块的一侧开设有贯穿孔。

优选的，所述弹簧片包括弹片本体，所述弹片本体的一侧开设有开槽，所述开槽顶部的左侧开设有开口。

优选的，所述滑动件包括第一T形块，所述第一T形块顶部和底部的右侧均开设有凹槽，所述凹槽内腔的一侧固定连接有第一旋转轴。

优选的，所述移动件包括第二T形块，所述第二T形块的右侧开设有切槽，所述切槽的内腔固定连接有第二旋转轴。

优选的，所述电机的型号为YVF-132M-4P。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过向下拉动连接管，使得原本闭合的两个调节阀块分离打开，使得活动贯穿腔畅通，而两个调节阀块分开的距离可以通过连接管向下拉动的距离进行调节，从而使得浆料加注的量得到控制，进而提高浆料加注的精确度，达到高精度的目的，提高了钕铁硼的质量和性能，同时节省了人力。

2、本实用新型通过连接块和贯穿孔的配合使用，对进料管与矩形块的连接起到了固定密封的作用，使得进料管与矩形块连接的更加紧密。

3、本实用新型通过弹片本体、开槽和开口的配合使用，使得弹簧片对调节阀块限位的同时不影响连杆的移动，同时使得全部的部件布局合理，结构紧凑。

4、本实用新型通过第一T形块、凹槽和第一旋转轴的配合使用，提高了连杆与调节阀块连接时的稳定性，同时使得连杆与滑动件的连接更加紧凑。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型矩形块结构主视剖面图；

图3为本实用新型结构图2中A的局部放大图；

图4为本实用新型弹簧片结构立体图；

图5为本实用新型连接件结构立体图；

图6为本实用新型滑动件结构立体图；

图7为本实用新型移动件结构立体图。

图中：1、支架底座；2、支撑板；3、电机；4、调浆滚桶；5、第一固定块；6、矩形块；7、进料管；8、定位块；9、定位销；10、进料斗；11、连接管；12、定位槽；13、活动贯穿腔；14、梯形槽；15、调节阀块；16、密封垫；17、滑动槽；18、滑动件；19、固定轨；20、连杆；21、第二固定块；22、弹簧片；23、连接件；24、移动件；231、连接块；232、贯穿孔；221、弹片本体；222、开槽；223、开口；181、第一T形块；182、凹槽；183、第一旋转轴；241、第二T形块；242、切槽；243、第二旋转轴。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性拉动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-7，本实用新型提供一种技术方案：一种高精度的钕铁硼调浆装置，包括支架底座1，支架底座1的左侧固定连接有支撑板2，支撑板2的顶部固定连接有电机3，电机3的输出轴贯穿至支架底座1的内腔，支架底座1内腔的右侧固定连接有调浆滚桶4，电机3的输出轴固定连接有搅拌轴，搅拌轴的右侧贯穿至调浆滚桶4的内腔，支架底座1内腔左侧的顶部固定连接有第一固定块5，第一固定块5的右侧固定连接有矩形块6，矩形块6的顶部连通有进料管7，矩形块6底部的右侧固定连接有定位块8，定位块8的右侧贯穿设置有定位销9，矩形块6的底部贯穿设置有连接管11，定位销9与连接管11相适配，调浆滚桶4顶部的左侧设置有进料斗10。

连接管11的右侧开设有定位槽12，定位槽12的数量为三个，矩形块6的顶部开设有活动贯穿腔13，活动贯穿腔13内腔的两侧均开设有梯形槽14，梯形槽14内腔的顶部通转动轴活动连接有调节阀块15，调节阀块15远离梯形槽14的一侧延伸至活动贯穿腔13的内腔，调节阀块15表面的一侧套设有密封垫16，密封垫16位于活动贯穿腔13的内腔，密封垫16的数量为两个，两个密封垫16相对的一侧接触，调节阀块15的底部开设有滑动槽17，滑动槽17的内腔滑动连接有滑动件18，滑动件18远离滑动槽17的一侧活动连接有连杆20，连杆20远离滑动件18的一端活动连接有移动件24，移动件24远离连杆20的一侧活动连接有固定轨19，固定轨19远离移动件24的一侧与连接管11固定连接，梯形槽14内腔的一侧固定连接有第二固定块21，第二固定块21的表面套设有弹簧片22，弹簧片22与调节阀块15相适配。

本实用新型中：进料管7的表面套设有连接件23，连接件23的底部贯穿至矩形块6的内部并与矩形块6螺纹连接。

本实用新型中：连接件23包括连接块231，连接块231表面的一侧设置有外螺纹，连接块231的一侧开设有贯穿孔232，通过连接块231和贯穿孔232的配合使用，对进料管7与矩形块6的连接起到了固定密封的作用，使得进料管7与矩形块6连接的更加紧密。

本实用新型中：弹簧片22包括弹片本体221，弹片本体221的一侧开设有开槽222，开槽222顶部的左侧开设有开口223，通过弹片本体221、开槽222和开口223的配合使用，使得弹簧片22对调节阀块15限位的同时不影响连杆20的移动，同时使得全部的部件布局合理，结构紧凑。

本实用新型中：滑动件18包括第一T形块181，第一T形块181顶部和底部的右侧均开设有凹槽182，凹槽182内腔的一侧固定连接有第一旋转轴183，通过第一T形块181、凹槽182和第一旋转轴183的配合使用，提高了连杆20与调节阀块15连接时的稳定性，同时使得连杆20与滑动件18的连接更加紧凑。

本实用新型中：移动件24包括第二T形块241，第二T形块241的右侧开设有切槽242，切槽242的内腔固定连接有第二旋转轴243。

本实用新型中：电机3的型号为YVF-132M-4P。

工作原理：本实用新型使用时，使用者在加注浆料时，将进料管7与矩形块6通过连接件23紧密连接，然后将连接管11向下拉动，使得两个闭合的调节阀块15分离，并且通过三个定位槽12的设置，进行三个级别档位的调节，控制浆料加注的精度，调节完成后通过定位块8和定位销9进行级别档位固定，最后达到高精度的目的；

需要说明的是，无论调节至哪一个级别档位连接管11的底部都会进入到调浆滚桶4的内腔以保证浆料不会外漏，当浆料加注完成后，松开定位销9，连接管11会通过弹簧片22的弹力回收，并移出调浆滚桶4的内腔，不会对调浆滚桶4的旋转造成影响。

综上所述：该高精度的钕铁硼调浆装置，通过向下拉动连接管11，使得原本闭合的两个调节阀块15分离打开，使得活动贯穿腔13畅通，而两个调节阀块15分开的距离可以通过连接管11向下拉动的距离进行调节，解决了传统的调浆装置，是通过人工进行加注的，但是人工加注，其加注精度不够精确，使用者无法对加注量精准控制，容易出现多加或是少加的情况，影响钕铁硼成品的质量，降低了钕铁硼性能的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920004243.0

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209549311U

授权时间:20191029

主分类号:B01F 9/02

专利分类号:B01F9/02

范畴分类:23A;

申请人:大余县天盛金属新材料有限公司

第一申请人:大余县天盛金属新材料有限公司

申请人地址:341599 江西省赣州市大余县南安镇新华工业园

发明人:林剑;林长森;廖永红

第一发明人:林剑

当前权利人:大余县天盛金属新材料有限公司

代理人:姜建华

代理机构:36128

代理机构编号:赣州智府晟泽知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/15fa0aca6b382875b63b6705.html