# 一种稳定效果好的四柱液压机论文和设计-刘钦

### 全文摘要

本实用新型涉及液压机技术领域，且公开了一种稳定效果好的四柱液压机，包括基座，所述基座的左右两侧均固定连接有两个第一三角板，两个所述第一三角板相对的一侧且位于基座的底部均固定连接有稳定块。该稳定效果好的四柱液压机，通过基座左右两侧连接的第一三角板和基座的配合使用，增加了受力面积，利用三角形结构稳定的原理使整个结构更加稳定，通过稳定块、斜块和上梁的配合使用，将整个装置的重心降低，在装置进行工作时受到震动的影响大大减少，通过第二三角板、液压缸和上梁的配合使用将液压缸与上梁牢牢的连接，防止脱落，通过螺帽、螺纹连接杆、螺纹槽和中梁导杆的配合使用将上梁与基座稳固的连接起来，实现了结构稳定的目的。

### 主设计要求

1.一种稳定效果好的四柱液压机，包括基座(9)，其特征在于：所述基座(9)的左右两侧均固定连接有两个第一三角板(11)，两个所述第一三角板(11)相对的一侧且位于基座(9)的底部均固定连接有稳定块(10)，所述稳定块(10)的顶部固定连接有斜块(15)，所述基座(9)的内部开设有四个螺纹槽(12)，所述基座(9)的内部通过四个螺纹槽(12)均螺纹连接有螺纹连接杆(13)，四个所述螺纹连接杆(13)的底部均螺纹连接有定位螺帽(18)，四个所述螺纹连接杆(13)的顶部均固定连接有中梁导向杆(5)，所述中梁导向杆(5)外侧活动连接有中梁(2)，所述中梁(2)的外侧活动连接有紧固螺栓(6)，所述中梁(2)的顶部与底部均通过紧固螺栓(6)均螺纹连接有输出轴导向块(16)，所述输出轴导向块(16)的内部活动连接有输出轴(4)，所述输出轴(4)的底部固定连接有第一减震块(14)，所述第一减震块(14)的底部固定连接有减震弹簧(7)，所述第一减震块(14)的底部通过减震弹簧(7)固定连接有第二减震块(8)，所述输出轴(4)的顶部活动连接有液压缸(1)，所述液压缸(1)的外侧固定连接有上梁(17)，所述液压缸(1)远离输出轴(4)的左右两侧均固定连接有第二三角板(3)，所述液压缸(1)的顶部固定连接有液体压力传输管(19)，所述液体压力传输管(19)远离液压缸(1)的一端固定连接有液压泵工作箱(20)。

### 设计方案

1.一种稳定效果好的四柱液压机，包括基座(9)，其特征在于：所述基座(9)的左右两侧均固定连接有两个第一三角板(11)，两个所述第一三角板(11)相对的一侧且位于基座(9)的底部均固定连接有稳定块(10)，所述稳定块(10)的顶部固定连接有斜块(15)，所述基座(9)的内部开设有四个螺纹槽(12)，所述基座(9)的内部通过四个螺纹槽(12)均螺纹连接有螺纹连接杆(13)，四个所述螺纹连接杆(13)的底部均螺纹连接有定位螺帽(18)，四个所述螺纹连接杆(13)的顶部均固定连接有中梁导向杆(5)，所述中梁导向杆(5)外侧活动连接有中梁(2)，所述中梁(2)的外侧活动连接有紧固螺栓(6)，所述中梁(2)的顶部与底部均通过紧固螺栓(6)均螺纹连接有输出轴导向块(16)，所述输出轴导向块(16)的内部活动连接有输出轴(4)，所述输出轴(4)的底部固定连接有第一减震块(14)，所述第一减震块(14)的底部固定连接有减震弹簧(7)，所述第一减震块(14)的底部通过减震弹簧(7)固定连接有第二减震块(8)，所述输出轴(4)的顶部活动连接有液压缸(1)，所述液压缸(1)的外侧固定连接有上梁(17)，所述液压缸(1)远离输出轴(4)的左右两侧均固定连接有第二三角板(3)，所述液压缸(1)的顶部固定连接有液体压力传输管(19)，所述液体压力传输管(19)远离液压缸(1)的一端固定连接有液压泵工作箱(20)。

2.根据权利要求1所述的一种稳定效果好的四柱液压机，其特征在于：所述基座(9)与稳定块(10)均由铸铁制成，所述斜块(15)远离稳定块(10)的一端与上梁(17)固定连接，所述减震弹簧(7)的内部套接有不锈钢圆杆，所述减震弹簧(7)的数量为九个。

3.根据权利要求1所述的一种稳定效果好的四柱液压机，其特征在于：四个所述螺纹连接杆(13)的直径与四个螺纹槽(12)直径相适配，四个所述螺纹连接杆(13)远离中梁导向杆(5)的一端均贯穿基座(9)与螺帽(18) 并延伸至螺帽(18)的内部。

4.根据权利要求1所述的一种稳定效果好的四柱液压机，其特征在于：所述中梁导向杆(5)远离基座(9)的一端贯穿中梁(2)并通过螺纹连接杆(13)和螺帽(18)与上梁(17)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种稳定效果好的四柱液压机，其特征在于：所述液压缸(1)远离第二三角板(3)的一端贯穿上梁(17)并延伸至上梁(17)的底部，所述第二三角板(3)的底部与上梁(17)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种稳定效果好的四柱液压机，其特征在于：所述输出轴(4)的直径与输出轴导向块(16)的直径相适配，所述输出轴(4)远离液压缸(1)的一端贯穿输出轴导向块(16)与中梁(2)并延伸至第一减震块(14)的内部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及液压机技术领域，具体为一种稳定效果好的四柱液压机。

背景技术

四柱液压机是一种利用油泵输送液压油的静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材和粉末等制品的机械设备，它常用于压制工艺和压制成形工艺，可以进行锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、翻边、薄板拉深、粉末冶金和压装等等，它的原理是利用帕斯卡定律制成的利用液体压强传动的机械。

在液压机的使用过程中，动力产生的力量巨大，与工件接触时产生巨大的震动，进而引起整个液压机的震动，导致锻压不精确，故而提出一种稳定效果好的四柱液压机来解决上述所提出的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种稳定效果好的四柱液压机，具备结构稳定，锻压精确等优点，解决了在与工件接触时产生巨大的震动，进而引起整个液压机的震动，导致锻压不精确的问题。

(二)技术方案

为实现上述结构稳定，锻压精确的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种稳定效果好的四柱液压机，包括基座，所述基座的左右两侧均固定连接有两个第一三角板，两个所述第一三角板相对的一侧且位于基座的底部均固定连接有稳定块，所述稳定块的顶部固定连接有斜块，所述基座的内部开设有四个螺纹槽，所述基座的内部通过四个螺纹槽均螺纹连接有螺纹连接杆，四个所述螺纹连接杆的底部均螺纹连接有定位螺帽，四个所述螺纹连接杆的顶部均固定连接有中梁导向杆，所述中梁导向杆外侧活动连接有中梁，所述中梁的外侧活动连接有紧固螺栓，所述中梁的顶部与底部均通过紧固螺栓均螺纹连接有输出轴导向块，所述输出轴导向块的内部活动连接有输出轴，所述输出轴的底部固定连接有第一减震块，所述第一减震块的底部固定连接有减震弹簧，所述第一减震块的底部通过减震弹簧固定连接有第二减震块，所述输出轴的顶部活动连接有液压缸，所述液压缸的外侧固定连接有上梁，所述液压缸远离输出轴的左右两侧均固定连接有第二三角板，所述液压缸的顶部固定连接有液体压力传输管，所述液体压力传输管远离液压缸的一端固定连接有液压泵工作箱。

优选的，所述基座与稳定块均由铸铁制成，所述斜块远离稳定块的一端与上梁固定连接，所述减震弹簧的内部套接有不锈钢圆杆，所述减震弹簧的数量为九个。

优选的，四个所述螺纹连接杆的直径与四个螺纹槽直径相适配，四个所述螺纹连接杆远离中梁导向杆的一端均贯穿基座与螺帽并延伸至螺帽的内部。

优选的，所述中梁导向杆远离基座的一端贯穿中梁并通过螺纹连接杆和螺帽与上梁固定连接。

优选的，所述液压缸远离第二三角板的一端贯穿上梁并延伸至上梁的底部，所述第二三角板的底部与上梁固定连接。

优选的，所述输出轴的直径与输出轴导向块的直径相适配，所述输出轴远离液压缸的一端贯穿输出轴导向块与中梁并延伸至第一减震块的内部。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种稳定效果好的四柱液压机，具备以下有益效果：

1、该稳定效果好的四柱液压机，通过基座左右两侧连接的第一三角板和基座的配合使用，增加了受力面积，利用三角形结构稳定的原理使整个结构更加稳定，通过稳定块、斜块和上梁的配合使用，将整个装置的重心降低，在装置进行工作时受到震动的影响大大减少，通过第二三角板、液压缸和上梁的配合使用将液压缸与上梁牢牢的连接，防止脱落，通过螺帽、螺纹连接杆、螺纹槽和中梁导杆的配合使用将上梁与基座稳固的连接起来，实现了结构稳定的目的。

2、该稳定效果好的四柱液压机，通过中梁与中梁导杆的配合使用，固定了中梁运行的位置，不会发生偏移，通过输出轴导向块和输出轴的配合使用，使输出轴在运动的过程中不会受到震动而发生偏移，通过第一减震块、第二减震块和减震弹簧的配合使用，减少了装置工作时产生的震动对输出轴的影响，实现了锻压精确的目的。

附图说明

图1为本实用新型一种稳定效果好的四柱液压机的正视图；

图2为本实用新型一种稳定效果好的四柱液压机的左视图。

图中：1液压缸、2中梁、3第二三角板、4输出轴、5中梁导向杆、6紧固螺栓、7减震弹簧、8第二减震块、9基座、10稳定块、11第一三角板、12 螺纹槽、13螺纹连接杆、14第一减震块、15斜块、16输出轴导向块、17上梁、18螺帽、19液体压力传输管、20液压泵工作箱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，一种稳定效果好的四柱液压机，包括基座9，基座9的左右两侧均固定连接有两个第一三角板11，通过基座9左右两侧连接的第一三角板11和基座9的配合使用，增加了受力面积，利用三角形结构稳定的原理使整个结构更加稳定，两个第一三角板11相对的一侧且位于基座9的底部均固定连接有稳定块10，基座9与稳定块10均由铸铁制成，稳定块10的顶部固定连接有斜块15，斜块15远离稳定块10的一端与上梁17固定连接，通过稳定块10、斜块15和上梁17的配合使用，将整个装置的重心降低，基座9 的内部开设有四个螺纹槽12，基座9的内部通过四个螺纹槽12均螺纹连接有螺纹连接杆13，四个螺纹连接杆13的底部均螺纹连接有定位螺帽18，四个螺纹连接杆13的直径与四个螺纹槽12直径相适配，四个螺纹连接杆13远离中梁导向杆5的一端均贯穿基座9与螺帽18并延伸至螺帽18的内部，四个螺纹连接杆13的顶部均固定连接有中梁导向杆5，中梁导向杆5远离基座9 的一端贯穿中梁2并通过螺纹连接杆13和螺帽18与上梁17固定连接，中梁导向杆5外侧活动连接有中梁2，中梁2的外侧活动连接有紧固螺栓6，中梁 2的顶部与底部均通过紧固螺栓6均螺纹连接有输出轴导向块16，输出轴导向块16的内部活动连接有输出轴4，输出轴4的直径与输出轴导向块16的直径相适配，输出轴4远离液压缸1的一端贯穿输出轴导向块16与中梁2并延伸至第一减震块14的内部，输出轴4的底部固定连接有第一减震块14，通过输出轴导向块16和输出轴4的配合使用，使输出轴4在运动的过程中不会受到震动而发生偏移，第一减震块14的底部固定连接有减震弹簧7，减震弹簧7的内部套接有不锈钢圆杆，减震弹簧7的数量为九个，第一减震块14的底部通过减震弹簧7固定连接有第二减震块8，通过第一减震块14、第二减震块8和减震弹簧7的配合使用，减少了装置工作时产生的震动对输出轴4 的影响，实现了锻压精确的目的，输出轴4的顶部活动连接有液压缸1，液压缸1远离第二三角板3的一端贯穿上梁17并延伸至上梁17的底部，液压缸1 的外侧固定连接有上梁17，液压缸1远离输出轴4的左右两侧均固定连接有第二三角板3，第二三角板3的底部与上梁17固定连接，通过第二三角板3、液压缸1和上梁17的配合使用将液压缸1与上梁17牢牢的连接，防止脱落，液压缸1的顶部固定连接有液体压力传输管19，液体压力传输管19远离液压缸1的一端固定连接有液压泵工作箱20。

在使用时，斜块15与稳定块10降低了装置的重心使其更稳定，第二三角板3和第一三角板11是结构更加牢固，第一减震块14和第二减震块8之间连接的减震弹簧7减少了震动的传递，使输出轴4不受影响，保证锻压的精确。

综上所述，该稳定效果好的四柱液压机，通过基座9左右两侧连接的第一三角板11和基座9的配合使用，增加了受力面积，利用三角形结构稳定的原理使整个结构更加稳定，通过稳定块10、斜块15和上梁17的配合使用，将整个装置的重心降低，在装置进行工作时受到震动的影响大大减少，通过第二三角板3、液压缸1和上梁17的配合使用将液压缸1与上梁17牢牢的连接，防止脱落，通过螺帽18、螺纹连接杆13、螺纹槽12和中梁导杆5的配合使用将上梁17与基座9稳固的连接起来，实现了结构稳定的目的。

并且，通过中梁2与中梁导杆5的配合使用，固定了中梁运行的位置，不会发生偏移，通过输出轴导向块16和输出轴4的配合使用，使输出轴4在运动的过程中不会受到震动而发生偏移，通过第一减震块14、第二减震块8 和减震弹簧7的配合使用，减少了装置工作时产生的震动对输出轴4的影响，实现了锻压精确的目的。

需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920023197.9

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209318676U

授权时间:20190830

主分类号:B21J 9/06

专利分类号:B21J9/06;B21J7/40;B21J13/00;B21J13/04;F16F15/04

范畴分类:26D;

申请人:重庆市大足区代国汽车配件厂

第一申请人:重庆市大足区代国汽车配件厂

申请人地址:402368 重庆市大足县龙水镇工业园区(原明光工业园区)内

发明人:刘钦

第一发明人:刘钦

当前权利人:重庆市大足区代国汽车配件厂

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/164fb45667cff59b04280bc8.html