# 试析大型商场建筑工程中的基坑支护施工

（浙江东阳中国木雕城投资发展有限公司，浙江金华322106）

摘要：在建筑工程中，基坑支护施工不在建筑主体施工范畴之内，因而，为了进一步减少成本投入、加快施工进度等，施工企业通常会忽视基坑支护施工管理。面对此种局面，我们应该在实践当中，结合具体的基坑支护施工要求，严格控制各个施工环节的质量，只有这样，才能保证建筑工程基坑支护施工的质量。而基坑也只有在安全、稳定的情况下，才有利于提升建筑整体的施工质量，减少各类安全事故的发生，为居民打造建筑精品。本文通过某大型商场的实际案例对基坑支护的施工进行了详细分析。

关键词：大型商场；基坑支护；施工

前言

随着经济的快速发展，建筑业的发展也开始受到万众瞩目。在日益激烈的竞争环境中，我国的建筑业想要得到更好更长远的发展就必须立足于建筑施工的质量问题上，重视施工技术水平和质量水平的提高和保证。在施工技术的开发和推广中，深基坑支护技术是一项对安全和稳定有足够保证的技术，特别是在地下工程的施工中，通过深基坑支护技术的利用，可以有效地提高建筑结构的稳定性，并为周围环境提供安全保障，因而对我国现代建筑工程技术的发展以及建筑业的成长和进步有着重要的实践意义。

1工程概况

某大型商场位于某市中兴路与东安大街路El西南角，交通便利。该建筑物设计地下二层．地上32层．主体檐t51高度为99.8m，采用框架剪力墙结构，设防烈度6度，场地类别为Ⅱ类，抗震设防为丙类，地基基础设计等级为甲级'设计基础形式为CFG桩基础。

本基坑开挖深度．根据自然地面高程与基底高程计算，基坑挖深分别为地下一层开挖7m。地下二层基坑开挖11.7m：此段基坑周边无重要建筑物及构筑物．相邻道路距基坑最近距离不小于5.0m．基坑北侧场地为钢筋堆放场地．土方开挖期间有大型运土车辆在基坑周边运行，有8部塔吊基础设立在基坑边缘．基坑设计荷载考虑为20KN/m2，作用位置为基坑开挖边线2.0m外15.0m范围内。基坑边缘无管道及线缆，本着安全经济双方面考虑，基坑支护负一层采用土钉墙支护形式，负二层采用钢板桩+锚杆形式。

2土钉墙施工

2.1构造要求

（1）依据《建筑基坑支护技术规程》，确定土钉墙墙面坡度为1：0.1，土钉倾角为15。，土钉孑L径为150mm。土钉钢筋采用二级钢22钢筋。（2）面层钢筋网的钢筋为A6，网格尺寸200mm×200mm，搭接长度应大于300mm。面层中与土钉等间距设置B16的加强钢筋，采用水平垂直设置。加强钢筋采用焊接连接，且与每根土钉可靠连接。（3）土钉必须与面层有效连接。本工程设置350mm×350mm×50mm的水泥承压板，通过螺栓与土钉连接。（4）土钉孔内注浆材料采用水灰比为1：0.65的水泥砂浆，压力为0.2～0.4Mpa。（5）在坡顶和坡脚设排水措施，坡面设适当数量泄水孔，同时坡顶砖砌240mm防水沿。（6）本工程共设3排土钉，第一排土钉距离地面2m，土钉水平间距和竖向间距均为1.6m。自上向下各排土钉的长度分别为10m，10m，8m。

2.2土钉墙支护施工工艺

土钉墙的施工一般按以下程序进行：施工准备一开挖工作面、修理边坡、坡面排水－喷射第一层混凝土－设置土钉（包括成孔、置筋、安装、注浆等）－安设连接件－绑扎安装钢筋网－喷射第二层混凝土。如图1所示：

（1）施工前的准备。在进行土钉墙施工前，要认真检查原材料，机具的型号、品种、规格及土钉各部件的质量、主要技术性能是否符合设计和规范要求；平整好场地道路，搭设好钻机平台：做好土钉所用砂浆的配合比及强度试验，各构件焊接的强度试验_验证能否满足设计要求。

（2）土方开挖。土方开挖必须紧密配合土钉墙施工严格做到开挖一层，支护一层。上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工。每层开挖深度按设计要求并视现场土质条件而定，开挖要到位，不得欠挖，绝对禁止超挖。机械开挖后应及时对壁面进行人工修整。对较软弱的土体．需采用必要的超前支护措施。

（3）钻孔。采用螺旋钻机成孔，要掌握好钻进速度，保证孔内干净、圆直，孔径符合设计要求。严格控制钻孔的偏差，保证水平方向、垂直方向孑L距误差，钻孔底部的偏斜误差，钻孔深度误差均在规范允许范围内。

（4）土钉制作和安放。拉杆要求顺直，应除油、除锈并做好防腐处理，按要求设置好定位架；拉杆插入时，应防止扭压、弯曲，拉杆安放后不得随意敲击和悬挂重物。

（5）注浆。应采用机械均匀拌制浆体’要随搅随用，禁止人工搅浆，浆液应在初凝前用完，并严防石子、杂物混入浆液。注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过30min时。应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底250mm～500mm处。孔口部位宜设置止浆塞及排气管。

（6）喷射混凝土。a.喷射作业前要对机械设备，风、水管路和电线进行全面检查并试运转，清理受喷面。埋设好控制混凝土厚度的标志。b.喷射作业开始时应先送风，后开机，再给料，料喷完后再关风。c.喷射时，喷头应与受喷面垂直，并保持0.6m～1.0m的距离。d.喷射作业应分段分片依次进行。同一分段内喷射顺序由上而下进行．以免新喷的混凝土层被水冲坏。e.喷射混凝土的回弹率不大于15%。f.喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护。养护时间：一般工程不少于7d，重要工程不少于14d。

2.3支护效果

该工程在整个地下工程施工期间．没有出现坑壁坍塌现象，通过对周围建筑物的监测，没有发现大的变形。土钉墙的应用保证了基础及地下室的顺利施工，保证了周围建筑物的安全，所以本工程的支护方案是安全可靠的。

3钢板桩施工

3.1构造要求

依据《建筑基坑支护技术规程》中排桩的构造要求，本工程钢板桩采用大H（350×175×7×llmm）型钢。并通过计算确定钢板桩长为15m，桩水平间距应根据排桩受力及桩间土稳定条件确定为0.7m。桩顶标高为自然地面下2.5m：锚杆设计三道，锚杆直径D150mm。第一道锚杆位置-4.0m，锚杆计算长度22.0m，水平间距2.1m，设计拉力200KN，第二道锚杆位置一7.0m，锚杆计算长度22.Om，水平间距1.4m，设计拉力300KN，第三道锚杆位置一10.0m，锚杆计算长度22.0m，水平间距2.1m，设计拉力300KN。

3.2钢板桩施工工艺

按设计图纸放线、定桩位－钢板桩的检验与矫正－导架安装－沉桩机械的选择－钢板桩打设－钢板桩的拔除。

3.3钢板桩技术要求

钢板桩插打的主要施工技术要求如下：

（1）采用单根打入法插打钢板桩。（2）对距离堤坡及已有建筑物近的位置。单根钢板桩打桩持续时间应小于20min，打桩的顺序首先从据建筑物最近点附近开始、工程施工过程中应加强施工检测，为钢板桩施工及工程验收提供依据。（3）钢板桩沿轴线倾斜度较大时。采用异形桩来纠正。异形桩一般为上宽下窄或宽度大于或等于标准宽度的板桩，异形桩可根据实际倾斜度进行焊接加工，倾斜度较小时也可以用卷扬机或葫芦和钢索将桩反向拉住再锤击。（4）在基础较软处，有时发生施工当时将邻桩带入现象，采用的措施是拔相邻的数根桩焊接在一起，并且在施打当桩的连接锁口上涂以黄油等润滑剂减少阻力。

4结语

综上所述，随着城市化脚步进程的不断加快，建筑行业快速发展起来。建筑作为基建项目的重要组成部分，对社会的发展具有重要影响。而基坑支护技术作为建筑工程的主要技术，其发展情况对建筑工程势必会有重要影响。需要相关部门能够引起足够的重视，通过学习其他先进技术等方式，提升自身的技术水平，促进建筑行业的整体发展。

参考文献：

[1]肖溅忠．建筑工程基坑支护施工技术的探析[J]．建筑·建材·装饰，2015（14）

[2]徐永浩．玻璃纤维土钉墙在地铁基坑支护中的应用[J]．城市轨道交通研究，2014（01）

[3]李燕燕，孙文军．建筑工程基坑支护施工技术的应用分析[J]．新材料新装饰，2014（09）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/16ed7caad7e24d6a4a1f2bcf.html