# 道桥施工中常见的技术问题及解决对策张艳

云南九和建设集团有限公司650200

摘要：道桥工程在交通运输中有着重要的地位，随着现代化建设不断进步，逐步稳定发展。由于当今社会发展迅速，经济繁荣，交通运输量也随之增长，给道路的运行带来了一定的影响，所以增强道桥工程施工安全与施工质量刻不容缓。本文阐述了道桥施工中常见的技术问题，并结合实际情况总结出对道桥工程的技术问题的优化方案，以供相关人士根据实际情况进行参考借鉴。

关键词：道桥施工；技术问题；解决对策

现如今，因为社会的迅速发展，经济的不断提升，人们的生活质量也越来越好，交通运输量也一直在增长。当今社会对交通业有着巨大的需求量，在加强道桥施工建设的同时还需注重建设质量与安全问题。而在道桥工程中会存在许多常见技术问题导致出现隐患，所以为确保施工质量与社会道路安全，我们需要针对这些问题做出一定的解决方案，尽可能优化调整，从而更好的带动社会发展与国家建设。

一、道桥施工中普遍存在的问题解析

（一）路面平整度问题

对于道桥工程建设，路面的平整度是在其过程中起到关键作用。路面不够平整会导致车辆在驾驶过程中出现剧烈颠簸，如果颠簸过大，则会造成道路路面及以下结构层的平整度受到更大的损害，从而影响路面的正常使用功能，发生坑洼，开裂，甚至道路松动。一旦路基强度不够支撑路面上车辆所给予的荷载时，则会发生弯曲变形，影响行车安全。造成路面开裂与松动甚至脱落的问题是由于沥青混凝土摊铺过程中铺筑层厚度、气温、风速及下卧层表面温度未控制好，与整个道路基层强度也有着紧密联系。

（二）桥头过渡段问题

该问题主要体现在以下几个地方：首先是桥头台阶。大多出现在公路与桥梁相连的部位，由于桥头与道路所用材料性质不同，后期随着路面的逐步沉降，造成了桥头台阶现象的发生，同样还是引发桥头跳车的源头所在。其次，在路桥建设中为减少桥头台阶跳车问题，大部分都会采取搭板结构法，然而并不能解决所有问题。这是因为桥头过渡的路段在高位置，相对沉降在道桥之间差距巨大，如果搭板长度不合适，那么就不会顺利有效发挥其效果进行连接，当然，搭板的硬度承载力不足也会导致这种情况的发生。此外，施工前勘察不到位，工程设计不合理，路基选择不恰当，测量数据不精确不标准等等都会极其容易导致沉降和桥头跳车的现象发生。最后，由于回填结构层压实度与建筑材料的质量不合格，使桥台后背的排水与压实能力缺乏，从而导致路桥表层坑洼不平，形成路面不平整现象的发生。

（三）接缝问题

路桥工程需要借助很多辅助设施来完成，所以行车道上有大量雨水井，排水管，检查井等等辅助设备的出现。然而，如果井背宽度不合理，那么回填工作会出现困难，压实度的检测也无法快速完成，对施工效率造成一定的影响。当出现检查井或雨水井与路面的相连位置发生坍塌，脱落、车辆行驶中的跳车等等危险现象时，则要注意路面相接部位处理是否得当，施工时有无监管不当或忽略问题的发生，这都是使得该接缝位置发生质量安全问题的源头。

（四）裂缝问题

混凝土裂缝在道路建设中最应该受到重视的现象，因为它是在道桥施工中最易发生最为严峻的问题之一。这种现象的产生是由多种因素造成的，其中最常发生的是温差裂缝。其形成的主要原因是混凝土本身的水化热反应，除此之外也与它周围环境的温度相关。一旦在夏天冬天进行施工，两个季节的温差相差较大，发生温差裂缝的机率也会比其他时间段要高得多。

（五）蜂窝麻面问题

这个问题在路桥施工过程中经常在混凝土桥梁的表面上出现。如果蜂窝麻面面积过大，不仅会给道路的外观造成一定的负面影响，还容易引发安全问题，给行车行人的安全造成威胁。为了避免发生不必要的危险事件发生，施工人员需要提高重视，及时寻找对策解决问题。

二、造成道桥建设技术问题的原因

第一，施工前准备工作没有到位。比如在工程中最重要的材料混凝土未能充分搅拌，不够均匀，导致出现密度不合格的情况。在浇筑阶段的时候，由于腹板内的预应力管道安装太过密集，导致该部位的混凝土不能充分进行振捣，严重时腹板甚至出现让硬度降低的麻面或孔洞等棘手问题。第二，温度应力现象的发生。在一开始的浇筑作业，混凝土内部会生成并且积攒许多的水泥水化热，这会导致内部温度极速升高。在拆模作业后，混凝土的温度又因此极速下降，此过程的温度相差巨大我们不得而知。当出现热胀冷缩现象是因为温度相差大而引发的，但当混凝土进行浇筑后，由于抗伸缩力变差，导致混凝土发生裂缝。第三，预应力未能合格。在施工放线的时候，由于预留孔道精确度不够，使孔道内的预应力筋发生某区域的不平滑不圆润的现象。因为安装的预应力筋质量不符合标准，径向力会明显发生变化，使腹板的康健强度迅速减小，这同样会导致混凝土发生裂缝。由此可得知，以上所提到都是造成施工技术问题的原因。

三、技术问题的解决对策

（一）优选适合我国的施工方法

根据我国实际情况，选择最适合我国的道桥建设工程施工方法。目前为止最常采用的方法是综合机械化施工法。该方法就是把不同类型不同种类的机械设施相结合起来，将其分为两个部分，一主一辅，相互配合将工程完成。不同的地点位置以及不同的工程标准都会安排装置相对应的机械设备。为了社会的绿色良性发展，保护资源减少消耗，可以根据工程实际情况讨论研究出成本最少的解决对策。

（二）改善施工技术管理

道桥施工的质量与技术管理直接有着密不可分的关系。管理工作严格进行可以提高工程效率，在尽可能短的时间内找到那些不符合要求的技术问题，对道桥建设中所需要的材料质量提供保障。与此同时管理人员可以建立责任分配制度，将质量工作责任分配到每个施工人员身上，各自认真落实完成。为了避免出现常见质量问题，如裂缝，蜂窝麻面等等现象的发生，需要在一些特定环节尤为重视，多加检测监督。由此可见，技术质量管理对于道桥工程的必要性与重要性。

（三）谨慎采用施工工艺

道桥工程的预应力控制在施工过程中也十分值得我们去重视。预应力束的张拉效果决定着预应力的控制。如果控制的好，则会在道桥工程中起到锦上添花的效果，反之则会出现严重的质量问题，影响工程进度。所以说，施工人员应该谨慎小心依据制定的标准来完成施工，借助精确度高的测量工具来进行检测，保障张拉控制应力能够合格并达到预期效果，以此获得符合实际要求的预应力。

（四）合理调整施工程序

在整个道桥建设的施工过程中，任何环节任何操作都需要提前准备提前预算，有序地进行才能拥有科学合理的施工进度。管理人员不仅要对材料，施工设施进行提前准备，还要对施工程序进行合理的时间安排。对每个环节之间的衔接部分制定科学的计划，严格监视与管理已在实施进程的工程环节。完美的道桥工程与施工人员的态度也有着密切关系。只有施工人员能够信任和认真完成交代的工作任务，与管理人员配合默契，才使得工程能够顺利竣工。管理人员在获得施工人员认可的同时，还需要有一套合理的管理方案，以此来更好的监督和管理调整施工程序。

结语：

交通运输行业无论国内外都受到了十分的重视，并且在不断进步、完善。各个地方的道桥施工建设项目随着社会的发展在逐渐增多，在我们的生活中随处可见。为保障行车行人的安全，道路桥梁的质量在道路桥梁中属于重中之重。在施工过程中不免会出现一些技术问题，我们需要不断的发现问题了解问题解决问题，及时研究并探讨选择出最优对策。只有不断的探究和优化道桥施工技术，专心完成道路桥梁建设，人们的利益和安全才能得到保障。与此同时还会使我国的经济与社会利益双丰收，为我国经济建设的贡献功不可没。

参考文献：

[1]师维.论道桥施工中常见的技术问题及解决对策[J].现代经济信息,2017,23:335.

[2]李新鹏.道桥施工中常见技术问题及解决对策[J].工程建设与设计,2017,23:180-181+184.

[3]刘佳驹.道桥施工中常见的技术问题及对策[J].黑龙江交通科技,2018,4106:42+44.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1762c02287b99c01363691bd.html