# 预制装配式建筑施工技术研究魏晓萌

滕州市汇龙房地产综合开发有限公司山东滕州277599

摘要：随着当下社会经济的快速发展，过去传统的建筑施工技术已经很难适应当下的发展了。建筑行业的发展已经到了一个需要转型的关键之处。过去的建筑对于资源是极大的浪费，人力和物力的花费也是巨大的，对于建筑周边的环境影响也是不可估量的，而装配式建筑的出现能够解决这些问题。预制装配式建筑能够更好的适应现在这个时代，能够更好的为我国发展助力，对于我国的建筑行业来说，也是极大的福音。基于此，本文对预制装配式建筑进行阐述，让更多的人对这种建筑形式能够了解。

关键词：预制装配式；建筑结构；施工技术；

一、预制装配式建筑概述

预制装配式建筑主要是施工企业在搭配建筑住宅的时候使用装配式混凝土施工工艺，也就是使用混凝土构件，经过工厂生产的形式来加工和制作，用来生产和制造用于混凝土主体结构中的梁和板等材料，也可以直接预制装配好楼梯和阳台等结构。在运输预制装配式结构和零部件的时候要使用专门的运输车，并且以均匀的速度将材料和零部件运输到施工场地，并将混凝土的构件运往指定的地点，之后配置好预留的插筋以及预留孔，并开展灌浆浇筑操作，最后独立使用的构件组合连接在一起，从而形成了一个完整的构件，达到了建筑结构的强度标准。通过预制装配式结构有助于建筑建设效率的提高，还能够确保建筑施工的质量和综合性能，从而促使建筑更加工厂化。

二、预制装配式建筑结构的优点

1.施工安全有充分的保障

目前，我们国家很多建筑业都坚持可持续发展的生态环保理念，坚持建筑的绿色化、低碳化和环保化。其中预制装配式建筑施工工艺能够使施工地的工作量大大减少，还能够维持施工现场的整洁和干净，大大提高了施工建设的安全系数，有效地控制住建筑地的垃圾，从而避免了大规模的生态环境污染现象。除此之外，使用高强度的混凝土能够降低噪音的污染和灰尘的污染程度，具有较高的安全质量。

2.施工工序简洁和方便

预制装配式建筑结构中大多使用质量较轻的钢结构，这有助于建筑结构自身重量的降低，工程项目施工和建设的初级阶段，需要把预制构件用于建筑结构的拼接操作上，这样可以更好地降低施工的难度，从而保证每个施工环节更加连贯。科学有效地使用预制装配式建筑结构，能够使建筑施工的形式更加多样化和灵活化，也能节省一大笔建设成本，实现较大的经济效益。施工企业在开展预制装配式建筑施工的时候，可以更好地降低控制施工质量的难度系数，预制装配式建筑结构中很多产品是之前加工制作好的，可以直接运往相应的装配地点，大大简化了装配式建筑施工的工作程序。

3.工程质量较高

目前，我国坚持绿色、低碳环保的生态发展理念，很多建筑工程中也坚持贯彻落实该理念，建设了越来越多的绿色生态化建筑。而预制装配式建筑下建筑工程质量较高，预制装配式施工技术在建筑工程施工建设中的运用，促使工程量的简化，还可以维持施工现场的整齐和干净，进一步提高了施工建设的安全性。

三、预制装配式建筑施工工艺的研究

1.对构件进行运输

对构件进行运输是指构件从生产出来到使用的全过程，其中运输构件时，企业要找到专门的运输设备，并且要及时地加固好要运输的构件，之后要做好构件的装卸工作，也就是对构件进行运输的时候，要提前准备好缓冲的材料，然后有效地保护好运输中构件的安全，并且依照之前的计划和路线开展运输工作，运输途中尽量避免紧急刹车的现象。

2.混凝土构件的浇筑操作

施工技术人员在浇筑混凝土构件之前，应该仔细检查好与混凝土构件有关的模具质量，保证全部模具的质量达到相关的要求和标准，之后要仔细检查好构件里面的一些钢筋成品，只有合格的钢筋成品才可以对其涂刷隔离剂，之后进行混凝土构件的浇筑操作，在建筑混凝土构件的时候必须要做到均匀和全面，要观测好全部需要的构件，一旦出现形变现象，要立刻采取有效措施加以补救。完成了构件的浇筑工作之后，要平整好构件的表面，并且做好构件表面的褪毛操作，之后使用蒸汽进行保养和维护。

3.构件的性能要求

由于装配式建筑结构有其特殊要求，为了更好地确保建筑物的质量和安全性，建筑在实际建设和生产的过程中，对于构件的性能也有了相应的标准和要求。①需要使用的构件要保护较好的弹性状状态，构件连接处不允许有较大的缝隙，构件连接处要具备较强的抗渗能力，构件在使用期间不能发生任何的渗漏情况；②需要使用的构件必须要能够承担地震带来的银杏果，并且具备一定的防震能力，构件中间连接的浇筑部位不可以出现较大的裂缝损伤现象；③构件要具备一定的自我修复能力；④对于预制装配式结构中的连接部分经历强度破坏之后要具备抗连续破坏的能力。

4.做好构件输送的安全防护

建筑工程施工部门在运送构件的时候，要确保整个运输过程的安全和稳定性，因为不同的构件具有不同的外形特点和性能，所以施工人员在运输构件的时候应该选用适当的输送工具，还要进一步稳固好建筑构件，确保构件在输送或者拆卸的过程中具有较高的安全性。最后，建筑施工部门还应该选择合适的输送路线，这样能使构件在一个安全稳定的运输环境下进行输送工作。

5.构件的存放操作

放置构件主要是结合构件的属性和特点，一般可以分成竖向和横向这两种放置状态，楼板、墙柱或顶面上的构件应该使用竖向放置法；而至于梁构件应该使用横放置法。施工技术人员在存放构件的时候还要做好地面的压实操作，以防地面被塌陷，这样才能更好地保护构件的安全。

四、预制装配式建筑施工技术的注意要点

1.对构件进行连接

连接构件的方法多种多样，但主要是机械式和现浇式这两种，机械式的连接方式就是运用机械式持续套筒器来灌浆式的连接构件，并使用高强度的无收缩水泥方式来保护构件更加平稳地连接，这对于使用构件的钢筋有着更高的要求；第二种是现浇式连接，当有的构件在连接的时候出现连接部分狭窄的现象，应该使用现浇式连接方法。所以在实际施工建设的过程中混凝土浇筑的铸模要求也较高，施工技术人员必须要保证铸模的强度。

2.预制构件的吊装流程

通常情况下，预制构件的吊装工作可以分成湿式操作与干式操作，湿式系统中的吊装工作先要放样、然后吊装预制柱、预制大梁的、预制小梁、楼板、外墙、阳台板和楼梯，然后开展现浇操作，之后进行机电配置工作，最后就是对楼板进行灌浆。湿式墙板的安装需要在墙板上面预留好锚筋，然后将锚筋插入到叠合现浇层里面，浇筑楼板的时候要使用现浇混凝土的方法来浇筑墙板上面和结构体，并在下部使用铁件进行连接，腾出一些滑动的空间，便于地震到来时一起晃动；第二种是干式系统，先要做好选取放样操作，之后吊装预制柱、预制大梁、预制小梁、楼板、阳台板、楼梯，然后进行现浇操作和机电配置操作，对楼板进行灌浆，并完成相应的结构体操作，最后要完成外墙的吊装作业。

结束语

总之，我国建筑业呈现出建筑产业化的发展态势，这有助于更好地贯彻绿色、环保的生态理念，从而更好地推动美丽中国的建设。使用预制装配式建筑施工工艺能够有效地缩短工程施工的时长，使建筑材料的损耗大大减小。所以，施工企业在运用预制装配式建筑施工技术的时候，不仅要创新建筑理念还应该有效地控制好施工的质量与安全，从而推动建筑业的良性发展。

参考文献：

[1]吴超.工业化建筑技术标准下关于预制装配式建筑施工技术的研究与应用分析[J].住宅与房地产，2018（19）：253.

[2]马明均.预制装配式建筑工程中BIM的施工技术[J].建设科技，2018（13）：96-97.

[3]刘明册.关于预制装配式建筑工程在建筑工程中的应用分析[J].工程技术，2018（10）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/181c36b2cf76f559298e26b0.html