# 建筑工程测量精度控制的必要性研究黄海清

关键词：工程测量；精度控制

一、建筑工程测量精度控制的重要性和必要性

可以说在建筑工程施工的每个阶段，测量工作的作用都是十分重要的，特别在建筑工程的精度控制方面，设计、施工、经营管理这三个阶段对测量都有着十分重要的影响。

一是在规划阶段。此阶段主要的测量工作主要是确定建筑物的周边环境和占地范围，可以通过测绘地貌、地形来为建筑施工提供比较详细的数据，这一数据的精确性也是至关重要的，忽视精度，极易造成一些没有必要拆除的建筑物被拆除，造成土地资源的浪费和政府财政的浪费。但反过来说，如果精度控制过于严格，精度要求过高也是没有必要的，也会浪费人力、财力和时间等资源成本。

二是在施工阶段。施工阶段的测量工作主要是为了施工而服务的，这个阶段的精度控制要根据工程的性质来确定测量精度，比如说，该建筑物是民用、还是商用，其精度控制的要求是什么，其测量误差的允许范围是多少，误差会对施工产生多少影响等等，只有搞清楚这些，才能采取更为科学合理的测量精度控制技术。

三是管理经营阶段。此阶段的测量，重点要放在工程整体现状的监测上，加强工程后续的运行服务和维修，测量的重点也应该主要放在变形测量上。

二、工程测量特点及测量精度影响因素分析

1.I_程测量精度的影响因索

在工程项目测量过程中对其测量精度产生影响的因索有许多，例如工程单位投入与管理因索。就目前来看许多工程项目在测量过程中所使用的测量仪器价格普遍较高，比如地面测量仪、数字化测绘技术等等，而工程单位为了最大限度节约建造成本，可能会降低对工程测量工作的重视程度，这就导致了单位工程项目内工程测量设备更新的相对缓慢，许多时间会出现工程仪器灵敏度不足，无法满足具体测量任务需求的尴尬窘境。实质上，这种对测量工作的不重视反而会增加单位工程成本，例如由于测量不精确所导致的设计方案失败、施工工艺及质量问题频出而出现返工当然，对工程测量设备的养护不足，也会导致其仪器精确性无法得到有效保障。其次是工程测量技术方面影响，这方面的影响会直接对工程测量数据产生作用。举例来说，地基桩基工程前地质勘查及测量数据不精确，就会直接导致后期基坑桩基施工出现桩基长度、基坑深度的计算偏差，严重引发地基工程安全性威胁，也使得其上的建筑设计与施工受到技术局限，整个施工过程精确性都无法得到有效保障。现如今工程测量技术及设备虽然不断丰富，但是某此工程单位在信息技术设备方面依然不能跟上节奏，使得测量精度无法得到保证，测量工作效用在实际操作中也无法得到全面体现。再次是工程测量人员方面的影响，工程测量是高精密工作形式，它对测量工作人员的技术要求很高，所以测量工作人员应该尽量避免在工程测量过程中出现错误操作、错误记录等问题，这此都会导致工程测量精度低下。目前许多工程测量人员严重缺乏专业知识，在测量操作过程中也较为粗心，缺乏应有的工作责任感，通过实际调查观察来看，许多工程施工单位甚至没有专业的测量人员，均为施工员、材料员等技术人员来兼职测量工作，这不但不利于工程测量数据的有效采集，对测量仪器来说也无法做到有效保护。

2.工程测量中精度控制的特点

建筑工程施工测量在精度控制方面必须要做到严要求，有特点，具体来说有以下3点特点需要严格把握。首先，工程测量必须具有独立性，要做好对施工控制测量的精度把握。由于工程测量往往是独立存在部分，因此它在某此区域测量精度控制方面不会受到等级点控制，一般情况下等级点只会提供必要的起算数据，传递坐标系统，甚至某此工程项目中都不会采用等级点具体来讲，要根据工程项目的实际需要来作出工程测量规划，确保工程测量的独立性，实现定向、定位测量与起算。举例来说，在建筑施工中对等级点中最弱点误差测量不能超过5-10cm范围，也就是说要在1：500-1：1000大比例尺地形测绘范围内保证测量精度，做到等级点测量的有效控制，搭建相对独立的、自由的施工控制网络。其次，工程测量需要把握层次性，施工建设部门应该按照建设规模来为工项目划分层次性。具体来讲，与分层相应的测量过程需要把握4个层次:工程区域控制测量、建筑控制测量、建筑轴线与中心线控制测量(其中，包括设备基础施工控制测量环节)以及细部放样测量。同时在某一层次中还能实现分级控制，确保测量连贯性与精确性，进而构成实质上的上下级控制，明确施工层次关系。因此在确保工程测量层次性方面，测量精度就被间接分级，其细部精度控制也能得以保障。最后，工程测量要把握严密性与松散性，严密性是指工程部分间能够实现紧密联系互动，不会出现过大误差，确保工程质量得到有效保障。而松散性则强调工程部位之间的相互关系松散，保证工程流程伸缩性，同时确保工程质量。在这两性的相互监督下，工程测量精度就得以有效控制，具体来说就是要在保证建筑施工严密性的前提下，将测量误差调整控制到工程项目的松散部位，最终满足施工对象标准要求。

三、加强建筑工程测量精度控制的具体举措

一要科学制定建筑工程测量策略。在建筑工程开工前，首先要对工程建设点进行初步的勘测，对设计图纸的设计师就图纸内容进行一次较为全面的考量，要优化整体工程测量控制策略，在全面掌握情况的基础上，科学确定工程测量可能产生的测量精度误差以及误差参数。在勘测过程中，要充分考虑工程进度需要兼顾工程质量，制定初步的测量方案，作为基础测量依据，在观测点进行细致测量后，在根据数据审核校正，最终确定比较精确的测量结果。另外的三条原则要坚持好:一是测量点必须安全稳固;二是测量点必须在征地红线外;三是测量点透视性要好。

二要采取各种手段提高测量质量。随着国家不断加大对基础设施的投入，建筑的规模正在呈现出几何级的增长，建筑的复杂程度也在增长，对于施工精度的要求也越来越高，作为建筑企业的管理人员，要及时更新一些实用的仪器设备，保证建筑工程快速、高效、优质的施工需求，从而更好的提高建筑施工测量质量。除此之外，培养一大批有专业水准的人员也尤为重要，要对测量人员进行定期培训和不定期的考核，对于一些比较关键的数据，不能满足于一次性测量到位，要采取不同仪器设备，不同的人员，采取不同的方法进行测量，数据与数据之间要实施相互印证，相互复核，以保证测量数据的正确性和准确性，为工程建设项目圆满、顺利完成提供坚强有力的保障。

三是对控制网实施精度分析。首先在测量前要对施工的地点设置施工控制网，然后根据设计图纸的要求确定建筑物主轴线的测量数据，最后进行放样处理，由于工程施工建设方法和施工地点现实状况的限制，有可能会产生误差，需要利用熟练的仪器操作和先计算机技术将误差控制在允许的范围之内。同时由于观测时间较短、次数较少，其观测条件也会有较大的限制。与放样测量比较，其时间长、次数多、条件限制少，产生的误差也较小。

四、结语

建筑工程中的精确控制技术总的来说是一项结合了计算机技术、现代新型科技和先进仪器的技术，其在建筑工程中的应用，不仅仅提高了工作效率，也提高了工作的效益，为建设精品高质的建筑工程打下了坚实的基础。

参考文献：

[1]张元.建筑工程测量模式对测量精度的影响分析[J].世界有色金属，2017,（02）：16-17

[2]高鸿.市政工程控制测量的精度问题分析[J].科技创新与应用，2017,（15）：174

[3]张敬文.改善煤矿测量精度控制方法的研究[J].机械工程师，2017,（03）：104-105

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/183549a87d1e979913bb03dd.html