# 新型低硅铸造铝合金耐腐蚀行为研究

### 论文摘要

采用浸泡腐蚀试验、电化学极化和交流阻抗谱测试等手段,并利用扫描电镜（SEM）和能谱（EDS）等分析方法,研究了汽车转向节用新型低硅铸造铝合金在3.5%NaCl腐蚀介质下的腐蚀行为和规律。结果表明,低硅铸造铝合金在3.5%NaCl腐蚀介质下,其耐蚀性能与传统A356铝合金相当,其腐蚀产物主要为Al（OH）3、AlCl3及Al2O3;另外,Si含量在3%至4%变化时,Si含量增加引起二次枝晶壁间距减小,耐蚀性能随Si含量增加而提高;同时Cr元素的加入,使得材料的局部腐蚀倾向降低,但腐蚀速率有所提高。

### 论文目录

- 1?试验材料和方法

- 2?试验结果和讨论

- 2.1?浸泡腐蚀

- 2.2?电化学腐蚀

- 2.3?腐蚀行为分析

- 3?结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曾瑞祥,程腾飞,杨弋涛

关键词: 铸造铝合金,耐蚀性能,动电位极化,交流阻抗谱

来源: 铸造 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海大学材料科学与工程学院

分类号: TG146.21

页码: 872-879

总页数: 8

文件大小: 1676K

下载量: 114

### 相关论文文献

- [1].铸造铝合金中的组织异质性对其疲劳性能的影响（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(03)

- [2].有限元分析铸造铝合金断裂行为数值模拟[J]. 兵器材料科学与工程 2020(06)

- [3].铸造铝合金产业链发展论坛嘉宾观点[J]. 资源再生 2020(08)

- [4].机械振动对铸造铝合金组织与性能的影响[J]. 铸造技术 2016(12)

- [5].铸造铝合金的生产方法[J]. 铝加工 2016(06)

- [6].V法铸造铝合金的发展现状[J]. 特种铸造及有色合金 2017(06)

- [7].行业标准《铸造铝合金金相 第1部分:铸造铝硅合金变质》解读[J]. 铸造 2017(09)

- [8].铸造铝合金流动性影响因素研究[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [9].新型轻量化高强度铸造铝合金材料[J]. 军民两用技术与产品 2019(04)

- [10].几种铸造铝合金的铸造性能及力学性能分析[J]. 现代制造技术与装备 2017(04)

- [11].中国铝业高强度铸造铝合金达到世界最高水平[J]. 建材发展导向 2013(06)

- [12].2012年元月铸造铝合金出口降25%[J]. 特种铸造及有色合金 2012(03)

- [13].提高铸造铝合金产品品质和工艺优化[J]. 资源再生 2010(05)

- [14].铸造铝合金的强韧化研究进展[J]. 轻金属 2018(10)

- [15].特种铸造铝合金光谱分析用标准物质的研制[J]. 化学分析计量 2018(06)

- [16].铸造铝合金应用现状及未来前景分析[J]. 资源再生 2018(09)

- [17].高品质再生铸造铝合金生产技术通过鉴定[J]. 铝加工 2014(04)

- [18].高强韧铸造铝合金材料的研制[J]. 热加工工艺 2012(07)

- [19].铸造铝合金技术的现状及未来发展[J]. 企业技术开发 2012(32)

- [20].铸造铝合金厚板[J]. 新疆有色金属 2011(05)

- [21].铸造铝合金疲劳性能影响因素的研究[J]. 化学工程与装备 2010(12)

- [22].为铸造铝合金行业高质量发展插上创新之翼——帅翼驰(上海)铝合金设备有限公司创业纪实[J]. 资源再生 2020(05)

- [23].铸造铝合金[J]. 铝加工 2019(01)

- [24].差压铸造铝合金中间箱体的研制[J]. 特种铸造及有色合金 2017(08)

- [25].具有良好耐蚀性和断裂韧性的铸造铝合金[J]. 铝加工 2014(02)

- [26].铸造铝合金缺陷分析与热处理工艺研究[J]. 铸造技术 2008(04)

- [27].高品质再生铸造铝合金生产技术通过鉴定[J]. 有色设备 2014(04)

- [28].高强度铸造铝合金及其在叶轮上的应用[J]. 铝加工 2011(03)

- [29].汽车轮毂用新型铝硅镁系铸造铝合金耐磨性能研究[J]. 铸造技术 2020(05)

- [30].多重变革 考验铸造铝合金产业 谋篇布局 草原明珠创业再出发[J]. 资源再生 2018(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/18b71df263667f56f643c925.html