# 一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙，所述重力挡墙由上拱形结构、中间部分和下拱形结构组成，所述中间部分设置有框架结构，所述框架结构内填充有耐火砖，所述框架结构边缘设置有隔热砖。本实用新型的重力挡墙下拱形结构由不锈钢和混凝土浇筑而成，并在中间部分设置不锈钢和混凝土浇筑而成的框架结构，然后再在框架结构中填充砌筑耐火砖，使得重力挡墙的结构更牢固；耐火砖通过凹槽面和凸起面连接，能够使得耐火砖之间连接更牢固。

### 主设计要求

1.一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙，其特征在于：所述重力挡墙由上拱形结构、中间部分和下拱形结构组成，所述中间部分设置有框架结构，所述框架结构内填充砌筑耐火砖，所述框架结构边缘设置有隔热砖。

### 设计方案

1.一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙，其特征在于：所述重力挡墙由上拱形结构、中间部分和下拱形结构组成，所述中间部分设置有框架结构，所述框架结构内填充砌筑耐火砖，所述框架结构边缘设置有隔热砖。

2.根据权利要求1所述的一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙，其特征在于：所述下拱形结构为不锈钢和混凝土浇筑材料。

3.根据权利要求1所述的一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙，其特征在于：所述框架结构为不锈钢和混凝土浇筑材料。

4.根据权利要求1所述的一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙，其特征在于：所述耐火砖由第一砖块、第二砖块和连接块组成，所述连接块连接第一砖块和第二砖块，所述连接块设置有凹槽面和凸起面，所述凹槽面与凸起面垂直。

### 设计说明书

技术领域：

本实用新型涉及干熄焦炉依次除尘挡墙技术领域，尤其涉及一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙。

背景技术：

干熄焦是钢铁行业炼焦工艺中一个十分重要的环节，是采用惰性气体将红焦降温冷却的一种方法。在干熄过程中，从干熄炉环形烟道出来的高温惰性气体经过一次除尘器除尘净化后，到干熄焦锅炉进行热交换。

一般一次除尘器除尘挡墙设计成单独拱形结构，采用标准莫来石砖砌筑而成。挡墙拱形结构由于长期的受热膨胀，容易出现变形，强度下降，对本体支撑能力减弱，甚至引起挡墙整体下沉。标准莫来石砖与砖之间的粘结在长期受热情况下也易脱落，进而影响除尘净化效果，脱落的砖体堵塞一次除尘器下部粉焦排出装置时，甚至严重危及干熄焦的正常生产。

公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本实用新型的总体背景的理解，而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

实用新型内容：

本实用新型的目的在于提供一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙，从而克服上述现有技术中的缺陷。

为实现上述目的，本实用新型提供了一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙，所述重力挡墙由上拱形结构、中间部分和下拱形结构组成，所述中间部分设置有框架结构，所述框架结构内填充砌筑耐火砖，所述框架结构边缘设置有隔热砖。

所述下拱形结构为不锈钢和混凝土浇筑材料。

所述框架结构为不锈钢和混凝土浇筑材料。

所述耐火砖由第一砖块、第二砖块和连接块组成，所述连接块连接第一砖块和第二砖块，所述连接块设置有凹槽面和凸起面，所述凹槽面与凸起面垂直。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型的重力挡墙下拱形结构由不锈钢和混凝土浇筑而成，并在中间部分设置不锈钢和混凝土浇筑而成的框架结构，然后再在框架结构中填充耐火砖，使得重力挡墙的结构更牢固；耐火砖通过凹槽面和凸起面连接，能够使得耐火砖之间连接更牢固。

附图说明：

图1为本实用新型的一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙的结构示意图；

图2为本实用新型的一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙的耐火砖示意图；

图3为本实用新型的一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙的耐火砖连接示意图；

附图标记为：1-上拱形结构、2-中间部分、21-框架结构、22-耐火砖、221-第一砖块、222-第二砖块、223-连接块、2231-凹槽面、2232-凸起面、23-隔热砖、3-下拱形结构。

具体实施方式：

下面对本实用新型的具体实施方式进行详细描述，但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。

除非另有其它明确表示，否则在整个说明书和权利要求书中，术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分，而并未排除其它元件或其它组成部分。

如图1-3所示，一种干熄焦炉一次除尘重力挡墙，所述重力挡墙由上拱形结构1、中间部分2和下拱形结构3组成，所述中间部分2设置有框架结构21，所述框架结构21内填充砌筑耐火砖22，所述框架结构21边缘设置有隔热砖23。

所述下拱形结构3为不锈钢和混凝土浇筑材料。

所述框架结构21为不锈钢和混凝土浇筑材料。

所述耐火砖22由第一砖块221、第二砖块222和连接块223组成，所述连接块223连接第一砖块221和第二砖块222，所述连接块223设置有凹槽面2231和凸起面2232，所述凹槽面2231与凸起面2232垂直。

本实用新型的重力挡墙下拱形结构3由不锈钢和混凝土浇筑而成，并在中间部分设置不锈钢和混凝土浇筑而成的框架结构21，然后再在框架结构21中填充耐火砖22，使得重力挡墙的结构更牢固；耐火砖22通过凹槽面2231和凸起面2232连接，使得砖与砖之间的接触更紧密，进而可以提高耐火砖之间连接牢度。

前述对本实用新型的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本实用新型限定为所公开的精确形式，并且很显然，根据上述教导，可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本实用新型的特定原理及其实际应用，从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本实用新型的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本实用新型的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308594.0

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209854058U

授权时间:20191227

主分类号:C10B39/02

专利分类号:C10B39/02;C10B43/00

范畴分类:申请人:宜兴市恒祥耐火材料有限公司

第一申请人:宜兴市恒祥耐火材料有限公司

申请人地址:214266 江苏省无锡市宜兴市新庄街道工业集中区（泽南）

发明人:包佳林

第一发明人:包佳林

当前权利人:宜兴市恒祥耐火材料有限公司

代理人:陆滢炎

代理机构:11589

代理机构编号:北京劲创知识产权代理事务所(普通合伙) 11589

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/194a8563b436a767fc120890.html