# 一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机论文和设计-陈伟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，包括对讲机本体，所述对讲机本体的外壳一侧开设有用来安装PTT切换开关的凹槽，所述凹槽的内部两侧均开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有挡板，所述挡板的底部固定连接有固定块，所述固定块的底部设有压缩弹簧，所述固定杆活动插接于中空缸体的内部，所述中空缸体开设于凹槽的底部，且中空缸体的内部安装有固定环，所述压缩弹簧位于固定环和固定块之间。本实用新型通过在对讲机本体的外壳一侧开设用来安装PTT切换开关的凹槽，可以有效的将PTT切换开关进行隐藏，然后在凹槽两侧的滑槽中安装挡板，可以将PTT切换开关盖住，防止无意之中触碰到。

### 主设计要求

1.一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，包括对讲机本体（1），其特征在于：所述对讲机本体（1）的外壳一侧开设有用来安装PTT切换开关（12）的凹槽（2），所述凹槽（2）的内部两侧均开设有滑槽（3），所述滑槽（3）的内部滑动连接有挡板（4），所述挡板（4）的底部固定连接有固定块（5），所述固定块（5）的底部设有压缩弹簧（7），所述压缩弹簧（7）套接于固定杆（6）的外部，所述固定杆（6）固定连接于固定块（5）的底部，所述固定杆（6）活动插接于中空缸体（9）的内部，所述中空缸体（9）开设于凹槽（2）的底部，且中空缸体（9）的内部安装有固定环（8），所述压缩弹簧（7）位于固定环（8）和固定块（5）之间。

### 设计方案

1.一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，包括对讲机本体（1），其特征在于：所述对讲机本体（1）的外壳一侧开设有用来安装PTT切换开关（12）的凹槽（2），所述凹槽（2）的内部两侧均开设有滑槽（3），所述滑槽（3）的内部滑动连接有挡板（4），所述挡板（4）的底部固定连接有固定块（5），所述固定块（5）的底部设有压缩弹簧（7），所述压缩弹簧（7）套接于固定杆（6）的外部，所述固定杆（6）固定连接于固定块（5）的底部，所述固定杆（6）活动插接于中空缸体（9）的内部，所述中空缸体（9）开设于凹槽（2）的底部，且中空缸体（9）的内部安装有固定环（8），所述压缩弹簧（7）位于固定环（8）和固定块（5）之间。

2.根据权利要求1所述的一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，其特征在于：所述对讲机本体（1）的底部安装有充电孔（10），所述充电孔（10）的内部活动连接有橡胶塞（11）。

3.根据权利要求1所述的一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，其特征在于：所述挡板（4）的一侧固定连接有凸起块（15）。

4.根据权利要求1所述的一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，其特征在于：所述对讲机本体（1）的顶部安装有伸缩天线（13）。

5.根据权利要求1所述的一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，其特征在于：所述对讲机本体（1）的顶部安装有音量开关（14）。

6.根据权利要求1所述的一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，其特征在于：所述对讲机本体（1）的外部套接有保护壳（16），所述保护壳（16）的背部安装有背夹（17）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及对讲机技术领域，具体为一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机。

背景技术

对讲机的英文名称是 two way radio，它是一种双向移动通信工具，在不需要任何网络支持的情况下，就可以通话，没有话费产生，适用于相对固定且频繁通话的场合。对讲机目前有三大类：模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机。锁相环和压控振荡器（VCO）产生发射的射频载波信号，经过缓冲放大，激励放大、功放，产生额定的射频功率，经过天线低通滤波器，抑制谐波成分，然后通过天线发射出去，接收部分将来自射频的放大信号与来自锁相环频率合成器电路的第一本振信号在第一混频器处混频并生成第一中频信号。第一中频信号通过晶体滤波器进一步消除邻道的杂波信号。滤波后的第一中频信号进入中频处理芯片，与第二本振信号再次混频生成第二中频信号，第二中频信号通过一个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后，被放大和鉴频，产生音频信号。音频信号通过放大、带通滤波器、去加重等电路，进入音量控制电路和功率放大器放大，驱动扬声器，得到人们所需的信息。

目前，对讲机发展领域发展迅速，功能也更多，按键较多，现有技术中对讲机的按键大多表露在外部，无意之中会触碰到开关而影响使用。为此，我们提出一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，通过在对讲机本体的外壳一侧开设用来安装PTT切换开关的凹槽，可以有效的将PTT切换开关进行隐藏，然后在凹槽两侧的滑槽中安装挡板，可以将PTT切换开关盖住，防止无意之中触碰到，以解决上述背景技术中提出无意之中会触碰到开关而影响使用的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，包括对讲机本体，所述对讲机本体的外壳一侧开设有用来安装PTT切换开关的凹槽，所述凹槽的内部两侧均开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有挡板，所述挡板的底部固定连接有固定块，所述固定块的底部设有压缩弹簧，所述压缩弹簧套接于固定杆的外部，所述固定杆固定连接于固定块的底部，所述固定杆活动插接于中空缸体的内部，所述中空缸体开设于凹槽的底部，且中空缸体的内部安装有固定环，所述压缩弹簧位于固定环和固定块之间。

优选的，所述对讲机本体的底部安装有充电孔，所述充电孔的内部活动连接有橡胶塞。

优选的，所述挡板的一侧固定连接有凸起块。

优选的，所述对讲机本体的顶部安装有伸缩天线。

优选的，所述对讲机本体的顶部安装有音量开关。

优选的，所述对讲机本体的外部套接有保护壳，所述保护壳的背部安装有背夹。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型通过在对讲机本体的外壳一侧开设用来安装PTT切换开关的凹槽，可以有效的将PTT切换开关进行隐藏，然后在凹槽两侧的滑槽中安装挡板，可以将PTT切换开关盖住，防止无意之中触碰到；

2、本实用新型的挡板通过固定杆活动连接在凹槽底部的中空缸体中，挡板受到中空缸体中压缩弹簧的挤压力，可以自动将凹槽盖住，需要切换开关时，将挡板向下推动，使用更加便捷。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为图1中A区放大结构示意图；

图3为本实用新型的主视结构示意图；

图4为本实用新型的侧视结构示意图。

图中：1对讲机本体、2凹槽、3滑槽、4挡板、5固定块、6固定杆、7压缩弹簧、8固定环、9中空缸体、10充电孔、11橡胶塞、12 PTT切换开关、13天线、14音量开关、15凸起块、16保护壳、17背夹。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～4，本实用新型提供一种技术方案：一种超薄多功能触屏快捷切换的对讲机，包括对讲机本体1，所述对讲机本体1的外壳一侧开设有用来安装PTT切换开关12的凹槽2，PTT一键通（PTT：Push to Talk）是指是一种移动电话服务，利用GPRS手机的即按即说（PoC：Push-to-Talk over Cellular）服务达成类似无线电话的通讯方式，所述凹槽2的内部两侧均开设有滑槽3，所述滑槽3的内部滑动连接有挡板4，所述挡板4的底部固定连接有固定块5，所述固定块5的底部设有压缩弹簧7，所述压缩弹簧7套接于固定杆6的外部，所述固定杆6固定连接于固定块5的底部，所述固定杆6活动插接于中空缸体9的内部，所述中空缸体9开设于凹槽2的底部，且中空缸体9的内部安装有固定环8，所述压缩弹簧7位于固定环8和固定块5之间。

具体的，所述对讲机本体1的底部安装有充电孔10，所述充电孔10的内部活动连接有橡胶塞11。该充电孔10便于给对讲机本体1的蓄电池进行充电，橡胶塞11可以防止灰尘堵住充电孔10。

具体的，所述挡板4的一侧固定连接有凸起块15。该凸起块15便于推动挡板4进行移动。

具体的，所述对讲机本体1的顶部安装有伸缩天线13。该天线13可以进行伸缩，便于存放时造成损坏。

具体的，所述对讲机本体1的顶部安装有音量开关14。该音量开关14用来调节对讲机本体1的音量大小和开关。

具体的，所述对讲机本体1的外部套接有保护壳16，所述保护壳16的背部安装有背夹17。该保护壳16便于为对讲机本体1提供保护，背夹17便于对讲机本体1的携带。

工作原理：需要切换PTT切换开关12时，用手指拨动凸起块15，带动挡板4在滑槽3中向下移动，从而使得PTT切换开关12暴露出来，然后按下PTT切换开关12进行功能切换，PTT切换开关12安装在对讲机本体1的外壳一侧的凹槽2中，可以有效的将PTT切换开关进行隐藏，当松开凸起块15时，挡板4受到中空缸体9中压缩弹簧7的挤压力，可以自动将凹槽2盖住，可以将PTT切换开关12盖住，防止无意之中触碰到。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920087766.6

申请日:2019-01-20

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:92(厦门)

授权编号:CN209283230U

授权时间:20190820

主分类号:H04B 1/3827

专利分类号:H04B1/3827;H04B1/3888

范畴分类:39B;

申请人:厦门市普星电子科技有限公司

第一申请人:厦门市普星电子科技有限公司

申请人地址:361100 福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔虹路11号北3-4层

发明人:陈伟

第一发明人:陈伟

当前权利人:厦门市普星电子科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1a17e520d22599244ea3b1b3.html