# 防火阀外体论文和设计-任宏涛

### 全文摘要

本实用新型涉及一种防火阀外体，该防火阀外体为由同一金属型板一体成型的方框体，其两端框口均设有连续的外折边，外折边顶部设有连续的内折边、四角均设有角孔；该防火阀外体包括一对长面和一对短面，其长面的两端分别外延越过两侧短面后通过该面四角所设的第一卡扣分别卡接固定于对应侧内折边上设置的第一卡孔内，其短面的两端分别通过各自端部所设的第二卡扣卡接固定于对应侧长面上设置的第二卡孔内，从而形成一个四面环扣的方框体。本实用新型具有外表整洁、生产速度快、结构牢固的优势。

### 主设计要求

1.一种防火阀外体，其特征在于：为由同一金属型板一体成型的方框体；该防火阀外体的两端框口均设有连续的外折边(1)，外折边(1)顶部设有连续的内折边(101)、四角均设有角孔(102)；该防火阀外体包括一对长面(2)和一对短面(3)，其长面(2)的两端分别外延越过两侧短面(3)后通过该面四角所设的第一卡扣(201)分别卡接固定于对应侧内折边(101)上设置的第一卡孔(1011)内，其短面(3)的两端分别通过各自端部所设的第二卡扣(301)卡接固定于对应侧长面(2)上设置的第二卡孔(202)内，从而形成一个四面环扣的方框体。

### 设计方案

1.一种防火阀外体，其特征在于：为由同一金属型板一体成型的方框体；

该防火阀外体的两端框口均设有连续的外折边(1)，外折边(1)顶部设有连续的内折边(101)、四角均设有角孔(102)；

该防火阀外体包括一对长面(2)和一对短面(3)，其长面(2)的两端分别外延越过两侧短面(3)后通过该面四角所设的第一卡扣(201)分别卡接固定于对应侧内折边(101)上设置的第一卡孔(1011)内，其短面(3)的两端分别通过各自端部所设的第二卡扣(301)卡接固定于对应侧长面(2)上设置的第二卡孔(202)内，从而形成一个四面环扣的方框体。

2.根据权利要求1所述的一种防火阀外体，其特征在于：其一对长面(2)的中线中部相互对应地各设有两个安装孔(203)。

3.根据权利要求2所述的一种防火阀外体，其特征在于：其一对长面(2)上还相互对应的各设有一个检测孔(204)；

检测孔(204)与其同长面(2)上的安装孔(203)呈品字形布设。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及防火阀固定件，具体涉及一种防火阀外体。

背景技术

防火阀常用于连接软管，由于其阀体外型普遍不规则，既难以稳定放置于地面也难以离地安装，因此需借助于外体，通过将阀体稳定于外体内，然后再将外体稳定放置于地面或安装于高处。

常见的防火阀外体均采用金属条和金属板相互焊接而成或通过螺钉固定连接而成，不仅成型速度慢，而且结构牢固性不好。

实用新型内容

本实用新型公开了一种一体成型的防火阀外体，以改善现有同类产品所存在的上述缺陷。

本实用新型的技术方案如下：

一种防火阀外体，为由同一金属型板一体成型的方框体。

该防火阀外体的两端框口均设有连续的外折边，外折边顶部设有连续的内折边、四角均设有角孔；

该防火阀外体包括一对长面和一对短面，其长面的两端分别外延越过两侧短面后通过该面四角所设的第一卡扣分别卡接固定于对应侧内折边上设置的第一卡孔内，其短面的两端分别通过各自端部所设的第二卡扣卡接固定于对应侧长面上设置的第二卡孔内，从而形成一个四面环扣的方框体。

更进一步，防火阀外体的一对长面的中线中部相互对应地各设有两个安装孔。

更进一步，防火阀外体的一对长面上还相互对应的各设有一个检测孔，检测孔与其同长面上的安装孔呈品字形布设。

本实用新型采用整块金属型板一体折弯成型，整体无焊接、无螺钉，外表光洁，且具有生产速度快、结构牢固的优势。

附图说明

图1为本实用新型实施例的总体结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行说明。

如图1所示：

一种防火阀外体，为由同一金属型板一体成型的方框体。

该防火阀外体的两端框口均设有连续的外折边1，外折边1顶部设有连续的内折边101、四角均设有角孔102；

该防火阀外体包括一对长面2和一对短面3，其长面2的两端分别外延越过两侧短面3后通过该面四角所设的第一卡扣201分别卡接固定于对应侧内折边101上设置的第一卡孔1011内，其短面3的两端分别通过各自端部所设的第二卡扣301卡接固定于对应侧长面2上设置的第二卡孔202内，从而形成一个四面环扣的方框体。

该防火阀外体的一对长面2的中线中部相互对应地各设有两个安装孔203。

该防火阀外体的一对长面2上还相互对应的各设有一个检测孔204。

检测孔204与其同长面2上的安装孔203呈品字形布设。

使用时，将防火阀置于本实用新型内并通过螺栓固定于角孔102处，然后将本实用新型平稳放置于地面，或通过安装孔203安装于高处。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920075885.X

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209469848U

授权时间:20191008

主分类号:F16K 27/12

专利分类号:F16K27/12

范畴分类:27F;

申请人:佛山市南海环通机械有限公司

第一申请人:佛山市南海环通机械有限公司

申请人地址:528244 广东省佛山市南海区里水镇麻奢鹅溪工业区自编29号（住所申报）

发明人:任宏涛;刘伟光

第一发明人:任宏涛

当前权利人:佛山市南海环通机械有限公司

代理人:朱林辉

代理机构:44491

代理机构编号:佛山中贵知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1ad6c8f781b62e7d02327aee.html