# 无固相论文_张永

导读:本文包含了无固相论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:钻井液,甲酸,泥浆,高温,现状,页岩,地层。

### 无固相论文文献综述

张永[1]（2019）在《无固相钻井完井液研究与应用进展》一文中研究指出针对无固相钻井完井液的发展问题,结合目前国内外无固相钻井完井液的研究以及应用现状,分别对无固相钻井完井液用处理剂、甲酸盐无固相钻井完井液、无固相弱凝胶钻井完井液、强抑制聚胺无固相钻井液以及烷基糖苷无固相钻井完井液等五种类型的无固相钻井完井液进行综述,通过对比分析,优选出适用于我国油田单位的无固相钻井完井液,并指明无固相钻井完井液未来的发展方向,为进一步推动无固相钻井完井液的发展奠定基础。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年18期）

陈强,刘培锴,王荐,张鹏,雷志永[2]（2019）在《抗高温无固相钻井液体系研究与应用》一文中研究指出针对渤中19-6区块潜山地层油藏埋藏较深、井底温度较高等情况,选用2种新型聚合物材料,基于高温条件下钻井液性能稳定、井壁稳定和保护油气层叁者统一的思路,室内构建了一种抗高温无固相钻井液体系。该钻井液体系在流变性、抑制性、抗高温能力、抗污染能力和储层保护方面都具有显着的优点,抗温可达200℃,滤失量少,滚动回收率高达92.8%,16 h线性膨胀率仅9.2%。现场应用结果表明,电测期间该钻井液体系长时间静止于高温井底,其流变性能稳定、携岩效果好、井壁稳定,起下钻过程中未出现遇阻、遇卡等问题,测试井油气产量均达到预期水平。(本文来源于《化学与生物工程》期刊2019年09期）

王金树,周芳芳,王清河[3]（2019）在《弱凝胶无固相钻井液破胶实验研究》一文中研究指出弱凝胶无固相钻井液体系在使用过程中易在井壁形成致密泥饼或在正压差作用下进入地层,吸附在储层孔隙骨架颗粒上,造成储层渗透率降低、油气渗流通道受阻、油气井产能下降。室内实验优化得到复配破胶剂,从破胶效果、破胶时间、储层抑制效果及腐蚀性等方面对复配破胶剂进行室内评价,评价结果表明该破胶剂各项指标均满足现场要求。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年08期）

葛丽萍,王嘉瑶[4]（2019）在《浅谈PVA1788成膜体系无固相泥浆在钻探施工中的应用和效果》一文中研究指出桂柳地1井的钻探目的是为了进一步研究并获取柳州东部雒容有利区下石炭统鹿寨组页岩气成藏的地质条件,钻遇鹿寨组泥岩,水敏性,孔垮,需要护壁性能良好的泥浆。通过不断地实验改良,该井使用PVA1788成膜体系无固相泥浆顺利完井。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2019年07期）

许杰,何瑞兵,谢涛,胡进军,王荐[5]（2019）在《抗高温无固相甲酸盐钻井液体系研究》一文中研究指出室内通过选用两种新型聚合物材料构建了一套抗高温无固相甲酸盐钻井液体系,室内研究表明该钻井液体系抗温性能稳定、抑制性好、抗污染能力强。该钻井液体系在渤中19-6区块井的应用效果较好,其流变性能满足钻进需求,携岩效果好,井壁稳定,起下钻过程中未出现遇阻、遇卡等问题,特别是对环境、储层保护效果好。现场测试产量良好,油气产量均达到预期水平。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年06期）

陈增海[6]（2019）在《新型高密度无固相钻开液在蓬莱油田的应用》一文中研究指出蓬莱19-3油田位于渤海中南部海域,是原油地质储量达6亿立方米左右的特大油田,其主力油层于新近系明化镇组下段和馆陶组,储层岩性为河流相沉积的陆源碎屑岩。伴随着近年来的大规模开采,油田产量下降,同时,由于注水井原因导致地层压力异常,目前在利用现有的资源下,工程上采用水平井开采方式提高采收率,这无疑对钻井液提出了更高的要求。针对蓬莱19-3油田储层特性,采用无固相免破胶的新型高密度无固相体系,通过无机盐和有机盐复配加重,实现了渤海首次使用1.42 g/cm~3新型高密度无固相体系作业,通过搭配颗粒级配技术,形成屏蔽暂堵保护储层,控制较低的固相含量,维持较低的返排压力,储层保护效果优异;该体系首次在蓬莱V30H井中应用,并达到了预期效果,投产时能达到配产要求,对蓬莱油田群的进一步有效开发提供了技术保障。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年02期）

张宇,张洪伟,刘华,黄建,李海彪[7]（2019）在《无固相微泡沫钻井液在华北潜山地层的应用》一文中研究指出华北油田潜山地层缝隙较发育,地层压力系数低,容易发生井漏。室内在发泡剂、稳泡剂等核心处理剂的基础上,构建了无固相可循环微泡沫钻井液体系,该体系具有良好的发泡性能、半衰期和滤失流变性,适合潜山易漏地层应用。通过在凤古1x井潜山地层应用,表明无固相可循环微泡沫钻井液具有良好的防漏效果,能够明显地提高机械钻速,形成的泡沫致密细小,不影响泥浆泵上水,能够满足低压复杂地层的施工需求。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2019年02期）

刘刚[8]（2019）在《无固相钻井液在长10井的应用》一文中研究指出根据在长10井无固相钻井液的成功应用,对无固相钻井液的组成、性能、使用情况及对固控技术进行探讨。(本文来源于《中国井矿盐》期刊2019年01期）

龚云蕾,廖云虎,陈霄,彭建峰,张德政[9]（2018）在《PRD无固相修井液酸性破胶技术》一文中研究指出为解除PRD无固相修井液对储层造成的固相侵入伤害,构建了新型酸性破胶剂HJD-W。HJD-W在90℃×5h条件下,腐蚀率仅为0.9919g/(m~2·h),对PRD原液的破胶率高达78.4%。PRD污染后的岩芯渗透率损失率为47.6%,污染后的岩芯经HJD-W处理后岩芯渗透率恢复率高达107%。HJD-W在涠洲油田W15井进行现场应用,油井产油量提高2.21倍。(本文来源于《新疆石油天然气》期刊2018年04期）

张庆港[10]（2018）在《ADM9-4H井无固相聚合物钻井液技术》一文中研究指出目前钻井现场使用的钻井液体系大多是以膨润土为基础配浆材料,再结合各种钻井液处理剂配制而成,此类钻井液虽具有各种优点,但也存在着损害储层的问题。无固相聚合物钻井液由于能实现较低的当量密度和很少的固相含量,能够明显地降低滤液和固相侵入储层的数量,从而达到保护储层的目的。DM9-4H井四开岩性主要为灰岩,为了保护储层,使用无固相聚合物钻井液体系,该体系充分发挥无固相聚合物钻井液的优点,辅以原油提高润滑性。良好的钻井液性能,再配合以合理的工程技术措施,有力保证了储层钻井施工的顺利进行,后期完井资料显示,采收率得到明显提高。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2018年12期）

### 无固相论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对渤中19-6区块潜山地层油藏埋藏较深、井底温度较高等情况,选用2种新型聚合物材料,基于高温条件下钻井液性能稳定、井壁稳定和保护油气层叁者统一的思路,室内构建了一种抗高温无固相钻井液体系。该钻井液体系在流变性、抑制性、抗高温能力、抗污染能力和储层保护方面都具有显着的优点,抗温可达200℃,滤失量少,滚动回收率高达92.8%,16 h线性膨胀率仅9.2%。现场应用结果表明,电测期间该钻井液体系长时间静止于高温井底,其流变性能稳定、携岩效果好、井壁稳定,起下钻过程中未出现遇阻、遇卡等问题,测试井油气产量均达到预期水平。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 无固相论文参考文献

[1].张永.无固相钻井完井液研究与应用进展[J].中国石油和化工标准与质量.2019

[2].陈强,刘培锴,王荐,张鹏,雷志永.抗高温无固相钻井液体系研究与应用[J].化学与生物工程.2019

[3].王金树,周芳芳,王清河.弱凝胶无固相钻井液破胶实验研究[J].石油化工应用.2019

[4].葛丽萍,王嘉瑶.浅谈PVA1788成膜体系无固相泥浆在钻探施工中的应用和效果[J].西部探矿工程.2019

[5].许杰,何瑞兵,谢涛,胡进军,王荐.抗高温无固相甲酸盐钻井液体系研究[J].石油化工应用.2019

[6].陈增海.新型高密度无固相钻开液在蓬莱油田的应用[J].石油化工应用.2019

[7].张宇,张洪伟,刘华,黄建,李海彪.无固相微泡沫钻井液在华北潜山地层的应用[J].西部探矿工程.2019

[8].刘刚.无固相钻井液在长10井的应用[J].中国井矿盐.2019

[9].龚云蕾,廖云虎,陈霄,彭建峰,张德政.PRD无固相修井液酸性破胶技术[J].新疆石油天然气.2018

[10].张庆港.ADM9-4H井无固相聚合物钻井液技术[J].西部探矿工程.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1b06e82e5ffb7e5400900962.html