# 一种直流无刷高出力电机论文和设计-李锋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种直流无刷高出力电机，包括安装架，所述安装架的顶部设置有操作盘，且操作盘的顶部通过连接线设置有卡头，所述卡头的末端设置有连接头，且连接头的一侧设置有启动块，所述连接头的一侧通过固定杆连接有安装板，且安装板的顶部设置有机体，所述机体的内部设置有磁铁层。本实用新型通过在定子上设置六个凹槽与六组线圈相互作用，并配合四级转子从而使得该种直流无刷高出力电机的转动方式较为多元化，并配合材质为钕铁硼强磁的磁铁层，使得该种直流无刷高出力电机的扭矩更高，输出力度更大，同时钕铁硼强磁的磁铁层大大减小原有磁铁层的体积，从而使得该种直流无刷高出力电机的体积较为轻盈。

### 主设计要求

1.一种直流无刷高出力电机，包括安装架(1)，其特征在于：所述安装架(1)的顶部设置有操作盘(2)，且操作盘(2)的顶部通过连接线(5)设置有卡头(4)，所述卡头(4)的末端设置有连接头(7)，且连接头(7)的一侧设置有启动块(8)，所述连接头的一侧通过固定杆连接有安装板(6)，且安装板(6)的顶部设置有机体(10)，所述机体(10)的内部设置有磁铁层(11)，且磁铁层(11)的内部设置有线圈(9)，所述线圈(9)的内部转动连接有转子(14)，且转子(14)的一侧设置有定子(13)，所述转子(14)的另一侧设置有与机体相配合的限位板(15)。

### 设计方案

1.一种直流无刷高出力电机，包括安装架(1)，其特征在于：所述安装架(1)的顶部设置有操作盘(2)，且操作盘(2)的顶部通过连接线(5)设置有卡头(4)，所述卡头(4)的末端设置有连接头(7)，且连接头(7)的一侧设置有启动块(8)，所述连接头的一侧通过固定杆连接有安装板(6)，且安装板(6)的顶部设置有机体(10)，所述机体(10)的内部设置有磁铁层(11)，且磁铁层(11)的内部设置有线圈(9)，所述线圈(9)的内部转动连接有转子(14)，且转子(14)的一侧设置有定子(13)，所述转子(14)的另一侧设置有与机体相配合的限位板(15)。

2.根据权利要求1所述的一种直流无刷高出力电机，其特征在于：所述线圈(9)的数目为六组，六组线圈(9)的材质为铜线。

3.根据权利要求1所述的一种直流无刷高出力电机，其特征在于：所述安装板(6)通过连接线(5)与操作盘(2)连接，且操作盘(2)顶部的一侧设置有旋转把手(3)。

4.根据权利要求1所述的一种直流无刷高出力电机，其特征在于：所述连接线(5)的数目为两组，两组所述连接线(5)之间设置有收束带。

5.根据权利要求1所述的一种直流无刷高出力电机，其特征在于：所述定子(13)的外侧设置有凹槽，且凹槽的数目为六组，所述转子(14)的级数为四级。

6.根据权利要求1所述的一种直流无刷高出力电机，其特征在于：所述磁铁层(11)的材质为钕铁硼强磁，所述线圈(9)的内侧设置有防尘网(12)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电机领域，具体为一种直流无刷高出力电机。

背景技术

电机(英文：Electric machinery，俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示，它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源，发电机在电路中用字母G表示，它的主要作用是利用机械能转化为电能，按工作电源种类划分：可分为直流电机和交流电机，直流电动机按结构及工作原理可划分：无刷直流电动机和有刷直流电动机，有刷直流电动机可划分：永磁直流电动机和电磁直流电动机，电磁直流电动机划分：串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机，永磁直流电动机划分：稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机，但是现如今的直流无刷高出力电机体积过大不利于安装固定，而且运转形式过于单一不能够提供良好的动能，而且磁铁性能不良，不仅导致使用寿命较短，而且导致转动力度较小。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种直流无刷高出力电机，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种直流无刷高出力电机，包括安装架，所述安装架的顶部设置有操作盘，且操作盘的顶部通过连接线设置有卡头，所述卡头的末端设置有连接头，且连接头的一侧设置有启动块，所述连接头的一侧通过固定杆连接有安装板，且安装板的顶部设置有机体，所述机体的内部设置有磁铁层，且磁铁层的内部设置有线圈，所述线圈的内部转动连接有转子，且转子的的一侧设置有定子，所述转子的另一侧设置有与机体相配合的限位板。

优选地，所述线圈的数目为六组，六组线圈的材质为铜线。

优选地，所述安装板通过连接线与操作盘连接，且操作盘顶部的一侧设置有旋转把手。

优选地，所述连接线的数目为两组，两组所述连接线之间设置有收束带。

优选地，所述定子的外侧设置有凹槽，且凹槽的数目为六组，所述转子的级数为四级。

优选地，所述磁铁层的材质为钕铁硼强磁，所述线圈的内侧设置有防尘网。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过在定子上设置六个凹槽与六组线圈相互作用，并配合四级转子从而使得该种直流无刷高出力电机的转动方式较为多元化，并配合材质为钕铁硼强磁的磁铁层，使得该种直流无刷高出力电机的扭矩更高，输出力度更大，同时钕铁硼强磁的磁铁层大大减小原有磁铁层的体积，从而使得该种直流无刷高出力电机的体积较为轻盈，并配合安装架，方便了该种直流无刷高出力电机的安装于固定。

附图说明

图1为本实用新型的正视图；

图2为本实用新型的机体侧视图；

图3为本实用新型的定子连接示意图。

图中：1、安装架；2、操作盘；3、旋转把手；4、卡头；5、连接线；6、安装板；7、连接头；8、启动块；9、线圈；10、机体；11、磁铁层；12、防尘网；13、定子；14、转子；15、限位板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种直流无刷高出力电机，包括安装架1，安装架1的顶部设置有操作盘2，且操作盘2的顶部通过连接线5设置有卡头4，卡头4的末端设置有连接头7，且连接头7的一侧设置有启动块8，连接头的一侧通过固定杆连接有安装板6，且安装板6的顶部设置有机体10，机体10的内部设置有磁铁层11，且磁铁层11的内部设置有线圈 9，线圈9的内部转动连接有转子14，且转子14的的一侧设置有定子13，转子14的另一侧设置有与机体相配合的限位板15。

本实用新型通过在定子13上设置六个凹槽与六组线圈9相互作用，并配合四级转子14从而使得该种直流无刷高出力电机的转动方式较为多元化。

请着重参阅图1和3，线圈9的数目为六组，六组线圈9的材质为铜线，定子13的外侧设置有凹槽，且凹槽的数目为六组，转子14的级数为四级。

该种直流无刷高出力电机通过设置的六组线圈与定子13上六组凹槽相互作用，并配合四级转子14，从而使得该种电机转动输出力度更大。

请着重参阅图1，安装板6通过连接线5与操作盘2连接，且操作盘2顶部的一侧设置有旋转把手3，连接线5的数目为两组，两组连接线5之间设置有收束带。

该种直流无刷高出力电机设置的操作盘2通过连接线5为机体10内部的线圈9提供电能，配合磁铁层11完成电磁反应，设置的旋转把手3能够控制操作盘2的电能提供，设置的收束带对两组连接线5进行捆绑，避免连接线5 错乱影响设备的正常运行。

请着重参阅图2，磁铁层11的材质为钕铁硼强磁，线圈9的内侧设置有防尘网12。

该种直流无刷高出力电机设置材质为钕铁硼强磁的磁铁层11，使得该种电机体积更加轻盈，而且能够为电磁反应提供较大的磁性，进而提供较大的输出动力，同时使得该种电机使用寿命大大增长，设置的防尘网12避免机体 1内部进入灰尘，导致电磁反应受到影响。

工作原理：首先在安装架1的作用下，将该装置固定在合适位置处并接通电源，将旋转把手3相下旋转45度，操作盘2对线圈9提供电能，线圈9 中流入直流电源，在材质为钕铁硼强磁磁铁层11作用下，定子13外侧的六组凹槽与六组线圈9相互配合，使得转子14快速旋转，在限位板15的作用下，使得转子14转动时更稳定，动过按动启动块8，启动块8通过连接头7 控制连接线5中电流流通转台，从而控制机体10内部的电磁反应从而控制转子14的转动情况，转子14进行转动时，防尘网12对机体10内部进行防尘处理，避免长时间运转灰尘进入机体10影响电磁反应，进而影响该种直流无刷高出力电机的输出动力。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920070500.0

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209375420U

授权时间:20190910

主分类号:H02K 29/00

专利分类号:H02K29/00;H02K1/12;H02K5/10

范畴分类:37A;

申请人:日电产伺服电机(常州)有限公司

第一申请人:日电产伺服电机(常州)有限公司

申请人地址:213000 江苏省常州市常州高新技术产业开发区天山路15号

发明人:李锋;席志兴

第一发明人:李锋

当前权利人:日电产伺服电机(常州)有限公司

代理人:吴肖敏

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1b8781a0c9f91fed7957ca04.html