# 精密定位论文_申健,赵文,安向东

导读:本文包含了精密定位论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:单点,精密,电离层,组合,相位,青藏高原,实时。

### 精密定位论文文献综述

申健,赵文,安向东[1]（2019）在《基于非组合精密单点定位的区域电离层建模》一文中研究指出电离层是地球空间的重要组成部分,电离层延迟是全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)数据处理的重要误差源,电离层的影响主要表现为地面站接收到的卫星载波和伪距信号的附加时延效应,最大可达几十米,精确的电离层模型可以有效提高GNSS单频数据处理的精度。利用GNSS观测值研究电离层,一般采用无几何距离组合的码和相位观测值,使用相位平滑伪距方法得到平滑电离层观测值,但是该方法容易受到伪距多路径和观测噪声的影响,导致电离层估计不准确。因此,先基于非组合精密单点定位(precise point positioning,PPP)提取电离层,利用国际GNSS服务的轨道、钟差等产品,有效减少待估参数个数,提高电离层延迟的估计精度;再使用纬度差和太阳时角差的多项式拟合进行区域电离层建模。利用某省连续运行参考站系统数据提取了天顶方向总电子含量信息进行建模,与PPP解算结果进行比较,在测站天顶方向上的模型值和解算值差异较小(除个别卫星外),可达到2 TECU左右。(本文来源于《测绘地理信息》期刊2019年06期）

彭凤友,聂桂根,薛长虎,武曙光,李海洋[2]（2019）在《GPS/BDS精密单点定位技术在滑坡变形监测中的应用研究》一文中研究指出分别探讨了GPS精密单点定位技术、GPS/BDS精密单点定位技术及BDS精密单点定位技术在地形较为陡峭、有部分卫星被遮挡的滑坡体特殊环境中的应用能力。选用四川西山村8个监测站,总时长跨度16个月的观测数据进行试验及分析,结果表明:西山村滑坡体整体正以平均9.2mm/月的速度向南滑动,并伴随着垂向上的整体下沉。精度区间统计结果显示,平均5.93h时长的GPS精密单点定位的解算精度基本能达到较高水平且相对稳定,可以有效监测变形较缓慢的滑坡体。GPS/BDS的解算结果的精度接近于单GPS的水平,但由于BDS的数据可利用率整体上不稳定,拉低了GPS/BDS的解算结果的整体精度,表明了当前的单BDS精密单点定位的精度受地形等外界环境变化的影响更大。利用观测时长及数据的可利用率指标加权处理解算结果,降低了观测质量不高的结果对整体结果的贡献比,提高了定位结果的精度和容错率。(本文来源于《导航定位与授时》期刊2019年06期）

吕伟才,高井祥,刘天骏[3]（2019）在《GPS/Galileo精密单点定位模糊度解算与实验分析》一文中研究指出针对提高多频模糊度固定解的GNSS精密单点定位的可靠性与稳定性的问题,该文基于实时非组合相位偏差产品,对叁频非差非组合GPS/Galileo PPP的浮点解、固定解模型进行深入研究,并设计了3种定位策略,选取了17个MGEX跟踪站7d的实测数据,分析了叁频非差模糊度固定解对静态、仿动态PPP定位精度与滤波收敛时间的影响。结果表明,滤波收敛后,与浮点解策略相比较,固定叁频模糊度对高程、水平方向定位精度均有提高,在静态定位模式中提升幅度分别约为20.45%和37.50%,在仿动态定位模式中提升幅度分别约为22.41%和33.33%。在滤波收敛时间方面,相较于浮点解策略的收敛时间,静态与仿动态定位中模糊度固定策略的收敛时间分别提升了约12.57%和6.41%。(本文来源于《测绘科学》期刊2019年11期）

芦海涛[4]（2019）在《叁频GNSS精密定位理论与方法研究》一文中研究指出如今,叁频GNSS精密定位技术的应用范围不断扩大,已经成功应用于北斗系统。但是,相比而言,我国应用叁频GNSS精密定位技术的时间比较短,缺乏理论基础和实践经验。要想发挥出叁频GNSS精密定位的作用,国内就必须加大对叁频GNSS精密定位理论和方法研究,提高叁频GNSS精密定位的精准度。(本文来源于《卫星电视与宽带多媒体》期刊2019年21期）

吴斌,王航,康杰虎[5]（2019）在《小型精密谐波转台角度定位精度标定与补偿》一文中研究指出为了解决应用于关节型叁维激光传感器的小型谐波转台角度定位精度标定的问题,提出了一种基于Renishaw双频激光干涉仪的单自由度小型谐波转台旋转角度测量和补偿方法。首先依据干涉仪角度测量原理和光路调节方法,建立了测量光路系统,分析了回转台装配误差对角度测量精度的影响并进行了有效调整,而后提出了小型谐波转台360°范围角度标定的实验方案,最后通过曲线拟合的方法分析了转台转角误差的测量数据,总结转台转角误差随位置改变的变化规律,并将误差补偿函数嵌入控制器中,对转台的每次运动进行实时有效补偿。实验结果表明:使用该标定补偿方法能够将小型谐波转台的定位精度提高85%以上,补偿后的定位误差小于10″。采用该方法能够对小型谐波转台进行小间隔360°标定,标定后转台满足激光传感器空间精确定位的要求。(本文来源于《光学精密工程》期刊2019年10期）

赵庆,高成发,潘树国,高旺,夏炎[6]（2019）在《顾及频间钟差的BDS/GPS叁频非组合精密单点定位方法》一文中研究指出采用传统精密钟差产品进行多频精密单点定位(PPP)时,频间钟差(IFCB)会对定位结果产生明显的系统性偏差,针对此问题,提出了基于无几何模型的BDS/GPS频间钟差估计方法,并推导了其在叁频非组合PPP模型中的应用方法。通过全球184个监测站连续7天的数据实验,验证分析了IFCB的时变特性。结果表明:GPS和BDS GEO/IGSO卫星的IFCB周期性明显,BDS的IFCB量级小于GPS,一般不超过3 cm;对于静态PPP,与不改正IFCB相比,IFCB改正后,单GPS点位精度提高83.4%,GPS和BDS GEO/IGSO/MEO卫星的相位验后残差标准差分别减小了75.0%、54.5%、32.1%和19.2%;对于动态PPP,单GPS和BDS/GPS双系统组合的点位精度分别提高59.6%和54.7%。该方法解决了传统钟差产品与多频精密定位的兼容问题。(本文来源于《中国惯性技术学报》期刊2019年05期）

郭鑫伟,田婕,聂建亮,邰贺,靳鑫洋[7]（2019）在《基于精密单点定位和自适应最小二乘配置建立新疆水平速度场格网模型》一文中研究指出针对双差计算测站坐标效率低下的问题,采用GNSSer精密单点定位方式多核并行处理测站数据,加快解算速度;针对测站速度含有随机信号导致速度场建模精度降低的问题,采用最小二乘配置来估计随机信号,并引入Helmert方差分量估计来调整噪声与信号协方差矩阵间的不合理关系,建立精度更高的速度场模型。以新疆陆态网络2011～2017年连续运行基准站为例,利用GNSSer精密单点定位方式获取坐标时间序列,大幅提升了解算效率,验证了GNSSer的可靠性和高效性,证实精密单点定位可获得与双差定位基本一致的速度信息(差异在1.5 mm/a以内);建立新疆水平速度场格网模型,结果表明,新疆水平运动速度为27.1～34.8 mm/a,整体趋势为北向偏东,自西南到东北部,运动方向由北偏东向东偏转。(本文来源于《大地测量与地球动力学》期刊2019年10期）

杜辉,耿涛,段星星,冀显坤,白运[8]（2019）在《精密单点定位技术在青藏高原地区物探测量中的应用研究》一文中研究指出精密单点定位技术具有无需控制点、单台GPS接收机静态测量可获得高精度的坐标成果等优点,在青藏高原等困难地区的物探测量实践中具有广阔的应用前景。本文以利用精密单点定位技术处理青藏高原西部和东部的两个1∶25万区域重力调查项目形成的控制点观测数据为基础,经过计算对比这些点的精密单点定位成果和传统测量平差方法所得的CGCS2000坐标成果之间的差值,分析误差来源,得出误差的主要来源是两者坐标值在历元和框架差异引起,进而通过历元和框架校正得出控制点的CGCS2000坐标,重新对比发现校正后的坐标值具有与传统测量平差坐标值相一致的精度,在此基础上提出了在实际物探测量中利用精密单点定位技术得到CGCS2000坐标成果的思路和注意事项,同时讨论了该方法的应用范围。(本文来源于《物探与化探》期刊2019年05期）

李云,崔文刚[9]（2019）在《精密单点定位技术发展及应用》一文中研究指出综述了精密单点定位(precise point positioning,PPP)技术的发展及其应用现状。主要从PPP模糊度解、实时PPP和多系统组合PPP等3个方面进行了总结。根据PPP技术的优点,阐述了该技术在测绘、监测、气象和水汽遥感等方面的实际应用。针对最新发展起来的多频多模块多系统联合定位,展望了PPP技术未来的发展趋势,最后指出随着PPP技术的成熟及模型的精细化和改进,PPP快速初始化的问题有望得到突破,PPP技术的应用会更广泛。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年27期）

崔良玉,王灿芳,须颖,贾静,阎兵[10]（2019）在《面向细胞显微操作的精密定位平台设计》一文中研究指出针对现有生物倒置显微镜在进行细胞操作时,载物平台难以实现自动化精密定位的问题,基于柔性铰链设计了二自由度精密定位平台,采用杠杆机构对平台进行了行程放大,且将放大机构设计在平台的角落处,可充分利用显微镜有限空间。通过有限元法对定位平台进行静力学分析和模态分析。仿真结果表明:所设计的定位平台放大倍数可达3.3倍,最大行程可达500μm,刚度为0.53 N/μm,固有频率为131.49 Hz,反映平台沿x和y方向的耦合度的指标为1.3%,满足细胞操作需要。(本文来源于《天津职业技术师范大学学报》期刊2019年03期）

### 精密定位论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分别探讨了GPS精密单点定位技术、GPS/BDS精密单点定位技术及BDS精密单点定位技术在地形较为陡峭、有部分卫星被遮挡的滑坡体特殊环境中的应用能力。选用四川西山村8个监测站,总时长跨度16个月的观测数据进行试验及分析,结果表明:西山村滑坡体整体正以平均9.2mm/月的速度向南滑动,并伴随着垂向上的整体下沉。精度区间统计结果显示,平均5.93h时长的GPS精密单点定位的解算精度基本能达到较高水平且相对稳定,可以有效监测变形较缓慢的滑坡体。GPS/BDS的解算结果的精度接近于单GPS的水平,但由于BDS的数据可利用率整体上不稳定,拉低了GPS/BDS的解算结果的整体精度,表明了当前的单BDS精密单点定位的精度受地形等外界环境变化的影响更大。利用观测时长及数据的可利用率指标加权处理解算结果,降低了观测质量不高的结果对整体结果的贡献比,提高了定位结果的精度和容错率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 精密定位论文参考文献

[1].申健,赵文,安向东.基于非组合精密单点定位的区域电离层建模[J].测绘地理信息.2019

[2].彭凤友,聂桂根,薛长虎,武曙光,李海洋.GPS/BDS精密单点定位技术在滑坡变形监测中的应用研究[J].导航定位与授时.2019

[3].吕伟才,高井祥,刘天骏.GPS/Galileo精密单点定位模糊度解算与实验分析[J].测绘科学.2019

[4].芦海涛.叁频GNSS精密定位理论与方法研究[J].卫星电视与宽带多媒体.2019

[5].吴斌,王航,康杰虎.小型精密谐波转台角度定位精度标定与补偿[J].光学精密工程.2019

[6].赵庆,高成发,潘树国,高旺,夏炎.顾及频间钟差的BDS/GPS叁频非组合精密单点定位方法[J].中国惯性技术学报.2019

[7].郭鑫伟,田婕,聂建亮,邰贺,靳鑫洋.基于精密单点定位和自适应最小二乘配置建立新疆水平速度场格网模型[J].大地测量与地球动力学.2019

[8].杜辉,耿涛,段星星,冀显坤,白运.精密单点定位技术在青藏高原地区物探测量中的应用研究[J].物探与化探.2019

[9].李云,崔文刚.精密单点定位技术发展及应用[J].科学技术与工程.2019

[10].崔良玉,王灿芳,须颖,贾静,阎兵.面向细胞显微操作的精密定位平台设计[J].天津职业技术师范大学学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1be2f6fdaa6e1972198337d6.html