# 多孔板成型液压机论文和设计-唐高波

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多孔板成型液压机，它包括机架、第一动梁、第一动梁驱动件、第二动梁和第二动梁驱动件，所述第一动梁滑配在机架上；所述第一动梁驱动件与所述第一动梁相连，所述第一动梁驱动件驱动所述第一动梁向多孔板推料模具侧移动；所述第二动梁滑配在机架上；所述第二动梁驱动件连接在第一动梁上，所述第二动梁驱动件与所述第二动梁直接或间接相连，所述第二动梁驱动件驱动所述第二动梁向多孔板推料模具侧移动。本实用新型能够平稳地使多孔板推料模具和多孔板推出，避免了模具损坏的现象，提高了模具的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种多孔板成型液压机，其特征在于，它包括：机架(1)；第一动梁(2)，所述第一动梁(2)滑配在机架(1)上；第一动梁驱动件，所述第一动梁驱动件与所述第一动梁(2)相连，所述第一动梁驱动件驱动所述第一动梁(2)向多孔板推料模具侧移动；第二动梁(3)，所述第二动梁(3)滑配在机架(1)上；第二动梁驱动件，所述第二动梁驱动件连接在第一动梁(2)上，所述第二动梁驱动件与所述第二动梁(3)直接或间接相连，所述第二动梁驱动件驱动所述第二动梁(3)向多孔板推料模具侧移动。

### 设计方案

1.一种多孔板成型液压机，其特征在于，它包括：

机架(1)；

第一动梁(2)，所述第一动梁(2)滑配在机架(1)上；

第一动梁驱动件，所述第一动梁驱动件与所述第一动梁(2)相连，所述第一动梁驱动件驱动所述第一动梁(2)向多孔板推料模具侧移动；

第二动梁(3)，所述第二动梁(3)滑配在机架(1)上；

第二动梁驱动件，所述第二动梁驱动件连接在第一动梁(2)上，所述第二动梁驱动件与所述第二动梁(3)直接或间接相连，所述第二动梁驱动件驱动所述第二动梁(3)向多孔板推料模具侧移动。

2.根据权利要求1所述的多孔板成型液压机，其特征在于：所述第二动梁驱动件通过均匀推组件与所述第二动梁(3)相连。

3.根据权利要求2所述的多孔板成型液压机，其特征在于：所述均匀推组件包括顶推板(4)和多根推杆(5)，所述顶推板(4)与所述第二动梁驱动件相连，多根推杆(5)的上端部连接在顶推板(4)上，多根推杆(5)的下端部与第二动梁(3)相连，多根推杆(5)的下端部突出第二动梁(3)的下端面。

4.根据权利要求3所述的多孔板成型液压机，其特征在于：所述推杆(5)设置有四根，并且四根推杆(5)的上端部分别连接在顶推板(4)的四角上。

5.根据权利要求1所述的多孔板成型液压机，其特征在于：所述第一动梁驱动件为上主缸(6)。

6.根据权利要求1所述的多孔板成型液压机，其特征在于：所述第二动梁驱动件为下副缸(7)。

7.根据权利要求1所述的多孔板成型液压机，其特征在于：所述机架(1)包括底座(11)、立柱组(12)和固定板(13)，所述立柱组(12)的上端部与所述固定板(13)相连，所述立柱组(12)的下端部与所述底座(11)相连，所述第一动梁驱动件连接在固定板(13)上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种多孔板成型液压机。

背景技术

目前，现有技术的多孔板成型液压机采用一个主缸和两个副缸，成型是，两个副缸顶出不同步，会造成产品变形，模具容易磨损的现象。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种多孔板成型液压机，它能够平稳地使多孔板推料模具和多孔板推出，避免了模具损坏的现象，提高了模具的使用寿命。

本实用新型解决上述技术问题采取的技术方案是：一种多孔板成型液压机，它包括：

机架；

第一动梁，所述第一动梁滑配在机架上；

第一动梁驱动件，所述第一动梁驱动件与所述第一动梁相连，所述第一动梁驱动件驱动所述第一动梁向多孔板推料模具侧移动；

第二动梁，所述第二动梁滑配在机架上；

第二动梁驱动件，所述第二动梁驱动件连接在第一动梁上，所述第二动梁驱动件与所述第二动梁直接或间接相连，所述第二动梁驱动件驱动所述第二动梁向多孔板推料模具侧移动。

进一步，所述第二动梁驱动件通过均匀推组件与所述第二动梁相连。

进一步，所述均匀推组件包括顶推板和多根推杆，所述顶推板与所述第二动梁驱动件相连，多根推杆的上端部连接在顶推板上，多根推杆的下端部与第二动梁相连，多根推杆的下端部突出第二动梁的下端面。

进一步，所述推杆设置有四根，并且四根推杆的上端部分别连接在顶推板的四角上。

进一步，所述第一动梁驱动件为上主缸。

进一步，所述第二动梁驱动件为下副缸。

进一步，所述机架包括底座和立柱组和固定板，所述立柱组的上端部与所述固定板相连，所述立柱组的下端部与所述底座相连，所述第一动梁驱动件连接在固定板上。

采用了上述技术方案后，本实用新型通过一个副缸推动第二动梁，避免了副缸推出不同步的现象，使得多孔板推料模具和多孔板能够平稳的推出，避免了模具的损坏现象，提高了模具的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的原理框图。

具体实施方式

为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解，下面根据具体实施例并结合附图，对本实用新型作进一步详细的说明。

如图1所示，一种多孔板成型液压机，它包括：

机架1；

第一动梁2，所述第一动梁2滑配在机架1上；

第一动梁驱动件，所述第一动梁驱动件与所述第一动梁2相连，所述第一动梁驱动件驱动所述第一动梁2向多孔板推料模具侧移动；在本实施例中，多孔板推料模具以及多孔板在液压机上的连接为常规技术手段，本实施例不再赘述；

第二动梁3，所述第二动梁3滑配在机架1上；

第二动梁驱动件，所述第二动梁驱动件连接在第一动梁2上，所述第二动梁驱动件与所述第二动梁3直接或间接相连，所述第二动梁驱动件驱动所述第二动梁3向多孔板推料模具侧移动。

如图1所示，所述第二动梁驱动件通过均匀推组件与所述第二动梁3相连，需要加以说明的是：此处设置均匀推组件主要是使第二动梁驱动件能够均匀推动第二动梁3，第二动梁3能够平稳运动。

如图1所示，所述均匀推组件包括顶推板4和多根推杆5，所述顶推板4与所述第二动梁驱动件相连，多根推杆5的上端部连接在顶推板4上，多根推杆5的下端部与第二动梁3相连，多根推杆5的下端部突出第二动梁3的下端面；需要加以说明的是，均匀推组件还可以采用其他结构，并不局限于本实施例结构的均匀推组件。

如图1所示，所述推杆5设置有四根，并且四根推杆5的上端部分别连接在顶推板4的四角上，此处设置的推杆5的数量为四根，主要是为了均匀推动第二动梁3，但是推杆5的数量并不局限于此。

如图1所示，所述第一动梁驱动件例如但不限于上主缸6。

如图1所示，所述第二动梁驱动件例如但不限于下副缸7。

如图1所示，可选的，本实施例的机架1包括底座11、立柱组12和固定板13，所述立柱组12的上端部与所述固定板13相连，所述立柱组12的下端部与所述底座11相连，所述第一动梁驱动件连接在固定板13上。

综上所述，本实用新型通过一个第二动梁驱动件，也就是下副缸7去推动第二动梁3，避免了副缸7推出不同步的现象，使得多孔板推料模具和多孔板能够平稳的推出，避免了模具的损坏现象，提高了模具的使用寿命。

以上所述的具体实施例，对本实用新型解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示方位或位置关系的术语为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

此外，术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完全水平，而是可以稍微倾斜。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之上或之下可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征之上、上方和上面包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征之下、下方和下面包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920062952.4

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209580567U

授权时间:20191105

主分类号:B30B 1/32

专利分类号:B30B1/32

范畴分类:29A;

申请人:湖南红钻新材料有限公司

第一申请人:湖南红钻新材料有限公司

申请人地址:412200 湖南省株洲市醴陵市茶山镇铁河口村松阳渡组

发明人:唐高波;唐宋

第一发明人:唐高波

当前权利人:湖南红钻新材料有限公司

代理人:何耀煌

代理机构:44218

代理机构编号:深圳市千纳专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1bf22c12f4251913c01f0f06.html