# 机车齿轮常用渗碳钢的淬火畸变控制

### 论文摘要

对20Cr2Ni4、20CrNi2Mo、18CrNiMo7-6 3种渗碳钢成分及淬透性进行了测试及试验比较,随后对这3种渗碳钢制作的大型盘齿轮从原材料、设计、锻造预备热处理、去应力退火、渗碳工艺等进行了优化控制,对不同材料的重载齿轮渗碳淬火前后尺寸精度进行了检测对比分析。结果表明:3种渗碳钢淬透性均较高,从高到低顺序为20Cr2Ni4、18CrNiMo7-6、20CrNi2Mo; 3种渗碳钢制造的重载齿轮渗碳淬火后最大变形量为0.182～0.219 mm,齿轮热处理后精度等级为10～11级;试验结果说明了3种渗碳钢制作的不同材料的同一结构尺寸的大型重载盘齿轮渗碳淬火畸变区别不大,齿轮畸变控制均取得了理想的效果。

### 论文目录

- 1 重载大齿轮基本参数及技术要求

- 2 试验设备及试验方法

- 3 重载齿轮基本参数及工艺路线

- 4 优化控制和减少重载齿轮热处理畸变的工艺技术

- 4.1 优化齿轮结构设计

- 4.2 严格控制原材料质量

- 4.3 优化加热升温过程

- 4.4 优化渗碳工艺

- 4.5 优化淬火冷却, 采用合理的淬火冷却介质

- 4.6 优化工装及装炉

- 4.7 优化机加工, 进行齿轮去应力退火处理减少齿轮内部应力

- 5 试验结果及分析

- 5.1 淬透性结果

- 5.2 渗碳淬火后显微组织结果

- 5.3 3种渗碳钢齿轮渗碳淬火变形试验结果

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 晁国强,杨明华,高红梅,陆堰龙,吴国庆

关键词: 渗碳钢,淬透性,机车齿轮,渗碳淬火,畸变控制

来源: 金属热处理 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

分类号: TG156.81

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.04.049

页码: 243-247

总页数: 5

文件大小: 1142K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].齿轮制造工艺技术分析与研究[J]. 江西化工 2018(04)

- [2].矿山机械齿轮材料选择及处理分析[J]. 世界有色金属 2018(07)

- [3].对齿轮材料的研究[J]. 消费导刊 2010(08)

- [4].齿轮的精密热处理及抗疲劳制造探讨[J]. 机械传动 2019(03)

- [5].摩托车齿轮材料的选用及热处理[J]. 金属世界 2013(06)

- [6].齿轮失效模式形成分析[J]. 工程技术研究 2019(07)

- [7].粉末冶金齿轮材料进展[J]. 粉末冶金工业 2010(03)

- [8].齿轮材料的选择方法[J]. 机电信息 2009(36)

- [9].控制煤矿机械齿轮失效的有效控制方式研究[J]. 科技经济导刊 2019(05)

- [10].基于热弹耦合的齿轮热刚度研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(12)

- [11].常用铸造齿轮材料及其热处理工艺方法[J]. 金属加工(热加工) 2014(15)

- [12].螺旋伞齿轮表面金属剥落原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2019(06)

- [13].齿轮材料选择及注意事项[J]. 办公自动化 2019(12)

- [14].基于群组层次分析法的齿轮材料评判与选择[J]. 机械设计与制造 2018(08)

- [15].齿轮传递误差与制造误差关联规律研究[J]. 机械研究与应用 2018(05)

- [16].基于微观组织的齿轮冷滚打成形硬度研究[J]. 机械强度 2018(05)

- [17].机械轴承和齿轮的失效原因及解决方案[J]. 内燃机与配件 2019(19)

- [18].齿轮刚度对齿轮敲击力影响仿真分析[J]. 机电产品开发与创新 2018(03)

- [19].自动变速器表面涂层齿轮温度场特性的仿真与试验研究[J]. 汽车工程 2018(09)

- [20].逻辑齿轮弯曲强度研究[J]. 机械研究与应用 2018(05)

- [21].齿轮常用材料的选择及其热处理工艺分析[J]. 科技创新与应用 2017(34)

- [22].工程机械减速机齿轮失效分析[J]. 热加工工艺 2017(20)

- [23].提高重型载货汽车驱动桥齿轮性能及寿命的途径[J]. 金属加工(热加工) 2018(01)

- [24].基于生产数据方差分析的齿轮热处理畸变规律[J]. 金属热处理 2018(06)

- [25].关于齿轮宏观参数设计的一种思路[J]. 现代工业经济和信息化 2019(01)

- [26].基于齿轮动力学的直齿圆柱齿轮副啮合振动故障诊断分析[J]. 舰船电子工程 2019(03)

- [27].航空齿轮表面硬化后硬度与强度关系探究[J]. 机械科学与技术 2018(09)

- [28].矿用设备齿轮箱齿轮材料的选取[J]. 煤矿机械 2011(07)

- [29].农业机械齿轮失效原因及措施研究[J]. 工程技术研究 2018(15)

- [30].航空齿轮热处理工艺优化试验研究[J]. 机械设计与制造 2019(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1cf9232c04544e3ed5ffb51e.html