# 自动喷涂生产线论文和设计-李性武

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自动喷涂生产线，它包括台体、用于对传送装置上的产品喷涂涂料的喷枪和喷枪动作控制组件，所述台体上安装有用于传输产品的传送装置；所述喷枪安装在台体上；喷枪动作控制组件包括控制器和在产品移动至喷枪所在位置时用于产生感应信号的感应装置，所述感应装置的喷枪分别与控制器信号连接，以便控制器以感应信号为触发信号控制喷枪动作。本实用新型可以自动对传送装置上传输的产品进行喷涂，喷涂效率高，喷涂质量稳定。

### 主设计要求

1.一种自动喷涂生产线，其特征在于，它包括：台体(1)，所述台体(1)上安装有用于传输产品的传送装置；用于对传送装置上的产品喷涂涂料的喷枪，所述喷枪安装在台体(1)上；喷枪动作控制组件，喷枪动作控制组件包括控制器(2)和在产品移动至喷枪所在位置时用于产生感应信号的感应装置，所述感应装置的喷枪分别与控制器(2)信号连接，以便控制器(2)以感应信号为触发信号控制喷枪动作。

### 设计方案

1.一种自动喷涂生产线，其特征在于，它包括：

台体(1)，所述台体(1)上安装有用于传输产品的传送装置；

用于对传送装置上的产品喷涂涂料的喷枪，所述喷枪安装在台体(1)上；

喷枪动作控制组件，喷枪动作控制组件包括控制器(2)和在产品移动至喷枪所在位置时用于产生感应信号的感应装置，所述感应装置的喷枪分别与控制器(2)信号连接，以便控制器(2)以感应信号为触发信号控制喷枪动作。

2.根据权利要求1所述的自动喷涂生产线，其特征在于：在台体(1)上安装有罩体(3)，所述喷枪位于罩体(3)内。

3.根据权利要求2所述的自动喷涂生产线，其特征在于：还包括与罩体(3)相连通且用于对罩体(3)内的废气进行处理的废气处理装置(4)。

4.根据权利要求2所述的自动喷涂生产线，其特征在于：所述罩体(3)为有机玻璃罩。

5.根据权利要求1所述的自动喷涂生产线，其特征在于：还包括至少一个用于吹去产品上的异物的风机(5)，所述风机(5)位于喷枪的前方。

6.根据权利要求1所述的自动喷涂生产线，其特征在于：所述传送装置包括主动轮(61)、从动轮(62)、传送带(63)和旋转驱动装置，所述主动轮(61)和从动轮(62)分别可旋转地支承在台体(1)上，所述传送带(63)分别套装在主动轮(61)和从动轮(62)上，所述旋转驱动装置与所述主动轮(61)相连，以便通过旋转驱动装置驱动主动轮(61)旋转，进而通过传送带(63)传输产品。

7.根据权利要求6所述的自动喷涂生产线，其特征在于：所述主动轮(61)和从动轮(62)分别连接有旋转轴，所述旋转轴通过轴承可旋转地支承在台体(1)上。

8.根据权利要求6所述的自动喷涂生产线，其特征在于：所述旋转驱动装置包括电机(71)和减速机(72)，所述电机(71)的输出轴与所述减速机(72)的输入轴相连，所述减速机(72)的输出轴与所述主动轮(61)连接，以便电机(71)通过减速机(72)驱动主动轮(61)旋转。

9.根据权利要求6所述的自动喷涂生产线，其特征在于：所述台体(1)上通过支撑杆(8)安装有用于阻挡传送带(63)上的产品前行的挡板(9)，所述挡板(9)位于喷枪的后方。

10.根据权利要求1所述的自动喷涂生产线，其特征在于：所述感应装置为光纤传感器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种自动喷涂生产线。

背景技术

产品喷涂涂料，原来主要采用手工喷涂，存在以下几个方面的缺点：一、喷涂效率低；二、对操作工危害大；三、喷涂质量不稳定；四对操作工技术熟练程度要求高。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种自动喷涂生产线，它可以自动对传送装置上传输的产品进行喷涂，喷涂效率高，喷涂质量稳定。

为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：一种自动喷涂生产线，它包括：

台体，所述台体上安装有用于传输产品的传送装置；

用于对传送装置上的产品喷涂涂料的喷枪，所述喷枪安装在台体上；

喷枪动作控制组件，喷枪动作控制组件包括控制器和在产品移动至喷枪所在位置时用于产生感应信号的感应装置，所述感应装置的喷枪分别与控制器信号连接，以便控制器以感应信号为触发信号控制喷枪动作。

进一步为了防止喷枪在喷涂涂料过程中废气外溢，在台体上安装有罩体，所述喷枪位于罩体内。

进一步为了防止废气污染大气，自动喷涂生产线还包括与罩体相连通且用于对罩体内的废气进行处理的废气处理装置。

进一步，所述罩体为有机玻璃罩。

进一步为了防止产品上的异物影响喷涂效果，自动喷涂生产线还包括至少一个用于吹去产品上的异物的风机，所述风机位于喷枪的前方。

进一步提供了一种传送装置的具体结构，所述传送装置包括主动轮、从动轮、传送带和旋转驱动装置，所述主动轮和从动轮分别可旋转地支承在台体上，所述传送带分别套装在主动轮和从动轮上，所述旋转驱动装置与所述主动轮相连，以便通过旋转驱动装置驱动主动轮旋转，进而通过传送带传输产品。

进一步，所述主动轮和从动轮分别连接有旋转轴，所述旋转轴通过轴承可旋转地支承在台体上。

进一步提供了一种旋转驱动装置的具体结构，所述旋转驱动装置包括电机和减速机，所述电机的输出轴与所述减速机的输入轴相连，所述减速机的输出轴与所述主动轮连接，以便电机通过减速机驱动主动轮旋转。

进一步为了防止喷涂后的产品因未及时收取而自传送带尾端掉落，所述台体上通过支撑杆安装有用于阻挡传送带上的产品前行的挡板，所述挡板位于喷枪的后方。

进一步，所述感应装置为光纤传感器。

采用了上述技术方案后，工人在传送带的头部摆放产品，产品被传送带匀速输送，在达到喷枪所在位置并被感应装置感应到后，控制器控制喷枪动作，喷枪将涂料均匀喷到产品表面，工人再在传送带的尾端收取产品，采用自动喷涂生产线喷涂产品，效率高，由原来人工喷2500片\/8小时，提升为10000片\/8小时；自动喷涂，无需人工接触喷枪，避免了喷涂过程中产生的有害气体对人体的危害；人工只需完成摆产品、收产品这些简单操作即可，对工作人员技术熟练程度依赖大大降低；本实用新型还通过挡板防止因人工收取不及时导致产品掉落，防呆性强；在产品摆放歪斜的情况下，产品经过喷枪时，光纤传感器检测不到产品，喷枪不喷涂，本实用新型的光纤传感器还能防止因产品歪斜而导致喷涂不良，减少了产品的报废。

附图说明

图1为本实用新型的自动喷涂生产线的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解，下面根据具体实施例并结合附图，对本实用新型作进一步详细的说明。

如图1所示，一种自动喷涂生产线，它包括：

台体1，所述台体1上安装有用于传输产品的传送装置；

用于对传送装置上的产品喷涂涂料的喷枪，所述喷枪安装在台体1上；

喷枪动作控制组件，喷枪动作控制组件包括控制器2和在产品移动至喷枪所在位置时用于产生感应信号的感应装置，所述感应装置的喷枪分别与控制器2信号连接，以便控制器2以感应信号为触发信号控制喷枪动作。在本实施例中，所述感应装置可以为光纤传感器，但不限于此。

如图1所示，为了防止喷枪在喷涂涂料过程中废气外溢，在台体1上安装有罩体3，所述喷枪位于罩体3内。

如图1所示，为了防止废气污染大气，自动喷涂生产线还包括与罩体3相连通且用于对罩体3内的废气进行处理的废气处理装置4。在本实施例中，废气处理装置4为现有技术，不做详细介绍。

如图1所示，所述罩体3为有机玻璃罩。

如图1所示，为了防止产品上的异物影响喷涂效果，自动喷涂生产线还包括至少一个用于吹去产品上的异物的风机5，所述风机5位于喷枪的前方。具体地，所述风机5安装在台体1上。

如图1所示，所述传送装置包括主动轮61、从动轮62、传送带63和旋转驱动装置，所述主动轮61和从动轮62分别可旋转地支承在台体1上，所述传送带63分别套装在主动轮61和从动轮62上，所述旋转驱动装置与所述主动轮61相连，以便通过旋转驱动装置驱动主动轮61旋转，进而通过传送带63传输产品。在本实施例中，所述主动轮61和从动轮62分别连接有旋转轴，所述旋转轴通过轴承可旋转地支承在台体1上。

如图1所示，所述旋转驱动装置包括电机71和减速机72，所述电机71的输出轴与所述减速机72的输入轴相连，所述减速机72的输出轴与所述主动轮61连接，以便电机71通过减速机72驱动主动轮61旋转。

如图1所示，为了防止喷涂后的产品因未及时收取而自传送带63尾端掉落，所述台体1上通过支撑杆8安装有用于阻挡传送带63上的产品前行的挡板9，所述挡板9位于喷枪的后方。

本实用新型的工作原理如下：

工人在传送带63的头部摆放产品，产品被传送带63匀速输送，在达到喷枪所在位置并被感应装置感应到后，控制器2控制喷枪动作，喷枪将涂料均匀喷到产品表面，工人再在传送带63的尾端收取产品，采用自动喷涂生产线喷涂产品，效率高，由原来人工喷2500片\/8小时，提升为10000片\/8小时；自动喷涂，无需人工接触喷枪，避免了喷涂过程中产生的有害气体对人体的危害；人工只需完成摆产品、收产品这些简单操作即可，对工作人员技术熟练程度依赖大大降低；本实用新型还通过挡板9防止因人工收取不及时导致产品掉落，防呆性强；在产品摆放歪斜的情况下，产品经过喷枪时，光纤传感器检测不到产品，喷枪不喷涂，本实用新型的光纤传感器还能防止因产品歪斜而导致喷涂不良，减少了产品的报废。

以上所述的具体实施例，对本实用新型解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920066791.6

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209393432U

授权时间:20190917

主分类号:B05B 16/40

专利分类号:B05B16/40;B05B13/02;B05B12/02

范畴分类:23B;

申请人:湖南红钻新材料有限公司

第一申请人:湖南红钻新材料有限公司

申请人地址:412200 湖南省株洲市醴陵市茶山镇铁河口村松阳渡组

发明人:李性武;唐宋

第一发明人:李性武

当前权利人:湖南红钻新材料有限公司

代理人:何耀煌

代理机构:44218

代理机构编号:深圳市千纳专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1d91b1bcda4fd1f819be15d5.html