# 一种刀片间距可调节的中药切割设备论文和设计-陈凌云

### 全文摘要

本实用新型公开一种刀片间距可调节的中药切割设备，涉及中药加工设备领域，所述中药切割设备包括基座、刀具安装架；所述基座包括底板和侧板，所述底板和所述侧板固定连接呈L型；所述刀具安装支架包括盖板、第一T型槽体、第二T型槽体、第三T型槽体、第一T型滑块、第二T型滑块、第三T型滑块以及刀片，所述第二T型滑块上端安装有第二按键。在本实用新型中，通过设有第二T型滑槽，第二T型滑块连接刀具，第二T型滑块上设有第二按键，第二按键进入通孔内，起到限位作用；同时控制第一按键，使卡块进入通孔将第二按键顶出通孔，此时刀具可移动，通过控制两个刀片对应的第二按键进入不同通孔，来调节刀片间距。

### 主设计要求

1.一种刀片间距可调节的中药切割设备，其特征在于，所述中药切割设备包括基座、刀具安装架；所述基座包括底板和侧板，所述底板和所述侧板固定连接呈L型，所述侧板上开设有凹槽，所述凹槽两侧上打有圆孔；所述刀具安装支架包括盖板，所述盖板上设有所述盖板的第一平面上开设有第一键槽，所述第一键槽内开设有至少3个以上的通孔并在所述第一键槽内两端均开设有第一圆环凹槽，所述第一键槽内安装第一按键，所述第一按键上设有与所述通孔相对应的卡块并在开设有与所述第一圆环凹槽相对应的第二圆环凹槽；所述盖板的第二平面上固定连接第一T型槽体、第二T型槽体、第三T型槽体，所述第一T型槽体内安装有两个第一T型滑块，所述第二T型槽体内安装有两个第二T型滑块，所述第三T型槽体内安装有两个第三T型滑块，所述第一T型滑块、所述第二T型滑块和第三T型滑块的下端分别固定连接两个刀片的刀背上，所述第二T型滑块上端开设有第二键槽，所述第二键槽内安装有第二按键，所述第二按键和所述第二键槽之间设有第一弹簧。

### 设计方案

1.一种刀片间距可调节的中药切割设备，其特征在于，所述中药切割设备包括基座、刀具安装架；所述基座包括底板和侧板，所述底板和所述侧板固定连接呈L型，所述侧板上开设有凹槽，所述凹槽两侧上打有圆孔；所述刀具安装支架包括盖板，所述盖板上设有所述盖板的第一平面上开设有第一键槽，所述第一键槽内开设有至少3个以上的通孔并在所述第一键槽内两端均开设有第一圆环凹槽，所述第一键槽内安装第一按键，所述第一按键上设有与所述通孔相对应的卡块并在开设有与所述第一圆环凹槽相对应的第二圆环凹槽；所述盖板的第二平面上固定连接第一T型槽体、第二T型槽体、第三T型槽体，所述第一T型槽体内安装有两个第一T型滑块，所述第二T型槽体内安装有两个第二T型滑块，所述第三T型槽体内安装有两个第三T型滑块，所述第一T型滑块、所述第二T型滑块和第三T型滑块的下端分别固定连接两个刀片的刀背上，所述第二T型滑块上端开设有第二键槽，所述第二键槽内安装有第二按键，所述第二按键和所述第二键槽之间设有第一弹簧。

2.如权利要求1所述一种刀片间距可调节的中药切割设备，其特征在于，所述盖板上设有与所述圆孔相匹配的圆柱轴，所述圆柱轴和所述圆孔配合安装，使所述盖板和所述基座沿着所述圆柱轴旋转。

3.如权利要求2所述的一种刀片间距可调节的中药切割设备，其特征在于，所述盖板上远离所述圆柱轴的一端设有手把。

4.如权利要求1所述的一种刀片间距可调节的中药切割设备，其特征在于，所述第一圆环凹槽固定连接第二弹簧下端，所述第二圆环凹槽固定连接第二弹簧上端。

5.如权利要求3所述的一种刀片间距可调节的中药切割设备，其特征在于，所述手把上设有防滑套。

6.如权利要求1所述的一种刀片间距可调节的中药切割设备，其特征在于，所述第一T型槽体和所述第三T型槽体形状大小一致，且分别安装在所述第二T型槽体两侧。

7.如权利要求1所述的一种刀片间距可调节的中药切割设备，其特征在于，所述第一T型滑块和所述第三T型滑块形状大小一致。

8.如权利要求4所述的一种刀片间距可调节的中药切割设备，其特征在于，所述第一弹簧原状态时，所述第二按键插入所述通孔内，所述第二弹簧原状态时，所述第一按键上的所述卡块脱离所述通孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及重要加工设备领域，特别涉及一种刀片间距可调节的中药切割设备。

背景技术

中药的组方通常由数种甚至数十种中药混合配制而成；为了方便使用，一些杆状中药需要进行切片处理，由于中药切片设备在切片的时候，不同的药材需要切不同的厚度，传统的中药材切片设备不具备改变中药材切削厚度的功能，因此给使用者的使用带来了极大的不便。

实用新型内容

有鉴于现有技术的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种刀片间距可调节的中药切割设备，旨在为中药切腹时提供一种刀片间距可调节的中药切割设备。

为实现上述目的，本实用新型提供一种刀片间距可调节的中药切割设备，所述中药切割设备包括基座、刀具安装架；所述基座包括底板和侧板，所述底板和所述侧板固定连接呈L型，所述侧板上开设有凹槽，所述凹槽两侧上打有圆孔；所述刀具安装支架包括盖板，所述盖板上设有所述盖板的第一平面上开设有第一键槽，所述第一键槽内开设有至少3个以上的通孔并在所述第一键槽内两端均开设有第一圆环凹槽，所述第一键槽内安装第一按键，所述第一按键上设有与所述通孔相对应的卡块并在开设有与所述第一圆环凹槽相对应的第二圆环凹槽；所述盖板的第二平面上固定连接第一T型槽体、第二T型槽体、第三T型槽体，所述第一T型槽体内安装有两个第一T型滑块，所述第二T型槽体内安装有两个第二T型滑块，所述第三T型槽体内安装有两个第三T型滑块，所述第一T型滑块、所述第二T型滑块和第三T型滑块的下端分别固定连接两个刀片的刀背上，所述第二T型滑块上端开设有第二键槽，所述第二键槽内安装有第二按键，所述第二按键和所述第二键槽之间设有第一弹簧。

在该技术方案中，通过设置第一T型槽体和第三T型槽体，并通过第一T型滑块和第三T型滑块连接刀具，将刀具安装在盖板上，刀具可在盖板上移动，同时设有第二T型滑槽，第二T型滑块连接刀具，并在第二T型滑块上设有第二按键，第二按键进入通孔内，起到限位作用使刀具固定不再移动；通过设有第一键槽，并安装带有卡块的第一按键，控制第一按键，使卡块进入通孔将第二按键顶出通孔，此时刀具又可正常移动，当第二T型滑块滑到对应所需间距的通孔时，同时由于第二按键和第二键槽之间设有第一弹簧，弹簧恢复原状将第二按键再次顶到通孔，从而起来调节间距的作用。

在一具体实施例中，所述盖板上设有与所述圆孔相匹配的圆柱轴，所述圆柱轴和所述圆孔配合安装，使所述盖板和所述基座沿着所述圆柱轴旋转。基于此，起到自由旋转方便切割中药的作用。

在一具体实施例中，所述盖板上远离所述圆柱轴的一端设有手把。基于此，更便捷的使用该设备。

在一具体实施例中，所述第一圆环凹槽固定连接第二弹簧下端，所述第二圆环凹槽固定连接第二弹簧上端。基于此，控制当按下第一按键后，撤去按压后第一按键可恢复到原来位置，同时带动卡块脱离通孔。

在一具体实施例中，所述手把上设有防滑套。基于此，起到防滑的作用。

在一具体实施例中，所述第一T型槽体和所述第三T型槽体形状大小一致，且分别安装在所述第二T型槽体两侧。

在一具体实施例中，所述第一T型滑块和所述第三T型滑块形状大小一致。

在一具体实施例中，所述第一弹簧原状态时，所述第二按键插入所述通孔内，所述第二弹簧原状态时，所述第一按键上的所述卡块脱离所述通孔。

本实用新型的有益效果是：在本实用新型中，通过设置第一T型槽体和第三T型槽体，并通过第一T型滑块和第三T型滑块连接刀具，将刀具安装在盖板上，刀具可在盖板上移动，同时设有第二T型滑槽，第二T型滑块连接刀具，并在第二T型滑块上设有第二按键，第二按键进入通孔内，起到限位作用使刀具固定不再移动；通过设有第一键槽，并安装带有卡块的第一按键，控制第一按键，使卡块进入通孔将第二按键顶出通孔，此时刀具又可正常移动，当第二T型滑块滑到对应所需间距的通孔时，同时由于第二按键和第二键槽之间设有第一弹簧，弹簧恢复原状将第二按键再次顶到通孔，从而起来调节间距的作用。

附图说明

图1是本实用新型一具体实施方式中的刀片间距可调节的中药切割设备的结构示意图；

图2是本实用新型一具体实施方式中的刀片间距可调节的中药切割设备的盖板的结构示意图；

图3是本实用新型一具体实施方式中的刀片间距可调节的中药切割设备的第一按键的结构示意图；

图4是本实用新型一具体实施方式中的刀片间距可调节的中药切割设备的第二T型滑块的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

如图1-4所示，在本实用新型第一实施例中，提供一种刀片211间距可调节的中药切割设备，所述中药切割设备包括基座100、刀具安装架；所述基座100包括底板101和侧板102，所述底板101和所述侧板102固定连接呈L型，所述侧板102上开设有凹槽103，所述凹槽103两侧上打有圆孔104；所述刀具安装支架200包括盖板201，所述盖板201上设有所述盖板201的第一平面上开设有第一键槽2012，所述第一键槽2012内开设有至少3个以上的通孔2013并在所述第一键槽2012内两端均开设有第一圆环凹槽2014，所述第一键槽2012内安装第一按键203，所述第一按键203上设有与所述通孔2013相对应的卡块2031并在开设有与所述第一圆环凹槽2014相对应的第二圆环凹槽2032；所述盖板201的第二平面上固定连接第一T型槽体205、第二T型槽体206、第三T型槽体207，所述第一T型槽体205内安装有两个第一T型滑块208，所述第二T型槽体206内安装有两个第二T型滑块209，所述第三T型槽体207内安装有两个第三T型滑块210，所述第一T型滑块208、所述第二T型滑块209和第三T型滑块210的下端分别固定连接两个刀片211的刀背上，所述第二T型滑块209上端开设有第二键槽2091，所述第二键槽2091内安装有第二按键2092，所述第二按键2092和所述第二键槽2091之间设有第一弹簧2093。

在本实施例中，所述盖板201上设有与所述圆孔104相匹配的圆柱轴2011，所述圆柱轴2011和所述圆孔104配合安装，使所述盖板201和所述基座100沿着所述圆柱轴2011旋转。

在本实施例中，所述盖板201上远离所述圆柱轴2011的一端设有手把202。

在本实施例中，所述第一圆环凹槽2014固定连接第二弹簧204下端，所述第二圆环凹槽2032固定连接第二弹簧204上端。

在本实施例中，所述手把202上设有防滑套。

在本实施例中，所述第一T型槽体205和所述第三T型槽体207形状大小一致，且分别安装在所述第二T型槽体206两侧。

在本实施例中，所述第一T型滑块208和所述第三T型滑块210形状大小一致。

在本实施例中，所述第一弹簧2093原状态时，所述第二按键2092插入所述通孔2013内，所述第二弹簧204原状态时，所述第一按键203上的所述卡块2031脱离所述通孔2013。

以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822262892.9

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209335755U

授权时间:20190903

主分类号:B26D 7/26

专利分类号:B26D7/26

范畴分类:26G;

申请人:福建省希望生物科技有限公司

第一申请人:福建省希望生物科技有限公司

申请人地址:364204 福建省龙岩市上杭县蛟洋工业园区18号

发明人:陈凌云

第一发明人:陈凌云

当前权利人:福建省希望生物科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1d96d5ee228cc10a6f10fd71.html