# 主电动机风道定位成型装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种主电动机风道定位成型装置，包括主风道、直风道、弯风道和导流板；所述主风道包括送风口和两个预分流口；所述送风口的口径是由大到小的，其剖面为等边梯形；所述两个预分流口中间设置有所述导流板，所述直风道和弯风道分别接通所述两个预分流口；所述直风道和弯风道靠近所述两个预分流口的一端相较于所述主风道呈坡角为30度~45度，另一端平行于所述主风道；所述导流板靠近所述直风道和弯风道处的一端设置若干通孔。本实用新型根据风传播特性，采用具有一定的光顺流线型管材用作风道，并采用带有通孔的导流板做分流装置，可以有效地平分主风道的风速及其通过量，保证了机器正常高效地工作生产。

### 主设计要求

1.一种主电动机风道定位成型装置，包括主风道（5）、直风道（6）、弯风道（1）；其特征在于：还包括导流板（3）；所述主风道（5）包括送风口（4）和两个预分流口（2）；所述送风口（4）的口径是由大到小的，其剖面为等边梯形；所述两个预分流口（2）中间设置有所述导流板（3），所述直风道（6）和弯风道（1）分别接通所述两个预分流口（2）；所述直风道（6）和弯风道（1）靠近所述两个预分流口（2）的一端相较于所述主风道（5）呈坡角为30度~45度，另一端平行于所述主风道（5）；所述导流板（3）靠近所述直风道（6）和弯风道（1）处的一端设置若干通孔。

### 设计方案

1.一种主电动机风道定位成型装置，包括主风道（5）、直风道（6）、弯风道（1）；其特征在于：还包括导流板（3）；所述主风道（5）包括送风口（4）和两个预分流口（2）；所述送风口（4）的口径是由大到小的，其剖面为等边梯形；所述两个预分流口（2）中间设置有所述导流板（3），所述直风道（6）和弯风道（1）分别接通所述两个预分流口（2）；所述直风道（6）和弯风道（1）靠近所述两个预分流口（2）的一端相较于所述主风道（5）呈坡角为30度~45度，另一端平行于所述主风道（5）；所述导流板（3）靠近所述直风道（6）和弯风道（1）处的一端设置若干通孔。

2.根据权利要求1所述的主电动机风道定位成型装置，其特征在于：所述送风口（4）相较于所述两个预分流口（2）呈坡角为15度~30度。

3.根据权利要求2所述的主电动机风道定位成型装置，其特征在于：所述主风道（5）、直风道（6）、弯风道（1）为方形管，管内壁贴有帆布。

4.根据权利要求3所述的主电动机风道定位成型装置，其特征在于：所述导流板（3）为T型材，其长度为所述主风道（5）的3\/4。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及风道技术领域，具体涉及一种主电动机风道定位成型装置。

背景技术

企业的发展离不开自身产品的优势，然而在生产过程中为制造产品而发生的成本耗费，包括直接材料、直接人工和制造费用又是决定企业生产成本的命脉。生产成本关系着生产效率，风道作为一种主电动机不可或缺的装置，是影响企业工作效率的因素之一。现有的风道设计往往只是连接一根或者数根管道用于排风，这很容易忽略风道与机器的匹配性尤其是风的传播特性，长此以往就会损耗机器，除了增加不必要的生产成本之外，还会间接的影响企业的生产效率。

实用新型内容

为了解决以上问题，本实用新型提供一种主电动机风道定位成型装置，包括主风道、直风道、弯风道；还包括导流板；所述主风道包括送风口和两个预分流口；所述送风口的口径是由大到小的，其剖面为等边梯形；所述两个预分流口中间设置有所述导流板，所述直风道和弯风道分别接通所述两个预分流口；所述直风道和弯风道靠近所述两个预分流口的一端相较于所述主风道呈坡角为30度~45度，另一端平行于所述主风道；所述导流板靠近所述直风道和弯风道处的一端设置若干通孔。

较佳地，所述主风道的送风口相较于两个预分流口呈坡角为15度~30度。

较佳地，所述主风道、直风道、弯风道为方形管，管内壁贴有帆布。

较佳地，所述导流板为T型材，其长度为所述主风道的3\/4。

本实用新型根据风传播特性，采用具有一定的光顺流线型管材用作风道，并采用带有通孔的导流板做分流装置，可以有效地平分主风道的风速及其通过量，保证了机器正常高效地工作生产。设置由大到小的送风口，有利于增强分流前的风速及其集中力；设置起伏的管路，有利于增强分流后的风速及其集中力；设置带有帆布的吸音材料可以有效降低管道排风噪音。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的结构图；

图中，1、弯风道，2.预分流口，3.导流板，4.送风口，5.主风道，6.直风道。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1所示提供一种主电动机风道定位成型装置，包括主风道5、直风道6、弯风道1；还包括导流板3；所述主风道5包括送风口4和两个预分流口2；所述送风口4的口径是由大到小的，其剖面为等边梯形；所述两个预分流口2中间设置有所述导流板3，所述直风道6和弯风道1分别接通所述两个预分流口2；所述直风道6和弯风道1靠近所述两个预分流口2的一端相较于所述主风道5呈坡角为30度~45度，另一端平行于所述主风道5；所述导流板3靠近所述直风道6和弯风道1处的一端设置若干通孔。所述送风口4相较于所述两个预分流口2呈坡角为15度~30度。所述主风道5、直风道6、弯风道1为方形管，管内壁贴有帆布。所述导流板3为T型材，其长度为所述主风道5的3\/4。

本实用新型根据风传播特性，采用具有一定的光顺流线型管材用作风道，并采用带有通孔的导流板做分流装置，可以有效地平分主风道的风速及其通过量。设置由大到小的送风口，有利于增强分流前的风速及其集中力；设置起伏的管路，有利于增强分流后的风速及其集中力；设置带有帆布的吸音材料可以有效降低管道排风噪音。

尽管已经示出额描述了本实用新型的实施例，对于本领域 的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920289444.X

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209688318U

授权时间:20191126

主分类号:F16L41/02

专利分类号:F16L41/02;F16L55/033;F15D1/02

范畴分类:27G;

申请人:常州中基达机械有限公司

第一申请人:常州中基达机械有限公司

申请人地址:213000 江苏省常州市新北区春江镇东港二路26号7号厂房

发明人:陈乾雯;陈邦辉;胡静

第一发明人:陈乾雯

当前权利人:常州中基达机械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1dc430359a82b72c3163bbf6.html