# 红土镍矿酸浸渣硫酸铵焙烧—超声分散—离心分离增白工艺研究

### 论文摘要

红土镍矿酸浸渣的存量大、白度低、重金属含量高,严重制约了在相关领域的回收应用,提纯增白是高效综合利用这种固废资源的一个亟待解决的技术问题。采用两段煅烧——直接煅烧后再加硫酸铵焙烧的工艺,使其白度得到较大提升后,再采用超声波分散浸出—离心提纯工艺去除影响酸浸渣白度的杂质。对样品白度、化学成分、矿物成分、颗粒形貌和孔结构进行了表征。结果表明:最优的增白工艺为,500℃预先煅烧1 h,添加200%镍渣质量的硫酸铵焙烧2 h,超声分散浸出8 min,在离心分离因数为4的条件下离心1min。最终实现红土镍矿酸浸渣的白度由56%提升到84%,含铁量由0. 92%下降到0. 20%,比表面积由84m~2/g提升到96 m~2/g,回收率达到47%以上。得到的红土镍矿酸浸渣纯度和白度显著提升,粒度减小以及孔结构特性得到优化,高值开发应用前景广阔。

### 论文目录

- 引言

- 1 试验

- 1.1 试验原料

- 1.2 试验试剂及仪器

- 1.3 试验方法及目的

- 2结果与讨论

- 2.1 提纯增白工艺对样品白度的影响

- 2.1.1 两段煅烧温度

- 2.1.2 二段焙烧时间

- 2.1.3 助剂用量

- 2.1.4 超声时间

- 2.1.5 离心分离因数

- 2.2 检测与表征

- 2.2.1 物相分析

- 2.2.2 孔结构特性分析

- 2.2.3 微观形貌

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕文强,郑水林,孙志明,韩华杰,连池

关键词: 红土镍矿酸浸渣,焙烧,增白,超声分散

来源: 矿产保护与利用 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院

基金: 吉林省重点科技研发项目(20180201078GX)

分类号: TF815

DOI: 10.13779/j.cnki.issn1001-0076.2019.03.008

页码: 48-52

总页数: 5

文件大小: 221K

下载量: 58

### 相关论文文献

- [1].印尼某褐铁矿型红土镍矿原矿微观结构的探讨[J]. 冶金分析 2020(04)

- [2].高镁硅红土镍矿开发利用研究现状[J]. 材料导报 2020(S1)

- [3].红土镍矿绿色化综合利用[J]. 材料与冶金学报 2019(01)

- [4].低品位红土镍矿资源开发趋势:“资源+能源+材料”一体化模式[J]. 中国有色冶金 2019(03)

- [5].褐铁型红土镍矿硫酸熟化过程及其机制研究[J]. 稀有金属 2017(10)

- [6].复合钠盐法处理印尼某红土镍矿研究[J]. 矿冶 2017(05)

- [7].关于红土镍矿海运安全的几个检测问题[J]. 中国质量技术监督 2014(11)

- [8].进口红土镍矿主要成分研究[J]. 山东国土资源 2015(01)

- [9].红土镍矿化学分析方法填空白[J]. 化工管理 2015(13)

- [10].红土镍矿中提取镁促节能环保[J]. 中国有色冶金 2015(06)

- [11].红土镍矿深度还原-磁选工艺富集镍和铁（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(03)

- [12].Φ4.85×100m红土镍矿焙烧窑的设计与应用[J]. 世界有色金属 2019(04)

- [13].红土镍矿酸浸渣硫酸铵焙烧-超声分散-离心分离提纯增白效果与机理[J]. 矿业科学学报 2019(06)

- [14].红土镍矿与硫酸钠共热解动力学及其机理分析[J]. 过程工程学报 2018(02)

- [15].红土镍矿安全运输经验[J]. 珠江水运 2017(13)

- [16].应用改性剂改善红土镍矿超细矿浆的沉降及过滤性能的研究[J]. 世界有色金属 2017(16)

- [17].褐铁型红土镍矿低温熟化—常压水浸镍钴过程研究[J]. 有色金属工程 2016(05)

- [18].印尼新法 红土镍矿 原矿禁止出口[J]. 西部资源 2014(01)

- [19].红土镍矿分解实验研究[J]. 河南化工 2014(03)

- [20].红土镍矿的团聚及柱浸行为:矿石矿物学及粒度分布影响[J]. 湿法冶金 2014(03)

- [21].散运红土镍矿风险管控[J]. 中国远洋航务 2013(03)

- [22].海外大型红土镍矿资源开发简介[J]. 中国有色冶金 2013(05)

- [23].红土镍矿还原焙烧的机理研究[J]. 中国有色冶金 2012(01)

- [24].关于红土镍矿安全运输的几个问题[J]. 航海技术 2012(06)

- [25].红土镍矿海运:掌稳安全舵[J]. 中国远洋航务 2011(01)

- [26].红土镍矿粉的安全运输[J]. 航海技术 2011(01)

- [27].红土镍矿海运之安全[J]. 航海 2011(01)

- [28].红土镍矿粉的安全运输(续)[J]. 航海技术 2011(02)

- [29].亚太地区红土镍矿合作组织年会在南京召开[J]. 中国矿业 2011(11)

- [30].低品位碱预处理红土镍矿加压浸出过程[J]. 过程工程学报 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1ddf0eb9edbda6c4faa9881e.html