# 简析建筑幕墙装饰工程施工技术策略范佳佳

南通川盟建设工程有限公司江苏南通226011

摘要：随着建筑规模的变化，建筑工程内部是个项目也发生了一些变化，特别是与建筑主体有关的工程，建筑幕墙的施工技术就是其中的一项，它不仅对建筑起到了很强的保护作用，而且由于某些特殊的幕墙材料，使幕墙工程具有很高的美学价值。

关键词：建筑幕墙；装饰工程；施工技术

前言

幕墙是一种比较特殊的建筑物墙体，一般用于高层建筑以及其他的大型现代建筑之中，其墙体性质主要是轻质，不仅能对建筑的外围部分起到保护作用，同时还可以使建筑的外观更加美观，将建筑原有的审美水平提升到更加高的层次。但是具有装饰功能的幕墙材料在被使用的时候，会存在很多特殊的工艺要求，使幕墙建设的难度有所提升。

1玻璃幕墙施工工艺

1.1弹线定位

玻璃幕墙施工开始前，必须由专业弹线定位技术人员进行幕墙位置的定位，在定位作业完成后才能开始幕墙工程的施工。施工人员在定位施工时，必须将建筑物的轴线作为中心，按照建筑工程设计的相关要求，在建筑主体结构上弹好骨架位置线，然后再进行竖向杆件位置的标注。这就要求施工人员，在实际操作的过程中，应该严格的按照建筑主体的水平线，采取自上而下的方式施工，并在每层水平线确定后，立即使用水准仪完成横向节点的抄平。此外，在进行弹线定位施工时，施工人员必须严格的按照要求控制测量结果，只有测量结果与建筑主体工程测量轴线保持一致，才能确保幕墙工程的施工质量。如果在施工过程中，出现了主体结构轴线误差超出误差范围现象的话，施工人员必须在征得工程监理与设计人员的同意后，才能进行装饰工程轴线的调整，以确保装饰工程施工的顺利进行。

1.2钢连接件安装

由于钢连接件是外墙装饰工程施工的关键，因此，施工企业在进行钢连接件预埋施工时，应该根据工程设计要求，采取在建筑结构中预埋钢板的方式施工，假如施工现场条件不允许采取此种施工方法，则应该根据施工现场实际情况，采取后置钢锚板加膨胀螺栓的施工方法施工。另外，在钢连接件预埋时，施工人员应该根据工程设计要求，进行钢连接件的承载力试验，并在试验后确定其承载力符合工程设计要求，才能开始后续工序的施工。

1.3框架安装

施工企业在安装幕墙框架前，应该现将立柱与连接件连接在一起，然后再将连接件与建筑主体结构上的预埋件连接在一起，并在连接完成后进行相应的调整与固定。在进行立柱安装施工时，必须将立柱的标高误差控制在3mm以内，轴线前后误差控制在2mm以内，左右误差控制在3mm以内。同时两根相邻的立柱在安装时，其标高误差不能大于3mm。

1.4玻璃安装

施工人员在安装幕墙玻璃前，必须现将残留在玻璃表面的尘土、污物等擦拭干净，同时将镀膜玻璃的镀膜面面向室内的方向，才能确保玻璃安装的施工质量符合工程设计质量要求。为了有效的防止和避免玻璃因为温度变化而出现胀缩的现象而受到不必要的损坏，施工人员在安装玻璃时，切忌将玻璃与构件直接接触。而是应该根据设计要求，在玻璃与构件凹槽间留有一定的空隙，同时在玻璃下部设置弹性定位垫块，才能保证玻璃安装施工的顺利进行。此外，施工人员在安装玻璃时，应该根据设计要求在玻璃副框与主框之间设置橡胶隔离，然后利用密封胶进行粘结，才能实现促进其密封性能有效提升的目的。

1.5缝隙处理

所谓的缝隙处理，实际上指的就是幕墙与建筑主体结构之间的缝隙处理。在进行缝隙处理时，窗间墙、窗槛墙之间应该根据要求采用厚度为1.5mm的防火钢板进行堵塞，并在堵塞施工完成后，涂刷防火涂料，才能确保接缝处的密封施工符合幕墙工程施工的质量要求。

2注意事项分析

对幕墙的主要施工工艺有所了解之后，还需要对一些常规条件下的建设事项进行注意。对玻璃材质的幕墙进行修建的时候，需要保证预埋件的合理性，对预埋件出席那的歪斜、漏放等情况进行预防，同时防止预埋件由于稳固性相对比较差，其位置出现偏移的情况，一般造成预埋件情况不稳定的原因主要有以下方面，首先进行预埋件的埋设工作时，没有将其低端部位进行牢固性绑扎，在完成一阶段的施工任务之后，需要将混凝土进行浇筑，浇筑环节之中，如果振捣棒的使用力度过大，会使预埋件的接头部位出现松动的情况。混凝土是幕墙建设中的一种重要材料，其很多施工行为都会对幕墙产生影响。同样进行浇筑时，还会出现安装幕墙的方式不明确的情况，在这种施工意外状况的影响之下，会导致根本没有开展预埋件的埋设工作。安装模板时，施工人员的安装行为缺少规范性，使支撑模板的部位存在不牢固的情况，同时复检预埋件的工作质量较差。如果建设对象为玻璃幕墙，还会出现一些渗水情况，在开展注胶工作之前必须要做好清洁方面的工作，无论是一次注胶还是二次注胶都需要对清洁工作的质量进行保证，严禁使用不和标准的辅助泡沫材料，对胶缝位置的厚度进行控制，保证开窗设计的合理性。如果想要对幕墙出现的渗漏问题展开预防，需要借助等压原理的相关理论来对墙体构件的边框与面板进行规范设计，使用的密封胶需要保持较高的压力弹性。

3建筑幕墙施工的质量管理

3.1施工以前的准备工作

在进行高层建筑幕墙施工之前，一定要做好相应的准备工作，在设计人员进行幕墙结构的设计以前，一定要去现场进行考察，勘察环境能不能满足施工的要求，还要对于材料有一个严格的把控，在建筑装饰工程中，要选择好施工设备以及施工材料。目前随着我国综合实力的增强，人们已经满足了基本的物质保障，现在更追求生活上的高质量。对其健康有了更多的要求。在生活中建筑随处可见，而且与人们的衣、食、住、行一一相关。对此就要将在工程中注意使用比较健康的施工材料，而且为了确保人们的生活健康以及人身健康，就要将绿色材料作为首选，将其对人们危害较小的放在第一位，考虑到对环境的影响，实现无毒害的目的。比如材料上确保不褪色、防潮湿、没有气味、防腐蚀以及燃点高等考虑，实现了污染的降低。

3.2施工当中的质量管理

在施工人员进行高层建筑幕墙的施工当中，一定要注意细节方面的工作，施工人员还要做到及时的沟通，沟通一些细节的工作，这样才可以做到环环相扣，在施工的过程当中，还要有专门的监督人员进行监督，要对于整个工程负责，如果一旦在施工当中出现了问题，那么一定要及时的提出来，让相关工作人员有一个及时的调整，改变施工方案。在施工当中，进行每一步以前一定要考虑周到，在施工当中还要保证工作人员的安全，佩戴一下能够保证安全的装备。

3.3施工完毕以后的工作

在进行完高层建筑幕墙施工以后，对于整体的幕墙施工一定要有一个总体的检查，检查施工当中有没有遗留问题，有没有威胁安全的现象，如果有的话，那么一定要及时的提出来进行改善。进行完总体的检查以后，在以后的使用当中，也一定要进行定期的检查，这样才能在能保证以后使用的安全。

结束语

幕墙建设属于建筑必须进行的高空作业之一，因此，幕墙建设项目的危险度也相对比较高，施工人员在进行幕墙建设的过程中首先需要对自身的安全防护措施进行多次检查，再对幕墙的最终建设质量进行确保，完成幕墙建设之后，需要立刻对完成建设工作的幕墙的质量进行验收。另外幕墙的管理者需要注意想要对幕墙的质量进行掌控，并不能只从最后一个阶段进行控制，从幕墙建设的最初阶段，就需要对于幕墙相关的施工元素进行严格要求，根据建筑的类型对幕墙的建设材质进行选择。

参考文献

[1]李留超.全面质量管理在建筑幕墙工程中的应用研究[D].北京化工大学,2015.

[2]徐超.建筑幕墙的信息建模关键技术研究[D].浙江理工大学,2015.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1e45dea13c10954dee439fbf.html