# 一种咖啡烘焙机论文和设计-宋洋山

### 全文摘要

本实用新型属于一种咖啡烘焙机；包括机体，机体的上部设有加热装置，加热装置的下部设有冷却装置；所述加热装置的顶部设有进料斗，进料斗通过下料管与加热滚筒相连，加热滚筒一端的外部设有滚筒减速电机，滚筒减速电机通过滚筒转轴带动加热滚筒转动，加热滚筒另一端的外部设有可调节轴承座，加热滚筒的下部设有火排，加热滚筒的一侧设有出料门，出料门的正下方与冷却装置的进料口，冷却装置包括冷却盘，冷却盘的下部设有冷却风机，冷却盘的外部设有冷却电机，冷却电机依次通过冷却转轴和连接轴与拨料装置相连接，拨料装置伸入到冷却盘的内部；具有结构设计合理，受热变形小，不漏豆不卡豆，可提高电机使用寿命和使用安全的优点。

### 主设计要求

1.一种咖啡烘焙机，包括机体（1），其特征在于：机体（1）的上部设有加热装置，加热装置的下部设有冷却装置；所述加热装置的顶部设有进料斗（2），进料斗（2）通过下料管（3）与加热滚筒（4）相连，加热滚筒（4）一端的外部设有滚筒减速电机（5），滚筒减速电机（5）通过滚筒转轴（6）带动加热滚筒（4）转动，加热滚筒（4）另一端的外部设有可调节轴承座（7），加热滚筒（4）的下部设有火排（8），加热滚筒（4）的一侧设有出料门（9），出料门（9）的正下方与冷却装置的进料口（10），冷却装置包括冷却盘（11），冷却盘（11）的下部设有冷却风机（12），冷却盘（11）的外部设有冷却电机（13），冷却电机（13）依次通过冷却转轴（14）和连接轴（15）与拨料装置（16）相连接，拨料装置（16）伸入到冷却盘（11）的内部，冷却转轴（14）上设有轴承座（17），冷却盘的一端设有冷却盘出料口（18）。

### 设计方案

1.一种咖啡烘焙机，包括机体（1），其特征在于：机体（1）的上部设有加热装置，加热装置的下部设有冷却装置；

所述加热装置的顶部设有进料斗（2），进料斗（2）通过下料管（3）与加热滚筒（4）相连，加热滚筒（4）一端的外部设有滚筒减速电机（5），滚筒减速电机（5）通过滚筒转轴（6）带动加热滚筒（4）转动，加热滚筒（4）另一端的外部设有可调节轴承座（7），加热滚筒（4）的下部设有火排（8），加热滚筒（4）的一侧设有出料门（9），出料门（9）的正下方与冷却装置的进料口（10），冷却装置包括冷却盘（11），冷却盘（11）的下部设有冷却风机（12），冷却盘（11）的外部设有冷却电机（13），冷却电机（13）依次通过冷却转轴（14）和连接轴（15）与拨料装置（16）相连接，拨料装置（16）伸入到冷却盘（11）的内部，冷却转轴（14）上设有轴承座（17），冷却盘的一端设有冷却盘出料口（18）。

2.根据权利要求1所述的一种咖啡烘焙机，其特征在于：所述的加热滚筒（4）的材质为铸铁。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于烘焙机技术领域，具体涉及一种咖啡烘焙机。

背景技术

目前，市场上的咖啡烘焙机，存在着以下不足：1、采用不锈钢滚筒，热膨胀大，导致滚筒端部与面板间隙不好调整，容易漏豆卡豆。2、冷却搅拌电机一般在冷却盘里，在冷却风机吸热开始后，冷却盘里的温度升高，高温使冷却电机寿命降低，安全降低，容易漏电。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺陷，而提供一种结构设计合理，受热变形小，不漏豆不卡豆，可提高电机使用寿命和使用安全的一种咖啡烘焙机。

本实用新型的目的是这样实现的：包括机体，机体的上部设有加热装置，加热装置的下部设有冷却装置；所述加热装置的顶部设有进料斗，进料斗通过下料管与加热滚筒相连，加热滚筒一端的外部设有滚筒减速电机，滚筒减速电机通过滚筒转轴带动加热滚筒转动，加热滚筒另一端的外部设有可调节轴承座，加热滚筒的下部设有火排，加热滚筒的一侧设有出料门，出料门的正下方与冷却装置的进料口，冷却装置包括冷却盘，冷却盘的下部设有冷却风机，冷却盘的外部设有冷却电机，冷却电机依次通过冷却转轴和连接轴与拨料装置相连接，拨料装置伸入到冷却盘的内部，冷却转轴上设有轴承座，冷却盘的一端设有冷却盘出料口。

优选地，所述的加热滚筒的材质为铸铁。

本实用新型具有如下优点：

1、采用铸铁滚筒，受热变形小，不漏豆不卡豆；

2、冷却电机在冷却盘外，提高了电机使用寿命和使用安全；

3、机体经过人性化设计，符合人体工学，烘焙机在查看豆烘焙状态时不用弯腰，工作更轻松；

4、冷却风机风口与冷却盘距离缩短，冷却速度快。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型冷却盘内部结构示意图。

具体实施方式

为了对实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解，现对照附图说明本实用新型的具体实施方式，在各图中相同的标号表示相同的部件。为使图面简洁，各图中的只示意性地表示出了与本实用新型相关的部分，它们并不代表其作为产品的实际结构。

如图1、2所示，本实用新型为一种咖啡烘焙机，包括机体1，机体1的上部设有加热装置，加热装置的下部设有冷却装置；

所述加热装置的顶部设有进料斗2，进料斗2通过下料管3与加热滚筒4相连，加热滚筒4一端的外部设有滚筒减速电机5，滚筒减速电机5通过滚筒转轴6带动加热滚筒4转动，加热滚筒4另一端的外部设有可调节轴承座7，加热滚筒4的下部设有火排8，加热滚筒4的一侧设有出料门9，出料门9的正下方与冷却装置的进料口10，冷却装置包括冷却盘11，冷却盘11的下部设有冷却风机12，冷却盘11的外部设有冷却电机13，冷却电机13依次通过冷却转轴14和连接轴15与拨料装置16相连接，拨料装置16伸入到冷却盘11的内部，冷却转轴14上设有轴承座17，冷却盘的一端设有冷却盘出料口18。所述的加热滚筒4的材质为铸铁。

本实用新型的工作原理如下：先将火排8打开，将加热滚筒4预热到设定的温度，咖啡豆从进料斗2通过下料管3进入到加热滚筒4内，滚筒减速电机5带动加热滚筒4转动，均匀搅拌咖啡豆烘焙均匀，以免烤焦咖啡豆，加热好的咖啡豆从出料门9出来进入正下方的冷却盘11内，此时冷去风机13启动，向冷却盘11内送冷风，冷却电机13启动，带动拨料装置16转动，拨料装置16搅拌使得冷却盘11内的咖啡豆均匀冷却，冷却效率更快更高，咖啡豆冷却完后从出料口18出来即可。

本实用新型机体1设计与人体同高，烘焙机在查看豆烘焙状态时不用弯腰，工作更轻松；加热滚筒4采用铸铁滚筒，受热变形小，不漏豆不卡豆。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，一体地连接，也可以是可拆卸连接；也可以是两个元件内部的连通；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012948.7

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209436242U

授权时间:20190927

主分类号:A23N 12/10

专利分类号:A23N12/10;A23N12/12

范畴分类:11D;

申请人:南阳东亿机械设备有限公司

第一申请人:南阳东亿机械设备有限公司

申请人地址:473000 河南省南阳市卧龙区信臣路68号

发明人:宋洋山;张爱军;宋丹丹

第一发明人:宋洋山

当前权利人:南阳东亿机械设备有限公司

代理人:项丽丽

代理机构:41143

代理机构编号:郑州隆盛专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1e6f118b5560f77b0fc17053.html