# 一种单元户内封闭式配电箱论文和设计-孙天亮

### 全文摘要

本实用新型涉及一种单元户内封闭式配电箱，包括底板、第一侧板、第二侧板、顶板、第一盖板、第二盖板、第三盖板、第一箱门、第二箱门、第三箱门、加固条、第一隔板、第二隔板、第一托板、胶套、第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件；本实用新型体积小，并设置有第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件，用来分开装设功能不同的设备，方便进行安装维护；同时规范了内部走线，消除了安全隐患。

### 主设计要求

1.一种单元户内封闭式配电箱，包括底板、第一侧板、第二侧板、顶板、第一盖板、第二盖板、第三盖板、第一箱门、第二箱门、第三箱门、加固条、第一隔板、第二隔板、第一托板、胶套、第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件，其特征在于，所述底板的上方设置有顶板，底板的上平面左右两侧均固定有一个相互对称分布的第一侧板和一个相互对称分布的第二侧板，所述第一侧板设于第二侧板的前侧，所述第一侧板的后侧外壁固定在第二侧板的前侧内壁上，两个所述第一侧板的上端分别固定在顶板的前端左右两侧，两个所述第二侧板的上端分别固定在顶板的后端左右两侧，所述底板和顶板之间还设置有两个对称且竖直分布的加固条，两个所述加固条分别固定在两个第一侧板的后侧内壁上；所述顶板的上平面上从前向后依次开设有第一矩形孔、第二矩形孔和第三矩形孔；所述第一盖板、第二盖板和第三盖板均固定在顶板的上平面上并分别设在第一矩形孔、第二矩形孔和第三矩形孔的上侧，左侧的一个所述第一侧板的前侧从上往下依次设置有可摆动开合的第一箱门、第二箱门和第三箱门，两个所述加固条的上端之间固定有第一隔板，所述第一隔板设在第一矩形孔和第二矩形孔之间；两个所述第二侧板的上侧内壁之间固定有横向分布的第一托板，所述第二隔板竖直固定在顶板的下平面后侧并设在第一托板的上方和第三矩形孔的后侧，所述第二隔板的左右两侧分别固定在两个第二侧板的内壁上，左侧的一个所述第二侧板的后侧开设有竖向分布的矩形槽，所述矩形槽中嵌设有多个胶套，右侧的一个所述第二侧板的后侧开设有第四矩形孔，所述第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件从上往下依次设置在顶板和底板之间并分别设于第一箱门、第二箱门和第三箱门的后侧。

### 设计方案

1.一种单元户内封闭式配电箱，包括底板、第一侧板、第二侧板、顶板、第一盖板、第二盖板、第三盖板、第一箱门、第二箱门、第三箱门、加固条、第一隔板、第二隔板、第一托板、胶套、第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件，其特征在于，所述底板的上方设置有顶板，底板的上平面左右两侧均固定有一个相互对称分布的第一侧板和一个相互对称分布的第二侧板，所述第一侧板设于第二侧板的前侧，所述第一侧板的后侧外壁固定在第二侧板的前侧内壁上，两个所述第一侧板的上端分别固定在顶板的前端左右两侧，两个所述第二侧板的上端分别固定在顶板的后端左右两侧，所述底板和顶板之间还设置有两个对称且竖直分布的加固条，两个所述加固条分别固定在两个第一侧板的后侧内壁上；所述顶板的上平面上从前向后依次开设有第一矩形孔、第二矩形孔和第三矩形孔；所述第一盖板、第二盖板和第三盖板均固定在顶板的上平面上并分别设在第一矩形孔、第二矩形孔和第三矩形孔的上侧，左侧的一个所述第一侧板的前侧从上往下依次设置有可摆动开合的第一箱门、第二箱门和第三箱门，两个所述加固条的上端之间固定有第一隔板，所述第一隔板设在第一矩形孔和第二矩形孔之间；两个所述第二侧板的上侧内壁之间固定有横向分布的第一托板，所述第二隔板竖直固定在顶板的下平面后侧并设在第一托板的上方和第三矩形孔的后侧，所述第二隔板的左右两侧分别固定在两个第二侧板的内壁上，左侧的一个所述第二侧板的后侧开设有竖向分布的矩形槽，所述矩形槽中嵌设有多个胶套，右侧的一个所述第二侧板的后侧开设有第四矩形孔，所述第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件从上往下依次设置在顶板和底板之间并分别设于第一箱门、第二箱门和第三箱门的后侧。

2.根据权利要求1所述的一种单元户内封闭式配电箱，其特征在于，所述第一隔舱组件包括第三隔板、栅格板、第一挡板、第二托板和线槽；所述第二托板横向固定在两个第一侧板的内壁之间，所述第二托板上平面后侧与顶板的下平面之间固定有竖直分布的第三隔板，所述第三隔板的前侧固定有栅格板，所述第三隔板设在第一矩形孔的前侧，所述第二托板的前侧固定有第一挡板，所述第一挡板的左右两侧分别固定在两个第一侧板的前侧边缘，两个所述第一侧板的内壁上均固定有一个相互对称且竖直分布的线槽；所述栅格板上开设有多个栅格孔。

3.根据权利要求1所述的一种单元户内封闭式配电箱，其特征在于，所述第二隔舱组件包括第三托板、第四隔板、第一内板、第二内板和第二挡板；所述第三托板横向固定在两个第一侧板的内壁之间，所述第三托板上平面后侧与第二托板的下平面后侧之间固定有竖直分布的第四隔板，所述第三托板的下平面前侧固定有横向分布的第二挡板，所述第二挡板的左右两侧分别固定在两个第一侧板的前侧边缘，两个所述第一侧板的内壁上均固定有一个相互对称且横向分布的第一内板；两个所述第一内板的内侧均固定有一个相互对称且横向分布的第二内板。

4.根据权利要求3所述的一种单元户内封闭式配电箱，其特征在于，所述第四隔板中开设有两个竖向排布的圆孔组合，每个所述圆孔组合包括三个横向等间距分布的圆孔，相邻两个所述圆孔之间均形成有一个连接槽。

5.根据权利要求3所述的一种单元户内封闭式配电箱，其特征在于，每个所述第一内板的下侧均向外形成有一个相互对称分布的第一翻边，对应地，每个所述第二内板的下侧均向外形成有一个相互对称分布的第二翻边，所述第二翻边平行的设置在第一翻边的上侧。

6.根据权利要求1所述的一种单元户内封闭式配电箱，其特征在于，所述第三隔舱组件包括第五隔板和架条；所述底板的上平面与第三托板的下平面后侧之间固定有竖直分布的第五隔板；所述第五隔板的下端左右两侧均开设有一个相互对称分布的缺口，所述底板的上平面上固定有两个对称平行分布的架条，两个所述架条分别穿插经过两个缺口，每个所述架条的内侧均向上形成有一个相互对称分布的第三翻边，两个所述第三翻边的上侧均向外形成有一个横向分布的托条；每个所述托条的上侧均开设有多个等间距分布的腰型孔。

7.根据权利要求1所述的一种单元户内封闭式配电箱，其特征在于，所述底板的上平面后侧开设有第五矩形孔，所述第二隔板的左侧开设有第六矩形孔，所述第二箱门中开设有第一观察窗，所述第三箱门中开设有第二观察窗。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种单元户内封闭式配电箱。

背景技术

配电箱是是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心，小区楼上的每个单元户都配备有一个封闭式配电箱，用来计量单元户的用电量并控制线路的通断;现有的单元户内封闭式配电箱体积大，内部缺少分区，无法区分控制设备和计量设备，安装和维护较为麻烦；且走线较为混乱，存在安全隐患，有待于进一步改进。

实用新型内容

针对上述现有技术的现状，本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种体积小，方便进行安装维护，消除了安全隐患的单元户内封闭式配电箱。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种单元户内封闭式配电箱，包括底板、第一侧板、第二侧板、顶板、第一盖板、第二盖板、第三盖板、第一箱门、第二箱门、第三箱门、加固条、第一隔板、第二隔板、第一托板、胶套、第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件，其特征在于，所述底板的上方设置有顶板，底板的上平面左右两侧均固定有一个相互对称分布的第一侧板和一个相互对称分布的第二侧板，所述第一侧板设于第二侧板的前侧，所述第一侧板的后侧外壁固定在第二侧板的前侧内壁上，两个所述第一侧板的上端分别固定在顶板的前端左右两侧，两个所述第二侧板的上端分别固定在顶板的后端左右两侧，所述底板和顶板之间还设置有两个对称且竖直分布的加固条，两个所述加固条分别固定在两个第一侧板的后侧内壁上；所述顶板的上平面上从前向后依次开设有第一矩形孔、第二矩形孔和第三矩形孔；所述第一盖板、第二盖板和第三盖板均固定在顶板的上平面上并分别设在第一矩形孔、第二矩形孔和第三矩形孔的上侧，左侧的一个所述第一侧板的前侧从上往下依次设置有可摆动开合的第一箱门、第二箱门和第三箱门，两个所述加固条的上端之间固定有第一隔板，所述第一隔板设在第一矩形孔和第二矩形孔之间；两个所述第二侧板的上侧内壁之间固定有横向分布的第一托板，所述第二隔板竖直固定在顶板的下平面后侧并设在第一托板的上方和第三矩形孔的后侧，所述第二隔板的左右两侧分别固定在两个第二侧板的内壁上，左侧的一个所述第二侧板的后侧开设有竖向分布的矩形槽，所述矩形槽中嵌设有多个胶套，右侧的一个所述第二侧板的后侧开设有第四矩形孔，所述第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件从上往下依次设置在顶板和底板之间并分别设于第一箱门、第二箱门和第三箱门的后侧。

优选地，所述第一隔舱组件包括第三隔板、栅格板、第一挡板、第二托板和线槽；所述第二托板横向固定在两个第一侧板的内壁之间，所述第二托板上平面后侧与顶板的下平面之间固定有竖直分布的第三隔板，所述第三隔板的前侧固定有栅格板，所述第三隔板设在第一矩形孔的前侧，所述第二托板的前侧固定有第一挡板，所述第一挡板的左右两侧分别固定在两个第一侧板的前侧边缘，两个所述第一侧板的内壁上均固定有一个相互对称且竖直分布的线槽；所述栅格板上开设有多个栅格孔。

优选地，所述第二隔舱组件包括第三托板、第四隔板、第一内板、第二内板和第二挡板；所述第三托板横向固定在两个第一侧板的内壁之间，所述第三托板上平面后侧与第二托板的下平面后侧之间固定有竖直分布的第四隔板，所述第三托板的下平面前侧固定有横向分布的第二挡板，所述第二挡板的左右两侧分别固定在两个第一侧板的前侧边缘，两个所述第一侧板的内壁上均固定有一个相互对称且横向分布的第一内板；两个所述第一内板的内侧均固定有一个相互对称且横向分布的第二内板。

优选地，所述第四隔板中开设有两个竖向排布的圆孔组合，每个所述圆孔组合包括三个横向等间距分布的圆孔，相邻两个所述圆孔之间均形成有一个连接槽。

优选地，每个所述第一内板的下侧均向外形成有一个相互对称分布的第一翻边，对应地，每个所述第二内板的下侧均向外形成有一个相互对称分布的第二翻边，所述第二翻边平行的设置在第一翻边的上侧。

优选地，所述第三隔舱组件包括第五隔板和架条；所述底板的上平面与第三托板的下平面后侧之间固定有竖直分布的第五隔板；所述第五隔板的下端左右两侧均开设有一个相互对称分布的缺口，所述底板的上平面上固定有两个对称平行分布的架条，两个所述架条分别穿插经过两个缺口，每个所述架条的内侧均向上形成有一个相互对称分布的第三翻边，两个所述第三翻边的上侧均向外形成有一个横向分布的托条；每个所述托条的上侧均开设有多个等间距分布的腰型孔。

优选地，所述底板的上平面后侧开设有第五矩形孔，所述第二隔板的左侧开设有第六矩形孔，所述第二箱门中开设有第一观察窗，所述第三箱门中开设有第二观察窗。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：本实用新型体积小，并设置有第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件，用来分开装设功能不同的设备，方便进行安装维护；同时规范了内部走线，消除了安全隐患。

附图说明

图1为本实用新型的右前侧结构图；

图2为本实用新型的左后侧结构图；

图3为本实用新型的俯侧结构图；

图4为本实用新型的第一隔舱组件的结构图；

图5为本实用新型的第二隔舱组件的结构图；

图6为本实用新型的第三隔舱组件的结构图。

具体实施方式

如图1～6所示，一种单元户内封闭式配电箱，包括底板1、第一侧板2、第二侧板3、顶板4、第一盖板5、第二盖板6、第三盖板7、第一箱门8、第二箱门9、第三箱门10、加固条13、第一隔板19、第二隔板17、第一托板16、胶套20、第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件；底板1的上方设置有顶板4，底板1的上平面左右两侧均固定有一个相互对称分布的第一侧板2和一个相互对称分布的第二侧板3，第一侧板2设于第二侧板3的前侧，第一侧板2的后侧外壁固定在第二侧板3的前侧内壁上，两个第一侧板2的上端分别固定在顶板4的前端左右两侧，两个第二侧板3的上端分别固定在顶板4的后端左右两侧，底板1和顶板4之间还设置有两个对称且竖直分布的加固条13，两个加固条13分别固定在两个第一侧板2的后侧内壁上；顶板4的上平面上从前向后依次开设有第一矩形孔41、第二矩形孔42和第三矩形孔43；第一盖板5、第二盖板6和第三盖板7均固定在顶板4的上平面上并分别设在第一矩形孔41、第二矩形孔42和第三矩形孔43的上侧，左侧的一个第一侧板2的前侧从上往下依次设置有可摆动开合的第一箱门8、第二箱门9和第三箱门10，两个加固条13的上端之间固定有第一隔板19，第一隔板19设在第一矩形孔41和第二矩形孔42之间；两个第二侧板3的上侧内壁之间固定有横向分布的第一托板16，第二隔板17竖直固定在顶板4的下平面后侧并设在第一托板16的上方和第三矩形孔43的后侧，第二隔板17的左右两侧分别固定在两个第二侧板3的内壁上，左侧的一个第二侧板3的后侧开设有竖向分布的矩形槽32，矩形槽32中嵌设有多个胶套20，右侧的一个第二侧板3的后侧开设有第四矩形孔31，第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件从上往下依次设置在顶板4和底板1之间并分别设于第一箱门8、第二箱门9和第三箱门10的后侧；第一隔舱组件包括第三隔板18、栅格板21、第一挡板11、第二托板26和线槽22；第二托板26横向固定在两个第一侧板2的内壁之间，第二托板26上平面后侧与顶板4的下平面之间固定有竖直分布的第三隔板18，第三隔板18的前侧固定有栅格板21，第三隔板18设在第一矩形孔41的前侧，第二托板26的前侧固定有第一挡板11，第一挡板11的左右两侧分别固定在两个第一侧板2的前侧边缘，两个第一侧板2的内壁上均固定有一个相互对称且竖直分布的线槽22；栅格板21上开设有多个栅格孔211，第二隔舱组件包括第三托板27、第四隔板15、第一内板24、第二内板23和第二挡板12；第三托板27横向固定在两个第一侧板2的内壁之间，第三托板27上平面后侧与第二托板26的下平面后侧之间固定有竖直分布的第四隔板15，第四隔板15中开设有两个竖向排布的圆孔组合，每个圆孔组合包括三个横向等间距分布的圆孔151，相邻两个圆孔151之间均形成有一个连接槽152，第三托板27的下平面前侧固定有横向分布的第二挡板12，第二挡板12的左右两侧分别固定在两个第一侧板2的前侧边缘，两个第一侧板2的内壁上均固定有一个相互对称且横向分布的第一内板24；两个第一内板24的内侧均固定有一个相互对称且横向分布的第二内板23，每个第一内板24的下侧均向外形成有一个相互对称分布的第一翻边241，对应地，每个第二内板23的下侧均向外形成有一个相互对称分布的第二翻边231，第二翻边231平行的设置在第一翻边241的上侧，第三隔舱组件包括第五隔板14和架条25；底板1的上平面与第三托板27的下平面后侧之间固定有竖直分布的第五隔板14；第五隔板14的下端左右两侧均开设有一个相互对称分布的缺口141，底板1的上平面上固定有两个对称平行分布的架条25，两个架条25分别穿插经过两个缺口141，每个架条25的内侧均向上形成有一个相互对称分布的第三翻边251，两个第三翻边251的上侧均向外形成有一个横向分布的托条252；每个托条252的上侧均开设有多个等间距分布的腰型孔253；底板1的上平面后侧开设有第五矩形孔101，第二隔板17的左侧开设有第六矩形孔171，第二箱门9中开设有第一观察窗91，第三箱门10中开设有第二观察窗1001。

使用时：多条进户主线从下往上经由第五矩形孔101进入到两个第二侧板3之间并位于第一托板16的下方，进而向前穿过第四隔板15上的多个圆孔151和连接槽152进入到第二隔舱组件的内部，将抽屉板的横向插入在两个第一内板24和两个第二内板23之间，两个第二翻边231分别设于抽屉板的上平面左右两侧上方，两个第一翻边241分别贴合在抽屉板的下平面左右两侧，从而实现了抽屉板的抽拉功能，一部分进户主线连接在设于抽屉板上的电气设备中；两个架条25的上方设置有多个撑条，每个撑条上均设置有多个电气开关，撑条的两端分别向下插入到对应的两个腰型孔253中，从而将撑条可拆卸的固定在两个架条25上，另一部分进户主线向下穿过第三托板27进入到第三隔舱组件的内部并连接在多个电气开关中；打开第一盖板5，将剩下的一部分进户主线向上伸入到第三隔板18和第一隔板19之间并接入到设在第三隔板18和第一隔板19之间的设备，完成后装回第一盖板5；设在第二隔舱组件内部多个电气设备中的回路主线向上穿过第二托板26并连接在接线端子上，多个接线端子可以插接在栅格板21上，线槽22能将回路主线整齐的收纳在两个第一侧板2的内壁上，方便操作；多条出户主线分别经由多个胶套20进入到第三隔板18和第一隔板19之间，在完成相关的接线后经由第六矩形孔171连接到外部，打开第二盖板6和第三盖板7，并将配套设备分别经由第二矩形孔42和第三矩形孔43装入到内部并完成接线；然后再将线缆从下往上穿入到箱框10的内部并与设置在箱框10内部的光纤设备完成接线；第一箱门8、第二箱门9和第三箱门10方便在日后使用过程中随时打开维护。

配电箱是是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心，小区楼上的每个单元户都配备有一个封闭式配电箱，用来计量单元户的用电量并控制线路的通断;现有的单元户内封闭式配电箱体积大，内部缺少分区，无法区分控制设备和计量设备，安装和维护较为麻烦；且走线较为混乱，存在安全隐患；本实用新型体积小，并设置有第一隔舱组件、第二隔舱组件和第三隔舱组件，用来分开装设功能不同的设备，方便进行安装维护；同时规范了内部走线，消除了安全隐患。

最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的技术人员应当理解，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行同等替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神与范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920842639.2

申请日:2019-06-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209823195U

授权时间:20191220

主分类号:H02B1/46

专利分类号:H02B1/46

范畴分类:37C;

申请人:浙江星空电器有限公司

第一申请人:浙江星空电器有限公司

申请人地址:315824 浙江省宁波市北仑区新碶黄海路68号1幢1号

发明人:孙天亮;李小宁

第一发明人:孙天亮

当前权利人:浙江星空电器有限公司

代理人:程皓

代理机构:33283

代理机构编号:杭州天昊专利代理事务所(特殊普通合伙) 33283

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1e7961569dcb8a284fb1b0e2.html