# 浅谈石化企业中的电气防爆问题薛兵锋

薛兵锋

中海石油宁波大榭石化有限公司浙江宁波315800

摘要：随着我国社会不断发展，国家对石化企业的安全越发的重视，其中最容易发生的安全事故就是爆炸，爆炸不仅造成人员伤亡，还能造成石化企业的资产损失，限制了企业的发展。为了有效预防电气爆炸现象的发生，针对石化生产过程中易燃易爆的问题，指出应加强电气防爆设备与防爆工作管理，进一步解决石化生产过程中存在的防爆问题。

关键词：石化企业电气防爆电气设备策略

1石化电气企业中电气防爆工作的实际情况

石化企业在实际的生产时，由于石油容易受到温度的影响，与空气中易燃的气体发生反应，从而引起电气设备发生爆炸，进而威胁着石化工作人员的生命安全，致使石化企业的资产减值，经济的发展受到影响。为了避免这一情况的发生，石化企业在选用电气设备时，开始采用质量好性能佳的设备。目前在电气设备上已经形成了相关的制度标准，由于生产工艺及制造设备的不断提高，逐渐实现自动化生产，电气防爆设备也在不断改良。结合目前石化企业的实际发展，石化电气设备也在不断进步创新，逐渐满足发展的实际需求。这也要求电气设备生产厂家生产的过程中，每个生产环节需要更为严格的标准，对电气设备要求也会更高。石化企业要有效的预防电气防爆问题，就需要购进大量先进的电气防爆设备，这就需要大量的资金投入。石化企业在支出上的资金量加大，会为企业带来一定的压力，限制企业的持续性发展。还有一点就是生产电气设备的厂家，为了获得最大的利润，在生产电气设备时并未将电气设备的防爆功能做好，由此可能造成石化企业在生产的过程中，电气设备爆炸的可能性加大，从而发生严重的电气爆炸事故。

2电气防爆中安装维修与安全存在的问题

2.1装置电气安全隐患问题分析

炼化企业的装置电气安全隐患问题较大，由于其操作作业环境相对特殊且危险性较高，而且所涉及到的电气装置种类繁多（例如防爆照明灯、开关柜、电动机等等），线路及环境复杂，所以电气装置在共同生产工作过程中所形成的热能、动能会提高电气安全危险性。就目前已发现的实际问题来看，像设备安装不规范与设备防爆等级不符合要求就是两类非常重要的装置电气安全隐患。一般电气设备选择接地设计是为有效降低电气事故发生可能性，但在实际安装操作过程中，由于炼化企业对电气设备应用频率较高，所以往往会出现操作疏忽等问题，导致开关柜、配电箱、电动机等电气设备在工作过程中接地线断开，或出现接地扁钢螺栓不牢固、漏接等等隐患问题，直接影响到接地线路与用电设备的运行安全性。再有跨界区域穿线管未装设防爆隔离密封盒，导致爆炸性气体穿入非防爆区域引发事故，防爆电气设备的防爆等级不符合所在区域的防爆等级低配高，部分厂家防爆设备只取得部分元器件的防爆证书，设备整体未获得防爆证书，或者干脆防爆证书造假，网上查询不到，设备不符合标准致使电气安全存在隐患。

2.2防爆电气设备维修管理有待规范

防爆电气设备安装维修需要由专业防爆电工安装，作业人员应进行专业培训并取得相应证件。防爆的设备在正常的运行中，会受到环境的影响从而出现许多的问题，影响到设备的正常运行，同时设备的安全性也降低了。所以需要工作人员定期的去做维护，确保电气防爆设备在不同环境下可正常使用。而在现阶段防爆电气设备维修与管理过程中，存在很严重的设备维护跟管不合理的问题，使防爆设备的安全存在很大影响。甚至部分企业在设备的使用过程中，没有去选择具备专业资质的人员进行设备维护与管理，使防爆电气设备的正常运行中危险性在不断上升，继而石化生产运行造成一定影响。中国在防爆电气设备的维修管理方面相关标准尚不完善，使部分地区设备维护与管理工作始终处于停滞状态，这也成为降低防爆电气设备实用性及使用安全性的重要要素之一。

3完善石化企业电气防爆工作的相关措施

3.1加强中国石油化工防爆电气标准体系建设

目前，虽然中国在石油化工防爆电气企业标准体系方面相关的检测与管理标准较高，但却存在体系建设不完善及管理机制不健全问题，不仅难以有效确保电气设备的安全质量，同时也易导致部分设备生产企业对石化电气防爆设备的设计产生偷工减料的问题。部分检验机构发行的防爆证书不能在线及时查证，部分厂家用元器件的防爆证书代替设备的防爆证书，所以在未来阶段的石化行业防爆电气标准体系的建设过程中，首先需要完善电气设备的检验标准，根据电气设备实际应用的需要做好电气设备防爆模拟实验，并确保企业能够按照实际的相关标准生产安全防爆设备。要提高石化防爆设备的运行适应性，通过提升电气设备质量管理标准来对电气防爆设备的生产形成有效制约，从而保证防爆电气设备的防爆效果。最后在设备的管理运行方面，要进一步规范相关企业设备使用操作流程，以此从最基础的环节做好电气防爆控制，以便降低电气设备安全使用事故及问题的发生概率。现阶段主要有GB3836、GB50058、GB50257等几个标准可以参照查询。

3.2防爆电气设备的选用

在石油化工的生产过程中，电气防爆设备的质量直接影响着生产的安全性。因此在选用电气防爆设备时，需要石化企业根据自身的实际情况进行选择。电气防爆设备的类型众多，设备性能不同，将电气设备按照使用的环境进行分类，分为工厂使用的电气设备与煤矿使用的电气设备；根据电气设备的相关特点，避免发生与混合物反应产生爆炸的现象，电气设备在防爆类型上，能够分为10种，但其中最为重要的要数隔爆型与无火花型。电气设备防爆类型的选择是否正确，需要以现场的实际情况为标准进行选择。例如危险区域的划分与电气设备的类型结构，工作人员要对相关的电气防爆设备进行查阅，在危险区域安装照明灯时，查阅相关的灯具结构表，选用适合的设备。一般情况下都是采用隔爆型的设备，粉尘爆炸性的环境选用电气设备时，需要考虑环境的实际情况，可燃性非导电性粉尘的环境中应采用防尘结构的电气防爆设备。防爆电气设备应该按照环境的危险程度进行选择，比如在存放乙醇的物品间，要根据级别进行查找比对。因此电气设备的选择要根据生产环境的实际情况进行选择。

3.3 设备安装问题及解决对策

电气设备安装问题涉及多个环节，设备安装在金属制作的支架上，支架应牢固，有振动的电气设备的固定螺栓应有放松装置。防爆电气设备接线盒内部裸露带电部分之间与金属外壳之间的电气间隙和爬电距离不应小于规范要求。电气设备的进线口与电缆、导线引入连接后，应保持电缆引入装置的完整性和弹性密封圈的密封性。多余的进线口应封堵，且安装紧固，密封良好。螺纹隔爆结构螺纹连接最少6扣。敷设电气线路穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞采用非燃性材料严密堵塞。施工及验收可参照GB50257。

3.4防爆电气设备的日常维护

炼油厂及石油化工企业内的防爆电气设备不仅需要正确的安装及操作，同时还需要注意日常使用过程中的维护工作，这也对设备的长久运行及安全生产有着很大的影响。而在防爆电气设备的日常维护工作中，需要对设备进行定期的检查维修，同时还需要对一些容易磨损或者损坏的零部件进行细致的检查并在适当的时候进行更换。具体到防爆电气设备的维护工作，首先就应该在检查维护工作中对电气设备的接地装置进行细致检查，保证设备可以良好地接地，这样才可以应对一些雷雨天气。

4结束语

随着社会在发展，石化企业对社会的发展越发的重要，人们对其生产过程中的安全性能也更加重视。而这些企业由于其原材料的特殊性，一旦疏忽就有可能导致安全事故甚至是爆炸，为此在其生产过程中就应该应用一定数量的防爆电气设备。而要发挥出防爆电气设备的功效，就应该严格控制设备质量，同时提高操作人员的专业技能和综合素质，合理管理应用过程中的每个细节，最后还应该做好设备的日常维护工作。

参考文献：

[1]邱海阳.电气防爆技术在石化领域中的应用简介[J].电气防爆，2017（2）：43-46.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1e8f4c0967fda412bef82dbb.html